ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AVISO A.R.A “BAHÍA AGRADABLE”

1-DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE GRÚA HIDRÁULICA MARINIZADA.

2-ESPECIFICACIONES:

SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN EXISTIR ENTRE LA DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL ANEXO II, SE DEBERA TOMAR EXCLUSIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO II.

| RENG | DESCRIPCION GENERAL |
| --- | --- |
| 1 | Datos generales Momento de carga útil 10.000 kgf.m Alcance máximo vertical: 10,00mts Alcance máximo horizontal 8,00mts Angulo de elevación de la lanza: de -94° a +76° Angulo de giro 360° Capacidad máxima de carga 5270 kgf Presión de trabajo 190 kgf/cm2 Capacidad de reservorio hidráulico 100 lts. Peso de la grúa 2200 kgf Sistema eléctrico 3x380 Sin neutro Medidas de la grúa en reposo: Largo: 2mts tolerancia +/- 5% Ancho: 1,5mts tolerancia +/- 5% Altura: 2,5mts tolerancia +/- 5% Accionamientos Accionamiento mediante una bomba de alta presión acoplada a la central hidráulica equipada con un motor eléctrico. Central hidráulica incorporada con el respectivo tablero completo. Apta para ser instalada con corriente alterna Deberá poseer una estructura de hierro (bastidor) como base de apoyo. Motor con 15hp de potencia como mínimo a 1500rpm Una bomba de aceite con su respectivo depósito de aceite con capacidad mínima de 100 lts. Indicador de nivel de fluido Manguera de alimentación Circuito hidráulico Deberá tener en cada cilindro válvulas de retención que bloqueen al mismo en caso de roturas en conducciones del sistema hidráulico o fallas en el accionamiento motriz y válvulas de sobrepresión pilotadas que producen una descarga tanque del actuador cuando se produce un aumento de presión por encima del valor máximo de regulación Deberá tener una válvula de sobrepresión general para proteger a la bomba de eventuales sobrecargas Las cañerías deberán ser de tubos de acero sin costura, aptos para una presión de prueba de 600kg/cm2. Las conducciones flexibles deberán ser de caucho sintético con malla de acero interior del tipo SAE 100R2 El circuito deberá contar con un filtro limpiable en la línea de aspiración y otro filtro del tipo celulósico con una capacidad de filtrado de 10 micrones nominales en la línea de retorno La boca de carga deberá tener un filtro de aire e indicador de nivel de aceite El tanque de aceite deberá estar dispuesto en la base de la grúa y deberá tener una capacidad mínima de 100lts Esquema de pintura y mecanismos expuestos a la intemperie Pintura y materiales de mecanismos expuestos aptos para ambientes marinos Deberá contar con vástagos y pernos de articulaciones con doble cromado de un espesor mínimo de 50 micrones Los conectores, terminales hidráulicas, buhonería y palancas de comando deberán ser de acero inoxidable Estructura de apoyo Se consideran las modificaciones, todo el materiales y mano de obra en la adaptación de Basamento listo para el montaje de una grúa y construcción a nuevo y colocación de una cama vertical para alojar dos embarcaciones menores livianas de apoyo (5 mts aprox de eslora) en el sector definido por el usuario como cubierta Nro 4 lado Babor del Buque Bahía Agradable. Se utilizará el basamento actual. Contempla desarme de los actuales dispositivos, retiro y disposición final de los mismos. Instalación electromecánica Se realizará la interconexión eléctrica entre el tablero de suministro eléctrico propio del buque y el tablero de control de la grúa. Se utilizará la instalación existente. |

CLÁUSULAS PARTICULARES

Los oferentes interesados en cotizar deberán realizar una visita de obra hasta 24 horas antes del día y hora fijado para la recepción de ofertas. Deberán realizar dicha visita los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, en el Aviso A.R.A “BAHÍA AGRADABLE” CON ASIENTO EN LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA. CONTACTANDOSE PREVIAMENTE CON EL TENIENTE DE FRAGATA BARRAZA; Te- 0223 – 4518500 int. 5255 /   CEL. 291-4162147.

Dicho requerimiento, es a los fines de que los oferentes se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones sobre las cuales serán ejecutados los procesos y trabajos de instalación de la grúa.

El oferente que resulte adjudicado será responsable y correrá con todos los gastos que resulten del traslado del producto hasta: BASE NAVAL MAR DEL PLATA en el Aviso A.R.A “BAHÍA AGRADABLE”.

Posteriormente se hará cargo de la instalación de dicha grúa y será responsable de su óptimo funcionamiento abordo de la Unidad.

Todos los materiales deben ser nuevos sin uso previo, con una garantía de un (1) año posterior a su instalación.

La grúa debe ser diseñada y calculada para condiciones de uso marino.

Finalizada la instalación de la grúa se procederá a realizar pruebas de operación con diferentes cargas y pesos a fin constatar su correcta funcionalidad.

Se deberá presentar con la oferta el detalle de los mecanismos y materiales utilizados técnicamente aptos para operar en ambientes salinos.

Se ofertará un kit de repuestos críticos para la grúa hidráulica.

Los oferentes deberán presentar con la oferta la ficha técnica correspondiente del producto ofertado, como así también un certificado donde conste la garantía de un (1) año anteriormente mencionada.

El flete estará a cargo del adjudicatario visto que la entrega deber ser en Aviso A.R.A. “BAHÍA AGRADABLE” con asiento en BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

CLÁUSULAS PARTICULARES DE CATALOGACIÓN

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberá/n coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión de /los material/es objeto de la contratación:

- RAZON SOCIAL: (nombre, teléfono, correo electrónico, página internet) del fabricante*, del producto ofertado.

- IDENTIFICACION REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL/LOS PRODUCTOS OFERTADO/S, NUMERO DE REFERENCIA (número de parte, numero de catálogo, código de barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informara también el mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRDUCTO OFERTADO.

- CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTICULO OFERTADO (DESCRIPCION).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E IMPORTADOS DEBERA INDICAR LAS MISMAS.

*Fabricante es el que concibe y produce un artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.