ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AVISO A.R.A “BAHÍA AGRADABLE”

1-DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE TACHOS Y BOLSAS DE RESIDUOS.

2-ESPECIFICACIONES:

SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN EXISTIR ENTRE LA DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL ANEXO II, SE DEBERA TOMAR EXCLUSIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO II.

| RENG | DESCRIPCION GENERAL |
| --- | --- |
| 1 | Contenedor de plástico para residuos de 50 lts de capacidad color verde, con la etiqueta RECICLABLE, su leyenda y símbolo. Contenedor de plástico de 50 lts +/- 5 de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C). Tapa rebatible y desmontable con borde para levantamiento continuo sobre toda la parte frontal (de fácil manipulación y mantenimiento). Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Medidas Aprox.: Alto: 75cm +/- 5 Leyenda: Cartón Símbolo: Ancho: 50cm +/- 5 Papel Profundidad: 45cm +/- 5 Vidrio Plástico Metal |
| 2 | Contenedor de plástico para residuos de 50 lts de capacidad color negro, con la etiqueta BASURA y su leyenda. Contenedor de plástico de 50 lts +/- 5 de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C). Tapa rebatible y desmontable con borde para levantamiento continuo sobre toda la parte frontal (de fácil manipulación y mantenimiento). Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Medidas Aproximadas: Alto: 75cm +/- 5 Leyenda: Residuos húmedos Ancho: 50cm +/- 5 Restos de comida Profundidad: 45cm +/- 5 Papeles sucios Cartones sucios Plásticos sucios Metales sucios Vidrios rotos |
| 3 | Contenedor de plástico para residuos de 50 lts de capacidad color rojo, con la etiqueta RESIDUOS PELIGROSOS – BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS, y símbolo. Contenedor de plástico de 50 lts +/- 5 de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C). Tapa rebatible y desmontable con borde para levantamiento continuo sobre toda la parte frontal (de fácil manipulación y mantenimiento). Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Medidas Aprox.: Alto: 75cm +/- 5 Símbolo: Ancho: 50cm +/- 5 Profundidad: 45cm +/- 5 |
| 4 | Contenedor de plástico para residuos de 80 lts de capacidad color verde, con la etiqueta RECICLABLE, su leyenda y símbolo. Contenedor de plástico de 80 lts +/- 10 de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C y reactivos químicos). Debe poseer tapa rebatible bisagras antioxidantes y sistema de apertura a pedal. De fácil manipulación y mantenimiento. Dos (2) ruedas de caucho de 200 mm +/- 50 mm. de diámetro con ejes de acero galvanizado y/o tratamiento antioxidante. Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Identificación impresa resistente a las condiciones de uso y exposición. Todas las partes mecánicas deben estar hechas de materiales anticorrosivos. Medidas Aprox.: Alto: 75cm +/- 5 Leyenda: Cartón Símbolo: Ancho: 55cm +/- 5 Papel Profundidad: 60cm +/- 5 Vidrio Plástico Metal |
| 5 | Contenedor de plástico para residuos de 80 lts de capacidad color negro, con la etiqueta BASURA y su leyenda. Contenedor de plástico de 80 lts +/- 10 de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C y reactivos químicos). Debe poseer tapa rebatible bisagras antioxidantes y sistema de apertura a pedal. De fácil manipulación y mantenimiento. Dos (2) ruedas de caucho de 200 mm +/- 50 mm. de diámetro con ejes de acero galvanizado y/o tratamiento antioxidante. Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Identificación impresa resistente a las condiciones de uso y exposición. Todas las partes mecánicas deben estar hechas de materiales anticorrosivos Medidas Aproximadas: Alto: 75cm +/- 5 Leyenda: Residuos húmedos Ancho: 55cm +/- 5 Restos de comida Profundidad: 60cm +/- 5 Papeles sucios Cartones sucios Plásticos sucios Metales sucios Vidrios rotos |
| 6 | Contenedor de plástico para residuos de 80 lts de capacidad color rojo, con la etiqueta RESIDUOS PELIGROSOS SÓLIDOS, y símbolo. Contenedor de plástico de 80 lts +/- 10 de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C). Tapa rebatible y desmontable con borde para levantamiento continuo sobre toda la parte frontal (de fácil manipulación y mantenimiento). Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Medidas Aprox.: Alto: 75cm +/- 5 Símbolo: Ancho: 50cm +/- 5 Profundidad: 45cm +/- 5 |
| 7 | Contenedor de plástico para residuos de 120 lts de capacidad color verde, con la etiqueta RECICLABLE, su leyenda y símbolo. Contenedor de plástico de 120 lts +/- 10 de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C y reactivos químicos). Debe poseer tapa rebatible bisagras antioxidantes y sistema de apertura a pedal. De fácil manipulación y mantenimiento. Dos (2) ruedas de caucho de 200 mm +/- 50 mm. de diámetro con ejes de acero galvanizado y/o tratamiento antioxidante. Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Identificación impresa resistente a las condiciones de uso y exposición. Todas las partes mecánicas deben estar hechas de materiales anticorrosivos. Medidas Aprox.: Alto: 95cm +/- 5 Leyenda: Cartón Símbolo: Ancho: 45cm +/- 5 Papel Profundidad: 55cm +/- 5 Vidrio Plástico Metal |
| 8 | Contenedor de plástico para residuos de 120 lts de capacidad color negro, con la etiqueta BASURA y su leyenda. Contenedor de plástico de 120 lts +/- 10 de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C y reactivos químicos). Debe poseer tapa rebatible bisagras antioxidantes y sistema de apertura a pedal. De fácil manipulación y mantenimiento. Dos (2) ruedas de caucho de 200 mm +/- 50 mm. de diámetro con ejes de acero galvanizado y/o tratamiento antioxidante. Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Identificación impresa resistente a las condiciones de uso y exposición. Todas las partes mecánicas deben estar hechas de materiales anticorrosivos Medidas Aproximadas: Alto: 95cm +/- 5 Leyenda: Residuos húmedos Ancho: 45cm +/- 5 Restos de comida Profundidad: 55cm +/- 5 Papeles sucios Cartones sucios Plásticos sucios Metales sucios Vidrios rotos |
| 9 | Contenedor de plástico para residuos de 360 lts de capacidad color verde, con la etiqueta RECICLABLE, su leyenda y símbolo. Contenedor de plástico de 360 lts +/- 20 de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C y reactivos químicos). Debe poseer tapa rebatible bisagras antioxidantes con o sin sistema de apertura a pedal. De fácil manipulación y mantenimiento. Dos (2) ruedas de caucho de 200 mm +/- 50 mm. de diámetro con ejes de acero galvanizado y/o tratamiento antioxidante. Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Identificación impresa resistente a las condiciones de uso y exposición. Todas las partes mecánicas deben estar hechas de materiales anticorrosivos. Medidas Aprox.: Alto: 110 cm +/- 5 Leyenda: Cartón Símbolo: Ancho: 60cm +/- 5 Papel Profundidad: 85cm +/- 5 Vidrio Plástico Metal |
| 10 | Contenedor de plástico para residuos de 360 lts de capacidad color negro, con la etiqueta BASURA y su leyenda. Contenedor de plástico de 360 +/- 20 lts de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C y reactivos químicos). Debe poseer tapa rebatible bisagras antioxidantes con o sin sistema de apertura a pedal. De fácil manipulación y mantenimiento. Dos (2) ruedas de caucho de 200 mm +/- 50 mm. de diámetro con ejes de acero galvanizado y/o tratamiento antioxidante. Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Identificación impresa resistente a las condiciones de uso y exposición. Todas las partes mecánicas deben estar hechas de materiales anticorrosivos Medidas Aproximadas: Alto: 110cm +/- 5 Leyenda: Residuos húmedos Ancho: 60cm +/- 5 Restos de comida Profundidad: 85cm +/- 5 Papeles sucios Cartones sucios Plásticos sucios Metales sucios Vidrios rotos |
| 11 | Contenedor de plástico para residuos de 360 lts de capacidad color rojo, con la etiqueta RESIDUOS PELIGROSOS SÓLIDOS, y símbolo. Contenedor de plástico de 360 +/- 20 lts de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C y reactivos químicos). Debe poseer tapa rebatible bisagras antioxidantes con o sin sistema de apertura a pedal. De fácil manipulación y mantenimiento. Dos (2) ruedas de caucho de 200 mm +/- 50 mm. de diámetro con ejes de acero galvanizado y/o tratamiento antioxidante. Debe poseer manijas para la fácil manipulación y limpieza. Identificación impresa resistente a las condiciones de uso y exposición. Todas las partes mecánicas deben estar hechas de materiales anticorrosivos Medidas Aprox.: Alto: 110cm +/- 5 Símbolo: Ancho: 60cm +/- 5 Profundidad: 85cm +/- 5 |
| 12 | Contenedor de plástico para residuos de 1000 / 1100 lts de capacidad color verde, con la etiqueta RECICLABLE, su leyenda y símbolo. Contenedor de plástico transportable con tapa de 1000 / 1100 lts de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C y reactivos químicos). No atacable por ácidos, higiénico y liviano. Asas bien distribuidas para una manipulación cómoda. Cuatro (4) ruedas de caucho orientables de 200 mm +/- 50 mm. de diámetro; Dos (2) de ellas con freno para cargas pesadas. Debe poseer tapón de vaciado. Todas sus partes metálicas de galvanizado y/o tratamiento galvanizado. Debe poseer manijas para la fácil manipulación. Tapa con bisagra y seis (6) asas de agarre con borde para un levantamiento continuo sobre toda la parte frontal. Identificación impresa resistente a las condiciones de uso y exposición. Medidas Aprox.: Alto: 125 cm +/- 10 Leyenda: Cartón Símbolo: Ancho: 135 cm +/- 10 Papel Profundidad: 110cm +/- 10 Vidrio Plástico Metal |
| 13 | Contenedor de plástico para residuos de 1000 / 1100 lts de capacidad color negro, con la etiqueta BASURA y su leyenda. Contenedor de plástico transportable con tapa de 1000 / 1100 lts de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C y reactivos químicos). No atacable por ácidos, higiénico y liviano. Asas bien distribuidas para una manipulación cómoda. Cuatro (4) ruedas de caucho orientables de 200 mm +/- 50 mm. de diámetro; Dos (2) de ellas con freno para cargas pesadas. Debe poseer tapón de vaciado. Todas sus partes metálicas de galvanizado y/o tratamiento galvanizado. Debe poseer manijas para la fácil manipulación. Tapa con bisagra y seis (6) asas de agarre con borde para un levantamiento continuo sobre toda la parte frontal. Identificación impresa resistente a las condiciones de uso y exposición. Medidas Aproximadas: Alto: 125cm +/- 10 Leyenda: Residuos húmedos Ancho: 135cm +/- 10 Restos de comida Profundidad: 110cm +/- 10 Papeles sucios Cartones sucios Plásticos sucios Metales sucios Vidrios rotos |
| 14 | Contenedor de plástico para residuos de 1000 / 1100 lts de capacidad color rojo, con la etiqueta RESIDUOS PELIGROSOS SÓLIDOS, y símbolo. Contenedor de plástico transportable con tapa de 1000 / 1100 lts de capacidad. Constituido íntegramente de polietileno virgen de alta densidad. Resistente a la intemperie (rayos UV, altas y bajas temperaturas de -20 a 40°C y reactivos químicos). No atacable por ácidos, higiénico y liviano. Asas bien distribuidas para una manipulación cómoda. Cuatro (4) ruedas de caucho orientables de 200 mm +/- 50 mm. de diámetro; Dos (2) de ellas con freno para cargas pesadas. Debe poseer tapón de vaciado. Todas sus partes metálicas de galvanizado y/o tratamiento galvanizado. Debe poseer manijas para la fácil manipulación. Tapa con bisagra y seis (6) asas de agarre con borde para un levantamiento continuo sobre toda la parte frontal. Identificación impresa resistente a las condiciones de uso y exposición. Medidas Aprox.: Alto: 125 cm +/- 10 Símbolo: Ancho: 135 cm +/- 10 Profundidad: 110cm +/- 10 |

CLÁUSULAS PARTICULARES

En cada oferta se deberá aclarar perfectamente MARCA Y MODELO del producto cotizado. Se adjuntará, en todo caso, folletería u otro tipo de dato que inequívocamente indique se trata de un PRODUCTO DE BUENA CALIDAD. Ante cualquier duda sobre cada producto podrán contactarse previamente con el Teniente de Fragata BARRAZA; Te- 0223 – 4518500 int. 5255 /   CEL. 291-4162147; Correo: avbajecu@gmail.com.

El oferente que resulte adjudicado será responsable y correrá con todos los gastos que resulten del traslado de los productos hasta: BASE NAVAL MAR DEL PLATA en el Aviso A.R.A “BAHÍA AGRADABLE”.

Todos los materiales deben ser nuevos sin uso previo, con una garantía de seis (6) meses posteriores a su entrega.

Las medidas son aproximadas a los efectos de la cotización. El Adjudicatario deberá respetar las medidas establecidas y acordadas para la entrega de los bienes.

Los oferentes deberán presentar con la oferta la ficha técnica correspondiente del producto ofertado, como así también un certificado donde conste la garantía de seis (6) meses anteriormente mencionada.