ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Lo presupuestado tendrá vigencia anual al momento de ser adjudicado.

- Cada oferente deberá cotizar por cada uno de los ítems valores unitarios los cuales se facturan de acuerdo a lo solicitado por necesidad o demanda del Departamento Alcaldía.

- El Departamento Alcaldía exigirá al adjudicatario de las obras el cumplimiento de todo lo especificado técnicamente.

- En todos los ítems el adjudicatario pondrá los accesorios como niples, codo, caños de Hidro-bronz, pintados con epoxi, plomo, PVC, metal, chapas galvanizados de 3 y 4 pulgadas, flexibles, medios cuerpos, termocuplas, unidades magnéticas, pegamentos, selladores, estaños etc.

- El Departamento Alcaldía entregará  los artefactos sanitarios, griferías y artículos del hogar en caso de ser necesario su reemplazo, previa evaluación técnica del Departamento.

- El oferente deberá retirar del departamento y complejo habitacional todos los materiales en desuso (previa coordinación con el Departamento Alcaldía) y limpiar el lugar donde haya trabajado.

- Los plazos de ejecución y lugares se acordará con el Departamento Alcaldía, la finalización de obra será de DOCE (12) meses en todo los casos, el incumplimiento sobre los plazos establecidos dará lugar a multa y rescisión del contrato. Con el agravante de ser informado a la O.N.C. (Oficina nacional de Contrataciones).

- Las reparaciones se efectuarán a demanda en las siguientes direcciones: Hipólito Yrigoyen 1249, Hipólito Yrigoyen 1846, Av. J.B. Justo 651, 3 de febrero 2753/7, 3 de febrero 3053, 25 de mayo 3073, España 2612/24, Martín Rodríguez 256/350 y Boulevard Marítimo 1943.

- Todos los ítems deben ser cotizados por precios unitarios y en pesos.

- La empresa que resulte adjudicataria de los trabajos deberá entregar una garantía de cinco (5) años de duración con  la recepción definitiva de la obra. Se acuerda labrar un acta con plazos de garantía indicados en el párrafo anterior.

- El Oferente deberá presentar adjunto a la cotización referencias de trabajos similares realizados.

- La adjudicación de la presente será en forma global y no parcial. Se pide en Pliego de Bases y Condiciones que la valorización sea por ítem, para obtener el precio total de la obra global, pero no se adjudica por ítem dado que es imposible ejecutar tareas que se superponen operativamente, transformándose en inviable la ejecución de las tareas o reparaciones solicitadas, y  en uso de facultades que la Ley de Contrataciones permite la adjudicación será por el monto total de dicha licitación.

- Los oferentes deberán acreditar tener a su cargo como mínimo tres grupos de trabajo de dos personas, que además deben demostrar fehacientemente la idoneidad de sus funciones, que serán distribuidos en los diferentes barrios para poder afrontar las reparaciones simultáneas que surjan.

- Los oferentes deberán acreditar seguros /ART para su personal de acuerdo a lo establecidos en la Ley de Riesgo en el Trabajo.

- Cuando el Adjudicatario realice los Cambios de termotanques y cocinas  deberá  entregar al Departamento Alcaldía los actos Administrativos y/o formularios correspondientes a la aprobación del artefacto ante Empresa distribuidora del servicio

| ÍTEM | DESCRIPCION | UND MEDID | CDAD MAX | CDAD MIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | DESTAPES DE CAÑERÍAS DE PILETAS DE COCINAS, CON RESORTE A PRESIÓN CON UN MÍNIMO DE 8 MTS DE LARGO. | C/U | 30 | 2 |
| 02 | DESTAPES DE CAÑERÍAS DE ALBAÑALES (PLUVIALES) DESDE LOS PATIOS INTERNOS HASTA LA LÍNEA MUNICIPAL, APROXIMADAMENTE 12 MTS. | C/U | 15 | 2 |
| 03 | DESTAPES DE CLOACAS DESDE LA BOCA DE INSPECCIÓN HASTA LA LÍNEA MUNICIPAL, APROXIMADAMENTE 15 MTS. | C/U | 25 | 2 |
| 04 | CAMBIOS DE BAÑERAS DE 1,50 MTS. X 0,70 MTS. CONSTRUIR BASE DE LA MISMA Y CAMBIAR SISTEMA DE DESAGÜE DE PLOMO POR HIDROBRONZ DESDE LA DESCARGA DE LA BAÑERA HASTA LA PILETA DE PATIO CON SOLDADURA DE ESTAÑO DEL 33% | C/U | 15 | 1 |
| 05 | CAMBIOS DE LAVATORIO, GRIFERIA, FLEXIBLES METÁLICOS GRAMPAS Y TUBERIAS DE DESCARGA. | C/U | 20 | 2 |
| 06 | CAMBIOS DE BIDET, GRIFERIA, DESAGÜES, FLEXIBLES METÁLICOS, TORNILLOS Y AMURADOS. | C/U | 20 | 1 |
| 07 | CAMBIOS DE INODORO CON SUS ACCESORIOS AMURÁNDOLOS A LA PARED. | C/U | 20 | 1 |
| 08 | CAMBIOS DE MOCHILAS DE INODORO CON SUS ACCESORIOS AMURÁNDOLOS A LA PARED. |  |  |  |
| 09 | CAMBIOS DE MEZCLADORAS DE MESADA DE COCINA CON FLEXIBLES METÁLICOS DE BUENA CALIDAD. | C/U | 25 | 2 |
| 10 | CAMBIOS DE MEZCLADORAS DE PARED DE COCINA CON FLEXIBLES METÁLICOS DE BUENA CALIDAD. | C/U | 25 | 2 |
| 11 | CAMBIOS DE SOPAPA Y DESAGÜE DE PILETA DOBLE DE COCINA. | C/U | 25 | 2 |
| 12 | FIJAR PILETA DE COCINA CON ADHESIVO POLIURETANO A LA MESADA. PULIR LA MESADA DE GRANITO Y FIJAR LA PILETA DE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS AL GRANITO. | C/U | 20 | 2 |
| 13 | CAMBIOS DE DESAGÜES DE BAÑADERA CON SOPAPA DE BRONCE Y CAÑO DE PLOMO PESADO SOLDADO CON ESTAÑO AL 33 %. | C/U | 25 | 2 |
| 14 | REEMPLAZOS DE LAS TUBERIAS DE LOS ARTEFACTOS SANITARIOS DEL LOS BAÑOS POR CAÑERÍA DE PVC CON JUNTA DESLIZANTE DE DOBLE LABIO TIPO AWADUC O DURATOP. EFECTUAR PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y CALAFATEADO DE LAS JUNTAS. | C/U | 15 | 1 |
| 15 | CAMBIO DE CAÑERÍA DE 4” PULGADAS POR CAÑO DE PVC DE 4” EMPALMADO CON TRANCISION A FUNDICION | CU | 5 | 1 |
| 16 | CAMBIO DE TRAMOS CAÑERÍA DE AGUA CALIENTE Y FRÍA EN BAÑOS Y COCINA POR HIDROBRONZ DE ½ PULGADAS TIPO ESTÁNDAR SOLDADO CON ESTAÑO DEL 50 %. | MT | 50 | 5 |
| 17 | DESTAPAR CAÑERÍAS DE AGUA CALIENTE Y FRÍA DESDE LAS COLUMNAS DE ALIMENTACIÓN HASTA EL DEPARTAMENTO. | C/U | 15 | 1 |
| 18 | CAMBIOS DE MEZCLADORAS CON TRANSFERENCIA DE DUCHA DE BAÑO. | C/U | 15 | 1 |
| 19 | CAMBIOS DE MEZCLADORAS DE BIDET. | C/U | 10 | 1 |
| 20 | CAMBIOS DE MEZCLADORAS DE LAVATORIOS. | C/U | 10 | 1 |
| 21 | REPARACIONES DE JUEGOS DE GRIFERIAS DE COCINA, LAVATORIOS, BIDET, DUCHA Y LAVADERO CAMBIÁNDOSE MEDIOS CUERPOS VÁLVULAS Y FRESADO DE ASIENTOS. | C/U | 15 | 1 |
| 22 | REEMPLAZO DE OBTURADORES Y FLOTANTES DE MOCHILAS DE BAÑO. | C/U | 30 | 3 |
| 23 | REEMPLAZO DE OBTURADORES Y FLOTANTES DE DEPOSITO DE BAÑO. | C/U | 30 | 3 |
| 24 | REPARACIONES DE PICOS MÓVILES DE MEZCLADORA DE COCINA. | C/U | 20 | 2 |
| 25 | REPARACIONES Y CAMBIOS DE LLAVES DE PASO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN LOS DEPARTAMENTOS ½ Y ¾ PULGADAS. | C/U | 25 | 3 |
| 26 | CAMBIOS DE TERMO TANQUES, TUBERIAS, NIPLES, CODOS, UNIONES DOBLE, VÁLVULAS, VENTILACIÓN SUPERIOR 0,50 cm., TRAMPA DE AGUA DE 0,20 cm. Y CONEXIÓN DE GAS. SEGÚN NORMAS DEL ENARGAS. | C/U | 30 | 3 |
| 27 | COLOCACIONES DE COCINAS AMURANDOLAS AL PISO CON TORNILLOS DE SUJECIÓN Y CONEXIÓN RÍGIDA SEGÚN NORMAS DEL ENARGAS. | C/U | 30 | 5 |
| 28 | REPARACIÓN DE CALEFACTORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS (TERMOCUPLAS, UNIDADES MAGNÉTICAS, PICOS) Y VERIFICAR PERDIDA DE GAS Y MONÓXIDO DE CARBONO EN EL AMBIENTE CON INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN. | C/U | 25 | 3 |
| 29 | CALIBRAR REGULADORES DE ENTRADA DE GAS DE ALTA A BAJA PRESIÓN DE CONSUMO DOMICILIARIO (18 mm COLUMNA DE AGUA). | C/U | 5 | 1 |
| 30 | INSTALACIÓN DE CALEFACTORES TIRO BALANCEADO CON PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SUS ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DEL ENARGAS. | C/U | 30 | 4 |
| 31 | CAMBIAR TRAMOS DE CAÑERÍA DE GAS SEGÚN NORMAS QUE ESTABLECE ENARGAS Y EFECTUAR PRUEBA MANOMÉTRICA ( A 200 GRS/CM2.) Y FUMÍGENAS. | MT | 60 | 5 |
| 32 | ESTANCAR PERDIDAS DE GAS EN GABINETES DE MEDIDORES, CAMBIAR PILARES DE LOS MISMOS, ENGRASE DE LLAVE CANDADO Y PINTADO GENERAL COMO ESTABLECE EL ENARGAS. | C/U | 10 | 2 |
| 33 | REEMPLAZAR BISAGRAS Y RESORTES DE PUERTA DE COCINA. | C/U | 25 | 2 |
| 34 | ENGRASES DE ROBINETES DESTAPES DE PICOS DE COCINA Y REGULACIÓN DE AIRE. | C/U | 25 | 2 |
| 35 | CAMBIO DE TERMOCUPLAS EN HORNOS DE COCINAS CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES MAGNÉTICAS. | C/U | 25 | 2 |
| 36 | CAMBIO DE TERMOCUPLAS EN TERMO TANQUES CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES MAGNÉTICAS. | C/U | 20 | 2 |
| 37 | INSTALACIONES DE CALEFONES CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGÚN NORMAS DEL ENARGAS. | C/U | 5 | 1 |
| 38 | DESTAPES DE SERPENTINAS DE CALEFÓN CON ELEMENTOS ABRASIVOS. | C/U | 15 | 1 |
| 39 | REPARACIÓN, CAMBIO DE CABEZALES Y SERPENTINAS DE CALEFONES. | C/U | 10 | 1 |
| 40 | REPARACIÓN, CAMBIO DE DIAFRAGMA Y VÁLVULA DE PASO DE GAS DE CALEFONES. | C/U | 10 | 1 |
| 41 | CAMBIAR GRAMPAS DE LAS PILETAS LAVAMANOS | PAR | 15 | 2 |
| 42 | INSPECCIÓN Y CAMBIOS DE TUBERIAS DE DESCARGA DE GASES DE TERMO TANQUES, CALEFACTORES TIRO BALANCEADO/NATURAL Y CALEFONES EN CASO DE SER NECESARIOS SU REEMPLAZO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LOS MISMOS, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR ENARGAS. | MT | 30 | 2 |
| 43 | CAMBIO Y MODIFICACIÓN DE TUBERIAS DE GAS DE ALIMENTACIÓN A TERMO TANQUE, COCINA Y CALEFACTORES. | C/U | 15 | 1 |

MAR DEL PLATA,       de Octubre de 2017.

# Text boxes

ALFREDO EMILIO CAMPOAMOR

CAPITAN DE NAVIO

JEFE

## ALCALDIA

ALFREDO EMILIO CAMPOAMOR

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE

## ALCALDIA