ANEXO Nº II

Especificaciones Técnicas

- FINALIDAD

1.1.- La finalidad de la presente licitación es la realizar el cambio de aceite de un transformador y los ensayos de rigidez dieléctrica del aceite refrigerante a fin de cumplir con los mantenimientos anuales.

- DETALLES DE LOS TRABAJOS:

Renglón 1:

  - Retirar el aceite contenido en el trasformador ubicado en la subestación Nº 6, ubicado en el predio de la Base Naval Mar del Plata. Para lo cual se tendrá en cuenta el desarme de sus partes necesarias para realizar la extracción del fluido contenido.

  - Provisión y cambio de aceite dieléctrico, previamente deshumectado al transformador. Cantidad 700 (SETECIENTOS) litros.

  - Retirar el aceite del transformador, residuos resultantes de la maniobra y de la limpieza del sector de trabajo, para luego realizar el traslado para su disposición final.

  - Transformador: datos técnicos:

Potencia: 1000 kva

Tensión 13.2/.0400/0.231

Serie: Nº1001

  - Denominación del aceite: ACEITE DIELECTRICO YPF 64

Cantidad de aceite: 700 lts.

  - El aceite provisto deberá estar en recipientes sellados y certificados.

Renglón 2.

  - Tomar muestra de aceite aislante en los transformadores de las subusinas Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 y Nº 6 de esta Base Naval.

  - Realizar ensayos de rigidez dieléctrica de dichas muestras según normas IRAM; 2026.

  - Todas las tareas, mediciones efectuadas con sus valores obtenidos, análisis y demás consideraciones, serán volcadas en un informe escrito para que obre como antecedente en el historial del Cargo Electricidad, avalado con la firma del profesional a cargo del trabajo.-

- VISITA AL LUGAR DE TRABAJO:

  - Los oferentes deberán adjuntar junto con la oferta el certificado de visita de obra correspondiente a esta convocatoria, extendido por el Jefe de Cargo Electricidad.

  - Esta visita deberá ser coordinada con suficiente antelación todos los días hábiles a los teléfonos 0223 4519904 interno 5115 /5176 para ser efectuada entre las 0900 y las 1300 horas.

  - No se aceptarán como validas aquellas efectuadas con menos de 48 horas de antelación al horario fijado para la presentación de ofertas.

  - El incumplimiento de presentar el certificado de visita de obra implicará la automática desestimación de la respectiva oferta.

- GENERALIDADES:

  - El oferente deberá incluir en su presupuesto todos los materiales y /o trabajos que aun no estando expresamente indicados en el pliego, sean necesarios proveer o efectuar para asegurar la correcta terminación de los trabajos, ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte.

  - Toda tarea coadyuvante al objeto de la presente o que pudieran afectar en cualquier forma a otros servicios existente estarán a cargo del adjudicatario y se considerarán comprendidas sin excepción en la oferta presentada. Incluye la reconstrucción de todas las partes y la reparación de todos los desperfectos producidos a consecuencia de los trabajos necesarios para el cumplimiento de la presente contratación.

  - La empresa adjudicataria, deberá regirse por las disposiciones legales referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo (LEY19.587 Decretos reglamentarios Nº 35179, 911/96, 1338/96) y a los Riesgos del Trabajo (Ley 24.557 y decretos modificatorios), asimismo cualquier otra norma (Leyes, Decretos, resoluciones, Disposiciones, etc.) que surjan con posterioridad o durante la ejecución de la presente licitación.

  - La Empresas adjudicataria deberá presentar un Plan de Contingencia / Emergencia y respuesta ante incidentes / accidentes antes del inicio de las operaciones adjudicadas, el cual debe contemplar los casos particulares para cada etapa del mismo (desconexión, acondicionamiento, transporte y otras).

  - El no cumplimiento de las cláusulas generales detalladas precedentemente, así como la deficiencia de los servicios dará lugar a la aplicación de las penalidades previstas en el pliego de bases y condiciones generales, cuando se comprueben que corresponden a negligencia a o falta de capacidad del personal de la firma adjudicataria.

- LISTADO DEL PERSONAL

  - Por razones de seguridad y normas internas el oferente deberá presentar, luego de comunicada la adjudicación de la obra por parte de la Base Naval Mar del Plata, el listado del personal involucrado en las tareas objeto del presente contrato.

- PLAZO DE ENTREGA

  - VEINTE (20) días corridos partir de la notificación de la orden de compra.

# Text boxes

JUAN MANUEL GARITA

TENIENET DE NAVIO

JEFE