ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN:

El propósito de la presente licitación es proceder a la realización del mantenimiento anual de la planta para la producción de agua destilada por medio del sistema osmosis inversa.

1.- DESCRIPCION

Renglón 1:

Cantidad: 1(UNO)

Tareas a realizar:

  - Cambio de 5 (CINCO) micro filtros de espuma de polipropileno de 2.5” x 20” x 1 micrón.

  - Cambio de sellos en tubo porta filtro.

  - Cambio de 2 (DOS) membranas filtrantes; dimensiones 4”x40”. Estas deberán ser de la características de las originales instaladas Marca Filmtec Chemical USA.

  - Instalación de Horímetro Electrónico tipo Orlan Rober 52 mm de diámetro

  - Realizar capacitación en proceso al personal del cargo servicios eléctricos de esta

Base Naval.

- VISITA DE OBRA:

  - Los oferentes deberán realizar la visita de obra correspondiente a fin de obtener la información necesaria para la ejecución de las tareas. Esta se podrá realizar hasta 24 (VEINTICUATRO) horas antes del horario de la apertura de las ofertas.

  - Esta deberá ser coordinada con el Jefe de Servicios Eléctricos Teniente de Navío Dn. Juan Manuel GARITA al teléfono 0223 4519904 Int 5115 de lunes a viernes de 08:00 a13:00hs.

  - La no presentación de la misma será causal de desestimación de la oferta.

- DOCUMENTACION: Una vez finalizada la obra, deberá entregar en formato digital y papel, el plan de monitoreo y mantenimiento del sistema.

- GARANTIA TECNICA: 6 (SEIS) Meses a partir de la recepción de la obra. La misma deberá ser presentada en la oferta, rubricada por el asistente técnico de la empresa.

- PLAZO DE ENTREGA:  10 (DIEZ) días corridos desde la Imposición de la

Orden de Compra, en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

Mar del Plata,      de marzo de 2017.

///SELLOS Y FIRMAS AL DORSO.

ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN:

El propósito de la presente licitación es proceder a la realización del mantenimiento anual de la planta para la producción de agua destilada por medio del sistema osmosis inversa.

1.- DESCRIPCION

Renglón 1:

Cantidad: 1(UNO)

Tareas a realizar:

  - Cambio de 5 (CINCO) micro filtros de espuma de polipropileno de 2.5” x 20” x 1 micrón.

  - Cambio de sellos en tubo porta filtro.

  - Cambio de 2 (DOS) membranas filtrantes; dimensiones 4”x40”. Estas deberán ser de la características de las originales instaladas Marca Filmtec Chemical USA.

  - Instalación de Horímetro Electrónico tipo Orlan Rober 52 mm de diámetro

  - Realizar capacitación en proceso al personal del cargo servicios eléctricos de esta

Base Naval.

- VISITA DE OBRA:

  - Los oferentes deberán realizar la visita de obra correspondiente a fin de obtener la información necesaria para la ejecución de las tareas.

  - Esta deberá ser coordinada con el Jefe de Servicios Eléctricos Teniente de Navío Dn. Juan Manuel GARITA al teléfono 0223 4519904 Int 5115 de lunes a viernes de 08:00 a13:00hs.

  - La no presentación de la misma será causal de desestimación de la oferta.

- DOCUMENTACION: Una vez finalizada la obra, deberá entregar en formato digital y papel, el plan de monitoreo y mantenimiento del sistema.

- GARANTIA TECNICA: 6 (SEIS) Meses a partir de la recepción de la obra. La misma deberá ser presentada en la oferta, rubricada por el asistente técnico de la empresa.

- PLAZO DE ENTREGA:  10 (DIEZ) días corridos desde la Imposición de la

Orden de Compra, en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

Mar del Plata,      de marzo de 2017.

///SELLOS Y FIRMAS AL DORSO.

# Text boxes

JUAN MANUEL GARITA

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

Fdo.

JUAN MANUEL GARITA

TENIENTE DE NAVIO

JEFE

ES COPIA

CLAUDIO FERNANDEZ

CABO PRIMERO ELECTRICISTA

ENCARGADO