AVISO ARA SUBOFICIAL CASTILLO

ANEXO II

ADQUISICIÓN DE EQUIPO

| N° RENG | DESCRIPCIÓN | U. M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para la adquisición de Bomba de Vacío para el AVISO A.R.A. “SUBOFICIAL CASTILLO”. Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en las especificaciones técnicas. La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje. El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega. Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono. Los oferentes deberán indicar la marca y tipificación o código del producto ofrecido. No se recibirán productos con extensión de vida útil, incluso aquellos expedidos por el fabricante. La presentación de la propuesta implicara que los oferentes han estudiado las especificaciones del pliego. RENGLON N°1 Válvula de bloqueo Permita aislar la bomba del sistema en el cual se está produciendo vacío. Capacidad para varios refrigerantes ser utilizada con los gases tradicionales R-12, R-22, R-500 y R-502, al igual que con el sistema R-134a y otros de nueva generación. Manija anatómica de transporte Puño de diseño ergonómico para posibilitar un agarre seguro durante el traslado, que a la vez actúa como escape de gases. Gas Ballast Permite introducir en la bomba una pequeña cantidad de aire atmosférico, previniendo la condensación de la humedad y ayudando a prolongar la vida útil del aceite. A su vez, lo anterior mejora la eficiencia del bombeo. Alto vacío final Por su diseño de dos etapas se logra obtener una calidad de vacío muy elevada, asegurando la eliminación de la humedad, mientras que la alta capacidad de bombeo reduce el tiempo de evacuación. Vacío máx: 15 µmHg Desplazamiento 170 l/m NOTA ESPECIAL: La Entrega del material deberá efectuarse dentro de los QUINCE (15) días corridos desde la Imposición de la Orden de Compra, en el lugar donde se encuentre apostado el Aviso A.R.A. “SUBOFICIAL CASTILLO”. IMPORTANTE: Se deberá considerar que esta Unidad Operativa de Contrataciones pertenece a una Unidad Militar, dichas unidades cuentan con un sistema de guardias, zonas restringidas y mesas de entradas. Cada oferente deberá arbitrar los medios necesarios a fin de poder entregar sus ofertas en tiempo y forma. | UN | UNO |

# Text boxes

# DEPARTAMENTO

# MAQUINAS

MARCOS ARNALDO IOCCO

TENIENTE DE NAVIO

JEFE