ANEXO II

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN

| N° RENG | DESCRIPCIÓN | U. M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | GPS PORTATIL. Resistente al agua según la norma IPX7 – flotabilidad - pantalla a color de 2.6’’ transflectiva - precisión en la localización de entre 3 y 5 metros - memoria interna de 1,7 GB, ampliable con tarjeta MicroSD - Compás electrónico de tres ejes y altímetro barométrico - compatible con la nueva cartografía satelital BirdsEye - Rango de temperatura exterior (-20) C° a 70 °C y autonomía de la batería de 20 horas con 2 pilas AA. | UN | DOS |
| 02 | TELEMETRO LASER -INSTRUMENTOS DE MEDICION; Distancia: 10-500 metros/11-550 yardas Paso de indicación de distancia: 0,5 metros/yardas (< 100 m/yd) - 1,0 metro/yarda (≧100 metros/yardas) Sistema de medición: Modo simple/modo continuo Sistema óptico Tipo: Monocular de pared prismática Aumento (x): Entre 3 y 6 Campo de visión angular (real): 6,0° Temperatura de funcionamiento: -10° — +50°C o mayor. Fuente de alimentación: Batería de litio CR2 x 1 (3 Vcc) Estructura Cuerpo: Impermeable (profundidad máxima de 1 m durante 10 minutos) (Compartimiento de la batería: Resistente al agua) | UN | UNO |
| 03 | BINOCULAR/MONOCULAR NOCTURNO Iluminador infrarrojo. Interruptor automático para proteger el equipo ante exposiciones a ambientes luminosos Rango: Mayor a 150 metros Generación II o superior. Aumento: Mínimo 2x Resolución: 36 líneas por mm o superior. Campo de visión: 25 grados Distancia focal mínima: 1 metro Distancia ocular: 12 mm Ajuste de dioptría ±5 Pilas : 2x AA Autonomía (con IR): Mayor a 15 horas Potencia del Iluminador: 75 mW o superior. Longitud de onda: 805 nm o superior. Nota: Existen Visores Nocturnos de generación I con prestaciones similares a los de generación II y III por lo tanto el adjudicatario deberá consultar con este destino antes de ofrecer un producto de aquella generación. El mismo estará sujeto a la aprobación de la comisión de recepción. El producto puede ser monocular o binocular no siendo esto excluyente para su aprobación por parte de la comisión de recepción, siempre y cuando cumpla con las caracteristicas arriba detalladas. | UN | DOS |

OBSERVACIONES GENERALES: El producto debe ser nuevo, sin uso, estar en su paquete original sin daños y con la garantía original del fabricante. La comisión de recepción podrá rechazar el producto si este tuviera señales de haber sido golpeado, deteriorado o si faltaran piezas en su interior. Todos los equipos serán de calidad certificada y acreditada procedencia en su respectiva clase y estarán sujetos a la aprobación de la Comisión de Recepción. Estos equipos serán llevados al Aviso ARA Suboficial Castillo en la dársena de la Base Naval Mar del Plata en sus envases originales cerrados y provistos de sello de garantía, sin evidencias de haber sido abiertos, manteniéndose los productos inalterados. Estos envases no serán abiertos hasta tanto la Inspección haya procedido a su revisión a fin de comprobar su origen y condiciones.

# Text boxes

ARIEL TRIUNFO

TENIENTE DE CORBETA

JEFE

OPERACIONES