ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Lo cotizado tendrá una vigencia desde el momento de ser adjudicado de sesenta (60) días hábiles.

- Se  exigirá al adjudicatario de las obras, el cumplimiento de todo lo especificado técnicamente.

- El adjudicatario deberá realizar los trabajos de limpieza, reacondicionamiento y pintura de la siguiente manera:

Exterior

- Limpieza - hidrolavado en la totalidad del envolvente edilicia para obtener una superficie limpia y acabada.

- Reacondicionamiento – lijado para remover partes puntuales que la etapa limpieza no haya podido concretar.

- Respetar y mantener las reglas de arte e imagen del jardín.

- Sectores de fisuras se abrirán y sellaran con sellador de grietas, y donde sean profundas se realizaran llaves con hierro.

- Pintado – se realizara el correspondiente sellado e impermeabilizado de la envolvente, para su posterior pintado final.

- Respetar tanto la secuencia de ejecución, aplicación y reglas, asegurando acabado final de la obra.

- Aplicar tres (03) manos de pintura látex (fibrado con película plastificadora de 2 micrones de espesor) para exteriores - color blanco mate lavable.

Interior

- Todas las paredes y techos deberán ser reparados y pintados, respetando todas las reglas a emplear.

- Las aberturas de maderas deberán ser preparadas para su pintado.

Para su pintado se aplicara una mano de fondo utilizando pintura según material de dicha abertura y dos manos esmalte sintético. Color ídem al existente.

- Sector frisos de todas las paredes se pintaran con 2 manos de sintético, respetando los colores existentes.

Pintado exterior – interior

Deberán utilizar pintura al látex. Estas pinturas son a base de látex sintético y pigmentos dispersos en agua, proporcionando una película aterciopelada, sumamente tenaz, de gran resistencia al roce y lavable. Deben aplicarse obligatoriamente dos (2) manos. Para su aplicación se aconseja rodillo o pincel. Poseen buena nivelación y secan por evaporación de agua, razón por la cual puede aplicarse la segunda mano a las cuatro o cinco horas luego de la primera. No dejan olor en los ambientes. Por sus especiales características, penetran poco aún en superficies absorbentes, aspecto que incrementa el rendimiento de las mismas. Se deberá especificar marca a utilizar y deberá ser de primera calidad.

- Colores:

- Cielorrasos: blanco.

- Paredes: blancas, gris claro, beige claro.

- Aberturas, marcos, zócalos, placares, etc.: blanco, gris, beige, armonizando con el tono seleccionado para las paredes.

- Los plazos de ejecución y lugares se acordará  en la BASE NAVAL MAR DEL PLATA, la finalización de obra será de SESENTA (60) días hábiles en todo los casos, el incumplimiento sobre los plazos establecidos dará lugar a multa y rescisión del contrato. Con el agravante de ser informado a la O.N.C. (Oficina Nacional de Contrataciones).

- El oferente deberá entregar una garantía de un Doce (12) meses de duración con la recepción definitiva de la obra. Se acuerda labrar un acta con plazos de garantía indicados en el párrafo anterior.

- Los oferentes deberán presentar adjunto a la cotización referencias de trabajos similares realizados.

- EL adjudicatario deberá acreditar seguros /ART para su personal de acuerdo a lo establecidos en la Ley de Riesgo en el Trabajo.

- Deberá presentar VISITA DE OBRA (ANEXO V)

- La empresa oferente deberá presentar obligatoriamente adjunta a la oferta, la siguiente documentación:

9.a. Garantía escrita por el material a instalar.

9.b. Características técnicas de los materiales ofertados.

- PLAN DE TRABAJO detallando los trabajos a realizarse.

- Deberá contratar a su entero costo un servicio de contenedor donde pueda depositar la basura que el mismo genere durante el transcurso de la obra, la limpieza de la misma será responsabilidad de la empresa contratista.

- En caso de fallas se establece que la empresa preverá realizar la reparación, reemplazo, etc.; a completa satisfacción del servicio, en un lapso de tiempo de 48 Hs.

- Listado de material (indicar marca) / personal.

Mar del Plata,   de Abril de 2017.

# Text boxes

DANIEL CRISTIAN QUADRELLI

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE

U.O.C.