ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: “REPARACIÓN Y MANTENIEMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES DE LA BNMP”

OBJETO

El presente pliego de especificaciones tiene por objeto regir la contratación para la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la realización en tiempo y forma de los trabajos de Reparación y Mantenimiento de los baños del personal masculino y femenino del edificio de Servicios Generales de la BNMP.

NORMAS GENERALES

Se ejecutará en un todo de acuerdo a normas, reglamentos vigentes y a lo indicado en planos. Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos necesarios.

El Adjudicatario deberá contar con un profesional habilitado en forma permanente mientras se encuentre personal del Adjudicatario trabajando.

Todo el personal afectado a estas tareas deberá contar con cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo, cuya copia deberá presentar a la inspección de los trabajos antes de comenzar a trabajar. Así mismo los operarios firmarán un acta donde conste que no guardan relación laboral con la Armada Argentina ni con la Base Naval Mar del Plata.

Deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del periodo de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman dicha construcción, como ser, paredes, cerramientos, aberturas, techados, ductos de ventilaciones, etc.

A todo efecto será responsabilidad indelegable de la misma la restauración, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.

Cuando se trate de la reposición de materiales o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales a los existentes de manera tal que no modifique la estructura armónica, química y física del conjunto.

El adjudicatario deberá informar para la inspección de los trabajos al Jefe de Planeamiento, Inspección y Control de Gestión de la B.N.M.P, la finalización total o parcial de cualquiera de los rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente en la continuidad del proceso de construcción.

Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisión y detalle aquellos trabajos que, por sus características muy especiales ameritan una exposición minuciosa, no estando por lo tanto generalizadas a todas las tareas y rubros afectados, consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones  deberán ejecutarse con arreglo a las buenas artes de construir de práctica habitual, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complemento que fuere requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en presente pliego.

En las presentes especificaciones técnicas se mencionan marcas, modelos y códigos específicos de materiales, no solamente como guía o referencia, sino teniendo en cuenta que los presentes trabajos son parte componente de una remodelación integral que se está realizando en la parte habitabilidad de los edificios de esta Base, y por ende se deben mantener estándares de construcción tanto a los efectos de la armonía constructiva como de las necesidades logísticas de mantenimiento generadas.

En su oferta el Adjudicatario indicará la marca (una) de cada uno de los materiales que propone, la eventual aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al contratista de su responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas explícita o implícitamente en la documentación.

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, de marcas reconocidas y conforme a las normas, si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado, la inspección de los trabajos se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva construcción, no reconociéndose atrasos en la ejecución de los trabajos por esta causa.

Si la inspección de los trabajos lo considera oportuno podrá exigir al adjudicatario presentación de folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la inspección de los trabajos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se deberán hacer los desagües cloacales a nuevo del baño masculino y femenino.

El baño masculino tiene un (1) inodoro, dos (2) mingitorios y un (1) lavatorio de acero inoxidable empotradas mesada de granito. El baño femenino tiene dos (2) inodoros, dos (2) bidets y dos (2) lavatorios de acero inoxidable empotrados en mesada de granito.

RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS.

Se deberán remover los artefactos existentes. En caso de roturas o daños a los mismos la empresa deberá reponerlos.

INSTALACION SANITARIA

La Empresa se hará cargo de la instalación de agua fría y caliente como también del cambio en su totalidad de la instalación cloacal con su conexión a la cloaca existente.

Instalación Agua Fría y caliente

Se deberá revisar la instalación, en caso de haber filtraciones, las mismas deberán ser reparadas.

Instalación Cloacal

Se deberá cambiar en su totalidad las cañerías de desagües existentes, esto implica desagües de lavatorios, mingitorios e inodoros.

Las cañerías serán de polipropileno sanitario tipo  “Awaduct” o calidad similar. Se deberá hacer con la pendiente necesaria para garantizar el adecuado escurrimiento de los efluentes.

Todas las bocas de acceso o piletas de patio existentes deberán ser anuladas y tapadas correctamente.

La instalación deberá ser conectada la red cloacal del predio.

ALBAÑILERIA

Se deberá picar el piso y el contrapiso existente para el tendido de las cañerías secundarias y primarias.  Luego se deberá hacer nuevamente el contrapiso y la carpeta.

SOLADOS

Los trabajos especificados comprenden el retiro,  la provisión, ejecución y/o montaje de todos los solados.

El Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas del solado así como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

Los pisos, umbrales y solías presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección señalará en cada caso.

Antes de iniciar la colocación, el Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar las muestras de materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente aprobación de la Inspección.

Se deberá levantar el piso existente  en su totalidad y realizar la carpeta hidrófuga en su totalidad.

Los solados deberán ser de cerámico tipo “Cerro Negro” o similar.

REVESTIMIENTOS

La Empresa será responsable de la buena colocación de los elementos que constituyan los revestimientos; a ese objeto se cuidará especialmente la alineación, verticalidad, niveles y coincidencias de las juntas y trabas, cuidándose así mismo el perfecto aplomado de los paramentos y ángulos entrantes y salientes.

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos, agujeros y cortes indispensables para su colocación.

Se deberá cambiar la totalidad de los revestimientos. Se colocarán revestimientos en cerámica 0.30x0.30 m, hasta una altura de 2.40m, tipo “Cerro Negro” o calidad similar, color a elección de la Inspección de Obra.  Por encima de los 2.40m y hasta el cielorraso se hará una faja con terminación en enlucido de yeso pintada en color blanco.

NOTA: Todas las medidas serán verificadas en el lugar durante la visita de obra.

SEGURIDAD E HIGIENE

Los materiales constitutivos, deberán cumplir con normas internacionales y nacionales en lo referente a la seguridad e higiene del personal que los operará y a la conservación del medio ambiente.

Obligaciones del Contratista

Es el responsable del cumplimiento de las Normas vigentes y lo establecido en el pliego de Condiciones Generales aceptado; y del contrato de trabajo. Será quien proporcione los recursos humanos y materiales para ello.

1. Constituirá en obra los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme a lo establecido por la ley 19.587, decreto 911/96 y Resolución 231/96.

2. Es obligación del Contratista la creación y el mantenimiento de las condiciones y ambiente de trabajo que aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores.

3. Es obligación del Contratista tomar los recaudos necesarios durante el desarrollo de las tareas a fin de minimizar el Impacto Ambiental en lo que se refiere a los contaminantes físicos y químicos, ya sean sólidos, líquidos ò gaseosos. Mantendrá limpio en todo momento el lugar de trabajo.

4. Deberá establecer todas las medidas necesarias para el logro de los objetivos señalados en los puntos 2 y 3 en lo inherente a organización del trabajo, servicios de infraestructura de obra, maquinarias, equipos y otros.

5. Deberá proveer obligatoriamente a todos los trabajadores los elementos de protección colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo.

6. Deba brindar capacitación a todo su personal de obra, conforme al Programa de Prevención de Riesgos Laborales presentado (Decreto 911/96).

7. Será obligación del Contratista que todas las maquinarias, equipos, herramientas y materiales usados en obra sean de buena calidad, exento de defectos viables y tengan una resistencia a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. Deben mantenerse en buen estado de uso y conservación y serán reparados o sustituidos cuando dejen de satisfacer estos requisitos.

8. Será obligación del contratista proveer en la zona de trabajo los elementos de señalización tanto diurna como nocturna (carteles, vallas, rejillas, cintas de advertencia, soportes para las mismas, iluminación y balizas de 12 Volt, etc.) como así también los elementos de contención para rezagos de materiales resultantes de sus operaciones.

9. El Contratista será quien deba paralizar las tareas ante condiciones climáticas adversas y por falta de seguridad en la realización de las mismas.

10. Deberá confeccionar y mantener actualizado su Legajo Técnico de Obra, según lo establecido en el Decreto 911/96, el que debe ser rubricado por el responsable máximo de la Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la misma. Este Legajo Técnico debe estar a disposición de la autoridad competente en la obra u obrador de la misma o en su defecto en el domicilio legal de la Empresa Contratista.

Documentación Requerida

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado “RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS” y para dar cumplimiento a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587, Decreto 911/96, Res. SRT 231/96, Res. SRT 51/97, Res. SRT 35/98, Res RST 319/99, Res. SRT 552/01 y toda otra reglamentación conexa, será obligatoria la presentación por parte de la empresa adjudicada y/o contratista y/o subcontratista la siguiente documentación en un plazo de 10 días antes de iniciada la obra:

- Copia certificada del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgo de trabajo (ART).

- Detalle de la nómina del personal asegurado (nombre, apellido y CUIL).

- Constancias de realización de los exámenes médicos del personal.

- Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal, a todos los trabajadores declarados.

- Copia de matrícula habilitante del Profesional a cargo del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista, así como detalle de la carga horaria a cumplir.

- Copia de “Aviso de Obra” con sellado recibido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

- Copia del “Programa de Seguridad” para la actividad de que se trate según lo establecen las resoluciones emitidas por la SRT, el cual debe estar aprobado por la aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada.

- Legajo Técnico de Obra con toda la información allí requerida, confeccionado por el personal a cargo del servicio de Seguridad e Higiene del Contratista y/o Subcontratista.

VISITA DE OBRA

Será de carácter obligatoria para la aceptación de la oferta con 48 hs antes de la fecha de la apertura, la misma será coordinada con la división de Planeamiento, Inspección y Control de Gestión de la Base Naval Mar del Plata.