ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VESTUARIO DE LA SALA Nº 14 ,  SALA DE SITUACIÓN Y OFICINAS DE DETALL DE PERSONAL EN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES DE BASE NAVAL MAR DEL PLATA”

OBJETO

El presente pliego de especificaciones tiene por objeto regir la contratación para la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la realización en tiempo y forma de los trabajos de Reparación y mantenimiento del vestuario de la sala Nº 14, sala de situación y oficinas del Detall de personal en el Edificio de Servicios Generales de Base Naval Mar del Plata.

NORMAS GENERALES

Se ejecutará en un todo de acuerdo a normas, reglamentos vigentes y a lo indicado en planos. Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos necesarios.

El Adjudicatario deberá contar con un profesional habilitado en forma permanente mientras se encuentre personal del Adjudicatario trabajando.

Todo el personal afectado a estas tareas deberá contar con cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo, cuya copia deberá presentar a la inspección de los trabajos antes de comenzar a trabajar. Asímismo los operarios firmarán un acta donde conste que no guardan relación laboral con la Armada Argentina ni con la Base Naval Mar del Plata.

Deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del periodo de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman dicha construcción, como ser, paredes, cerramientos, aberturas, techados, ductos de ventilaciones, etc.

A todo efecto será responsabilidad indelegable de la misma la restauración, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.

Cuando se trate de la reposición de materiales o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales a los existentes de manera tal que no modifique la estructura armónica, química y física del conjunto.

El adjudicatario deberá informar para la inspección de los trabajos al Jefe de Planeamiento, Inspección y Control de Gestión de la B.N.M.P, la finalización total o parcial de cualquiera de los rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente en la continuidad del proceso de construcción.

Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisión y detalle aquellos trabajos que, por sus características muy especiales ameritan una exposición minuciosa, no estando por lo tanto generalizadas a todas las tareas y rubros afectados, consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones  deberán ejecutarse con arreglo a las buenas artes de construir de práctica habitual, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complemento que fuere requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en presente pliego.

En las presentes especificaciones técnicas se mencionan marcas, modelos y códigos específicos de materiales, no solamente como guía o referencia, sino teniendo en cuenta que los presentes trabajos son parte componente de una remodelación integral que se está realizando en la parte habitabilidad de los edificios de esta Base, y por ende se deben mantener estándares de construcción tanto a los efectos de la armonía constructiva como de las necesidades logísticas de mantenimiento generadas.

En su oferta el Oferente indicará la marca (una) de cada uno de los materiales que propone, la eventual aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al contratista de su responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas explícita o implícitamente en la documentación.

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, de marcas reconocidas y conforme a las normas, si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado, la inspección de los trabajos se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva construcción, no reconociéndose atrasos en la ejecución de los trabajos por esta causa.

Si la inspección de los trabajos lo considera oportuno podrá exigir al adjudicatario presentación de folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la inspección de los trabajos.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS

Se deberá ejecutar de manera integral la instalación sanitaria, revestimientos, solados y detalles de terminación.

INSTALACION SANITARIA

Comprenderán las tareas de distribución interna de agua fría y caliente e instalación de cloacas.

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia; en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo la Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado, cumpliendo con las normas técnicas indicadas.

Instalación Cloacal

Se deberá cambiar en su totalidad las cañerías de desagües existentes, esto implica desagües de duchas, lavatorios, mingitorios e inodoros.

Las cañerías deberán ser suspendidas y de fácil acceso para efectuar reparaciones sin rotura de los revestimientos distribuyéndola por el espacio entre la losa inferior y el cielorraso. En el caso de los mingitorios la cañería no debe ser embutida.

Las cañerías serán de polipropileno sanitario tipo “Awaduct” o calidad similar. Se deberá hacer con la pendiente necesaria para garantizar el adecuado escurrimiento de los efluentes.

Todas las bocas de acceso o piletas de patio existentes deberán ser anuladas y tapadas correctamente.

La instalación deberá ser conectada al caño de descarga del edificio el cual es de Hierro Fundido, para esto deberá tener en cuenta la transición entre los dos materiales de diferentes características, colocando una junta elastomérica entre los materiales.

Instalación de Agua Fría y Caliente

Se deberá cambiar en su totalidad las cañerías de agua fría y caliente.  La alimentación de agua fría se tomará del tanque cisterna; para el agua caliente se tomará del termotanque a proveer por la oficina de planeamiento.

El material a utilizar será polipropileno con unión por termofusión tipo “Acqua System” o calidad similar.

Todas las cañerías serán distribuidas entre la losa del segundo piso y el cielorraso, deberán tener sujeción para cañerías tipo “Magari” o calidad similar.

Se deberá tener llave de corte general para la alimentación de agua fría y alimentación al termotanque. Serán del tipo esférica.

Instalación Termotanque

El termotanque será provisto por la oficina de planeamiento. El mismo se deberá reubicar en la azotea de la oficina del subjefe de base.  El termotanque a instalar presenta las siguientes características, Marca Rheem, Capacidad 300 lts, consumo 50000 kcal/h, la recuperación 1800 lts/h y las dimensiones serán (664 mm x 1887 mm)

Para su instalación se deberá:

- Construir un nicho, el cual deberá albergar a tres (3) termotanques en batería según plano. Deberá ser de material incombustible y con ventilación independiente de la del propio artefacto en la parte inferior y superior de más de 100 cm2 de área libre cada una. Deberá cumplir con la normativa existente de ENARGAS.

- Hacer la alimentación de agua desde el tanque cisterna.

- Hacer la prolongación de la cañería de gas hasta el termotanque a conectar, según las normas de ENARGAS.

- El material de la cañería deberá ser de acuerdo a la Norma IRAM 2502 de Hierro Negro con costura, con protección anticorrosiva de pintura Epoxi.

- La empresa deberá contar con un gasista matriculado

- Se dejará prevista la instalación para los otros termotanques.

- Cada cañería deberá tener su llave de paso deberá ser accesible desde el exterior.

ARTEFACTOS SANITARIOS

Los inodoros, cantidad cuatro (4), serán con mochila de apoyar y tabla con tapa. Tipo “Ferrum línea Atuel” o calidad similar

Los mingitorios, cantidad siete (7), serán mural corto tipo “Ferrum” o calidad similar se instalarán sifones por cada mingitorio

Se colocaran receptáculos de ducha, cantidad diez (10) de acero porcenalizado de 0.90 x 0.90 m. tipo “Ferrum” o calidad similar.

Los lavatorios serán de HºAº fabricadas “in situ” según plano, consiste en mesada y bacha. Deberán tener cuatro (4) desagües y cuatro (4) canillas de cada lado. En total ocho (8).

GRIFERIA

Se cambiarán todas las griferías existentes. Serán “FV modelo B1” o calidad similar.

DEMOLICIÓN

# Los trabajos de demolición se realizarán conforme a los planos. Será por exclusiva cuenta de la Contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición, desmontes y retiro de elementos. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias dejar sin uso, de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y como primer tarea se deberá hacer el relevamiento de los elementos estructurales existentes para corroborar o verificar su existencia. La Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección. La Contratista deberá retirar fuera del ámbito de trabajo todos los materiales provenientes de la demolición, a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

Se deberá demoler los tabiques de las duchas, lavatorios y termotanques.

ALBAÑILERIA

Las canaletas u orificios que deban abrirse en la albañilería o en el hormigón serán realizadas con máquinas canaleteadoras y/o amoladoras. No está permitido el uso de cortafierro y maceta para este fin, excepto en los casos de pequeñas dimensiones para lo cual se debe contar con la aprobación de la Inspección. Todas las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por La Contratista en oportunidad de realizarse las tareas respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en tal sentido y de todo trabajo posterior necesario.

La empresa deberá proveer los volquetes necesarios para depósito de escombros y residuos de obra.

Se deberá construir el tabique divisorio de entre las bachas el cual será de mampostería de ladrillo cerámico hueco (18 x 18 x 33 cm).

TABIQUES DE PLACA DE YESO

En el sector de duchas se hará a nuevo el tabique divisorio de las duchas, será de tabique de placa yeso tipo “Durlock 4D” o calidad similar. Se deberá ser apto para el paso de cañería de agua fría y caliente y apto para la colocación de revestimientos y resistente al paso de la humedad.

MAMPARAS DIVISORIAS DE DUCHAS

Entre cada ducha se deberá colocar una mampara de policarbonato opaco color blanco con estructura de aluminio. Tendrán un perchero exterior para poder colgar las toallas.  Las mismas estarán amuradas al tabique de Durlock.

REVESTIMIENTOS

La Empresa será responsable de la buena colocación de los elementos que constituyan los revestimientos; a ese objeto se cuidará especialmente la alineación, verticalidad, niveles y coincidencias de las juntas y trabas, cuidándose así mismo el perfecto aplomado de los paramentos y ángulos entrantes y salientes.

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos, agujeros y cortes indispensables para su colocación.

Se deberá cambiar la totalidad de los revestimientos. Se colocarán revestimientos en cerámica 0.30x0.30 m, hasta una altura de 2.40m, tipo “Cerro Negro” o calidad similar, color a elección de la Inspección de Obra.  Por encima de los 2.40m y hasta el cielorraso se hará una faja con terminación en enlucido de yeso pintada en color blanco.

SOLADOS

Los trabajos especificados comprenden el retiro, la provisión, ejecución y/o montaje de todos los solados.

El Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas del solado así como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

Los pisos, umbrales y solías presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección señalará en cada caso.

Antes de iniciar la colocación, el Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar las muestras de materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente aprobación de la Inspección.

b) Presentar a la Inspección para su aprobación, los planos de detalle de los solados, en los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

Se deberá levantar el piso existente y realizar carpeta hidrófuga

Se deberá levantar el piso existente y colocar cerámicos 0.30 x 0.30 tipo “Cerro Negro” o calidad similar, color a elección de la Inspección

ESTRUCTURA SALA SITUACIÓN Y DETALL DE PERSONAL

Debido al deterioro de los baños de la SALA N° 14, se ve perjudicada las oficinas de Sala de Situación y Detall de Personal de acuerdo al siguiente detalle:

Tanto la losa superior de la sala de situación como del detall de personal civil se encuentran en avanzado estado de deterioro. La estructura es un forjado de viguetas pretensadas y ladrillo sapo.

La Empresa deberá contar con un profesional especializado en estructuras para que elabore un informe y de los lineamientos a seguir para su reparación.

En la oferta debe aparecer detalladamente el procedimiento a seguir para su reparación, el cual será evaluado por la oficina técnica de la Base Naval Mar del Plata.

CIELORRASOS

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las alturas de los mismos. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo.

Salvo indicación contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales incluirán en todos los casos, una buña de 2 x 1,5 cm.

Se incluirá en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacíos que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que así se indiquen, para alojar instalaciones.

Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la ejecución, provisión y montaje de los diversos tipos de cielorrasos.

Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realización del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas.

Se colocaran en sala de situación y detall de personal. Los cielorrasos serán de placa de yeso tipo “Durlock” o similar. Tendrán una buña perimetral rehundida de 0.03 m. x 0.01 m.  placa  de yeso resistente al fuego.  Deberá ser pintado correctamente.

Se deberá hacer tapas de acceso donde la inspección lo indique para poder acceder a la instalación sanitaria.

PINTURA

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía.

Se utilizará pintura tipo “Sherwin Williams” o calidad similar.  Se deberán pintar cielorrasos, muros, ventanas y puertas. Color a elección de la Inspección.

Se deberá pintar sala de situación, detall de personal y vestuarios.

Se utilizará pintura tipo “Sherwin Williams” o calidad similar.

De acuerdo al sector y tipo de materiales serán:

Cielorrasos y fajas: Pintura al látex blanco.

Muros: Pintura al látex satinado color a elección de la Inspección.

CARPINTERIAS EN VESTUARIO DE INFANTES

Se deberán reparar las ventanas y puertas existentes. Se cambiaran las bisagras y maderas que se encuentren en mal estado. Los vidrios rotos deberán ser cambiados y reemplazados.

PISO SALA DE SITUACIÓN

Deberá ser reparado, de encontrarse piezas flojas deberán ser pegadas y reparadas correctamente.

Se deberá pulir en su totalidad y luego plastificados con terminación mate.

INSTALACION ELECTRICA

Se deberá adecuar la instalación eléctrica en sala de situación y detall debido a la nueva altura del cielorraso.

Deberán considerarse todos los trabajos y provisiones necesarias para realizar las instalaciones eléctricas comprendiendo lo siguiente:

# Instalación Eléctrica de Iluminación.

# Instalación de Puesta a Tierra.

# Apertura de canaletas, pase de muros, empotramiento de tacos, cajas, etc.

# Provisión y colocación de todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

# La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, interceptores, tomacorrientes, automáticos, tableros, etc.

# Todo gasto directo o indirecto conexo con los trabajos  mencionadas, necesarios para entregar todas las instalaciones completas.

# La cotización para la provisión de tareas / materiales /servicios comprenderá, en forma genérica los siguientes conceptos:

# La totalidad de los materiales, que serán listados en forma discriminada por especie y cantidad, indicando en la cotización pertinente las normas técnicas aplicables que cumplan, reservándose la Repartición la atribución de aceptar o rechazar los mismos.

# la totalidad de las tareas de instalación incluyendo las interfases pertinentes

# el cumplimiento de las normas de la buena ingeniería para las instalaciones

# Las placas y llaves de encendido de iluminación y tomas serán tipo Sica línea Habitat o similar, color a elección de la Inspección.

# LIMPIEZA

# Es obligación de La Contratista mantener el lugar de trabajo con una limpieza adecuada y libre de residuos, debiendo trasladar los mismos fuera del predio a los lugares habilitados para tal fin, cumpliendo la normativa vigente.

# A la terminación de los trabajos deberá entregar los lugares de trabajo y los terrenos adyacentes, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

NOTA: Todas las medidas serán verificadas en el lugar durante la visita de obra.

SEGURIDAD E HIGIENE

Los materiales constitutivos, deberán cumplir con normas internacionales y nacionales en lo referente a la seguridad e higiene del personal que los operará y a la conservación del medio ambiente.

Obligaciones del Contratista

Es el responsable del cumplimiento de las Normas vigentes y lo establecido en el pliego de Condiciones Generales aceptado; y del contrato de trabajo. Será quien proporcione los recursos humanos y materiales para ello.

1. Constituirá en obra los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme a lo establecido por la ley 19.587, decreto 911/96 y Resolución 231/96.

2. Es obligación del Contratista la creación y el mantenimiento de las condiciones y ambiente de trabajo que aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores.

3. Es obligación del Contratista tomar los recaudos necesarios durante el desarrollo de las tareas a fin de minimizar el Impacto Ambiental en lo que se refiere a los contaminantes físicos y químicos, ya sean sólidos, líquidos ò gaseosos. Mantendrá limpio en todo momento el lugar de trabajo.

4. Deberá establecer todas las medidas necesarias para el logro de los objetivos señalados en los puntos 2 y 3 en lo inherente a organización del trabajo, servicios de infraestructura de obra, maquinarias, equipos y otros.

5. Deberá proveer obligatoriamente a todos los trabajadores los elementos de protección colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo.

6. Deba brindar capacitación a todo su personal de obra, conforme al Programa de Prevención de Riesgos Laborales presentado (Decreto 911/96).

7. Será obligación del Contratista que todas las maquinarias, equipos, herramientas y materiales usados en obra sean de buena calidad, exento de defectos viables y tengan una resistencia a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. Deben mantenerse en buen estado de uso y conservación y serán reparados o sustituidos cuando dejen de satisfacer estos requisitos.

8. Será obligación del contratista proveer en la zona de trabajo los elementos de señalización tanto diurna como nocturna (carteles, vallas, rejillas, cintas de advertencia, soportes para las mismas, iluminación y balizas de 12 Volt, etc.) como así también los elementos de contención para rezagos de materiales resultantes de sus operaciones.

9. El Contratista será quien deba paralizar las tareas ante condiciones climáticas adversas y por falta de seguridad en la realización de las mismas.

10. Deberá confeccionar y mantener actualizado su Legajo Técnico de Obra, según lo establecido en el Decreto 911/96, el que debe ser rubricado por el responsable máximo de la Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la misma. Este Legajo Técnico debe estar a disposición de la autoridad competente en la obra u obrador de la misma o en su defecto en el domicilio legal de la Empresa Contratista.

Documentación Requerida

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado “RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS” y para dar cumplimiento a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587, Decreto 911/96, Res. SRT 231/96, Res. SRT 51/97, Res. SRT 35/98, Res RST 319/99, Res. SRT 552/01 y toda otra reglamentación conexa, será obligatoria la presentación por parte de la empresa adjudicada y/o contratista y/o subcontratista la siguiente documentación en un plazo de 10 días antes de iniciada la obra:

- Copia certificada del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgo de trabajo (ART).

- Detalle de la nómina del personal asegurado (nombre, apellido y CUIL).

- Constancias de realización de los exámenes médicos del personal.

- Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal, a todos los trabajadores declarados.

- Copia de matrícula habilitante del Profesional a cargo del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista, así como detalle de la carga horaria a cumplir.

- Copia de “Aviso de Obra” con sellado recibido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

- Copia del “Programa de Seguridad” para la actividad de que se trate según lo establecen las resoluciones emitidas por la SRT, el cual debe estar aprobado por la aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada.

- Legajo Técnico de Obra con toda la información allí requerida, confeccionado por el personal a cargo del servicio de Seguridad e Higiene del Contratista y/o Subcontratista.

- Sera adjudicado por grupo de renglón.

VISITA DE OBRA

Será de carácter obligatoria para la aceptación de la oferta con 48 hs antes de la fecha de la apertura, la misma será coordinada con la división de Planeamiento, Inspección y Control de Gestión de la Base Naval Mar del Plata.