ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: LA PRESENTE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION DE PINTURA PARA LOS SUBMARINOS A.R.A. “SALTA” Y A.R.A. “SAN JUAN”.

- El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega.

- Estado del material: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad.

| RENG | UN | CANT | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LT | 300 | DESCRIPCIÓN: PINTURA DE TERMINACIÓN COMPUESTA CON RESINA ACRÍLICA SIN PLASTIFICANTES CLORADOS QUE GARANTICEN UNA EXCELENTE RETENCIÓN DE BRILLO Y COLOR. DE SECADO FÍSICO. DEBE SER RESISTENTE AL AGUA SALADA, A LAS SALPICADURAS DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS Y ACEITES. COLOR: NEGRO ACABADO: BRILLANTE VOLUMEN DE SOLIDOS: %: 32 ± 1 RENDIMIENTO TEÓRICO: 9.1 M2/L CON 35 MICRAS. CONTENIDO EN COV: APROX. 597 G/L SECADO AL TACTO 3-4 HORAS 20° C SECADO SUPERFICIAL 1 HORA APROX. 20° C |
| 2 | LT | 100 | THINNER Y/O SOLVENTE COMPATIBLE CON LA PINTURA DESCRIPTA EN EL RENGLÓN NÚMERO UNO (1). DEBE SER DE LA MISMA MARCA DE LA PINTURA PARA EVITAR ALTERACIONES EN EL ESQUEMA DE PINTADO (REQUISITO EXCLUYENTE). |
| 3 | LT | 160 | PINTURAS; TIPO LATEX PARA INTERIOR - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% |
| 4 | LT | 100 | IMPERMEABILIZADOR DE FRENTES EDFICIO |
| 5 | UN | 9 | PINCELES; TIPO CHATO - USO PINTURA - NUMERO 25 - MATERIAL CERDA |
| 6 | UN | 12 | PINCELES; TIPO CHATO - USO PINTURA - NUMERO 15 - MATERIAL CERDA |
| 7 | UN | 9 | PINCELES; TIPO PINCELETA - USO PINTURA - NUMERO 40 - MATERIAL CERDA |
| 8 | UN | 5 | PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 22Cm - MATERIAL LANA DE CORDERO |
| 9 | UN | 8 | PINCELES; TIPO RODILLO - USO PINTURA - NUMERO 170mm - MATERIAL LANA DE CORDERO |
| 10 | UN | 4 | RODILLO ROLLER NRO 22 |
| 11 | UN | 4 | RODILLO ROLLER NRO 17 |
| 12 | UN | 5 | RODILLO MINI EPOXI NRO 5 |
| 13 | KG | 92 | CUARZO ANTIDESLIZANTE; TIPO GRANO DE 0,8mm - PRESENTACION A GRANEL |

IMPORTANTE: SE DEBERA CONSIDERAR QUE ESTA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PERTENECE A UNA UNIDAD MILITAR, DICHAS UNIDADES CUENTAN CON UN SISTEMA DE GUARDIAS, ZONAS RESTRINGUIDAS Y MESAS DE ENTRADAS.

CADA OFERENTE DEBERA ARBITRAR LOS MEDIOS NECESARIOS A FIN DE PODER ENTREGAR SUS OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA.

MAR DEL PLATA,      de abril de 2017.

# Text boxes

FRANCISCO JAVIER OLEIRO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE DEPARTAMENTO ARMAS