ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: LA PRESENTE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA PARA EQUIPO DEL SISTEMA BIB´S DEL SUBMARINO A.R.A. “SALTA” PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES SUBMARINAS, DEPENDIENTES DEL COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS.

El adjudicatario deberá cumplir en un plazo de cinco (5) días corridos a partir de la notificación fehaciente de la Orden de Compra el siguiente material:

RENGLON N°1: FILTRO COALESCENTE PALL (USA) modelo POC 1001 SU (O SU EQUIVALENTE)

El elemento filtrante está ubicado en una carcaza hecha a medida. El mismo posee las siguientes características:

- Fluido: Aire comprimido.

- Presión de Trabajo: 250 Kg/cm2.

- Máximo    P: 50 psid.

- Caudal de Trabajo: 100 SCFM.

- Máxima Temperatura: 160º F.

- Dimensiones: 2,77” OD x 9,85”

- Ensamblaje Seco    P: 0,90 psid.

- Ensamblaje Saturado    P: 1,80 psid.

Cantidad: 3

RENGLON N°2: FILTRO DE CARBON ACTIVADO MC AP:

El elemento filtrante está ubicado en una carcaza hecha a medida. El mismo posee las siguientes características:

- Medio Filtrante: Carbón activado granular.

- Tapas y núcleos: Polipropileno.

- Pre filtro: Polietileno Poroso.

- Junta: Neoprene.

- Diámetro exterior: 70 mm.

- Máxima Temperatura: 60º C.

Cantidad: 6

RENGLON N°3: FILTRO DE PARTICULAS DFNT 001:

El elemento filtrante está ubicado en una carcaza hecha a medida. El mismo posee las siguientes características:

- Máxima Temperatura:	T: 65º C.    		      	S: AISI 304, 120 º C.

- Tapas:			T: Polipropileno.			S: AISI 304.

- Núcleos:		T: Polipropileno.			S: AISI 304.

- Medio filtrante:		Microfibra de vidrio de borosilicato.

- Micronajes:		0,2-0,45-1-3-10-30.

- p Máximo    : 		5,1 bar a 20º C.			2,8 bar a 65º C.

- Diámetro exterior:		69 mm.

Cantidad: 6.

La fecha de vencimiento mínima será de veinticuatro (24) mese a partir de la fecha de entrada.

Los gastos de envió estarán a cargo del proveedor.

Mar del Plata,   de abril de 2017.

# Text boxes

FRANCISCO JAVIER OLEIRO

CAPITÁN DE CORBETA

JEFE