ANEXO II

AREA NAVAL ATLÁNTICA- DIVISIÓN INFORMATICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS (1 de 8 hojas)

RENGLON N° 1: ESTABILIZADORES DE TENSION; TIPO AUTO-MATICO - POTENCIA

1000W – TENSION DE ENTRADA 220VAC.

Entrada (tensión/frecuencia)	220V ~ 50/60Hz

Rango de estabilización	185V a 240V

Tensión de salida	 220V ~ +/- 8%

Potencia pico	1000 VA

Potencia Nominal 500 VA

Estados de operación

Panel de LEDs verdes

Fusible	5 A

Salidas Estabilizadas (Maximo)	2 PCs

Salidas Filtradas (Maximo)	1 Impresora Laser

Protección Internet y Fax	 Si

Condiciones ambientales	Temperatura 0ºC a 40ºC

Humedad relativa 0 a 95%, sin condensación

Dimensiones (en mm)

Profundidad 325 mm

Ancho 105 mm

Alto	85 mm

Peso neto 1,7 Kg

RENGLON N° 2: CONMUTADORES (SWITCHS); TIPO ACCESS POINT WI-FI - CODIGO ETAP LAN-018 - VERSION ETAP 22.0

Punto de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

- Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

- Velocidad de transmisión (máx): 150 Mbps

- Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

- Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

- Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de:

- 150 Mbps o más.

- 300 Mbps o más.

- Antena: Debe estar incluida y debe ser al menos dual (con 2 elementos) teniendo la capacidad de funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

- Soportará funcionamiento como access point (punto de acceso a la red) y como access bridge (puente entre redes inalámbricas de características diferentes).

- Estándares de seguridad soportados:

- IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

- Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

- IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

- Estándares de encripción:

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal  (TKIP) para encripción WPA.

- Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

- Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

- Puertos LAN: Deberá incorporar al menos 1 puerto Ethernet IEEE 10/100/1000BaseT con conector del tipo RJ45.

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM.

Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

RENGLON Nº 3: COMPUTADORA PORTATIL CODIGO ETAP PC-006 - VERSION 22

a) Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Nota : La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo PORTATIL AVANZADA a la Administración Pública Nacional.

b) Memoria

Tipo: DDR3-1333 o superior. ETAP Versión 22

Capacidad:

8 GB mínimo

8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista

c) Disco Duro

1 TB mínimo.

d) Almacenamiento Extraíble

Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

Medios ópticos:

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer) 8X mínimo con lectora de discos Blu-ray.

Unidad lectograbadora de discos Blu-ray.

e) Video

Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB. ETAP Versión 22

f) Audio

Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

Auriculares con micrófono.

g) Networking Y Comunicaciones

Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo.

Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a:

300 Mbps o más.

h) Dispositivos De Interfaz Humana

Cámara Web incorporada.

Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

OPCIONAL: Mouse Inalámbrico

i) Pantalla

Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

No inferior a Alta Definición “Full HD” 1920x1080 (relación de aspecto 16:9).

Tamaño diagonal de pantalla:

No inferior a 14”

No inferior a 15"

No inferior a 17”

j) Puertos Incorporados

2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

1 Port USB 3.0, mínimo.

1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire).

1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface).

Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

Bluetooth 4.0 o superior.

k) Sistema Operativo (Deberá seleccionar una alternativa)

Windows 10 Professional (x86) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

l) Alimentación, Portabilidad Y Ahorro De Energía

Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. ETAP Versión 22

Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

Peso: no superior a 2,0 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

Una (1) batería adicional, o expansión de batería.

Un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia).

Recuperación Y Seguridad

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

RENGLON Nº 4: COMPUTADORA DE ESCRITORIO STANDARD CODIGO ETAP- PC-002

3.2 Detalle Técnico / Funcional

a) Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”,

Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,

Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Nota : La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la Administración Pública Nacional.

b) Memoria

Tipo: DDR3-1600 o superior.

Capacidad: ETAP Versión 22

4 GB mínimo.

8 GB mínimo.

c) Disco Duro

Capacidad minima:

500 GB mínimo.

1 TB mínimo.

Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

e) Video

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

f) Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

g) Networking Y Comunicaciones

Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo. ETAP Versión 22

h) Consola

Teclado:

Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

Mouse:

Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

Monitor: (Seleccionar una alternativa)

SIN MONITOR

i) Puertos Incorporados

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

OPCIONAL: 1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir):

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

DVI (Digital Visual Interface) ETAP Versión 22 - 6 -

j) Sistema Operativo (Deberá seleccionar una alternativa)

Sin sistema operativo.

Windows 8.1 (x86) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

Windows 8.1 (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

Windows 10 Professional (x86) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no ETAP Versión 22

- 7 -

k) Recuperación Y Seguridad

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.

RENGLON Nº 5: CAMARA P/VIDEOCONFERENCIA

Dimensiones

Cámara:

- Altura x Anchura x Profundidad: 154 mm X 150 mm X 104 mm 
Altura con extensor: 345 mm 
Peso: 568 g

Requisitos Del Sistema

- Windows® 7, 8.1 o 10

Cámara:

- Panorámico, inclinación y zoom robotizados

- Sistema manos libres omnidireccional con dúplex completo y radio de acción de 2,4 metros (8 ft)

- Codificación H.264 UVC integrada

- Aplicaciones compatibles con UVC

- Videoconferencias Full HD 1080p 30 fps

- Controles en cámara y sistema manos libres, sistema manos libres y control remoto

- Panorámico, inclinación y zoom, volumen, silenciamiento de audio, inicio y finalización de llamadas

- Enfoque automático

- Certificación de lentes ZEISS®

- Campo de visión de 78º

- Panorámico de 180º, inclinación de 55º

Altavoz:

- Ancho de banda: 220 Hz - 20 kHz

- Nivel de salida máximo: 80 dB SPL a 30 cm (1 ft)

Micrófono:

- Ancho de banda: 200 Hz - 8 kHz

General:

- Toma de auriculares analógica de 3,5 mm

- Remoto con radio de acción de 3 metros (10 ft)

- Compatible con USB 2.0

- Cable USB de 2,4 metros (8 ft)

- Adaptador de alimentación universal de 2,4 metros (8 ft)

- Soporte extensor de 228 mm (9 in) para elevar la cámara/colocarla a la altura de los ojos

- COMPATIBLE SKYPE EMPRESARIAL 2016

RENGLON Nº 6: ESTABILIZADORES DE TENSION; TIPO UPS - POTENCIA 3KVA - TENSION DE ENTRADA 160/300VAC - ACCESORIO PUERTO RS232, USB - TENSION DE SALIDA 220/240VAC 220VAC - CODIGO ETAP - VERSION ETAP 22.0

a) Rango de Potencia: (1)

600 VA

900 VA

1200 VA

b) Autonomía:

no menor a 5 minutos a plena carga.

c) Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

d) Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

e) Frecuencia de salida en línea:sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

f) Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

g) Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

h) Tomas de salida mínimas:

2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.

Gabinete con conexión a tierra. ETAP Versión 22

RENGLON Nº 7: MONITORES; TIPO LCD – CODIGO ETAP MN-006 VERSION ETAP 22

Monitor TFT / LCD / LED estándar (17”). ETAP Versión 22

3. Especificación Técnica - MM-005-00 Monitor TFT / LCD / LED estándar (17”)

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

3.1 Detalle Técnico / Funcional

a) Tamaño de la pantalla visible: 17" en diagonal

b) Relación de aspecto:

Normal (4:3 o 5:4)

Ampliado – WideScreen – (16:9 o 16:10)

c) Interfaz de conexión a monitor:

Analógica RGB-DB15

d) Resolución Máxima Nativa:

Para Relación de aspecto Normal 1280 x 1024 puntos mínimo

Para Relación de aspecto Ampliada o WideScreen 1280 x 720 puntos mínimo

e) Tiempo de Respuesta: no mayor a 6 ms

f) Brillo: no inferior a 250 cd/m2.

g) Relación de Contraste: no menor de 450:1

h) Angulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

i) Alimentación eléctrica:

de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos. ETAP Versión 22

j) Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

k) Deberá cumplir con la norma "norma ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para:

CLASE 0, cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo.

CLASE 1, se admite 1 pixel en blanco, 1 pixel en negro, 2 sub-pixels RGB en ON/OFF y 3 a 5 sub-pixeles en ON/OFF.

CLASE, se admite 2 pixeles fijos en blanco, 2 pixeles fijos en negro, y 5 a 10 sub-pixeles RGB en ON/OFF.

RENGLON N° 8: IMPRESORAS; TIPO ELECTROFOTOGRAFICA ESTANDAR - CODIGO ETAP PR-015 - VERSION ETAP 22

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 22 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos 10.000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión:

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

| A4 | Oficio |
| --- | --- |

de papel de entrada de no menos de:

| 150 hojas cortadas de 80 gr/m2. | 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. |
| --- | --- |

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá una capacidad de memoria de 16 MB (mínimo).

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows XP/Vista/7.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

- PARTICULARIDADES GENERALES DE LOS PRODUCTOS:

- Los oferentes deberán incluir en su oferta, una garantía técnica de al menos DOS (2) años sobre los artículos que cotize.

- Los elementos a cotizar deberán ser “NUEVOS”.

# Text boxes

# DAMIAN ISMAEL GIMENEZ

# TENIENTE DE NAVIO

# JEFE