ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El presente trámite tiene como objeto la “ADQUISICION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES GENERALES DE LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA”.

Según el siguiente detalle:

- Motobomba a explosión TIPO HONDA WB30XT, para aguas limpias 4,8 HP3; la misma deberá estar equipada con motor de 5,5HP con sistema OHV de 4 tiempos refrigerado por aire, arranque manual, altura máx. de bombeo 28mts, altura máx. de succión 7,9mts. con carcaza y turbina de acero fundido. Con accesorios, manguera de aspiración y descarga, filtro de aspiración.

- Bomba de desagote trituradora trifásica de 2HP. TIPO ZENIT GRE 200/2/G50; caudal de trabajo: hasta 21m3/h; Altura de elevación: 46mts. Profundidad máxima de inmersión: 20mts; Motor a inducción con devanado en seco y protección térmica incorporada; Potencia: de 1,2 a 5,5HP; velocidad: 2900RPM. Sistema de trituración de acero inoxidable.

OBSERVACIONES:

Las maquinas herramientas solicitadas en los puntos anteriores, deberán poseer mínimo uno (1) año de garantía y Servicio Técnico oficial en zona Mar del Plata.

Las Empresas oferentes deberán presentarse en Base Naval Mar del Plata – Depto. Servicios Generales, con el  fin de aclarar las inquietudes o retirar al tipo de muestra con respecto a los repuestos e insumos solicitados.