ANEXO N° II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ARMADA

MODELO PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATACIONES DENTRO DEL REGIMEN DEL DECRETO N° 1023/01

ESTACION PRINCIPAL DE COMUNICACIONES NAVALES MAR DEL PLATA

CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA A REALIZAR:

RENGLON N°1: MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL Y AUXILIAR DE LA ESTACION RECEPTORA  DE CHAPADMALAL.

DESCRIPCION DE LA TAREA:

Aire Acondicionado Principal marca SURRER 220v-50hz, 9,75 Amp De 9000 frigorías:

Mantenimiento integral del equipo

- Verificación de cargas de gas refrigerante, completando en caso de ser necesario.

- Limpieza de serpentinas y reemplazo de filtros de aire.

- Ajuste de contactos eléctricos, control y regulación de protecciones térmicas.

- Verificación de bobinado y rodamientos de motor ventilador.

- Reparación y pintado de gabinete.

Aire Acondicionado Auxiliar marca CARRIER  (EUU) 400v-50hz 5,9 Amp Trifásico De 4500 frigorías:

Mantenimiento integral del equipo

- Verificación de cargas de gas refrigerante, completando en caso de ser necesario.

- Limpieza de serpentinas y reemplazo de filtros de aire.

- Ajuste de contactos eléctricos, control y regulación de protecciones térmicas.

- Verificación de bobinado y rodamientos de motor ventilador.

- Reparación y pintado de gabinete.

RENGLON N°2: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS (2)

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO N° 1 Y N° 2 DE LA

ESTACION TRANSMISORA  DE CHAPADMALAL.

DESCRIPCION DE LA TAREA:

Aire Acondicionado N° 1 marca CARRIER (BR) 400V-50Hz 41 Amp trifásico:

Mantenimiento integral del equipo

- Verificación de cargas de gas refrigerante, completando en caso de ser necesario.

- Limpieza de serpentinas y reemplazo de filtros de aire.

- Ajuste de contactos eléctricos, control y regulación de protecciones térmicas.

- Verificación de bobinado y rodamientos de motor ventilador.

- Reparación y pintado de gabinete.

- Reparación integral de unidad sopladora.

- Repaso de circuito de unidad condensadora.

Aire Acondicionado N° 2 marca CARRIER (BR) 400V-50Hz 36,3 Amp trifásico :

Mantenimiento integral del equipo

- Verificación de cargas de gas refrigerante, completando en caso de ser necesario.

- Limpieza de serpentinas y reemplazo de filtros de aire.

- Ajuste de contactos eléctricos, control y regulación de protecciones térmicas.

- Verificación de bobinado y rodamientos de motor ventilador.

- Reparación y pintado de gabinete.

- Reparación integral de unidad sopladora.

- Repaso de circuito de unidad condensadora.

CIRCUITO DE AGUA ENFRIADA:

- Cambio de tanque hidroneumático y acometida.

- Revisión de circuito de agua.

RENGLON N°3: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (3) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACION PRINCIPAL  DE COMUNICACIONES NAVALES MAR DEL PLATA.

DESCRIPCION DE LA TAREA:

Aire Acondicionado Nº 1 marca HITACHI de 5000 frig/h:

Mantenimiento integral del equipo

- Verificación de cargas de gas refrigerante, completando en caso de ser necesario.

- Limpieza de serpentinas y reemplazo de filtros de aire.

- Ajuste de contactos eléctricos, control y regulación de protecciones térmicas.

- Verificación de bobinado y rodamientos de motor ventilador.

- Reparación y pintado de gabinete.

Aire Acondicionado Nº 2 de 3.000 frig/h:

Mantenimiento integral del equipo

- Verificación de cargas de gas refrigerante, completando en caso de ser necesario.

- Limpieza de serpentinas y reemplazo de filtros de aire.

- Ajuste de contactos eléctricos, control y regulación de protecciones térmicas.

- Verificación de bobinado y rodamientos de motor ventilador.

- Reparación y pintado de gabinete.

Aire Acondicionado marca CONQUEROR de 1500 frig/h:

Mantenimiento integral del equipo

- Verificación de cargas de gas refrigerante, completando en caso de ser necesario.

- Limpieza de serpentinas y reemplazo de filtros de aire.

- Ajuste de contactos eléctricos, control y regulación de protecciones térmicas.

- Verificación de bobinado y rodamientos de motor ventilador.

- Reparación y pintado de gabinete.

RENGLON N°4:    MANTENIMIENTO Y REPARACION DOS (2) EQUIPOS  DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CENTRAL TELEFONICA

DESCRIPCION DE LA TAREA:

Aire Acondicionado N° 1 marca CARRIER modelo 42TCA2206 – 2470 frigorias-64KW:

Mantenimiento integral del equipo

- Verificación de cargas de gas refrigerante, completando en caso de ser necesario.

- Limpieza de serpentinas y reemplazo de filtros de aire.

- Ajuste de contactos eléctricos, control y regulación de protecciones térmicas.

- Verificación de bobinado y rodamientos de motor ventilador.

- Reparación y pintado de gabinete.

Aire Acondicionado N° 2 marca SURREY 3200 frigorías:

Mantenimiento integral del equipo

- Verificación de cargas de gas refrigerante, completando en caso de ser necesario.

- Limpieza de serpentinas y reemplazo de filtros de aire.

- Ajuste de contactos eléctricos, control y regulación de protecciones térmicas.

- Verificación de bobinado y rodamientos de motor ventilador.

- Reparación y pintado de gabinete.

TIEMPO DE EJECUCION DE  LA OBRA: Se estipula un tiempo de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, a partir de la  fecha de la imposición de la Orden de Compra.

TRASLADO: Todos los gastos de traslado estarán a cargo de la empresa adjudicataria.

Mar del Plata,        de Mayo de 2017.-

# Text boxes

WALTER RUBEN MIRANDA

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE

OPERACIONES