ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN:

El propósito de la presente licitación es la reparación integral del sistema de pluma y comando hidráulico que gobierna el izado y arriado de la pluma de la grúa P&H OMEGA, indispensables para la recuperación de las capacidades de funcionamiento del equipo y cumplir con los requerimientos logísticos que involucren movimientos  propios de los arribos y zarpadas de las unidades surtas en base, movimientos generales y trabajos en altura.

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REPARACION DE LA PLUMA: TRABAJO A DETALLAR, DESMONTE DE LOS TRES TRAMOS TELESCÓPICO DE LA PLUMA, CILINDROS, CAMBIO DE SELLOS, RECORRIDO DE VALVULA DE CONTRABALANCEO Y HACER PATINES DESLIZANTES NUEVOS Y CONTROLAR LOS VUELGOS DE LA GRUA P&H. EL PROVEEDOR OTORGARA GARANTIA DEL TRABAJO REALIZADO, MANUAL DE OPERACIÓN Y PLANO DEL SISTEMA INSTALADO. TODOS LOS INSUMOS Y COMPONENTES VINCULADOS A LA REPARACION DEBEN SER NUEVOS, SIN USO. COMANDOS HIDRAULICOS: DESMONTE DE LOS CUATROS COMANDOS (GIRO, PLUMA, DOBLE TELESCOPIO Y GUINCHE), RECORRIDO DE LAS BOMBAS (BOMBA DOBLE, DE PLUMA Y GUINCHE), RECORRIDO DE LA BOMBA DOBLE GIRO, GUINCHE AUXILIAR Y BOMBA DE CONVERTIDOR DE MARCHA. EL PROVEEDOR OTORGARA GARANTIA DEL TRABAJO REALIZADO, MANUAL DE OPERACIÓN Y PLANO DEL SISTEMA INSTALADO. TODOS LOS INSUMOS Y COMPONENTES VINCULADOS A LA REPARACION DEBEN SER NUEVOS, SIN USO. | UN | 1 |

NOTA: El servicio de la reparación deberá efectuarse dentro de los TREINTA (30) días

Hábiles desde la notificación fehaciente de la respectiva Orden de Compra en la BASE

NAVAL MAR DEL PLATA.

GARANTIA TECNICA: Junto con la documentación a presentar, el oferente, deberá acompañar la respectiva garantía técnica en un plazo -no inferior a UN (1) año.

Mar del Plata,

# Text boxes

TRACCION TERRESTRE

NESTOR LUJAN CASANOVAS

CAPITAN DE CORBETA

JEFE