ANEXO II

###### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACIÓN:

El propósito de la presente licitación es la reparación integral de línea de aire, sistema de pluma y comando hidráulico que gobierna el izado y arriado de la pluma de la grúa P&H OMEGA, indispensables para la recuperación de las capacidades de funcionamiento del equipo y cumplir con los requerimientos logísticos que involucren movimientos  propios de los arribos y zarpadas de las unidades surtas en base, movimientos generales y trabajos en altura.

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LINEA DE AIRE: TRABAJO A REALIZAR: DESMONTE Y RECORRIDODE COMPRESOR PARA CAMBIAR AROS Y VÁLVULAS. DESMONTE DE ELECTROVÁLVULAS PARA RECORRIDO Y CAMBIO DE TODO EL CIRCUITO DE MANGUERA. EL PROVEEDOR OTORGARA GARANTIA DEL TRABAJO REALIZADO, MANUAL DE OPERACIÓN Y PLANO DEL SISTEMA INSTALADO. TODOS LOS INSUMOS Y COMPONENTES VINCULADOS A LA REPARACION DEBEN SER NUEVOS, SIN USO. | UN | 1 |
| 2 | REPARACION DE LA PLUMA: TRABAJO A DETALLAR, DESMONTE DE LOS TRES TRAMOS TELESCÓPICO DE LA PLUMA, CILINDROS, CAMBIO DE SELLOS, RECORRIDO DE VALVULA DE CONTRABALANCEO Y HACER PATINES DESLIZANTES NUEVOS Y CONTROLAR LOS VUELGOS DE LA GRUA P&H. EL PROVEEDOR OTORGARA GARANTIA DEL TRABAJO REALIZADO, MANUAL DE OPERACIÓN Y PLANO DEL SISTEMA INSTALADO. TODOS LOS INSUMOS Y COMPONENTES VINCULADOS A LA REPARACION DEBEN SER NUEVOS, SIN USO. COMANDOS HIDRAULICOS: DESMONTE DE LOS CUATROS COMANDOS (GIRO, PLUMA, DOBLE TELESCOPIO Y GUINCHE), RECORRIDO DE LAS BOMBAS (BOMBA DOBLE, DE PLUMA Y GUINCHE), RECORRIDO DE LA BOMBA DOBLE GIRO, GUINCHE AUXILIAR Y BOMBA DE CONVERTIDOR DE MARCHA. EL PROVEEDOR OTORGARA GARANTIA DEL TRABAJO REALIZADO, MANUAL DE OPERACIÓN Y PLANO DEL SISTEMA INSTALADO. TODOS LOS INSUMOS Y COMPONENTES VINCULADOS A LA REPARACION DEBEN SER NUEVOS, SIN USO. | UN | 1 |

NOTA: El servicio de la reparación deberá efectuarse dentro de los TREINTA (30) días

Hábiles, contados desde la notificación fehaciente de la respectiva orden de compra; fecha en la cual se producirá el perfeccionamiento del contrato.

GARANTIA TECNICA: Se deberá otorgar una Garantía Técnica junto a la oferta, de por lo menos un (01) año de duración, contados desde realizada la recepción.

Mar del Plata,

# Text boxes

TRACCION TERRESTRE

NESTOR LUJAN CASANOVAS

CAPITAN DE CORBETA

JEFE