ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: “P”

OBJETO

El presente pliego de especificaciones tiene por objeto regir la contratación para la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la realización en tiempo y forma de los trabajos.

NORMAS GENERALES

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos necesarios.

El Adjudicatario deberá contar con un profesional habilitado en forma permanente mientras se encuentre personal del Adjudicatario trabajando.

Todo el personal afectado a estas tareas deberá contar con cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo, cuya copia deberá presentar a la inspección de los trabajos antes de comenzar a trabajar. Así mismo los operarios firmarán un acta donde conste que no guardan relación laboral con la Armada Argentina ni con la Base Naval Mar del Plata.

Deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del periodo de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman dicha construcción, como ser, paredes, cerramientos, aberturas, techados, ductos de ventilaciones, etc.

A todo efecto será responsabilidad indelegable de la misma la restauración, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.

Cuando se trate de la reposición de materiales o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales a los existentes de manera tal que no modifique la estructura armónica, química y física del conjunto.

El adjudicatario deberá informar para la inspección de los trabajos al Jefe de Departamento Servicios y Tracción Terrestre de la  B.N.M.P, la finalización total o parcial de cualquiera de los rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente en la continuidad del proceso de construcción.

Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisión y detalle aquellos trabajos que, por sus características muy especiales ameritan una exposición minuciosa, no estando por lo tanto generalizadas a todas las tareas y rubros afectados, consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones  deberán ejecutarse con arreglo a las buenas artes de construir de práctica habitual, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complemento que fuere requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en presente pliego.

En su oferta el oferente indicará la marca (una) de cada uno de los materiales que propone, la eventual aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al contratista de su responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas explícita o implícitamente en la documentación.

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, de marcas reconocidas y conforme a las normas, si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado, la inspección de los trabajos se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva construcción, no reconociéndose atrasos en la ejecución de los trabajos por esta causa.

Si la inspección de los trabajos lo considera oportuno podrá exigir al adjudicatario presentación de folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la inspección de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- ADAPTACION DE UN TECHO ADOSADO AL TALLER DE AUTOMOTORES A MODO DE ALERO

Se adaptaran un total de 4 (CUATROS) cabriadas, elaboradas en perfil C de 120 milímetros. Esto dará origen a una sólida estructura por demás reforzada. Esta decisión constructiva está en un todo de acuerdo con las buenas prácticas profesionales y resulta más que justificada en este caso debido a los fuertes vientos predominantes en la zona costera.

La estructura construida se anclará al muro existente y al suelo tendido de cabios construidos también en perfiles C. Finalmente se cubrirá la superficie con chapa trapezoidal negra.

El tamaño del alero será de 17 metros x 5 metros lineales, lo que da un total de 85 metros cuadrados cubiertos.

El tiempo estimado de la ejecución de la obra será de 20 (VEINTE) días.

NOTA: EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR AL FINALIZAR, UN RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE TODOS LOS PASO DESARROLLADOS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHA TAREA, ESTE SERA PRESENTADO EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL, DESCRIBIENDO CRONOLOGICAMENTE TODO LO ACONTECIDO A DICHA CONTRATACIÓN CON EL FIN DE TENER UN ARCHIVO RESPALDATORIO DE LAS TAREAS REALIZADAS.

PLAN DE TRABAJO

Los oferentes deberán adjuntar un plan de trabajo detallando tiempos parciales/totales de la tareas a ejecutar. En el mencionado plan se detallará en días las distintas etapas en las que desarrollará el trabajo; la suma total del tiempo será coincidente con el fijado en el Pliego Licitatorio.

RESPONSABILIDAD:

La empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad de la actuación de su personal, por los daños o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia comprobados.

SEGURIDAD E HIGIENE

Los materiales constitutivos, deberán cumplir con normas internacionales y nacionales en lo referente a la seguridad e higiene del personal que los operará y a la conservación del medio ambiente.

Obligaciones del Contratista

Es el responsable del cumplimiento de las Normas vigentes y lo establecido en el pliego de Condiciones Generales aceptado; y del contrato de trabajo. Será quien proporcione los recursos humanos y materiales para ello.

1. Constituirá en obra los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme a lo establecido por la ley 19.587, decreto 911/96 y Resolución 231/96.

2. Es obligación del Contratista la creación y el mantenimiento de las condiciones y ambiente de trabajo que aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores.

3. Es obligación del Contratista tomar los recaudos necesarios durante el desarrollo de las tareas a fin de minimizar el Impacto Ambiental en lo que se refiere a los contaminantes físicos y químicos, ya sean sólidos, líquidos ò gaseosos. Mantendrá limpio en todo momento el lugar de trabajo.

4. Deberá establecer todas las medidas necesarias para el logro de los objetivos señalados en los puntos 2 y 3 en lo inherente a organización del trabajo, servicios de infraestructura de obra, maquinarias, equipos y otros.

5. Deberá proveer obligatoriamente a todos los trabajadores los elementos de protección colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo.

6. Deba brindar capacitación a todo su personal de obra, conforme al Programa de Prevención de Riesgos Laborales presentado (Decreto 911/96).

7. Será obligación del Contratista que todas las maquinarias, equipos, herramientas y materiales usados en obra sean de buena calidad, exento de defectos viables y tengan una resistencia a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. Deben mantenerse en buen estado de uso y conservación y serán reparados o sustituidos cuando dejen de satisfacer estos requisitos.

8. Será obligación del contratista proveer en la zona de trabajo los elementos de señalización tanto diurna como nocturna (carteles, vallas, rejillas, cintas de advertencia, soportes para las mismas, iluminación y balizas de 12 Volt, etc.) como así también los elementos de contención para rezagos de materiales resultantes de sus operaciones.

9. El Contratista será quien deba paralizar las tareas ante condiciones climáticas adversas y por falta de seguridad en la realización de las mismas.

10. Deberá confeccionar y mantener actualizado su Legajo Técnico de Obra, según lo establecido en el Decreto 911/96, el que debe ser rubricado por el responsable máximo de la Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la misma. Este Legajo Técnico debe estar a disposición de la autoridad competente en la obra u obrador de la misma o en su defecto en el domicilio legal de la Empresa Contratista.

Documentación Requerida

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado “RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS” y para dar cumplimiento a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587, Decreto 911/96, Res. SRT 231/96, Res. SRT 51/97, Res. SRT 35/98, Res RST 319/99, Res. SRT 552/01 y toda otra reglamentación conexa, será obligatoria la presentación por parte de la empresa adjudicada y/o contratista y/o subcontratista la siguiente documentación en un plazo de 10 días antes de iniciada la obra:

- Copia certificada del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgo de trabajo (ART).

- Detalle de la nómina del personal asegurado (nombre, apellido y CUIL).

- Constancias de realización de los exámenes médicos del personal.

- Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal, a todos los trabajadores declarados.

- Copia de matrícula habilitante del Profesional a cargo del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista, así como detalle de la carga horaria a cumplir.

- Copia de “Aviso de Obra” con sellado recibido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

- Copia del “Programa de Seguridad” para la actividad de que se trate según lo establecen las resoluciones emitidas por la SRT, el cual debe estar aprobado por la aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada.

- Legajo Técnico de Obra con toda la información allí requerida, confeccionado por el personal a cargo del servicio de Seguridad e Higiene del Contratista y/o Subcontratista.

HORARIO DE TAREAS:

La Base Naval Mar del Plata establece el horario laboral de su personal de lunes a viernes de 07.30 a 17.00 horas. Queda entendido que el plan de trabajo entregado por la empresa adjudicataria deberá ajustarse a este último.

VISITA DE OBRA:

Los oferentes deberán hacer la correspondiente visita de obra según  lo establecido en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No hacerla significará la desestimación.

El Jefe del Departamento de Servicios será quien firme la visita de obra.

Las empresas oferentes deberán replantear y tomar las medidas para elaborar sus propios cálculos la descripción de las tareas indicadas en el presente Anexo II.

TIEMPOS LEGALES PARA LA EJECUCIÓN Y  FORMA DE PAGO:

Tiempo de ejecución de obra: veinte (20) días hábiles.

Garantía de obra:  12  meses a partir de la recepción provisoria de las tareas.