ANEXO II

DIVISION REMOLCADORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO.

La presente contratación tiene por objeto la PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LUCHA CONTRA INCENDIOS PARA LA DIVISION DE REMOLCADORES A FIN DE DISPONER DE LA CAPACIDAD DE HACER FRENTE A UN SINIESTRO

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación serán desestimadas sin reclamo alguno:

2.1. DETALLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO DE 30 MINUTOS

Debe cumplir las exigencias de IRAM 3606- 1/2, ANSI Z.88.2

Máscara facial

Máscara moldeada en compuesto de caucho natural quirúrgico

Un seguro y cómodo sellado al rostro por medio de una doble solapa.

Con visor panorámico de metacrilato, resistente a la abrasión y al ataque de químicos.

Arnés de 5 tiras con hebillas de ajuste auto-blocante.

.Conjunto de válvula exhaladora y dispositivo fónico que permite una eficiente transmisión del

Cilindro de aire respirable:

Acero: CARGA MAXIMA: 200 Bar. PESO: 11 Kg. (Aprox.)

.

“Manómetro de lectura de carga” sin necesidad de abrir el paso  de  aire,  este  manómetro  nos  va  a  indicar  continuamente cuanta  presión  tiene  el  cilindro.  Esto  permite  chequear  en  los lugares de almacenamiento de los equipos autónomos, la carga de aire de todos los cilindros con que se cuente, sin necesidad de ninguna acción.

Sujetador de válvula demanda: Para la  prueba del equipo (verificación de carga de cilindro, estanqueidad en el sistema y alarma acústica), se anexa un dispositivo en el arnés denominado SUJETADOR DE VÁLVULA DEMANDA

Con dicho dispositivo no hace falta colocarse el equipo. El sujetador de la válvula de demanda en el correaje derecho del arnés, se puede utilizar para sujetar la válvula de demanda cuando no se está usando (hace de tapón, para evitar el ingreso de suciedad a la misma). La válvula si no esta conectada en la mascara va colocado en el sujetador.

Válvula de demanda:

Moldeada en resina plástica termo- inyectable ignífuga, robusta y de bajo peso, conexión a la máscara por medio de acople roscado de giro libre y unida al reductor de presión por una manguera con acople de giro libre.

La válvula de demanda abastece aire respirable a la pieza facial, según sea necesario, a medida que el usuario inhala, al mismo tiempo que mantiene una presión positiva dentro de la mascara relativa al exterior de ésta. Es capaz de sostener demandas pico (NFPA 1981) sin disminución del Factor de Protección Asignado. Debe Poseer un buje anti-bloqueo, para evitar posibles malas maniobras con el equipo

Conjunto Manómetro-Alarma:

Cuerpo  del  conjunto en  bronce  forjado  y  cromado, incluye manómetro de alta presión y Silbato de

Alarma de alta frecuencia autonomía 8’ (ANSI Z.88.2 = 40 L.P.M.). Unido al reductor por medio de manguera de alta presión importada de teflón con recubrimiento de acero inoxidable

Reductor de presión:

Asegura la alimentación de media presión.  Maquinado en bronce bajo procesos internos de calidad, cromado que incluye dispositivo interno de alivio de sobre presión, montado sobre el soporte del arnés de portación con conexión manual al cilindro por medio de tuerca de aluminio estructural de giro libre.

El mantenimiento se ve reducido por las pocas piezas en movimiento, solamente el pistón y un resorte. Esto da el nombre característico a su funcionamiento, del conjunto reductor   "pistón compensado".

Los O´ring del sistema reductor deben ser de siliconas, garantizando la vida útil y buen funcionamiento del mismo.

Una vez que se abre el cilindro por medio de la válvula del mismo (200 o 150 bar, según versión), la válvula reductora comienza a funcionar, reduciendo a 7 Kg./cm2  ± 10 % en forma constante la presión del cilindro.  El rango de temperatura de funcionamiento es de -30 ºC a  80 ºc.

Mochila de portación: Compuesta por un soporte moldeado en chapa de duro-aluminio, de gran resistencia mecánica y de bajo peso, en él se dispone la cincha de retención del cilindro con cierre de velcro. El conjunto se completa con arnés de cintas de fibra sintética de gran tenacidad, con apoyo de hombros, zona lumbar acolchados y tiras reflectivas. Hebillaje de duro-aluminio en el

arnés vertical y de acetal en cinturón y pecho.

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO PARA ESCAPE DE 6 MINUTOS

Los aparatos de respiración de escape de emergencia deben permitir el escape de emergencia de las atmósferas con deficiencia de oxigeno u otras con presencia de vapores o de gases que amenacen la vida.

Debe proporcionar al interior de la máscara del usuario un flujo por encima de 100 litros / minutos hasta los 350 litros   /   minuto   de   aire   respirable,   en   todo   el   tiempo   de funcionamiento y a necesidad del individuo, por el tiempo de su duración nominal.

Motobomba:

| TIPO DE MOTOR | 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE |
| --- | --- |
| CILINDRADA | 163 Cm3 |
| POTENCIA | 4,8 HP |
| ENCENDIDO | TRANSISTORIZADO |
| ARRANQUE | MANUAL |
| TIPO DE BOMBA | Centrífuga auto cebante |
| DIAMETRO ASPIRACION | 3" NPT |
| CAUDAL | 1100 lts./min |
| DIAMETRO DESCARGA | 3" NPT |
| ALTURA MAXIMA DE BOMBEO | 28 m |
| ALTURA MAXIMA DE SUCCION | 7,9 m. |
| PRESION MAXIMA | 2,55 bar |
| PESO EN SECO APROXIMADO | 26 KG |

POR DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS EN EL MERCADO Y CALIDAD DEL PRODUCTO SE RECOMIENDA LA MOTOBOMBA HONDA WB30XT O WL30XH

Incluir: 	1 acoplamiento de 3 pulgadas a 1.5 pulgadas

1 manguera de aspiración de 3 pulgadas de 15 metros

1 manguera de descarga de 1.5 pulgadas de 20 metros

TRAJE DE BOMBERO COMPLETO: Compuesto por:

Chaquetilla y pantalón: Debe cumplir con las certificación NFPA 1971

Además debe contar con un sistema de protección de rodillas mediante barras de aislación que superen más de 3 veces el requisito mínimo de cchr (conductive and compressive heat resistant) que exige la nfpa 1971.

Debe de contar con un sistema de trampa de agua en los puños y cuello.

Se recomiendan los trajes ELITE 850 SERIES

Capucha protectora de Nomex: Con abertura para mascara de respirador autonomo

Botas: Debe cumplir los requisitos de la NFPA. Certificado UL. ASTM F 2413-05 M/I/75/C/75

Guantes: Debe cumplir con los requisitos NFPA destinado a la reflactación del calor radiante, con interior de barrera térmica y costuras de kevlar. Puño de kevlar.

Casco de bombero estructural: Casco con visor de policarbonato, interior y cubrenuca ignífugo, cintas reflectivas, regulable. S/NORMA NFPA 1971-2007

LANZA PARA INCENDIOS:

Lanza  de Bronce 1,5" con Pico Chorro Pleno Salida Libre,  Pico Niebla y Llave para manguera

Construidas en latón forjado y cobre, resisten hasta 30 kg/cm2.
El chorro pleno o salida directa, permite disponer del máximo alcance de la descarga, protegiendo así al operador de la temperatura.

Pico Niebla
Boquilla chorro niebla Ø 1,5".
Construida totalmente en bronce.
Fabricada bajo norma IRAM 3508.
Junta de goma de acrilo-nitrilo.

LANZA PARA INCENDIOS CON DOSIFICADOR DE ESPUMA

Material del cuerpo dosificador bronce, material del tubo direccional caño de acero al carbono. Con dosificador  de espuma incorporado. Diametro de entrada 1,5 pulgadas

- PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución de la tarea no superará el lapso de TREINTA (30) días hábiles.

- GARANTÍA.

La garantía será de al menos UN (1) año por los equipos entregados. Esta garantía comenzará a regir a partir del momento de entregado los productos y una vez finalizado el periodo de pruebas, que será de una semana a partir de la entrega, oportunidad en la cual se deberá confeccionar un acta entre las partes y en la cual se dejarán constancia de las novedades, si las hubiera.

- PLAZO DE ENTREGA.

Los trabajos deben estar finalizados antes de los TREINTA (30) días hábiles a partir de la emisión de la orden de compra, la cual deberá estar expresamente indicada en la oferta.

# Text boxes

DIVISON

REMOLCADORES

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE