ANEXO II

OBJETO: LA PRESENTE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE UNA MARMITA PARA LA COCINA DE TROPA DE LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN SERÁN DESESTIMADAS:

- LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA DEL RENGLÓN COTIZADO.

- EL MATERIAL ENTREGADO DEBERÁ CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 2 (DOS) AÑOS.

- EL ADJUDICATARIO DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA DEL MATERIAL DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA      ORDEN DE COMPRA.

- EL TAMAÑO DEL EQUIPO, POR RAZONES DE INGRESO A LA COCINA DE TROPA Y PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL MISMO, NO DEBE EXCEDER LOS 900 CM DE LARGO X 1100 CM DE ANCHO X 900 CM DE ALTO.

RENGLÓN N° 1

DOS (2) MARMITAS INDIRECTAS A GAS, DE ACERO INOXIDABLE DE ENTRE1,5 Y 2 MM DE ESPESOR Y CALDERA EXTERIOR EN HIERRO DE ENTRE 3 Y 3,5 MM DE ESPESOR EN SUS LATERALES Y ENTRE 5 Y 6 MM DE ESPESOR EN SU BASE. TAPA DE ACERO INOXIDABLE DE ENTRE 1,5 Y 2 MM DE ESPESOR.

DE TRANSMISIÓN INDIRECTA CON CALEFACCIÓN INFERIOR MEDIANTE QUEMADOR REALIZADO EN ACERO INOXIDABLE. PATAS DE ACERO INOXIDABLE CON REGATONES REGULABLES PARA SU NIVELACIÓN. ACCESORIOS INCLUIDOS

# Text boxes

DAMIAN CEFERINO MOLINARI

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE