ANEXO II

OBJETO: LA PRESENTE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE UNA MARMITA PARA LA COCINA DE TROPA DE LA BASE NAVAL MAR DEL PLATA.

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN SERÁN DESESTIMADAS:

- LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR MARCA DEL RENGLÓN COTIZADO.

- EL MATERIAL ENTREGADO DEBERÁ CONTAR CON UNA GARANTÍA DE 2 (DOS) AÑOS. A PARTIR DE LA ENTREGA DEL MISMO.

- EL ADJUDICATARIO DEBERÁ REALIZAR LA ENTREGA DEL MATERIAL DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA      ORDEN DE COMPRA.

RENGLÓN N° 1

UNA (1) MÁQUINA CENTRIFUGADORA DE CAPACIDAD OPERATIVA DE 30 KG POR CARGA. CON UN CESTO EXTERIOR E INTERIOR CON BOCA-FONDO Y ENVOLVENTE EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 18/8 – 304. PALANGANA DE ACERO A-37 SIN RIESGOS DE QUEBRADURAS. 3 BOTELLONES EN TUBO DE ACERO CALIDAD A-37 CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUACIÓN. CON MOTOR BLINDADO 100% Y EQUIPADO CON TUBO HIDRÁULICO CON FRENO. CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE QUE POSEA DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE PERMITA CORTAR LA CORRIENTE AL ABRIR LA TAPA. ACCESORIOS Y BASE ESTRUCTURAL METÁLICA INCLUIDOS.

# Text boxes

DAMIAN CEFERINO MOLINARI

TENIENTE DE NAVIO CONTADOR

JEFE