ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Lo cotizado tendrá una vigencia desde el momento de ser adjudicado de doce (12) meses.

- Cada oferente deberá cotizar por cada uno de los ítems valores unitarios los cuales se facturarán de acuerdo a lo solicitado por necesidad o demanda del departamento Alcaldía.

- El Departamento Alcaldía exigirá al adjudicatario de las obras, el cumplimiento de todo lo especificado técnicamente.

- El adjudicatario deberá realizar los trabajos de pintura de la siguiente manera:

- Cielorrasos y mampostería:

Deben ser pintados con pintura al látex. Estas pinturas son a base de látex sintético y pigmentos dispersos en agua, proporcionando una película aterciopelada, sumamente tenaz, de gran resistencia al roce y lavable. Deben aplicarse obligatoriamente dos (2) manos. Para su aplicación se aconseja rodillo o pincel. Poseen buena nivelación y secan por evaporación de agua, razón por la cual puede aplicarse la segunda mano a las cuatro o cinco horas luego de la primera. No dejan olor en los ambientes. Por sus especiales características, penetran poco aún en superficies absorbentes, aspecto que incrementa el rendimiento de las mismas. Es obligatorio el uso de marcas reconocidas tipo Sherwin Williams, tipo Alba, etc., las que además deben tener un poder de cobertura equivalente a los quince metros cuadrados (15 m2) por litro aproximadamente.

- Maderas:

Las puertas, ventanas, persianas, placares, marcos, contramarcos, zócalos,

alacenas, etc., deben ser pintadas con barniz marina o esmalte sintético según

la base a ser protegida. Aplicar dos (2) manos con pincel o rodillo. Es obligatorio

el uso de marcas reconocidas tipo Sherwin Williams, tipo Alba, etc., las que

además deben tener un poder de cobertura equivalente a los diez metros

cuadrados (10 m2) por litro aproximadamente.

- Colores:

- Cielorrasos: blanco.

- Paredes: blancas, gris claro, beige claro.

- Aberturas, marcos, zócalos, placares, etc.: blanco, gris, beige, armonizando con el tono seleccionado para las paredes.

- En todos los ítems el adjudicatario pondrá los materiales para completar los trabajos solicitados como azulejos, cerámicos, zócalos, hierros, chapas cemento, cal, arena, pinturas, membranas y repuestos de cortinas de enrollar etc., respetando en el caso de reemplazos parciales la calidad, colores, medidas  y texturas de los existentes para lograr uniformidad en los ambientes. Todo los elementos deberán ser de Primera Marca y Calidad.

- El adjudicatario deberá retirar del departamento y complejo habitacional todos los materiales en desuso (previa coordinación con el Departamento Alcaldía) y limpiar el lugar donde haya trabajado.

- El Departamento Alcaldía proveerá los bajo mesadas a instalar, en caso de ser necesario su reemplazo, previa evaluación técnica del Departamento. El adjudicatario deberá entregar los bajo mesadas retirados en el depósito correspondiente a cada complejo.

- Los plazos de ejecución y lugares se acordará con el Departamento Alcaldía, la finalización de obra será de doce meses en todo los casos, el incumplimiento sobre los plazos establecidos dará lugar a multa y rescisión del contrato. Con el agravante de ser informado a la O.N.C. (Oficina Nacional de Contrataciones).

- Las reparaciones se efectuarán a demanda en las siguientes direcciones: Hipólito Yrigoyen 1249, Hipólito Yrigoyen 1846,  Av. Juan B. Justo 615/51, 3 de febrero 2753/7, 3 de febrero 3053, 25 de mayo 3073, España 2612/24, Martín Rodríguez 256/350 y Boulevard Marítimo 1943.

- Todos los ítems deberán ser cotizados por precios unitarios.

- La empresa que resulte adjudicataria de los trabajos deberá entregar una garantía de cinco (5) años de duración con  la recepción definitiva de la obra. Se acuerda labrar un acta con plazos de garantía indicados en el párrafo anterior.

- Los oferentes deberán presentar adjunto a la cotización referencias de trabajos similares realizados.

- La adjudicación de la presente será en forma global y no parcial. Se pide en Pliego de Bases y Condiciones que la valorización sea por ítem, para obtener el precio total de la obra global, pero no se adjudica por ítem dado que es imposible ejecutar tareas que se superponen operativamente, transformándose en inviable la ejecución de las tareas o reparaciones solicitadas, y  en uso de facultades que la Ley de Contrataciones permite la adjudicación será por el monto total de dicha licitación.

- Los oferentes deberán acreditar tener a su cargo como mínimo tres grupos de trabajo de dos personas, que además deben demostrar fehacientemente la idoneidad de sus funciones, que serán distribuidos en los diferentes barrios para poder afrontar las reparaciones simultáneas que surjan.

- EL adjudicatario deberá acreditar seguros /ART para su personal de acuerdo a lo establecidos en la Ley de Riesgo en el Trabajo.

| ÍTEM | DESCRIPCION | UND MEDID | CANTIDAD MÍN | CANTIDAD MÁX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | DESMONTAR Y REPONER AZULEJOS ROTOS POR NUEVOS DE REPOSICIÓN DEL MISMO TONO / COLOR. | MT2 | 5 | 50 |
| 02 | REPONER CUARTAS CAÑAS POR NUEVOS DE REPOSICIÓN DE ACUERDO A LA EXISTENTE. | MT2 | 1 | 5 |
| 03 | REVESTIR CON MATERIAL (REVOQUE GRUESO) PAREDES DE DEPARTAMENTOS. | MT2 | 5 | 60 |
| 04 | REVESTIR CON MATERIAL (REVOQUE FINO) PAREDES DE DEPARTAMENTOS. | MT2 | 5 | 60 |
| 05 | COLOCAR LADRILLOS HUECO/COMÚN PAREDES DE DEPARTAMENTOS. | MT2 | 5 | 20 |
| 06 | REVESTIR CON ENDUIDO PAREDES Y PINTAR DOS MANOS CON PINTURA LÁTEX AL AGUA DE PRIMERA CALIDAD COLOR A INDICACIÓN. | MT2 | 300 | 3000 |
| 07 | RASQUETEAR / LIJAR Y PINTAR CON DOS MANOS PINTURA SINTÉTICA COLOR A INDICACIÓN PUERTAS INTERIORES DE HABITACIONES Y PLACARES DE DEPARTAMENTOS. | MT2 | 10 | 75 |
| 08 | SELLAR CON SILICONA BAJO VENTANAS E IMPERMEABILIZAR CON PINTURA LAS SOLÍAS DE LAS VENTANAS. | C/U | 5 | 50 |
| 09 | RASQUETEAR / LIJAR Y PINTAR CON DOS MANOS PINTURA SINTÉTICA COLOR A INDICACIÓN VENTANAS INTERIORES DE HABITACIONES COCINAS Y LAVADEROS. | C/U | 7 | 70 |
| 10 | RELLENAR CON MATERIAL (MEZCLA TRADICIONAL Y CASCOTE) Y EFECTUAR CONTRAPISOS Y CARPETA DE LOS PISOS DE LOS DEPARTAMENTOS. | MT2 | 5 | 60 |
| 11 | REPONER PISOS DE GRANITO DETERIORADO DE ACUERDO A LO EXISTENTE. | MT2 | 5 | 20 |
| 12 | REPONER PISOS DE CERÁMICOS DE REPOSICIÓN DETERIORADO DE ACUERDO A LO EXISTENTE. | MT2 | 5 | 40 |
| 13 | REPONER PISO DE PARKET DETERIORADO DE ACUERDO A LO EXISTENTE. | MT2 | 1 | 15 |
| 14 | REPONER ZÓCALOS DE MADERA FALTANTES DE LAS HABITACIONES DE ACUERDO A LOS EXISTENTES. | MT | 5 | 40 |
| 15 | REPONER ZÓCALOS DE CERÁMICOS DE REPOSICIÓN FALTANTES DE LAS HABITACIONES DE ACUERDO A LOS EXISTENTES. | MT | 5 | 40 |
| 16 | RETIRAR MEMBRANA DE TERRAZAS Y TECHOS EN MAL ESTADO Y SELLAR CON DOS MANOS DE PINTURA ASFÁLTICA LAS GRIETAS EXISTENTES. COLOCAR MEMBRANA DE ALTO TRANSITO Y PINTAR LA MISMA CON DOS MANOS DE PINTURA ESPECIAL. | MT2 | 15 | 150 |
| 17 | RETIRAR MATERIAL FLOJO DE LOS CIELORRASOS, TRATAR LOS HIERROS AFECTADOS CON PRODUCTOS ANTIOXIDANTES TIPO SICA LUEGO REVESTIR CON MAMPOSTERÍA GRUESA Y FINA, PINTAR CON PINTURA DE BUENA CALIDAD Y DE PRIMERA MARCAS. | MT2 | 5 | 60 |
| 18 | REPARAR PARTE DE LOS MARCOS DE PUERTAS DE CHAPAS INTERIORES Y COLOCAR CHAPA DEL MISMO ESPESOR (1,6 mm DE ESPESOR Y 120 cm DE LARGO), REPONIENDO LA MAMPOSTERÍA ROTA (CERÁMICOS, MEDIAS CAÑAS, REVOQUES ETC), LUEGO PINTAR CON PINTURAS ANTIOXIDANTES, SINTÉTICA Y LÁTEX, DÁNDOLE DOS MANOS DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE. | C/U | 1 | 20 |
| 19 | REPARAR CONTRAMARCOS DE VENTANAS DETERIORADAS Y COLOCAR HIERRO ANGULO DE 1 ½ X 1/8” DE ESPESOR CIENTO OCHENTA (180) cm DE LARGO, REPONIENDO LA MAMPOSTERÍA ROTA (CERÁMICOS, REVOQUES), LUEGO PINTAR CON PINTURAS ANTIOXIDANTES, SINTÉTICA Y LÁTEX, DÁNDOLE DOS MANOS DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE. | C/U | 1 | 20 |
| 20 | RETIRAR BAJOS MESADA EN MAL ESTADO JUNTO CON MESADA DE GRANITO DESCONECTANDO LOS FLEXIBLES DEL AGUA FRÍA, CALIENTE Y DESCARGA DE PILETA. CONSTRUIR DOS (2) PAREDES DE LADRILLOS DE 90 cm Y 60 cm APROXIMADAMENTE LUEGO REVESTIRLAS CON AZULEJOS DE ACUERDO A LO EXISTENTE, COLOCAR EN EL PISO DE BAJO MESADA CERÁMICOS FALTANTES APROXIMADAMENTE UN (1) MT2 Y COLOCAR BAJO MESADA NUEVO. | C/U | 1 | 15 |
| 21 | REPARAR O REEMPLAZAR CORTINAS DE ENROLLAR DETERIORADAS RODILLOS, PORTACINTAS, LISTONES, CINTA, MAQUINAS REDUCTORAS Y / O TODO ELEMENTO SEGÚN SEA NECESARIO EN CADA UNA DE ELLAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | C/U | 5 | 45 |
| 22 | COLOCACIÓN DE PLANCHAS DE YESO TIPO DURLOK EN PAREDES CON SUS RESPECTIVAS TERMINACIONES EN SUPERFICIES Y PINTADO CON LOS COLORES A SOLICITUD. | MT2 | 5 | 30 |
| 23 | COLOCACIÓN DE PLANCHAS DE YESO TIPO DURLOK EN CIELORRASOS CON SUS RESPECTIVAS TERMINACIONES EN SUPERFICIES Y PINTADO CON LOS COLORES A SOLICITUD. | MT2 | 5 | 30 |
| 24 | LIMPIEZA GENERAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRES (3) DORMITORIOS (PISOS, COCINAS, ALACENAS, CERÁMICOS, BAÑOS Y ENCERADO DE PISOS) | C/U | 1 | 15 |
| 25 | LIMPIEZA GENERAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRES (2) DORMITORIOS (PISOS, COCINAS, ALACENAS, CERÁMICOS, BAÑOS Y ENCERADO DE PISOS) | C/U | 1 | 10 |

Mar del Plata,   de noviembre de 2016.

# Text boxes

ALFREDO EMILIO CAMPOAMOR

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE

## ALCALDIA