ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO II

LICITACIÓN PRIVADA N º 012/2018

| RENGLON | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UM | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06177-0001 | DEPÓSITO DE BATERÍAS | UN | 1 |
|  |  | Detalles de los trabajos y materiales a emplear. EL ADJUDICATARIO elevará con el presupuesto de mano de obra la ficha técnica de cada producto y/o material a emplear, como asimismo las planillas completas de estado de columnas, muros y frisos. Si durante la realización del trabajo aparecieran nuevos deterioros, la reparación estará incluida en el precio original, salvo que la misma sea de gran envergadura por la cual se realizará una licitación. EL ADJUDICATARIO tendrá en la obra los materiales 5 días antes del comienzo de la misma. Detalles de los trabajos y materiales a emplear. 1. ESTRUCTURA Detalle de los trabajos a realizar en la reparación de la estructura de hormigón. (columnas, vigas, frisos y losas). Cantidad de columnas: 12 de 0,20 mts. x 0,30 mts. y una altura de 4,50 metros. Cantidad de vigas: 6 de 0,20 mts de ancho x 0,90 mts. de alto x 10,10 mts. de largo. Cantidad de frisos: 2 de 0,25 mts de ancho x 14,70 mts de largo x 0,15 mts de espesor. Losas: 5 losas de ancho variable de 3,0 mts. a 2,80 mts. y de 9,80 mts. de longitud. Las reparaciones en losas y vigas interiores son en sectores parciales. Se tendrán en cuenta los siguientes procesos para todo trabajo a realizarse en las estructuras de hormigón: El trabajo en las columnas y frisos será realizado sin interrupción en el proceso de reparación de cada elemento respetando los tiempos de fraguado recomendados por el fabricante de los productos a usar Se hidrolavará toda la superficie utilizando un funguicida antihongo a base de Aril Metanol con alquil- acil – amino – metanol halogenado en solución hidroalcoholica al 22%. El chorro de agua a presión (220 bar), se aplicará perpendicularmente para asegurar un correcto lavado y desprendimiento de restos de pintura mal adherida, aglobada, suciedad e impregnaciones (salitrosas por las cercanías del mar), dejando así un sustrato en condiciones para ser tratado correctamente. Mediante el empleo de masas, cortafríos o elementos electromecánicos se eliminará todo hormigón que se observe con signos de debilidad y/o agrietado, formando aristas rectas, hasta descubrir el acero en mal estado en toda su longitud más UN (1) cm en profundidad a lo largo del mismo. Se removerá el material flojo y se limpiará el polvo del sector picado. Se repondrá la armadura afectada si la degradación supera un diez por ciento (10 %) de la sección. El reemplazo de los hierros será realizado teniendo en cuenta que la unión de los mismos serán atadas con alambre negro y tendrá un superposición de veinte (30) diámetros de longitud en cada uno de los extremos. El reemplazo de las barras de acero será de igual sección a las retiradas. Se eliminará el óxido de la armadura con arenado grado SA 2 ½ , o manual mecánico ST3 , se empleara cepillo de acero en forma electromecánica en aquellos hierros que la oxidación sea superficial. |  |  |
| 1 | 331-06177-0001 | Se aplicará con pincel una capa uniforme de recubrimiento protector antióxido a base de resinas epoxidicas con pigmentación de cromato de cinc a densidad 1.5 kgs / lts. sobre las barras de acero, sin manchar el hormigón, poniendo para protección papel detrás de la armadura al momento de la aplicación del producto anteriormente descripto. Dejar secar totalmente la aplicación. Se humedecerá el sector del hormigón a tratar, hasta que absorba el agua. (Nunca debe estar chorreando el soporte). Se aplicará sobre el hormigón humedecido un puente de adherencia a base vinílica o epoxi dependiendo de la reparación.. Se aplicará inmediatamente material de relleno el cual deberá ser en base a resinas sintéticas o cementos modificados con adhesivos sintéticos o resinas epoxídicas modificadas, alisándolo hasta recomponer la sección de la columna (los tiempos de aplicación del producto deberán ser respetados según su ficha técnica. Se dejará el tiempo de curado del material aplicado antes de realizar cualquier tipo de tarea de pintado. Las bocas de los desagües de hormigón (cabezales superiores) que posean pérdidas serán reparados siguiendo lo establecido anteriormente para la reparación del hormigón y recompuesta la membrana en dichos sectores. Las rejillas protectoras que se encuentren deterioradas serán reemplazadas y se le aplicara el esquema de pintura correspondiente a todas las rejillas. NOTA: El ADJUDICATARIO deberá entregar una planilla pormenorizada de los trabajos realizados en las columnas, vigas y frisos, apoyada por documentación fotográfica (no menos de ochenta (80) fotografías durante el proceso de reparación, especificando cada una el sector del trabajo. El costo correrá por cuenta del ADJUDICATARIO. 2. DESAGÜES PLUVIALES Los desagües cantidad CUATRO (4) serán inspeccionados reparando las partes deterioradas por el mismo tipo de material. La empresa adjudicataria deberá proveer los materiales necesarios para ejecutar correctamente los trabajos a realizar. 3. MAMPOSTERÍA Se tendrán en cuenta los siguientes procesos para todo trabajo a realizarse en la mampostería Los muros exteriores serán reparados según su característica. 3.1. Mampostería revocada. Se hidrolavará toda la superficie utilizando un funguicida, el chorro de agua a presión (220 bar), se aplicará perpendicularmente para asegurarse un correcto lavado y desprendimiento de resto de pinturas mal adheridas, aglobadas, suciedades e impregnaciones (salitrosas por las cercanías del mar), dejando así un sustrato en condiciones para ser tratado correctamente. La mampostería revocada será reparada, si hubiesen fisuras deberán ser ampliadas acanalándolas por medio mecánico o manual produciéndose el ensanche de dichas fisuras ex profeso, una vez concluida esta tarea se limpiará la superficie mediante cepillado, posteriormente se le agregará un puente de adherencia uniendo ambas caras para reforzarla | UN | 1 |
| 1 | 331-06177-0001 | (si el producto a utilizar así lo requiera), se utilizará un sellador de alta elasticidad. En cuanto a las rajaduras serán reparadas picándolas y aplicándoles llaves de hierro asentadas en concreto en toda su longitud, recomponiéndose el revoque original (hidrófugo, grueso, fino) Imprimación para colocación de selladores podrá ser a base de: - poliuretano–solvente (para aplicar en epoxi, hierro galvanizado) - epoxi–solvente (para aplicar en hierro galvanizado y metales no ferrosos) - epoxi–poliuretánico (para ser aplicado en hormigones y morteros) - vinil acrílica (para ser aplicado en hormigones y morteros) Sellador de grietas deberá ser a base de: - acrílico (masilla o mortero) - poliuretano El hidrófugo a emplear podrá ser en base a: - silicatos metálicos y compuestos gelificantes - compuestos inorgánicos El revoque donde se encuentre microfisurado o desprendido de la pared se picareteara hasta llegar al ladrillo y se reparara con un azotado hidrofugo con dosificacion (1:3:3 + hidrofugo) , luego se aplicara revoque grueso sin que haya secado el asotado de hidrofugo. El fino en los parches realizados seran aplicados humedeciendo los mismos, y terminados aplicando un fieltro. 4. TECHO (LOSA) Losa tiene una superficie de 156 mts2. Se hidrolavará toda la superficie utilizando un fungicida antihongo a base de Aril Metanol con alquil- acil – amino – metanol halogenado en solución hidroalcohólica al 22%. El chorro de agua a presión (220 bar), se aplicará perpendicularmente para asegurar un correcto lavado y desprendiendo los restos de suciedad e impregnaciones (salitrosas por las cercanías del mar), dejando así un sustrato en condiciones para ser tratado correctamente. La mampostería de carga será reparada al igual que la carpeta de la losa, se efectuará en todo su perímetro un radio de material para solapar la membrana a la carga. Si hubiesen fisuras deberán ser ampliadas acanalándolas por medio mecánico o manual produciéndose el ensanche de dichas fisuras ex profeso, una vez concluida esta tarea se limpiará la superficie mediante cepillado, posteriormente se le agregará un puente de adherencia uniendo ambas caras para reforzarla (si el producto a utilizar así lo requiera), se utilizará un sellador de alta elasticidad. En cuanto a las rajaduras serán reparadas picándolas y aplicándoles llaves de hierro asentadas en concreto en toda su longitud, recomponiéndose el revoque original (hidrófugo, grueso, fino) en carga y en carpeta de losa se empleara una dosificación (1:3+ hidrófugo). Se pintará toda la superficie de la losa y los frisos con pintura asfáltica al solvente DOS (2) manos y se colocará una membrana aluminizada de CUATRO (4)MM DE ESPESOR Tipo CRAF (terminación cuadriculada. Se solapará en las uniones y el 100 % de la superficie será soldada a la superficie de la losa. Se reparara las fisuras son selladores aplicando Imprimación para colocación de selladores podrá ser a base de: - poliuretano–solvente (para aplicar en epoxi, hierro galvanizado) - epoxi–solvente ( para aplicar en hierro galvanizado y metales no ferrosos) - epoxi–poliuretánico (para ser aplicado en hormigones y morteros) - vinil acrílica (para ser aplicado en hormigones y morteros) Sellador de grietas deberá ser a base de: - acrílico (masilla o mortero) - poliuretano Se tomaran las juntas existentes con brea. | UN | 1 |

| 1 | 331-06177-0001 | 5. MURO DIVISORIO DEL DEPOSITO Se efectuara el cimiento por una longitud de 10 mtes. Lineales rompiendo contrapiso existente y escabando en tierra por una dimensión de 0.30 mts de ancho por 0.50 de profundidad, se armara la ferrilistería del cimiento usando hierros en la sección longitudinal de12 con estribos del 6 cada 12 centimetros. Tendrá dos bases cada una de 0.60 mts. X 0.60 mts y la armadura hierros del 10 cada 12 centímetros en cada dirección. Los troncos de columnas serán de hierro del 12 con estribos del 6 cada 12 centímetros. El llenado de cimiento bases y tronco será con hormigón elaborado en planta H21. Se efectuara mampostería de nivelación con ladrillo común y la capa aisladora a nivel de piso, la dosificación ser´s (1.3+ hidrófugo) y pintado con dos manos de pintura asfáltica al solvente. Se efectuara mampostería de elevación con ladrillo del 18 x18 x33 con asentamiento en concreto de dosificación (1:3) por una superficie de 36 mts2 y revocado en ambos lados a la cal por una superficie de 72 mts2. 6. REPARACION DE LOS PORTONES Los mismos serán revisados y reparados manteniendo la materialidad original y espesores respectivos. Portón principal: En la estructura de marco de la pared.se revisaran y se ajustaran las guías inferiores y superiores del portón con sus partes móviles, se cambiaran elementos de ser necesarios. El marco estructural de cada hoja del portón se reemplazaran perfiles por otra de igual características aproximadamente 8 mts. lineales. Cambiar una chapa de espesor ( B.W.G.) Nº14 de aproximadamente 2 mts2. Las partes metálicas serán protegidas con dos manos de pintura anticorrosiva a base de resinas epoxidicas con pigmentación de cromato de cinc a densidad 1.5 kgs./lt a 2 kgs./lt.y terminación poliuretanica dos manos color verde. Portón secundario: En la estructura de marco de la pared.se revisara y se cambiaran 6 mts. lineales del mismo por perfilaría de igual característica al existente. Se ajustaran las bisagras y se cambiaran dos de ellas por otra de igual características a las existentes. El pasador será revisado y reparado y ajustado de ser necesario. El marco estructural de cada hoja del portón se reemplazaran perfiles por otra de igual características aproximadamente 6 mts. lineales. Cambiar una chapa de espesor ( B.W.G.) Nº14 de aproximadamente 2 mts2. Las partes metálicas serán protegidas con dos manos de pintura anticorrosiva a base de resinas epoxidicas con pigmentación de cromato de cinc a densidad 1.5 kgs./lt a 2 kgs./lt.y terminación poliuretanica dos manos color verde. Proveer dos (2) ventanas de aluminio tipo modena con vidrio de 3 mm de espesor. De las siguientes dimensiones 1,05 mts. de longitud x 0,67 de alto. Retirar las dos ventanas de madera existentes y amurar las dos ventanas de aluminio provistas y mochetear con material de albañilería. 7. REJAS Se construirán dos (2) rejas de 1,05 mts. de longitud x 0,67 de alto en hierro redondo de 12 mm de diámetro con una separación entre si de 10 centímetros y unida entre si con 3 planchuelas de 1 ½ “ de ancho y ¼ de | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 331-06177-0001 | espesor electro soldadas entre si las partes metálicas, se le aplicara un protección zincada proyectada en frio, se amuraran con concreto con seis anclajes con una penetración de 10 centímetros en la pared amurada con concreto de dosificación (1:3:3). Se pintara con dos manos de pintura anticorrosiva a base de resinas epoxidicas con pigmentación de cromato de cinc a densidad 1.5 kgs./lt a 2 kgs./lt. y terminación poliuretanica dos manos color verde. 8.PINTURA DE MUROS EXTERIORES Y LOSA Se lijaran los cantos donde se halla desprendido la pintura para mantener una superficie sin cantos vivos para prevenir futuros descascaramientos. La superficie deberá estar seca y limpia antes de la aplicación de cualquier producto de recubrimiento. El esquema de pintado se desarrollará de la siguiente manera: una mano de sellador fijador en base vinílica con disolución en agua y dos manos de pintura látex para exteriores impermeabilizante de alta resistencia a los rayos UV y de características químicas a base de resina acrilica estirenada en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados de primera calidad, alcoholes, tensiactivos etoxilados, carboxilados y funguicidas, la aplicación de la misma se realizará a pincel y/o rodillo con una disolución máxima de un 10 %en agua. El color será verde cemento en mampostería revocada y estructura de hormigón La aplicación entre manos no deberá exceder los tiempos indicados por el fabricante de la pintura.. El ADJUDICATARIO tendrá que presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar. La empresa adjudicataria deberá proveer los materiales necesarios para ejecutar correctamente los trabajos a realizar, respetando la compatibilidad de los productos utilizados. La superficie a pintar es de 280 metros cuadrados. La losa sera pintada con tres (3) membrana poliuretanica de 6000 pu y manta cruzada por mano. | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTA GENERAL A LOS OFERENTES: 1) VISITA DE OBRA: TODOS LOS OFERENTES PARTICIPANTES DE DICHA LICITACIÓN DEBERÁN HACER LA VISITA DE OBRA CORRESPONDIENTE SIN EXCEPCIÓN. 2) PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS. 3) GARANTÍA: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA ESCRITA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS: DOS (2) AÑOS. 4) CONSULTAS: AGENTE CIVIL PEDRO WEISKE PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TÉCNICA DEL ARSENAL NAVAL MAR DELPLATA) TEL.: (0223) 451-9711 - INT.: 5046. |

LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y  concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas,  previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten  inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al  personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también,  respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o  dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención".

"El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

LUIS FEDERICO RIVAS

CAPITÁN DE FRAGATA INGENIERO

SUBJEFE

DIEGO MARTIN BUSTO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE