ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACION PRIVADA N° 14/18

| REN-GLON | TIPO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | REPARACION ESCALERAS | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EVACUCACIÓN Y ESCALERA DE EVACUACIÓN CHICA DESDE TERRAZA DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA. ESCALERA DE EVACUCACIÓN (CANTIDAD 1) COMPONENTES (VER PLANOS ADJUNTOS) -PELDAÑOS: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 1,20 x 0,24 METROS. (CANTIDAD: 24) -DESCANSOS: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 2,40 x 1,20 METROS. (CANTIDAD: 3) -PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 30 METROS LINEALES) -SOPORTES DE PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 30 METROS LINEALES) -NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: CAÑO GALVANIZADO DE 1” DE DIAMETRO Y 4 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 60 METROS LINEALES) -ESTRUCTURA GENERAL: HIERRO PERFIL “U” DE 4” x 2” DE LADO. (CANTIDAD: 70 METROS LINEALES) -BASE ESTRUCTURA GENERAL: PLANCHUELA DE HIERRO CUADRADA DE 30 CENTIMETROS DE LADO Y 8 MILIMETROS DE ESPESOR (CANTIDAD 4) -ENREJADO: MALLA DE METAL DESPLEGADO. (CANTIDAD: 25 METROS CUADRADOS) -PUERTA DE EVACUACIÓN: MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 2 METROS DE ALTO POR 1,20 METROS DE ANCHO CON ENMARCADO DE HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO. APERTURA INTERNA MEDIANTE BARRA ANTIPANICO. (CANTIDAD 1) DESCRIPCIÓN (VER PLANOS ADJUNTOS) - ESTRUCTURA GENERAL: DEBERÁ TENER UNA ALTURA VERTICAL TOTAL DE 6 METROS DESDE EL PISO HASTA LA VIGUETA PERIMETRAL DE LA TERRAZA, UN LARGO DE 3 METROS Y UN ANCHO DE 2,40 METROS, SEPARADA DESDE EL EDIFICIO A UNA DISTANCIA DE 0,80 METROS. -DESCANSOS: SERÁN CADA 2 METROS DE ALTURA VERTICAL SOLDADOS A LA ESTRUCTURA GENERAL, QUE PERMITIRÁN EL CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO DE 180º. -PELDAÑOS: ENTRE DESCANSOS SE COLOCARÁN 8 PELDAÑOS SEPARADOS EQUIDISTANTES (ALTURA VERTICAL APROX. ENTRE PELDAÑOS DE 22 CM) SOLDADOS A LA ESTRUCTURA GENERAL. -PASAMANOS: TENDRÁN UNA ALTURA VERTICAL DE 1,10 METROS Y LOS EXTREMOS DE LOS MISMOS DEBERÁN SER CERRADOS A FIN DE EVITAR LA HUMEDAD Y SALINIDAD DEL AMBIENTE. -SOPORTES DE PASAMANOS: ESTARÁN SOLDADOS A LA ESTRUCTURA GENERAL CADA 0,90 METROS ENTRE SI. -NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: ESTARAN SOLDADO ENTRE SOPORTES A UNA ALTURA VERTICAL DE 0,36 METROS ENTRE SI. -BASE ESTRUCTURA GENERAL: ESTARÁ SOLDADA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PATA DE TODA LA ESTRUCTURA Y CADA UNA AFIRMADA POR MEDIO DE BROCAS AL PISO CON 4 BULONES DE ACERO INOXIDABLE DE 1” DE DIAMETRO x 2” DE LARGO. ESCALERA DE EVACUACIÓN CHICA DESDE TERRAZA (CANTIDAD 2) COMPONENTES (VER PLANOS ADJUNTOS) -PELDAÑOS: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 1,20 x 0,24 METROS. (CANTIDAD: 3) -DESCANSO: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 1,20 x 0,50 METROS. (CANTIDAD: 1) -PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 8 METROS LINEALES) -SOPORTES DE PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 10 METROS LINEALES) -NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: CAÑO GALVANIZADO DE 1 “ DE DIAMETRO Y 4 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 10 METROS LINEALES) DESCRIPCIÓN (VER PLANOS ADJUNTOS) -DESCANSO: LA ALTURA VERTICAL DEBERÁ SER COINCIDENTE CON LA VIGUETA PERIMETRAL DEL TECHO. -PELDAÑOS: ENTRE EL DESCANSO Y EL PISO SE COLOCARÁN 3 PELDAÑOS SEPARADOS EQUIDISTANTES (ALTURA VERTICAL APROX. ENTRE PELDAÑOS DE 22 CM) SOLDADOS A LA ESTRUCTURA. -PASAMANOS: TENDRÁN UNA ALTURA VERTICAL DE 1,10 METROS Y LOS EXTREMOS DE LOS MISMOS DEBERÁN SER CERRADOS A FIN DE EVITAR LA HUMEDAD Y SALINIDAD DEL AMBIENTE. -SOPORTES DE PASAMANOS: ESTARÁN A UNA DISTANCIA DE 0,75 METROS ENTRE SI. -NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: ESTARAN SOLDADO ENTRE SOPORTES A UNA ALTURA VERTICAL DE 0,36 METROS ENTRE SI. IMPORTANTE: 1) TODAS LAS PIEZAS DEBERAN RECIBIR ANTES DE SU MONTAJE UN TRATAMIENTO DE ZINCADO ANTICORROSIVO, PINTADO CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO Y UNA MANO DE PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO. LA TOTALIDAD DE LA ESTRUCTURA DEBERA SER SOLDADA, NO PERMITIENDOSE EL USO DE BULONERIA PARA SU ARMADO. LOS SECTORES DONDE SE REALIZARÓN LAS SOLDADURAS DEBERÁN RECIBIR EL MISMO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DESCRIPTO INICIALMENTE EN ESTE PARRAFO. 2) TODOS LOS OFERENTES PARTICIPANTES DE DICHA LICITACIÓN DEBERÁN HACER LA VISITA DE OBRA CORRESPONDIENTE SIN EXCEPCIÓN. 3) PLAZO DE OBRA: 45 DÍAS CORRIDOS. 4) GARANTIA: 1 AÑO DESDE EL FINALIZADO DE OBRA. |
| 2 | REPARACION BAÑOS | REMODELACION PARCIAL DEL SECTOR BAÑOS DEL PERSONAL CIVIL ELECTRONICA Y ARMAS DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA. Tareas a realizar: Baño Personal Civil de Armas: - Los trabajos preliminares a realizar son los siguientes: Demoler lavatorio existente y colocar tres lavatorios y grifos monocomando tipo Ferrum. Remover azulejos de paredes Modificar cañerías de descarga existentes en lavatorios y mingitorios Colocar termotanque nuevo y realizar instalación de agua fría y caliente en lavatorios Realizar limpieza de obra.(remoción de escombros y basura) Colocación de 2 apliques luminarios nuevos y su respectiva instalación eléctrica. Colocación de 2 puertas. - Los trabajos a realizar son: instalación completa de cañerías de agua fría y caliente en lavatorios con cañerías de termofusión tipo aquasystem con sus respectivas llaves de paso, posterior a esto cubrir nuevamente las tuberías con cemento, colocar un total de 70 metros cuadrados de cerámicos de pared 35 x 20 centímetros de color blanco hasta una altura de 2,5 metros y por encima de esa altura nivelar con cemento y aplicar tratamiento y una mano de pintura látex blanca. se colocara un secador de manos eléctrico y extractor automatizado en ventana adecuada con doble vidriado. La puerta de acceso deberá de ser de madera de las siguientes medidas 0,90 x 2, 20 metros. La puerta de acceso al equipo de calefacción deberá ser de aluminio blanco con las siguientes medidas 0,60 x 1,80 metros. Baño Personal Civil de electrónica: - Los trabajos preliminares a realizar son los siguientes: En lavatorios existentes colocar grifo monocomando tipo Ferrun. Remover azulejos de paredes. Colocación e instalación de 2 inodoros y mochilas de descarga y ducha. Impermeabilización y cambio de cerámicos en el sector de los inodoros y duchas. Colocación de 2 apliques luminarios nuevos y su respectiva instalación eléctrica. - Los trabajos a realizar son: instalación de cañerías de agua fría y caliente en lavatorios, ducha con cañerías de termofusión tipo aquasystem con sus respectivas llaves de paso, colocar un total de 20 metros cuadrados de cerámicos de pared 35 x 20 centímetros de color blanco hasta una altura de 2,5 metros y por encima de esa altura nivelar con cemento y aplicar tratamiento y una mano de pintura látex blanca. se colocara un secador de manos eléctrico y extractor automatizado en ventana adecuada con doble vidriado Prueba de funcionamiento: Una vez finalizadas las tareas, se procederá a efectuar una prueba de funcionamiento del sistema de desagüé y los accesorios, agua fría y caliente con la prueba del termotanque en presencia de los adjudicatarios de la obra, a fin de evaluar la correcta ejecución de los trabajos y verificar su correcto funcionamiento. NOTA: 1) TIEMPO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS HÁBILES. 2) GARANTÍA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS: UNO (1) AÑO |

| 3 | REPARACION TANQUES CISTERNA | LIMPIEZA, PINTADO INTERNO, REPARACION Y/O CAMBIO DE TAPAS DE REGISTRO Y RECORRIDO DE MANIFOLD DE LAS CISTERNAS DE PLANTA BAJA Y TERRAZA DE ESTE ARSENAL Tarea a realizar: Se realizara el drenado de ambas cisternas y posterior limpieza del interior de las mismas Desmontar para recorrido y/o cambio las tapas de registro de ambas cisternas Realizar pintado de cisternas de agua potable Recorrido del manifold de descarga de la cisterna de la terraza. Los trabajos a realizar son: limpieza de ambas cisternas con elementos químicos no dañinos tanto para el material como las personas, debiéndose colocar los residuos en contenedores a cargo del oferente. Se desmontaran las tapas de registro de ambas cisternas y se las reparara o cambiaran convenientemente de forma de evitar filtraciones futuras. Preparación de la superficie y posterior pintado interior con pintura tipo Sika Top Seal-107 Flex. Recorrido y/o cambio de válvulas del manifold de descarga de la cisterna de la terraza. Realizar limpieza de obra. Prueba de funcionamiento: una vez finalizado se procederá al llenado de las cisternas y a la verificación de posibles filtraciones y al correcto cerrado de las válvulas del manifold en presencia de los adjudicatarios de la obra, a fin de evaluar la correcta ejecución de los trabajos y verificar su correcto funcionamiento. NOTA: 1) TIEMPO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS. 2) GARANTÍA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS: UNO (1) AÑO. |
| --- | --- | --- |
| INFORMACIÓN GENERAL: 1) El oferente deberá presentar: a) Cartilla de Especificación Técnica de los artefactos sanitarios a colocar. b) Constancia de Visita de Obra (Anexo V): Se deberá realizar la visita acorde a lo requerido en el punto 4.5 del Anexo I. La ausencia de esta constancia será considerada una omisión esencial c) Listado de materiales, equipos y maquinarias necesarios para la ejecución del trabajo. 2) Deberá proveer a su personal los elementos de seguridad personal y ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo). 3) Todos los materiales a utilizar deben ser de primera calidad y deben estar bajo las normas de seguridad y avalados por los respectivos entes de regulación. |

"LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención". "El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

LUIS FEDERICO RIVAS

CAPITÁN DE FRAGATA INGENIERO

SUBJEFE

CLAUDIO MANUEL RAMOS

TENIENTE DE NAVIO

JEFE