ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PRIVADA Nº 03/17

RENGLÓN Nº 1: Dispenser de agua fría y caliente (conexión a red de agua potable / de pie).

Características técnicas del Dispenser:

Dispenser de agua fría / calor conectados a la red de agua potable.

Medios filtrantes aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación Eléctrica: 220V - 50 Hz

- Capacidad depósito agua fría (acero inoxidable): 2 a 3 lts.

- Capacidad depósito agua caliente (acero inoxidable): 2 a 3 lts.

- Rango de  temperatura agua caliente / Rendimiento: de 80° a 90°C,  Caudal: 5 a 7 lts/hora.

- Rango de  temperatura agua fría / Rendimiento: de 4°a 10°C, Caudal: 5 a 8 lts/hora

- Sistema de refrigeración silencioso, gas refrigerante ecológico.

- Filtros compactos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.).

- Filtros con capacidad de filtrado: vida útil mínima un (1) año.

- Dimensiones no inferiores: 30 x 30 x 90 (cm).

- Antigüedad del equipo: deberán ser nuevos y sin uso.

- Receptor de gotera extraíble.

GARANTIA: mínima UN (1) año.

NOTA:

LA EMPRESA ADJUDICATARIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBERA CAPACITAR SOBRE EL RECAMBIO DE LOS FILTROS, MANTENIMIENTO E HIGIENE DE LOS DISPENSER AL PERSONAL DE LA ARMADA ARGENTINA.

Imagen a modo ilustrativo:

CONDICIONES GENERALES:

- Se adjuntarán:

- Folletos técnicos de los elementos ofrecidos (o en su defecto dirección Web del fabricante donde se encuentre accesible la información requerida) y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del material ofrecido.

- Certificado de aprobación de los medios filtrantes por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.).

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica (nuevos y sin uso significa que la ARMADA ARGENTINA será el primer usuario de los materiales desde que estos salieron de la fábrica). En caso que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

- Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

PLAZO DE ENTREGA Dentro de los TREINTA (30) días a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

2 - LUGAR DE ENTREGA: El material deberá entregarse al TALLER DE MANTENIMIENTO BUENOS AIRES, Av. España 3101 - C.A.B.A, el proveedor deberá comunicarse telefónicamente con el Capitán de Corbeta Gabriel Alejandro CABRERA al tel. (011) 4317-2000 Int. 7245/ 7240/ 7223, de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 Hs para coordinar día y hora de entrega.

"LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención". "El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

GABRIELALEJANDRO CABRERA

CAPITAN DE CORBETA TÉCNICO

JEFE

DEPARTAMENTO

GENERAL

COMUNICACIONES