ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N° DE ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
|  | 293-06568-0183 | ARTEFACTOS P/ILUMINACIÓN; TIPO ALUMBRADO PUBLICO - MODELO RECTANGULAR - MATERIAL ALUMINIO - LÁMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD9-9 | UN | 20 |  |  |
|  | 293-09785-0046 | LÁMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 14W - TENSIÓN NOMINAL 220V - VIDA UTIL 10000H - TEMPERATURA DE COLOR FRIA - EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE A | UN | 80 |  |  |
|  | 293-06568-0224 | ARTEFACTOS P/ILUMINACIÓN; TIPO EXTERIOR - MODELO ALUMBRADO PUBLICO - MATERIAL CHAPA - LÁMPARA VAPOR DE SODIO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UN | 25 |  |  |
|  | TOTAL |  |

OBSERVACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N° 1: ARTEFACTO P/ ILUMINACION  TIPO ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED (según imagen orientativa)

DEBERA CUMPLIR la Especificación Técnica de luminarias LED de Alumbrado Público del Plan “ALUMBRADO EFICIENTE”, aprobado mediante Resolución Nº 84 de fecha 12 de abril de 2017 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA que como Anexo (IF-2017-13310601-APN- DPEESRCSYP#MEM), en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA (PRONUREE).

RENGLON N° 2: LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 37 W

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA

Forma-----------Lámpara

Rosca/encaje--------E27

Voltaje------------100 - 240 V

DURACIÓN

Duración de la lámpara------25.000  hora(s) aprox.

Cantidad de ciclos de encendido------50.000

VALORES NOMINALES

Potencia nominal-----30-40  W

CONSUMO ENERGÉTICO

Potencia equivalente---------  +/- 250W  (incandescentes)

CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN

Emisión de luz--------3000 - 4000  lumen

Ángulo del haz-------130  grados aprox.

Temperatura de color--------6.500  K

Tipo de luz----------------Blanco frío

Encendido instantáneo

RENGLON N° 3: ARTEFACTO P/ ILUMINACION  TIPO ALUMBRADO PUBLICO (según imagen orientativa)

## -brazo 60cm.  Aprox.
-policarbonato resistente rayos uv.
-seguro de sujeción de tulipa
-portalámparas e-27
-junta de goma estanca
-se puede utilizar lamp bajo consumo 105w, mercurio halogenado o sodio hasta 400w lámparas led de todo tipo.
Color blanca pintura  epoxi plafón de chapa reforzada.

OBSERVACIONES: CLAUSULAS PARTICULARES

- CRITERIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

- De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles y no desestimadas, se adjudicará la oferta que más se ajuste a las condiciones técnicas particulares especificadas en el AGREGADO 1.  Y aquella oferta  que se considere más  conveniente para la ARMADA ARGENTINA teniendo en cuenta la calidad, idoneidad y el precio del producto solicitado en proceso de licitación,

- En cada oferta se deberá aclarar perfectamente MARCA y MODELO del producto cotizado. Se adjuntara, en todo caso, folletería u otro tipo de dato que inequívocamente indique se trata de un PRODUCTO DE ALTA CALIDAD.

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

El mantenimiento de la oferta deberá ser de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección.

- ENTREGA DEL MATERIALES:

  - Los materiales serán entregados en OFICINA TÉCNICA CIVIL del ARSENAL NAVAL AZOPARDO - RUTA 80 KM 9- AZUL-.

  - FECHA: a partir de la emisión de  la orden de compra hasta diez días.

  - Coordinaciones: ARSENAL NAVAL AZOPARDO – RUTA 80 KM 9- AZUL-TE: 02281-431123/432965 interno 7759 Lunes a viernes de 09.00 Hs. a 13.00 Hs.  Teniente de Navio Dn. Diego  Oscar ORTIZ– Suboficial Principal  Sergio VEGA al  int: 7764.

- CERTIFICACIONES:

No corresponde

Azul,     de mayo de 2018.