ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACION PRIVADA Nº 19/17

| REN-GLON | TIPO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONTADOR DE FRECUENCIA PORTATIL | CONTADOR DE FRECUENCIA: EQUIPO NECESARIO PARA LA REPARACION DE MODULOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES A EQUIPOS DE RADAR Y GUERRA ELECTRONICA. CARACTERISTICAS: ALIMENTACIÓN: 220 VCA 50 HZ DEBE SER PORTATIL FRECUENCIA MÁXIMA: 20 GHZ RESOLUCIÓN EN TIEMPO: 100 PS RESOLUCIÓN EN FRECUENCIA: 12 DIGITOS FUNCIONES ESTADISTICAS INTERFASES USB Y LAN ATENUADOR X 10 MEDICIONES: FRECUENCIA, PERÍODO, INTERVALOS DE TIEMPO, FASE, RISE/FALL TIME, TOTALIZADOR, ANCHO DE PULSO ENTRADA Y SALIDA PARA SINCRONISMO EXTERNO GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 2 | ESTACION DESOLDADORA DIGITAL | ESTACION DESOLDADORA DIGITAL CON BOMBA DE VACIO CARACTERISTICAS: INDICADOR DIGITAL BOMBA DE VACIO A DIAFRAGMA PRESION DE VACIO: 600 MMHG TIPO PISTOLA TENSION DE ENTRADA: 220-240 VOLTS RANGO DE TEMPERATURA: 160° - 480 ° C ELEMENTO DE CALEFACCION: CALENTADOR CERAMICO PORTENCIA DE SOLDADO: 80 W ACCESORIOS DE LIMPIEZA: AGUJAS MINIMO TRES PUNTAS: 0.8 MM, 1.0 MM Y 1.3 MM GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 3 | GENERADOR DE FUNCIONES | GENERADOR DE FUNCIONES: EQUIPO NECESARIO PARA LA REPARACION DE MODULOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES A EQUIPOS DE RADAR Y GUERRA ELECTRONICA. CARACTERISTICAS: ALIMENTACIÓN: 220 VCA 50 HZ DEBE SER PORTATIL GENERADOR DE FUNCIONES HASTA 20 MHZ FUNCION DE BARRIDO DE FRECUENCIA 16 (DIECISEIS) FORMAS DE ONDA CON SALIDA TTL/CMOS PUERTO USB OFFSET GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 4 | OSCILOSCOPIO | OSCILOCOPIO: EQUIPO NECESARIO PARA LA REPARACION Y ANÁLISIS DE MODULOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES A EQUIPOS DE SONAR, RADAR Y GUERRA ELECTRONICA. CARACTERISTICAS: ALIMENTACIÓN: 220 VCA 50 HZ DEBE SER PORTATIL ANCHO DE BANDA 200 MHZ CANALES: 2+1 EXTERNO FRECUENCIA DE MUESTREO POR CANAL: 2 GS/S LONGITUD DE REGISTRO: 2.5K EN TODAS LAS BASES DE TIEMPO ESCALA HORIZONTAL: 1 NS/DIV… 100S/DIV, PASO 1-2-5 RISE TIME (NETRADA, TIPICA) MENOR O IGUAL A 1,17 NS DISPLAY: 8” FACTOR DE ATENUACION: 1X, 10X, 100X, 1000X INTERFASE DE COMUNICACIÓN: USB OPERACIONES: +, -, x, FFT MODOS DE ADQUISISCION: MUESTREO, DETECTOR DE PICO Y PROMEDIO TRIGGER: AUTO, NORMAL Y SIMPLE GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 5 | OSCILOSCOPIO | OSCILOCOPIO PARA VISUALIZAR ONDAS SONORAS CARACTERISTICAS: Ancho de banda del osciloscopio 40 MHz Multimetro de verdadero Valor eficaz de dos canales VDC, VAC, VAC+VDC, Ohmios, Continuidad, Comprobación de diodos. Corriente,°C, °f, Capacidad, dBv,Dbm, Factor de cresta, Touch Hold y ajuste a cero. Registro TrendPlot Escala automática vertical y compresión temporal. Presentación de lecturas reales de mínimos, máximos y promedio. Cursores Tiempo de subida y caída. Max. Velocidad de muestreo en tiempo real 25MS/s Velocidad de muestreo equivalente Hasta 2,5 GS/s (125, 124) o (1,25GS/s. Canales y digitalizadores 2 Rango de la base de tiempos 1min/div Sensibilidad de entrada 5Mv- 500V/div Tipos de disparos Libre, Disparo único, Flanco, Video, Externo. Capturas de picos 40ns Medidas del osciloscopio Mediciones automaticas: 26. Funciones de medida adicionales para la potencia (W), VA, VAR y el factor potencia (PF) para sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos equilibrados (en triangulo). Modo de armónicos Capacidad de analizar el contenido de armónicos de las señales eléctricas. Longitud máxima de registro 512 min/máx. puntos por entrada. Memoria 20 pantallas y configuraciones. Funciones adicionales de medidas de la potencia Tipos de medida Vatios VA VAR Factor de potencia (PF) Configuraciones eléctricas Suministro eléctrico monofásico o trifásico equilibrado(configuración en triangulo) Medición de la tensión Canal A; mediante STL 120, sonda de tensión o entrada directa. Máxima tensión segura de trabajo Canal B, mediante i400s (incluida) u otra pinza amperimetrica compatible. Sensibilidad de shunt o pinza amperimetrica. 0,1/ 1/ 10/ 100/ 1000 mA/A, 10Mv/Ma y 400mV/A Modo de armónicos Forma de onda analizada La forma de onda de tensión (Canal A), la forma de onda corriente (Canal B) o la potencia (Canal A x Canal B) se generan automáticamente. Rango de frecuencia de armónicos CC hasta el armónico 33° (fundamental hasta 60Hz) CC hasta el armónico 24° (fundamental hasta 400 Hz) Pantalla Barra grafica para visualizar del primer armónico al 33° y CC; la amplitud se presenta en % relativo a la fundamental. Medidas Amplitud relativa de armónicos independientes; THD en % ro %f. Especificaciones de ambiente Temperatura de trabajo 0°C a 50°C Temperatura de almacenamiento -20°C a +60° C Altitud de trabajo 3000 m Homologación de seguridad Seguridad eléctrica Seguridad EN 61010-1 CAT III 600V Especificaciones mecánicas y generales Tamaño 232 x 115 x 50 mm Peso 1,2 Kg Garantía 3 años en piezas y mano de obra Duración de la batería 7 horas con la batería NiMH Interfaz RS-232/USB Optoaislado a través de PM9080/OC4USB opcional para conexión a impresora o PC. GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 3 (tres) años en piezas y mano de obra. |
| 6 | TESTER | TESTER EQUIPO NECESARIO PARA LA REPARACION Y ANÁLISIS DE MODULOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTES A EQUIPOS DE SONAR, RADAR Y GUERRA ELECTRONICA CARACTERISTICAS: MEDIDA DE HASTA 100 V CA Y CC MEDIDA DE HASTA 10 A RANGO DE CAPACIDAD DE 10.000 FRECUENCIAHASTA 200 KHZ - ANCHO DE BANDA DE TENSION CA AMNPLIADO: DE 15 HZ A 20 KHZ (28 ii); DE 40 HZ A 30 KHZ (27 II) TERMOMETRO INTEGRADO PRUEBA DE RESISTENCIA, CONTINUIDAD Y DIODOS REGISTRO DE VALORES MINIMO, MAXIMO Y PROMEDIO PROTECCION IP 67 CONTRA AGUA Y POLVO MODO DE PANTALLA DE ALTA RESOLUCION DE 20.000 CUENTAS (28 II) CORRIENTE Y TENSIONCA DE VERDADER VALOR EFICAZ PARA MEDIDAS PRECISAS EN SEÑALES NO LINEALES (28 II) DIGITOS DE GRAN TAMAÑO Y PANTALLA CON DOS NIVELES DE RETROALIMENTACION DE LUZ BLANCA RESISTE TRANSISTORIOS DE TENSION SUPERIORES A LOS 8.000 V MODO RELATIVO PARA ELIMINAR LA RESISTENCIA DE CABLES CUANDO SE REALIZA MEDIDAS DE BAJA RESISTENCIA GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 7 | BALANZA DE PRECISION | Balanza de precisión para laboratorio, con capacidad de almacenamiento de información, conectividad externa y presentación de información digital. Capacidad de pesaje en un rango máximo de entre 320 y 380 gramos, y un rango mínimo de entre 15 y 22 miligramos, con precisión de +/- 1 miligramo. Display digital LCD, display de tara de tamaño superior a 20 milímetros, con luminosidad de gran contraste. Conectividad externa RS-232 o estándar similar, USB tipo A y/o B, y wireless (alternativo). Memoria interna para almacenar información de distintos productos, pesajes, y taras. Equilibrado automático por temperatura ambiente. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD MÁXIMA: 320-380 gramos. CAPACIDAD MÍNIMA: 15-22 miligramos. PRECISIÓN: 1 miligramo. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: menor a 3 segundos. CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN: si. DIMENSIÓN DEL PLATILLO: 120 x 120 milímetros o superior. MECANISMO PARA NIVELACIÓN: si. GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 8 | COMPRESOR | Electrocompresor de aire para granalladora de cabina, con capacidad de desplazamiento volumétrico superior a 900 litros/minuto a presión entre 65 y 110 libras, con motor eléctrico trifásico de 7 HP, o superior. Tanto el motor como el compresor deben montarse solidarios sobre una misma base de apoyo de excelente robustez, con esquema de pintado de base epoxi, y dotada de tacos resilentes. De poseer mecanismo de acople con correa, los equipos y su base de montaje deberán disponer de cubre volante/correa que otorguen seguridad física al operador y al medio. Las tuberías de aire comprimido deberán tener disipadores de temperatura. Su funcionamiento deberá ser automático, ya sea mediante el uso de presostatos de arranque y parada, o mediante controlador electrónico tipo PLC. El compresor deberá poseer válvula de alivio por sobrepresión. CARACTERÍSTICAS: FLUJO DE AIRE: 900 litros/minuto o superior. PRESIÓN DE TRABAJO: entre 65/110 libras aproximadamente. MOTOR ELÉCTRICO: Trifásico 380 Volts, 7 HP o superior, 3000 RPM, grado de protección IP 68 o superior. GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 9 | CORTADORA DE PLASMA | Cortadora de Plasma eléctrica para uso industrial apta para cortar acero de espesores entre 30 milímetros y 35 milímetros, alimentación eléctrica de corriente trifásica 380 VCA de 30 KW aproximadamente. CARACTERÍSTICAS: ESPESOR MÍNIMO DE CORTE: 30 milimetros. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: trifásica 380 VCA, consumo máximo 45 Amperes. POTENCIA: entre 20 y 30 KWatts aproximadamente. PRESIÓN DE AIRE: 6 Bares aproximadamente. CONSUMO DE AIRE: 200 Litros/minuto aproximadamente. PESO: máximo 130 Kilogramos. GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 10 | MESA ANTIVIBRATORIA | Mesada antivibratoria para balanza de precisión de laboratorio, con dos platos antivibratorios de hormigón. Estructura de la mesada independiente de los platos antivibratorios. Mesada: recubrimiento exterior con laminado plástico postformado de color gris o blanco. Platos antivibratorios: de hormigón, con sistema de suspensión antivibratorio de excelente sensibilidad y regulación de altura. CARACTERÍSTICAS: DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA MESADA: ancho 900 milímetros, alto 850 milímetros, profundidad 700 milímetros. DIMENSIONES APROXIMADAS DE PLATOS ANTIVIBRATORIOS: ancho 350 milímetros, profundidad 350 milímetros, espesor 40 milímetros. GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |

NOTA: Para cada renglón cotizado, el oferente deberá presentar la planilla Anexo III – bis, sobre catalogación de materiales (Art. 31.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).

"LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención". "El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

LUIS FEDERICO RIVAS

CAPITÁN DE FRAGATA INGENIERO

SUBJEFE

CARLOS GUILLERMO TORRISI

CAPITAN DE CORBETA

JEFE