ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR PARA LOS RENGLONES N° 1, 2 y 3.

  - Todos los materiales y/o servicios a proveer por el contratista deberán cumplir con lo reglamentado en la norma IRAM N° 3517 – PARTE II en vigencia, en cuanto a la recarga, mantenimiento y registro del trabajo efectuado a extintores. Este último mediante la tarjeta  autoadhesivo adherida al cilindro o botellón correspondiente.

  - Sobre los extintores se deberán realizar las siguientes tareas:

- Inspección visual.

- Ensayo de funcionamiento

- Desmonte de válvulas y accesorios

- Medición de durezas, espesores y prueba hidráulica de ser necesario con su corresPpondiente estampado.

- Verificación del estado de válvulas, agente extintor, mangueras, toberas, etc. En caso de ser necesario se reemplazarán mangueras, toberas y válvulas por nuevas.

- Toda otra tarea que sea necesaria para dar cumplimiento a la norma IRAM Nº 3517 – PARTE II.

  - La empresa deberá colocar en los matafuegos verificados la oblea de conformidad que avale que “el mantenimiento y recarga del extintor ha sido realizado por una empresa AUTORIZADA y BAJO CONTROL PERMANENTE DE IRAM y cuyo procedimiento cumple con la norma IRAM N° 3517 – PARTE II”. A continuación se muestra la oblea tipo

  - En caso de que existan matafuegos que no cumplan con las normas vigentes y por lo tanto no puedan ser reutilizados la empresa adjudicataria deberá entregar por cada uno de ellos un INFORME TÉCNICO que avale la situación del extintor.

  - El adjudicatario no podrá emplear para la ejecución de los trabajos a personal en relación de dependencia con la Armada.

  - La tarea deberá realizarse en TRES (3) etapas de manera tal que en la primera de ellas se realice el mantenimiento correspondiente a solo un tercio de la totalidad de los matafuegos, debiendo permanecer las otras dos terceras partes en la Unidad. En la medida en que se cumple el trabajo se procederá de la misma manera con el resto de los matafuegos.

  - El ADJUDICATARIO queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prórrogas si las hubiese, el ADJUDICATARIO solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

  - El ADJUDICATARIO deberá confeccionar informe, detallando la prueba hidráulica realizada a los tubos, control de pesaje, estado de los mismos, certificación del gas utilizado, análisis del reutilizado.

  - El ADJUDICATARIO deberá efectuar el retiro, transporte y posterior montado de los cilindros en la Unidad a su cargo.

- OBSERVACIONES PARA LOS RENGLONES N° 4, 5, 6, 7 y 8.

  - Las chapas balizas deberán cumplir con los colores y señales de seguridad según norma IRAM 10005 – 2º parte (señalización de equipos extintores).

  - Las chapas balizas y los soportes para matafuegos deberán ser instalados por el ADJUDICATARIO en los lugares que se indique.

  - El ADJUDICATARIO durante la ejecución de los trabajos, como a la finalización de los mismos deberá mantener y entregar las zonas de trabajo y sus adyacencias, limpias y despejadas, a entera satisfacción del contratante.

  - Para el renglón N° 4, las MANTAS IGNIFUGAS APAGALLAMAS (tipo OUT-FIRE), serán de 1mts x 1mts y se entregarán con soporte para su instalación en pared y con sus respectivos accesorios de instalación.

  - Agregados por los oferentes deberán estar en el registro O.P.D.S. si no serán causal de desestimación.