ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 6/17

| REN-GLON | TIPO | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOROSCOPIO | ENDOSCOPIO DE MANO COMPACTO APTO PARA USO EN ESPACIOS RESTRINGIDOS, QUE NORMALMENTE NO PUEDEN VERSE A SIMPLE VISTA. COMPUESTO POR UNIDAD DE VISUALIZACIÓN CON PANTALLA LCD TFT GRAN ANGULAR, DE AL MENOS 3 PULGADAS, CON CAPACIDAD PARA VISUALIZAR, ALMACENAR Y REPRODUCIR FOTOS E IMÁGENES DE VÍDEO, O SER TRANSFERIDOS A UNA PC PARA SU ALMACENAMIENTO O VISUALIZACIÓN FUTURA. TUBO DE INSERCIÓN DE AL MENOS 1 METRO DE LONGITUD Y LUZ LED DE ALTA LUMINOSIDAD AJUSTABLE AL USUARIO. TUBO DE INSERCIÓN: Tubo de inserción articulado, con un diámetro de punta de 5,8 milímetros o menor. Apto para ver objetos que están directa o indirectamente en la línea de visión. Tubo de inserción moldeable por el usuario a los efectos de aproximar la cámara a la región del objeto de interés, y punta articulable a requerimiento del usuario para observar el punto preciso si este no se encuentra en visión directa. TIPO DE TUBO: tubo de inserción articulado. SENSOR DE IMAGEN: CMOS. FUENTE DE LUZ: LED blancos ajustables de alta luminosidad. RESOLUCIÓN DE FOTO: 320 x 240 pixeles mínimos. RESOLUCIÓN DE VIDEO: 320 x 240 pixeles mínimos. DIÁMETRO DE LA PUNTA: 5,8 milímetros máximo. CAMPO DE VISIÓN (FOV): 55º mínimo. PROFUNDIDAD DE CAMPO (DDF): 2 centímetros – 6 centímetros aproximados. RADIO DE CURVATURA: 55 milímetros mínimo. TEMPERATURA DE TRABAJO: -15ºC a 55ºC como mínimo. GRADO DE PROTECCIÓN: IP67 o mayor. AJUSTABILIDAD DE LA PUNTA: 280º mínimo. AJUSTABILIDAD DEL CUELLO: 320º mínimo. RESISTENTE A COMBUSTIBLES Y SOLVENTES UNIDAD DE VISUALIZACIÓN: PANTALLA: LCD TFT 3” 320 x 240 pixeles o mayor. FORMATO DE ALMACENAMIENTO DE FOTOS: JPG de 640 X 480 pixeles mínimo. FORMATO DE GRABACIÓN DE VIDEOS: ASF (320 x 240) compresión MPEG4. FORMATO DE SALIDA DE VIDEO: NTSC / PAL. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: 30 fotogramas / segundo como mínimo. SOPORTE DE GRABACIÓN: Tarjeta SD compatible con SDHC. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 30.000 imágenes o 100 minutos de video como mínimo. INTERFAZ: SALIDA A PC: mini USB 1,1. SALIDA VIDEO: salida AV. OTRAS CARÁCTERÍSTICAS: SOPORTE MANUAL: empuñadura para 1 sola mano. SOPORTE TRÍPODE: conexión 1/4” x 20 UNC x 8 milímetros. SOPORTE MAGNÉTICO: mediante imanes fijos. BATERÍA: interna recargable de polímero de litio de 3,7 Volts. AUTONOMÍA: 4 horas de funcionamiento como mínimo. CARGADOR DE BATERÍAS: 100 - 240 V CA de entrada, 5,5 V CC de salida. ACCESORIOS: CABLE USB: para permitir la conexión al PC para la transferencia de archivos y mantenimiento adecuados. CABLE DE VÍDEO: para conectar la unidad de visualización a TV. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE: permite que se recarguen las baterías internas de la unidad de visualización. TARJETA SD: para almacenar fotos y vídeos. Compatible con tarjetas SD y SDHC de hasta 32 GB. ADAPTADOR DE VISIÓN LATERAL: para permitir ver objetos a 90° de la punta. MANUAL DEL USUARIO. MALETÍN PARA TRANSPORTE Y PROTECCIÓN. MALETÍN DE PROTECCIÓN Y TRANSPORTE: PESO TOTAL INCLUIDO EL MALETÍN, EL INSTRUMENTO Y TODOS SUS ACCESORIOS: 3,5 kilogramos máximos. DIMENSIONES MÁXIMAS: 550 x 380 x 130 milímetros. GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 2 | DETECTOR MULTIGAS | DETECTOR MULTIGAS PORTATIL CON TECNOLOGIA DE SENSORES TIPO XCELL CARACTERISTICAS TECNICAS: Pruebas para LEL, oxígeno, monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Durabilidad mínima de los sensores tres años. Botones grandes y pantalla de alto contraste que permitan la fácil operación en cualquier ambiente y en condiciones de poca luz. Alarma de +95 db y LEDs ultra-brillantes. Cubierta de policarbonato acanalada fosforecente, con botones grandes y cómodos que faciliten el uso con guantes y proporcione un agarre seguro. Debe soportar impactos extremos. La unidad puede operarse con una sola mano. Peso estimado del equipo: 220 gramos. Pantalla de Lcd. Monitor visible desde el frente con caracteres de al menos 0.77 cm de altura. El instrumento debe estar certificado por una agencia de aprobación externa, con los niveles de protección IP67 sobre el ingreso de polvo y agua. La batería debe durar no menos de 24 (veinticuatro) horas. Monitorización de la concentración de oxígeno con ajuste de alarma en dos condiciones diferentes (enriquecimiento >20.8 vol % O2 y deficiencia <19.5 vol % O2) Monitorización de las concentraciones en el aire ambiente de los siguientes gases: metano y gases combustibles de manera que muestre la concentración del gas en %LEL o %CH4 y emita una alarma audio-visual en función del punto de ajuste del equipo (alta o baja). Deberá contar con ajuste de los puntos de alarma para todos los sensores instalados y activados. Se deberá visualizar en pantalla las unidades de los gases tóxicos (ppm o mg/m3) y el tipo de gas combustible. Visualización en pantalla de los valores de calibración predefinidos. Deberá contar con la capacidad de alertar cuando un sensor se acerca al final de su vida útil. Deberá contar con la opción de desactivar las señales audibles y visuales si el usuario lo desea. Deberá contar con un LED SEGURO verde que parpadea periódicamente cuando se cumplan todas las condiciones de seguridad. Deberá contar con la capacidad para mostrar el tiempo y la fecha, y el usuario podrá reajustarlas sin herramientas extras. Deberá contar con una función de registro de datos de manera estándar. GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 3 (tres) años sobre todo el instrumento, incluyendo los sensores y la batería. |
| 3 | GRANALLADORA | GRANALLADORA; MOTOR 380V - PRESION DE TRABAJO 7KG/CM2 - DIMENSION 1,95 X 1,05 X 1,45M Granalladora de cabina tipo de aire, apta para limpiar, eliminar materiales contaminantes, alisar superficies y pulir el metal. Capacidad para propulsar aire a alta presión cargado con material abrasivo de tipo micro esferas de vidrio. Apta para uso en la industria naval. Dotada de separador ciclónico de partículas que permita la correcta separación de las partículas fracturadas y / o contaminadas, del resto del material en buen estado, a los fines de lograr la misma terminación en todas las piezas. Dotada de colector y filtro a cartucho antiestático y lavable, que permita por un lado la remoción de los desechos en forma simple, evitando articulado en suspensión, y por otro una mayor vida útil del elemento filtrante. El mismo deberá tener una eficiencia superior a 99 % para partículas mayores a 1 micrón. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MEDIDAS EN PLANTA: no menor a 1400x1200x1700 milímetros. MEDIDAS DE CABINA: no menor a 1100x800x850 milímetros. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: perfilería y chapa de acero reforzado. Esquema de pintado con pintura epoxi. CANTIDAD DE PUERTAS LATERALES: 2. MEDIDAS DE LAS PUERTAS: mayor a 630 x 700 milímetros. SISTEMA CICLÓNICO DE ASPIRACIÓN Y SELECCIÓN DE PARTÍCULAS. MOTOR ELÉCTRICO: Trifásico 380 Volts, 3/4 HP, 3000 RPM, grado de protección IP 68 o superior. FILTRO: a cartucho lavable y antiestático. ILUMINACIÓN DE LA CABINA: iluminación interior. VISOR: vidrio laminado. GUANTES: de Látex con mangas de extensión en lona filtrante. TABLERO ELÉCTRICO: con llave de marcha y parada, Interruptor de Iluminación interior. FLUJO DE AIRE: 600 l/minuto aproximadamente. PRESIÓN DE TRABAJO: entre 65/110 libras aproximadamente. TOBERA: metal duro. VÁLVULA: de 2 vías. GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 4 | MONITOR | MONITOR TFT / LCD / LED MEDIANO Basado en: Código ETAP: MM-006-00 Monitor TFT / LCD / LED mediano (18.5” a 19”) ETAP Versión 22 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Detalle Técnico / Funcional Tamaño de la pantalla visible medida en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19". Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10). Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo. Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15. Tiempo de Respuesta: No mayor a 5 ms Brillo: No inferior a 250 cd/m2 Relación de Contraste: No menor de 500:1 Ángulo de visión: No menor a 160° Horizontal / 160° Vertical. Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. Deberá cumplir con la norma "norma ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para: CLASE 0, cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo. GARANTIA: La garantía no podrá ser inferior a 1 (un) año sobre todo el instrumento. |
| 5 | PC ESCRITORIO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTANDAR Basado en: Código ETAP: PC-002-00 Computadora De Escritorio Estándar ETAP Versión 22 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Características Generales Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006. Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). Setup residente en ROM con password de booteo y setup. Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. Detalle Técnico / Funcional Unidad De Procesamiento Si oferta procesador marca “INTEL”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”, Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. Si oferta procesador marca “AMD”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”, Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. Memoria Tipo: DDR3-1600 o superior. Capacidad: 4 GB mínimo. Disco Duro Capacidad mínima: 500 gb Almacenamiento Óptico Extraible Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. Video Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre. Audio Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimos. Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo. Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. Networking Y Comunicaciones Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo. Consola Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica. Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll. Monitor: SIN MONITOR Puertos Incorporados Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. Sistema Operativo Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). Recuperación Y Seguridad Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. |

NOTA: Para cada renglón cotizado, el oferente deberá presentar la planilla Anexo III – bis, sobre catalogación de materiales (Art. 31.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).

"LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención". "El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

CARLOS GUILLERMO TORRISI

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

RODRIGO FABIAN ATAUN

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA