| RENGLGON N º | CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06177-0001 | CARGO: REPARACIONES Y SERVICIOS. | UN | 1 |
|  |  | EQUIPO: ESCALERAS DE EVACUACIÓN. |  |  |
|  |  | TAREA: CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EVACUCACIÓN Y ESCALERA DE EVACUACIÓN CHICA DESDE TERRAZA DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA. |  |  |
|  |  | ESCALERA DE EVACUACIÓN (CANTIDAD 1) |  |  |
|  |  | COMPONENTES (VER PLANOS ADJUNTOS) |  |  |
|  |  | - PELDAÑOS: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 1,20 x 0,24 METROS. (CANTIDAD: 24) |  |  |
|  |  | - DESCANSOS: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 2,40 x 1,20 METROS. (CANTIDAD: 3) |  |  |
|  |  | - PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 30 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  | - SOPORTES DE PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 30 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  | - NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: CAÑO GALVANIZADO DE 1 “ DE DIAMETRO Y 4 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 60 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  | - ESTRUCTURA GENERAL: HIERRO PERFIL “U” DE 4” x 2” DE LADO. (CANTIDAD: 70 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  | - BASE ESTRUCTURA GENERAL: PLANCHUELA DE HIERRO CUADRADA DE 30 CENTIMETROS DE LADO Y 8 MILIMETROS DE ESPESOR (CANTIDAD 4) |  |  |
|  |  | - ENREJADO: MALLA DE METAL DESPLEGADO. (CANTIDAD: 25 METROS CUADRADOS) |  |  |
|  |  | - PUERTA DE EVACUACIÓN: MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 2 METROS DE ALTO POR 1,20 METROS DE ANCHO CON ENMARCADO DE HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO. APERTURA INTERNA MEDIANTE BARRA ANTIPANICO. (CANTIDAD 1) |  |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN (VER PLANOS ADJUNTOS) |  |  |
|  |  | - ESTRUCTURA GENERAL: DEBERÁ TENER UNA ALTURA VERTICAL TOTAL DE 6 METROS DESDE EL PISO HASTA LA VIGUETA PERIMETRAL DE LA TERRAZA, UN LARGO DE 3 METROS Y UN ANCHO DE 2,40 METROS, SEPARADA DESDE EL EDIFICIO A UNA DISTANCIA DE 0,80 METROS. |  |  |
|  |  | -DESCANSOS: SERÁN CADA 2 METROS DE ALTURA VERTICAL SOLDADOS A LA ESTRUCTURA GENERAL, QUE PERMITIRÁN EL CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO DE 180º. |  |  |
|  |  | -PELDAÑOS: ENTRE DESCANSOS SE COLOCARÁN 8 PELDAÑOS SEPARADOS EQUIDISTANTES (ALTURA VERTICAL APROX. ENTRE PELDAÑOS DE 22 CM) SOLDADOS A LA ESTRUCTURA GENERAL. |  |  |
|  |  | -PASAMANOS: TENDRÁN UNA ALTURA VERTICAL DE 1,10 METROS Y LOS EXTREMOS DE LOS MISMOS DEBERÁN SER CERRADOS A FIN DE EVITAR LA HUMEDAD Y SALINIDAD DEL AMBIENTE. |  |  |
|  |  | -SOPORTES DE PASAMANOS: ESTARÁN SOLDADOS A LA ESTRUCTURA GENERAL CADA 0,90 METROS ENTRE SI. |  |  |
|  |  | -NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: ESTARAN SOLDADO ENTRE SOPORTES A UNA ALTURA VERTICAL DE 0,36 METROS ENTRE SI. |  |  |

| 1 | 331-06177-0001 | -BASE ESTRUCTURA GENERAL: ESTARÁ SOLDADA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PATA DE TODA LA ESTRUCTURA Y CADA UNA AFIRMADA POR MEDIO DE BROCAS AL PISO CON 4 BULONES DE ACERO INOXIDABLE DE 1” DE DIAMETRO x 2” DE LARGO. ESCALERA DE EVACUACIÓN CHICA DESDE TERRAZA (CANTIDAD 2) COMPONENTES (VER PLANOS ADJUNTOS) - PELDAÑOS: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 1,20 x 0,24 METROS. (CANTIDAD: 3) - DESCANSO: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 1,20 x 0,50 METROS. (CANTIDAD: 1) - PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 8 METROS LINEALES) - SOPORTES DE PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 10 METROS LINEALES) - NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: CAÑO GALVANIZADO DE 1 “ DE DIAMETRO Y 4 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 10 METROS LINEALES) - DESCRIPCIÓN (VER PLANOS ADJUNTOS) DESCANSO: LA ALTURA VERTICAL DEBERÁ SER COINCIDENTE CON LA VIGUETA PERIMETRAL DEL TECHO. -PELDAÑOS: ENTRE EL DESCANSO Y EL PISO SE COLOCARÁN 3 PELDAÑOS SEPARADOS EQUIDISTANTES (ALTURA VERTICAL APROX. ENTRE PELDAÑOS DE 22 CM) SOLDADOS A LA ESTRUCTURA. -PASAMANOS: TENDRÁN UNA ALTURA VERTICAL DE 1,10 METROS Y LOS EXTREMOS DE LOS MISMOS DEBERÁN SER CERRADOS A FIN DE EVITAR LA HUMEDAD Y SALINIDAD DEL AMBIENTE. -SOPORTES DE PASAMANOS: ESTARÁN A UNA DISTANCIA DE 0,75 METROS ENTRE SI. -NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: ESTARAN SOLDADO ENTRE SOPORTES A UNA ALTURA VERTICAL DE 0,36 METROS ENTRE SI. | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTA IMPORTANTE: |
| 1) TODAS LAS PIEZAS DEBERAN RECIBIR ANTES DE SU MONTAJE UN TRATAMIENTO DE ZINCADO ANTICORROSIVO, PINTADO CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO Y UNA MANO DE PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO. LA TOTALIDAD DE LA ESTRUCTURA DEBERA SER SOLDADA, NO PERMITIENDOSE EL USO DE BULONERIA PARA SU ARMADO. LOS SECTORES DONDE SE REALIZARÓN LAS SOLDADURAS DEBERÁN RECIBIR EL MISMO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DESCRIPTO INICIALMENTE EN ESTE PARRAFO. |
| 2) TODOS LOS OFERENTES PARTICIPANTES DE DICHA CONTRATACIÓN DEBERÁN HACER LA VISITA DE OBRA CORRESPONDIENTE SIN EXCEPCIÓN. |
| 3) PLAZO DE OBRA: 45 DÍAS CORRIDOS. |
| 4) GARANTIA: 1 AÑO DESDE EL FINALIZADO DE OBRA. |
| 5) CONSULTAS: CAPITAN DE CORBETA DIEGO MARTIN BUSTO (JEFE DE MANTENIMIENTO DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA) TEL. 0223-155492403. |

| RENGLGON N º | CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 331-06177-0001 | CARGO: REPARACIONES Y SERVICIOS. | UN | 1 |
|  |  | EQUIPO: PORTON DE CAPILLA DE TORPEDOS. |  |  |
|  |  | TAREA: CONSTRUCCIÓN DE PORTON METÁLICO CORREDIZO PARA CAPILLA DE TORPEDOS. |  |  |
|  |  | PORTON |  |  |
|  |  | PORTON ACTUAL |  |  |
|  |  | - DESMONTAR EL PORTON DE MADERA EXISTENTE RETIRANDOLO EN SU TOTALIDAD. |  |  |
|  |  | - DESMONTAR EL MARCO METÁLICO DETERIORADO EN FORMA COMPLETA. |  |  |
|  |  | - RELLENAR CON CEMENTO EL ESPACIO LIBRE OCUPADO ANTERIORMENTE POR EL MARCO DEL PORTON, EMPAREJANDO LA SUPERFICIE Y PINTANDOLO CON 2 MANOS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO. |  |  |
|  |  | PORTON NUEVO |  |  |
|  |  | - FABRICAR Y COLOCAR UN PORTON CUYAS MEDIDAS GENERALES DEBERAN SER DE 5,5 METROS DE ALTO x 6,8 METROS DE LARGO. |  |  |
|  |  | - EL PORTON DEBERÁ ESTAR CONFORMADO POR DOS HOJAS DE IGUALES DIMENSIONES (5,5 METROS DE ALTO POR 3,4 METROS DE LARGO). |  |  |
|  |  | - LAS HOJAS DEBERÁN SER CORREDIZAS, CADA UNA CONTARÁ CON 2 RUEDAS DE ACERO TORNEADO DE 300 MILIMETROS DE DIAMETRO CON RULEMANES BLINDADOS. |  |  |
|  |  | - TODO EL PORTON DEBERÁ TENER UN ZOCALO EJECUTADO EN CHAPA GALVANIZADA Nº 14 DE 350 MILIMETROS DE ALTO. |  |  |
|  |  | LA ESTRUCTURA GENERAL DE LAS HOJAS DEBERAN SER DE HIERRO ANGULO DE 100 MILIMETROS x 50 MILIMETROS Y FORRADO EN CHAPA BASTONADA GALVANIZADA Nº 16. |  |  |
|  |  | - DEBERÁ CONTAR CON GUÍAS INFERIOR Y SUPERIOR EN ÁNGULO DE 1 ½” x 5/16” FIJADAS CON BROCAS QUÍMICAS DE ½ PULGADAS DE ESPESOR, Y UNA U EN CHAPA Nº 14 PARA GUÍA SUPERIOR DEL MISMO. |  |  |
|  |  | - EN LA PARTE SUPERIOR CONTARÁ CON UNA CORNISA DE 0,2 METROS x 5 METROS EN CHAPA GALVANIZADA Nº 18. |  |  |
|  |  | - UNA DE LAS HOJAS DEBERÁ TENER UNA PUERTA METALICA DE ESCAPE CON MARCO 0,80 METROS DE ANCHO x 2 METROS DE ALTO, CON DOS CERROJOS DE PRIMERA CALIDAD. |  |  |
|  |  | - TODA LA ESTRUCTURA COMPLETA RECIBIRÁ 2 MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE INGLES. |  |  |
| NOTA IMPORTANTE: |
| 1) EL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA OFRECERÁ SERVICIO DE GRUA DE SER NECESARIO PARA RETIRAR EL PORTON ACTUAL Y LA COLOCACIÓN DEL NUEVO. |
| 2) TODOS LOS OFERENTES PARTICIPANTES DE DICHA CONTRATACIÓN DEBERÁN HACER LA VISITA DE OBRA CORRESPONDIENTE SIN EXCEPCIÓN. |
| 3) PLAZO DE OBRA: 20 DÍAS CORRIDOS. |
| 4) GARANTIA: 1 AÑO DESDE EL FINALIZADO DE OBRA. |
| 5) CONSULTAS: CAPITAN DE CORBETA DIEGO MARTIN BUSTO (JEFE DE MANTENIMIENTO DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA) TEL. 0223-155492403. |

LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y  concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas,  previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten  inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al  personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también,  respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o  dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención".

"El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

## RODRIGO FABIAN ATAUN

## CAPITAN DE NAVÍO

## JEFE DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA

# Text boxes

DIEGO MARTIN BUSTO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE