ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 038/16

| RENGLÓN | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UM | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 256-07104-0151 | ACEITE PENETRANTE EN AEROSOL TIPO WD40 PARA USO INDUSTRIAL. DE RÁPIDA FILTRACIÓN EN POROS Y GRIETAS Y ALTA EXPANSIÓN Y ADHERENCIA A LAS SUPERFICIES. CAPAZ DE REMOVER LA HUMEDAD Y EL AGUA, AFLOJAR LA HERRUMBRE, REMOVER GRASAS, ALQUITRÁN, ACEITES, SUCIEDAD Y ADHESIVOS. DESBLOQUEANTE DE PIEZAS ATASCADAS, Y DESPLAZAR EL AGUA, PROPORCIONANDO UN GRADO DE PREVENCIÓN DE LA OXIDACIÓN Y PERMITIENDO EL MOVIMIENTO SUAVE ENTRE PIEZAS DE METAL. PRESENTACIÓN 440 CM3. | UN | 10 |
| 2 | 259-00267-0179 | ADHESIVO DE CONTACTO ANAERÓBICO TIPO TRABASIL DE SECADO INSTANTÁNEO COMPUESTO DE RESINAS LÍQUIDAS CAPAZ DE POLIMERIZAR GRACIAS A LA AUSENCIA DE OXÍGENO Y EL EFECTO CATALIZADOR DE LOS METALES. USO EN LA UNION DE PIEZAS FORMANDO UN CUERPO ÚNICO CAPAZ DE ABSORBER VIBRACIONES Y CHOQUES, IMPIDIENDO AFLOJAMIENTOS, EL DESGASTE Y LA OXIDACIÓN. CAPAZ DE RELLENAR LOS INTERSTICIOS LIBRES. PRESENTACIÓN ENVASE X 15 GRAMOS. | UN | 6 |
| 3 | 259-00267-0139 | ADHESIVO DE CONTACTO TIPO POXIRAN, ADECUADO PARA PEGAR MATERIALES FLEXIBLES, APLICABLE EN MADERA, LAMINADO, CUERO, GOMA, CORCHO, CABLE, TELA, METAL, PLÁSTICO, CARTÓN, ETC. FABRICADO EN CAUCHO SINTÉTICO, RESINAS Y SOLVENTES AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS. RESISTENTE A TEMPERATURAS MÁXIMAS 70ºC. PRESENTACIÓN POMO X 90 GRAMOS. | UN | 6 |
| 4 | 259-00267-0205 | ADHESIVO DE DOS COMPONENTES TIPO POXIPOL DE MÚLTIPLES APLICACIONES CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LA SOLDADURA METÁLICA. APLICABLE EN CONSISTENCIA PASTOSA, FRAGUADO CON ACABADO SIMILAR AL METAL. UTILIZABLE SOBRE VIDRIO, GOMA, HORMIGÓN, LOZA, TODO TIPO DE METALES Y MADERA. APTO PARA FIJAR, SELLAR, RELLENAR HUECOS, REPARAR IMPERFECCIONES Y RECONSTRUIR PARTES FALTANTES EN PIEZAS. APLICABLE EN CUALQUIER ESPESOR, NO DEBE CONTRAERSE, DILATARSE, NI DEFORMARSE. NO DEBE ESCURRIRSE AÚN EN SUPERFICIES VERTICALES. RESISTE AL AGUA E HIDROCARBUROS. TEMPERATURA DE TRABAJO DESDE -5ºC HASTA 60°C. PRESENTACIÓN ENVASE 700 ML. | UN | 2 |
| 5 | 259-00267-0128 | MASILLA EPOXY TIPO POXILINA CAPAZ DE SER APLICADA AÚN BAJO EL AGUA Y ENDURECER EN 10 MINUTOS, LUEGO DE FRAGUADA SU CONSUISTENCIA DEBE SATISFACER LAS CONDICIONES DE LA SOLDADURA FRÍA Y RESISTIR AGUA FRÍA Y CALIENTE, SALADA O DULCE. APROPIADA PARA EFECTUAR REPARACIONES TANTO EN ZONAS SECAS COMO DE ELEVADA HUMEDAD. DEBE RESISTIR TEMPERATURAS DE HASTA 90°C Y EL ATAQUE DE AGENTES QUÍMICOS AGRESIVOS E HIDROCARBUROS. UNA VEZ FRAGUADO, EL MATERIAL DEBE PODER SER LIMADO, AGUJEREADO, FRESADO, LIJADO, PULIDO Y PINTADO. PRESENTACIÓN ENVASE 70 GRAMOS. | UN | 6 |
| 6 | 299-00939-0030 | GAFAS DE SEGURIDAD DE MONTURA INTEGRAL CON VISOR DE POLICARBONATO. MONTURA ADAPTABLE AL ROSTRO QUE ASEGURE EL ENCIERRO DE MANERA ESTANCA DE LA REGIÓN ORBITAL Y EN CONTACTO CON EL ROSTRO. SISTEMA DE SUJECIÓN POR BANDA ELÁSTICA ALREDEDOR DE LA CABEZA. PROTECCIÓN LATERAL Y SISTEMA DE VENTILACIÓN. | UN | 5 |
| 7 | 279-01600-0035 | ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE TIPO PLANA, DIÁMETRO INTERIOR 8 MILÍMETROS PRESENTACIÓN X UNIDAD. | UN | 200 |
| 8 | 279-01600-0185 | ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE TIPO PLANA, DIÁMETRO INTERIOR 10 MILÍMETROS PRESENTACIÓN X UNIDAD. | UN | 200 |
| 9 | 279-01600-0021 | ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE TIPO PLANA, DIÁMETRO INTERIOR 12 MILÍMETROS PRESENTACIÓN X UNIDAD. | UN | 200 |
| 10 | 272-00893-0092 | BARRA DE BRONCE DE 45 MILÍMETROS DE DIAMETRO X 500 MILÍMETROS DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA. | UN | 2 |
| 11 | 291-06952-0047 | CEPILLO DE ALAMBRES DE BRONCE RIZADOS DE 6" EN HILERA SIMPLE, DISEÑADO PARA APLICACIONES INTENSAS Y PARA SER UTILIZADO EN ESMERILADORA DE BANCO. ABRASIVO ALTAMENTE AGRESIVOS Y APROPIADOS PARA TRABAJOS DUROS DE ELIMINACIÓN DE ÓXIDO Y CORROSIÓN, Y PARA DESINCRUSTAR. APTO PARA CEPILLADO CONTINUO Y LARGA DURACIÓN. GRAN CAPACIDAD DE ARRANQUE Y POSIBILIDADES DE TRABAJO A VELOCIDADES ELEVADAS. | UN | 3 |
| 12 | 291-06952-0059 | BAQUETA DE ACERO DE 300 X 100 X 10 | UN | 5 |
| 13 | 291-06952-0059 | BAQUETA DE ACERO DE 300 X 100 X 30 | UN | 5 |
| 14 | 291-06952-0036 | CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PARA USO MANUAL CON MANGO DE PLASTICO ANATÓMICO. APTO PARA REMOSIÓN Y LIMPIEZA DE OXIDO Y PINTURA. LARGO TOTAL APROXIMADO 280 MILIMETROS. | UN | 15 |
| 15 | 295-06634-0009 | THINNER DIXILINA ESPECIAL. PRESENTACIÓN ENVASE X 1 LITRO. | LT | 40 |
| 16 | 295-06157-0001 | FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR TIPO OMBU PARA EL USO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL IZADO DE PESOS. CONFECCIONADA CON ELASTANO REFORZADO, MALLA ELÁSTICA REFORZADA Y VELCRO DE ALTA RESISTENCIA. CUERPO PRINCIPAL DE GRAN SUPERFICIE DE AJUSTE. CAPAZ DE PERMITIR BUENA MOVILIDAD Y ADAPTABILIDAD AL CUERPO, MEDIANTE BANDAS LATERALES DE AJUSTE Y LOS TIRADORES ELÁSTICOS REGULABLES. BALLENAS POSTERIORES CON CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO. SELLO IRAM. TALLE L. | UN | 3 |
| 17 | 296-01637-0018 | CARTUCHO FILTRO APTO PARA SER UTILIZADO EN RESPIRADORES TIPO SEMIMÁSCARA. CAPAZ DE PROTEGER CONTRA MULTIGASES Y CIERTOS VAPORES ORGÁNICOS COMO: CLORO, CLORURO DE HIDRÓGENO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE AZUFRE, SULFURO DE HIDRÓGENO, AMONIACO Y METILAMINA, FORMALDEHÍDO O FLUORURO DE HIDRÓGENO. CAPAZ DE PROTEGER HASTA 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMITIDO (PEL) CON RESPIRADORES DE MEDIA CARA. APTO PARA USO EN INDUSTRIA PETROQUÍMICA, FARMACÉUTICA Y ELABORACIÓN DE QUÍMICOS, MINERÍA Y METALES PRIMARIOS. | UN | 4 |
| 18 | 256-02061-0108 | CONCENTRADO PASTOSO PARA ARMADO DE MOTORES TIPO MOLIKOTE G-n PLUS. COMPUESTO DISULFURO DE MOLIBDENO. CAPAZ DE FORMAR UNA PELÍCULA LUBRICANTE FUERTEMENTE ADHERIDA A LAS SUPERFICIES METÁLICAS, EVITANDO EL CONTACTO METAL CON METAL Y CON ELLO EL DESGASTE, AÚN EN LAS CONDICIONES MÁS SEVERAS DE TRABAJO.USO EN MOTORES, PRINCIPALMENTE EN COJINETES DE BIELA Y BANCADA, CIGUEÑALES, ÁRBOLES DE LEVAS, RODAMIENTOS, BUJES Y ARTICULACIONES. TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -30 ºC Y HASTA 450 ºC. PRESENTACIÓN POMO X 70 GRAMOS. | UN | 3 |
| 19 | 222-01629-0210 | GUANTE TIPO MOTEADO. TEJIDO DE ALGODÓN Y POLIESTER DE 5 DEDOS. CON MOTAS DE PVC ANTIDESLIZANTE EN LA PALMA DE LA MANO. TEJIDO DE ALTA COMODIDAD CON PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MÍNIMOS. CAÑA CORTA CON PUÑO TEJIDO ELASTIZADO. | PR | 20 |
| 20 | 275-03790-0146 | JUEGO DE 160 HERRAMIENTAS PARA DESBASTE TIPO DREMEL 710 RW. COMPUESTO POR BROCAS, ACCESORIOS PARA CORTAR, ESMERILAR, PULIR, LIJAR, LIMPIAR Y MÁS. EL KIT DEBE INCLUIR BANDAS DE LIJAR, DISCOS DE LIJAR, COMPUESTO PARA PULIR, DISCOS DE FIELTRO PARA PULIR, PUNTAS ESMERILADORAS DE ÓXIDO DE ALUMINIO, PUNTAS ESMERILADORAS DE CARBURO DE SILICIO, ADAPTADORES, CEPILLO DE ALAMBRE. ESTUCHE DE TRANSPORTE CON COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO Y BANDEJAS PARA ORGANIZAR LAS PIEZAS. | UN | 2 |
| 21 | 256-00795-0003 | HIDROCARBUROS COMPUESTO QUIMICO KEROSENE. PRESENTACION ENVASE X 5 LITROS. | LT | 20 |
| 22 | 293-01136-0139 | LAMPARA HALOGENA. POTENCIA 70 WATTS. FLUJO LUMINOSO SUPERIOR A 1400 LUMEN. TENSION 220 VOLTS. ROSCA E27. | UN | 30 |
| 23 | 291-06951-0105 | AGENTE LIMPIADOR DESENGRASANTE TIPO BARDAHL LP-100. APTO PARA ELIMINAR RESTOS DE HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES DEPOSITADOS SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE. DE ACCIÓN INSTANTÁNEA. DE ENJUAGUE DIRECTO CON AGUA. NO CORROSIVO. CAPACIDAD PARA NO AFECTAR A LAS PINTURAS. CAPACIDAD PARA SER DILUIDO EN AGUA O KEROSENE. PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS. | UN | 2 |
| 24 | 291-06951-0257 | PASTA LIMPIAMANOS INDUSTRIAL. APTA PARA USAR EN TALLERES, FÁBRICAS, GOMERÍAS, ETC. APTA PARA LIMPIAR GRASAS, ACEITES, ASFALTO Y COMBUSTIBLES. DE APLICACIÓN CON AGUA O SIN ELLA. DEBE CONTENER AGENTES SUAVIZANTES, GERMICIDAS Y BACTERICIDAS. PRESENTACIÓN ENVASE X 1 KG. | KG | 10 |
| 25 | 275-01445-0023 | JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR INSERTOS ROSCADOS. APTOS PARA ADECUAR LA ROSCA HEMBRA ASOCIADA A UN INSERTO ROSCADO DE ROSCA MILIMÉTRICA DE 8 MILÍMETROS. PASO 1,25. | UN | 2 |
| 26 | 275-01445-0084 | JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR INSERTOS ROSCADOS. APTOS PARA ADECUAR LA ROSCA HEMBRA ASOCIADA A UN INSERTO ROSCADO DE ROSCA MILIMÉTRICA DE 10 MILÍMETROS. PASO 1,50. | UN | 2 |
| 27 | 222-07905-0005 | CONJUNTO RESPIRADOR DE DOBLE CARTUCHO TIPO SEMIMÁSCARA, APTO PARA EMPLEARSE EN LA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA CIERTOS CONTAMINANTES DE ACUERDO CON LA APROBACION DE NIOSH. QUE PERMITA LA RESPIRACION NATURAL EN AMBIENTES DE TRABAJO EXPUESTOS A CONTAMINANTES QUIMICOS PRINCIPALMENTE SOLVENTES. FORMA ERGONOMICA Y AJUSTE SUAVE A LA CARA. FILTROS Y CARTUCHOS INTERCAMBIABLES. TIPO 3M MODELO A-6311. | UN | 2 |
| 28 | 299-07471-0036 | BARRA DE TEFLON DE 60 MILÍMETROS DE DIAMETRO X 80 MILÍMETROS DE LARGO. PRESENTACIÓN BARRA MACIZA. | UN | 1 |
| 29 | 275-01059-0084 | PINCEL. TIPO CHATO. USO PINTURA Y LIMPIEZA. NUMERO 20. MATERIAL CERDA BLANDA DE CABALLO. MANGO DE MADERA | UN | 10 |
| 30 | 275-01059-0083 | PINCEL. TIPO CHATO. USO PINTURA. NUMERO 10. MATERIAL CERDA BLANCA. MANGO DE MADERA | UN | 9 |
| 31 | 243-07335-0005 | GOMA SINTÉTICA APTA PARA LA FABRICACIÓN DE JUNTAS EXPUESTAS A GASES, VAPORES, AGUA DE MAR, DERIVADOS DEL PETRÓLEO, BENZINAS, BENZOLES, NAFTAS, ACEITES Y GASOIL. TEMPERATURA DE TRABAJO COMPRENDIDA ENTRE -20 ºC Y 120ºC. ESPESOR 1 MILÍMETROS. PRESENTACIÓN X METRO CUADRADO. | MT | 3 |
| 32 | 299-08356-0051 | PAPEL ESPECIAL ADAMITE, APTA PARA LA FABRICACIÓN DE JUNTAS EXPUESTAS A GASES, VAPORES, AGUA DE MAR, DERIVADOS DEL PETRÓLEO, BENZINAS, BENZOLES, NAFTAS, ACEITES Y GASOIL. TEMPERATURA DE TRABAJO COMPRENDIDA ENTRE -20 ºC Y 120ºC. PLANCHA DE 50 CENTÍMETROS X 1 METRO. ESPESOR 0,5 MILÍMETROS. | MT | 3 |
| 33 | 299-08356-0052 | PAPEL ESPECIAL ADAMITE, APTA PARA LA FABRICACIÓN DE JUNTAS EXPUESTAS A GASES, VAPORES, AGUA DE MAR, DERIVADOS DEL PETRÓLEO, BENZINAS, BENZOLES, NAFTAS, ACEITES Y GASOIL. TEMPERATURA DE TRABAJO COMPRENDIDA ENTRE -20 ºC Y 120ºC. PLANCHA DE 50 CENTÍMETROS X 1 METRO. ESPESOR 1 MILÍMETRO. | MT | 3 |
| 34 | 299-08356-0005 | PAPEL ESPECIAL TIPO ADAMITE, APTA PARA LA FABRICACIÓN DE JUNTAS EXPUESTAS A GASES, VAPORES, AGUA DE MAR, DERIVADOS DEL PETRÓLEO, BENZINAS, BENZOLES, NAFTAS, ACEITES Y GASOIL. TEMPERATURA DE TRABAJO COMPRENDIDA ENTRE -20 ºC Y 120ºC. PLANCHA DE 80 CENTÍMETROS x 1 METRO. ESPESOR 2 MILÍMETROS. | MT | 2 |
| 35 | 243-00935-0026 | PROTECTORES AUDITIVOS TIPO SORDINAS CON CASQUETES QUE CUBREN LAS OREJAS ADAPTABLES A LA CABEZA POR MEDIO DE ALMOHADILLAS SUAVES, BLANDAS Y ANATÓMICAS RELLENAS DE ESPUMA PLÁSTICA. EL MATERIAL QUE FORRA LOS CASQUETES DEBE SER CAPAZ DE ABSORBER EL SONIDO. BANDA DE PRESIÓN O ARNÉS DE PLÁSTICO ALMOHADILLADO EN SU PARTE INTERIOR QUE UNE ENTRE SÍ A LOS CASQUETES. SISTEMA DE JUSTE DE PRESIÓN INDIVIDUALIZADO QUE ASEGURE EL BUEN AJUSTE, LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN Y LA COMODIDAD. ATENUACIÓN DEL SONIDO 25 DB (SNR). PESO NO SUPERIOR A LOS 250 GRAMOS. FABRICADOS BAJO NORMA IRAM 41.261. | UN | 3 |
| 36 | 279-00820-0110 | REMACHES POP DE ALUMINIO DIÁMETRO 3,2 MILÍMETROS, LONGITUD DEL CUERPO 8 MILÍMETROS. PRESNTACIÓN CAJA X 500 UNIDADES. | UN | 500 |
| 37 | 279-00820-0009 | REMACHES POP DE ALUMINIO DIÁMETRO 4 MILÍMETROS, LONGITUD DEL CUERPO 10,2 MILÍMETROS. PRESNTACIÓN CAJA X 500 UNIDADES. | UN | 500 |
| 38 | 279-00820-0013 | REMACHES POP DE ALUMINIO DIÁMETRO 4,8 MILÍMETROS, LONGITUD DEL CUERPO 15,5 MILÍMETROS. PRESNTACIÓN CAJA X 500 UNIDADES. | UN | 500 |
| 39 | 296-09323-0001 | INSERTO DE ROSCA APTO PARA RECUPERAR ROSCAS MILIMÉTRICAS DE 8 MILÍMETROS PASO 1,25 MANTENIENDO SU FORMA Y DIMENSIÓN ORIGINAL. MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304. ENTRADA DE ROSCA ESTÁNDAR. TODOS LOS FILETES LIBRES. | UN | 30 |
| 40 | 296-09323-0001 | INSERTO DE ROSCA APTO PARA RECUPERAR ROSCAS MILIMÉTRICAS DE 10 MILÍMETROS PASO 1,50 MANTENIENDO SU FORMA Y DIMENSIÓN ORIGINAL. MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304. ENTRADA DE ROSCA ESTÁNDAR. TODOS LOS FILETES LIBRES. | UN | 30 |
| 41 | 251-03521-0092 | MASILLA DE RESINA EPÓXICA TIPO DEVCON LINEA F. CON CONTENIDO DE ALUMINIO, APTO PARA USO EN MOTORES, PIEZAS FUNDIDAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE ALUMINIO, PARA SER EMPLEADA EN REPARACIONES QUE REQUIERAN EL RELLENO DE POROSIDADES QUE NO SE DEBAN OXIDAR. EXCELENTE RESISTENCIA A LOS CLOROFLUOROCARBONOS. CAPAZ DE ADHERIRSE AL ALUMINIO Y A OTROS METALES. CAPAZ DE SER MECANIZADA, TALADRADA O ATERRAJADA, UTILIZANDO HERRAMIENTAS CONVENCIONALES PARA ELABORACIÓN DE METAL. PRESENTACIÓN ENVASE POR 500 GRAMOS. | UN | 4 |
| 42 | 222-00915-0010 | OVEROL DESCARTABLE DE MATERIAL LAMINADO MICROPOROSO CAPAZ DE BRINDAR UNA GRAN PROTECCIÓN AL USUARIO, DE CARACTERÍSTICAS ANTIESTÁTICO, DE GRAN RESISTENCIA Y DURACIÓN, CAPAZ DE NO DESPRENDER PELUSAS. EXCELENTE PROTECCIÓN FRENTE A HIDROCARBUROS,PARTÍCULAS SÓLIDAS, POLVOS Y SALPICADURAS DE QUÍMICOS COMO PINTURA EN SPRAY, PROCESAMIENTO DE METALES Y PROCESOS FARMACÉUTICOS DE BAJA PELIGROSIDAD. CAPUCHA, CINTURA, PUÑOS Y TOBILLOS CON ELÁSTICOS, CAPAZ DE BRINDAR MAYOR AJUSTE, PROTECCIÓN Y LIBERTAD DE MOVIMIENTO. CIERRE DOBLE CURSOR CON SOLAPA COBERTORA. TALLE L. | UN | 20 |
| 43 | 255-07012-0034 | SELLADOR FORMADOR DE JUNTAS TIPO SILOC 1140. BASE CAUCHO SINTÉTICO, CAPAZ DE CONVERTIRSE EN UNA JUNTA ELÁSTICA LUEGO DEL CURADO, RELLENANDO IMPERFECCIONES, GOLPES Y RAYADURAS, E IMPIDIENDO FUGAS.ALTAMENTE RESISTENTE A LA TEMPERATURA Y A COMBUSTIBLES, ACEITES, GRASAS, AGUA Y LÍQUIDOS EN GENERAL . USO EN AUTOMOTORES, MÁQUINAS Y BRIDAS. APLICABLE SOBRE FUNDICIÓN, ACERO, ALUMINIO Y JUNTAS SÓLIDAS CLÁSICAS. NO OXIDANTE A LOS METALES. PRESENTACIÓN ENVASE X 100 GRAMOS. | UN | 10 |
| 44 | 269-01002-0027 | HOJA DE TELA ESMERIL DE GRANO 100 PARA PULIDO DE METAL Y ELIMINACIÓN DE OXIDOS Y PINTURA. CARA ABRASIVA Y SOPORTE DE TELA DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD.TELA DE GRAN RESISTENCIA AL DESGARRO CON GRANO DEPOSITADO TERMICAMENTE PARA PROVEER GRAN ADHERENCIA A LA TELA. APTA PARA TRABAJO EN SECO O HUMEDECIDA. MEDIDAS 220 X 270 MILIMETROS O MAYOR. | MT | 50 |
| 45 | 269-01002-0040 | ROLLO DE TELA ESMERIL DE GRANO 180 PARA PULIDO DE METAL Y ELIMINACIÓN DE OXIDOS Y PINTURA. CARA ABRASIVA Y SOPORTE DE TELA DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD.TELA DE GRAN RESISTENCIA AL DESGARRO CON GRANO DEPOSITADO TERMICAMENTE PARA PROVEER GRAN ADHERENCIA A LA TELA. APTA PARA TRABAJO EN SECO O HUMEDECIDA. PRESENTACIÓN ROLLO ANCHO 35 MILÍMETROS LARGO 25 METROS. | MT | 50 |
| 46 | 269-01002-0045 | ROLLO DE TELA ESMERIL DE GRANO 320 PARA PULIDO DE METAL Y ELIMINACIÓN DE OXIDOS Y PINTURA. CARA ABRASIVA Y SOPORTE DE TELA DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD.TELA DE GRAN RESISTENCIA AL DESGARRO CON GRANO DEPOSITADO TERMICAMENTE PARA PROVEER GRAN ADHERENCIA A LA TELA. APTA PARA TRABAJO EN SECO O HUMEDECIDA. PRESENTACIÓN ROLLO ANCHO 35 MILÍMETROS LARGO 25 METROS. | MT | 50 |
| 47 | 291-01654-0011 | TRAPO LAVADO DE USO INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MECANISMOS. MATERIAL ALGODÓN DE GRAN PODER ABSORSIVO. NO DEBERA DEJAR RESIDUOS COMO POR EJEMPLO HILACHAS. NO DEBERÁ CONTENER TELAS DE BASE SINTÉTICA, NI JEAN. LOS RETAZOS DEBERÁN SER DE TAMAÑO MEDIANOS A GRANDES, Y NO DEBERÁN TENER CIERRES TIPO CREMALLERA, BOTONES, NI PINES. SE TENDRÁ ESPECIAL CONSIDERACIÓN SI EL TRAPO ES FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA LIMPIEZA Y NO ES RECICLADO DE ROPA VIEJA. PRESENTACION BOLSA 10 KG. | KG | 150 |
| NOTA: Los repuestos deberán ser nuevos, sin uso y en su envase original. |
| "LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención". "El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente" |

# Text boxes

MARCELO RICARDO FLAMINI

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA

LEONARDO ERNESTO CASTAÑEDA

CAPITAN DE CORBETA

JEFE