# ANEXO II

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CONTRATACIÓN DIRECTA N º  047/16

| RENGLON | CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06177-0001 | EFCTUAR LA REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DEL CUARTO DE CARGA DE BATERÌAS del TALLER DE ARMAS DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA | UN | 1 |
|  |  | Tarea a realizar: |  |  |
|  |  | 1) ESTRUCTURA: A) VENTANAS. Cambio e instalación de ventanas tipo Módena aluminio color blanco las medidas de 1.50 metros de altura x 2.85 de ancho en dos tramos aproximadamente la distribución de los paños fijos y móviles como así también las adaptaciones necesarias se realizaran en la visita de obra. Reparar tubería de aspiración de calefacción del taller de armas. B) PISO Se colocara piso de goma color negro liso tipo SAFIRA de espesor 2.5 mm dentro del cuarto de batería como así también el acceso un total de superficie a cubrir de 70 metros cuadrados aproximadamente de el mismo quedara correctamente pegado sin globos o alguna falla que impida el correcto desplazamiento de los equipos dentro del local e ingreso al mismo. C) PAREDES Se procederá a pintar las paredes en un total de 200 metros cuadrados aproximadamente teniendo en cuenta que cada pared cuenta con una altura de 7 metros y un ancho de 6 metros cuadrados y la pared de acceso al cuarto es de aproximadamente de 7 metros de altura por ancho, para ello se deberá acondicionar las mismas colocando enduido, lijando y colocando material tipo cemento para preparar las superficie, luego se procederá al pintado con látex interior blanco de primera calidad tipo alba. Se procederá a la construcción de una pared revestida con material tipo durlock con una medida aproximada de 6 metros cuadrados una vez terminada la construcción se procederá a colocar masilla para luego se pintar de látex blanco de calidad tipo alba. Se deberá aplicar dos manos de pintura en toda la superficie del total de las paredes. D) BANCO DE TRABAJO: CANTIDAD 5 (CINCO) con las siguientes medidas: 1- Banco de trabajo de 0.70 metros de ancho por 2.50 metros largo por 0.95 de alto con estante parte inferior los materiales a utilizar serán caño estructural de 50 x 50 mm ángulo de 1 ¼ x 3/16 y chapa de 2 mm para apoyo madera de 1 pulgada con ruedas para su desplazamiento. |  |  |
|  |  | 2- Banco de trabajo de 1.15 metros de ancho por 2.10 metros de largo por 1.00 metro de alto inferior los materiales a utilizar serán caño estructural de 50 x 50 mm ángulo de 1 ¼ x 3/16 y chapa de 2 mm para apoyo madera de 1 pulgada con ruedas para su desplazamiento. 3- Banco de trabajo de 0.70 metros de ancho por 1.30 de largo por 1.10 metros de alto los materiales a utilizar serán caño estructural de 50 x 50 mm ángulo de 1 ¼ x 3/16 y chapa de 2 mm para apoyo madera de 1 pulgada con ruedas para su desplazamiento. 4- Banco de trabajo de 0.70 metros de ancho por 1.50 metros largo por 0.95 de alto con estante parte inferior los materiales a utilizar serán caño estructural de 50 x 50 mm ángulo de 1 ¼ x 3/16 y chapa de 2 mm para apoyo madera de 1 pulgada con ruedas para su desplazamiento. |  |  |
| 1 | 331-06177-0001 | 5- Banco de trabajo de 0.70 metros de ancho por 1.30 de largo por 1.10 metros de alto los materiales a utilizar serán caño estructural de 50 x 50 mm ángulo de 1 ¼ x 3/16 y chapa de 2 mm para apoyo madera de 1 pulgada con ruedas para su desplazamiento. NOTA: TENER EN CUENTA QUE LOS BANCOS DE TRABAJO DEBEN SOPORTAR UN PESO DE APROXIMADAMENTE 300 KILOGRAMOS. 2) SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN: A) Instalación eléctrica del local y acceso al cuarto de batería. Llave térmica bipolar de 16amp de corte general y disyuntor diferencial con sensibilidad de 25ma. para tomas e iluminación del local, 8 tomas corrientes dobles embutidos y distribuido en el mismo, instalación de manguera de ¾ embutido en la pared, cableado con cable unipolar de 1,5mm color de cable marrón identifican do fase , celeste neutro y verde tierra, iluminación de 10 plafones de tubos fluorescentes doble de 36w suspendidas formando una figura de un cero digital, a una altura de 2,50 mts del nivel piso, con un conexión de tres llaves interruptoras embutidas en la pared del mismo cuarto. Tablero de trabajo con una alimentación de 380v / 220v con una interruptor general trifásico de 63 amp. y un disyuntor trifásico de una sensibilidad de 35ma. Luz de testigo de alimentación, con 6 tomas corrientes exterior de 220vca reforzados de 20amp. Con su térmica bipolar de 25amp con llave interruptora bipolar por cada 2 tomas corrientes. Iluminación de dos bancos de trabajo la cual permita trabajar sobre ellos con la máxima claridad posible con su respectiva llave de alimentación como también llaves tipo toma para conectar herramientas manuales de 220 volt B) Iluminación cuarto de baterías y del pasillo acceso cuarto de batería: Iluminación de 10 plafones de tubos fluorescentes doble de 36w suspendidas formando una figura de un cero digital, a una altura de 2,50 mts del nivel piso, con una conexión de tres llaves interruptoras embutidas en la pared del mismo cuarto. Iluminación de 3 plafones de tubos fluorescentes de 36w dobles suspendidas a una altura de 3 mts del nivel del piso con 3 interruptores de exterior en la pared con su instalación exterior con caños de pvc de 20mm cableado con cable de 1,5mm unipolar color marrón fase, celeste neutro y verde tierra . Calidad de materiales a utilizar: Térmicas y disyuntores tipo siemens. Bastidores interruptores y tomas tipo kalop. Cables y mangueras tipo netflex Tablero plástico marca tipo roker. Plafones de 36w tipo numenac Tubos fluorescentes tipo osram | UN | 1 |
| INFORMACIÓN GENERAL: CRONOGRAMA DE TRABAJO: Conteniendo tiempos parciales/totales de tareas a ejecutar. ELEMENTOS A INSTALAR: deberán ser nuevos, sin uso, y deberán cumplir con las especificaciones técnica requeridas. CONSULTAS TÉCNICAS: Los oferentes podrán realizar las consultas técnicas de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 en la División Mantenimiento del ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA, al teléfono (0223) 451-9711 Int. 5001. CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA (ANEXO V): Se deberá realizar la visita a la división Mantenimiento acorde a lo requerido en el punto 4.5 del Anexo I. La ausencia de esta constancia será considerada una omisión esencial. PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES. GARANTÍA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS: SERÁ DE UN (1) AÑO. |

# SELLOS Y FIRMAS AL DORSO

LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y  concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas,  previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten  inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al  personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también,  respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o  dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención".

"El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

MARCELO RICARDO FLAMINI

CAPITAN DE NAVÍO

JEFE DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA

ROBERTO MANUEL PEREZ

TENIENTE DE NAVÍO

Jefe