# ANEXO II

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CONTRATACION DIRECTA Nº 048/2016

| RENGLON | CODIGO | DERSCRIPCION | UM | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 296-03705-1408 | ELEMENTO CILINDRO HIDRAULICO ; CUERPO PRINCIPAL PARA ACTUADOR HIDRÁULICO. USO EN SISTEMA TELESCÓPICO PARA IZADO Y ARRIADO DE MÁSITL DE ANTENA DE COMUNICACIONES. DIMENSIONES APROXIMADAS LARGO 5,50 METROS DIÁMETRO INTERIOR 120 MILÍMETROS, DIÁMETRO EXTERIOR 180 MILÍMETROS. MATERIAL ACERO AL CARBONO. EXTREMOS ROSCADOS CON ROSCA HEMBRA SEGÚN MUESTRA. ACABADO SUPERFICIAL INTERNO DE RUGOSIDAD MEDIA (ISO 1302) RA=0,15 ROUGHNESS O MENOR (GRADO N4-03), BRUÑIDO INTERIOR CON MÁQUINA BRUÑIDORA QUE GIRE HORIZONTALMENTE MEDIANTE UN MOVIMIENTO HELICOIDAL, ALCANZANDO UN GRADO DE BRUÑIDO DE 5 MICRONES. | UN | 1 |
| 2 | 296-04966-0024 | JUEGO DE SELLOS PARA PISTÓN HIDRÁULICO: TRES (3) AROS 80X86X9,6 MILÍMETROS, UNA (1) JUNTA COMPUESTA 64X86X8 MILÍMETROS TEFLÓN DISULFURO, UNA (1) JUNTA COMPUESTA 74X86X4 MILÍMETROS TEFLÓN DISULFURO, UN (1) RG 70X80,3X7 CHAPA, UN (1) RP 70X80X5X8 MECANIZADO POLIURETANO, SEIS (6) INTM 70X85 SECCIÓN 7,5 MILÍMETROS, UN (1) TAMP 70X85 SECCIÓN 7,5 MILÍMETROS, UN (1) BASM 70X85 SECCIÓN 7,5, O`RING 77X86X4,5 MILÍMETROS, UN (1) O`RING 76X84X4 MILÍMETROS, UN (1) O`RING 40X47X3,5 MILÍMETROS, UN (1) O`RING 89X95X3 MILÍMETROS, DOS (2) O`RINGS NORMALIZADOS 2-354, DOS (2) O`RINGS NORMALIZADOS 2-349. | UN | 2 |
| 3 | 296-04966-0024 | JUEGO DE SELLOS PARA PISTÓN HIDRÁULICO: UNO (1) TIPO EDE 40X56X21,5 MILÍMETROS GOMA MECANIZADA, UNO (1) TIPO EDE 26X40X20,6 MILÍMETROS GOMA MECANIZADA, UNA (1) JUNTA COMPUESTA 35X40X6,2 MILÍMETROS TEFLÓN DISULFURO, UN (1) ARO ANTIFRICCIÓN 35X40X5,7 MILÍMETROS, UN (1) ARO ANTIFRICCIÓN 51X56X5,7 MILÍMETROS. | UN | 1 |
| 4 | 296-04966-0024 | JUEGO DE SELLOS PARA PISTÓN HIDRÁULICO: UN (1) RG 70X86X11 MILÍMETROS CHAPA, UN (1) O`RING 135X145X5 MILÍMETROS, DOS (2) AROS 63X83X9,3 MILÍMETROS TEFLÓN DISULFURO, DOS (2) PM 55X76X8,5 MILÍMETROS, UN (1) O`RING NORMALIZADO 2-354, UN (1) O`RING NORMALIZADO 2-228, 2 (DOS) O`RING NORMALIZADO 2-345, UN (1) O`RING NORMALIZADO 2-236. | UN | 1 |
| 5 | 296-04966-0024 | JUEGO DE SELLOS PARA PISTÓN HIDRÁULICO: UN (1) PM 70X80X12 MILÍMETROS, DOS (2) RPI2075 69,8X82,5X6,3 MILÍMETROS, DOS (2) O`RING 135X145X5 MILÍMETROS, TRES (3) AROS 79X86X9,8 MILÍMETROS TEFLÓN DISULFURO, DOS (2) PM 75X86X9,5 MILÍMETROS, UN (1) O`RING NORMALIZADO 2-223, UN (1) O`RING NORMALIZADO 2-238, UN (1) O`RING MX 77X85X4 MILÍMETROS, UN (1) O`RING NORMALIZADO 2-244, UN (1) O`RING NORMALIZADO 2-236. | UN | 5 |

NOTA: Repuestos: Los repuestos deberán ser legítimos, nuevos y sin uso. PLAZO DE ENTREGA DE MATERIALES: El plazo de entrega será de QUINCE (15) días hábiles a partir de la imposición de la Orden de Compra. GARANTÍA DE REPUESTOS: La Empresa deberá garantizar los materiales por el término de SEIS (6) MESES desde su recepción definitiva.

LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y  concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas,  previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten  inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al  personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también,  respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o  dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención".

"El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

MARCELO RICARDO FLAMINI

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA

LEONARDO ERNESTO CASTAÑEDA

CAPITAN DE CORBETA

JEFE