ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- FORMA DE COTIZAR:

De acuerdo con lo especificado con el ANEXO I (Punto 10.2) y en el ANEXO IV que integran el presente pliego.

- INSTRUMENTAL A INSTALAR:

2.1.      El ADJUDICATARIO deberá instalar el siguiente instrumental:

	UN (1) lector automático de placas microelisa

	DOS (2) lavadores automáticos de placas microelisa

	DOS (2) incubadores para placas microelisa

	El instrumental a proveer deberá estar acompañado de los manuales e instrucciones, los que deberán estar redactados en idioma español, en formato impreso y digital.

- El instrumental ofrecido, debe cumplir con los requisitos mínimos de performance detallados en el Apéndice 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES – al presente Anexo. El no cumplimiento con la performance mínima solicitada, será causal de desestimación automática.

	Serán sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, el transporte, instalación, seguro, servicio de mantenimiento, capacitación del personal operador (cubrimiento total de los gastos que ocasione formar al operador), y todo elemento que demande el instrumental, para su puesta en funcionamiento y durante el período que se extienda el alquiler.

	Junto a la oferta – a la apertura–, se deberá adjuntar folletería y toda la información que se considere necesaria para visualizar perfectamente los detalles de los equipos ofrecidos.

- El oferente deberá proveer la interfase correspondiente con el Sistema de Gestión actualmente instalado en el Departamento Bioquímica y la conexión con el Sistema Integrado Hospitalario.

- Los resultados de las lecturas de las técnicas microelisa deberán ser  recuperados en un formato digital accesible para consultas, independientemente del equipo lector instalado.

2.2.   El ADJUDICATARIO deberá incluir dentro del servicio de alquiler como mínimo:

- Una (1) PC según ETAP 22 – PC-002-00.

- Una (1) Impresora Láser ETAP 22 – PR 015-00.

Este equipamiento debe cumplir con los requisitos mínimos de performance detallados en el Apéndice 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES – al presente Anexo. El no cumplimiento con la performance mínima solicitada, será causal de desestimación automática.

3.	REACTIVOS:

  - El ADJUDICATARIO deberá entregar sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO durante el período de vigencia de la presente contratación, la totalidad de los reactivos necesarios para procesar la cantidad de determinaciones que se detallan en el Apéndice 2 al presente ANEXO y los siguientes  insumos:

SEIS (6) Resmas de Hojas A4.

DOS MIL (2000) Tubos con gel para suero de 7,5 ml.

DOS MIL (2000) Tubos de polipropileno de 5 ml.

DIEZ MIL (10000) Tips amarillos con corona de 200 l.

CIEN (100) Tips con corona de 300 l.

MIL (1000) Tips con corona de 1000 l.

  - La entrega del material indicado en el párrafo precedente, será requerido en forma mensual por la DIVISIÓN HEMOTERAPIA  y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y las cantidades a suministrar surgirán de las necesidades que demande la mencionada División.

4.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INSTRUMENTAL EN ALQUILER:

Los mantenimientos preventivos y correctivos (repuestos, mano de obra y viáticos) de toda la aparatología instalada, deberá ser sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

5.	SERVICIO TÉCNICO:

a.	El  Servicio Técnico deberá tener sede en un radio de distancia no mayor a CINCUENTA (50) kilómetros del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

b.	El Servicio Técnico deberá ser propio y en relación de dependencia del OFERENTE o de la firma representada, justificable con una certificación de Escribano Público Nacional, que manifieste expresamente dicho vínculo (en ningún caso podrán ser contratos con terceros, teniendo en cuenta que ante la ruptura de ese vínculo privado se vería afectada la relación contractual). Dicha certificación deberá ser entregada con la Oferta a la apertura.

c.	La cantidad mínima de ingenieros/técnicos que se deberá presentar es de UNA (1) persona. Se deberá entregar una planilla en donde conste: apellido y nombre de los ingenieros/técnicos, dirección del taller, teléfono fijo, móvil y fax, años de antigüedad de cada uno en la empresa, dirección de e-mail y documento de identidad de cada uno.

d.	El Servicio Técnico deberá realizar, por lo menos, una visita mensual en horario de 08:00 a 13:00 hs, de lunes a viernes, en días hábiles.

e.	Frente a una solicitud de Servicio Técnico, el mismo deberá presentarse en la División dentro de las SEIS (6) horas de haber recibido el llamado. En el caso de fines de semana y feriados, la respuesta del Servicio Técnico, deberá concretarse el primer día hábil antes de las 10:00 hs.

f.	A efectos de verificar el normal funcionamiento y manejo de la aparatología instalada, el personal que realiza el servicio técnico confeccionará una ficha de servicio técnico donde asentará fecha, hora y motivo de intervención del Servicio. La misma será firmada y sellada por el Jefe de la Sección correspondiente, quedando una copia para el Servicio técnico y otra para la División Hemoterapia y Banco de Sangre a fin de contar con un historial de funcionamiento para cada equipo.

APÉNDICE N° 1 AL ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

I - PRÓLOGO

Es condición excluyente, que los instrumentos ofertados sean nuevos, o remanufacturados a nuevos, con no más de CINCO (5) años de antigüedad desde su salida de fábrica como nuevo, y cada uno deberá estar certificado por medio de nota de la empresa fabricante.

Para la provisión de insumos, el ADJUDICATARIO, deberá tener un depósito local o zonal, teniendo en cuenta el transporte entre la ciudad donde se encuentra la casa matriz y la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

II- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- Lavadores:

1.	Que sean automáticos, programables para placas de microelisa.

2.	Que tengan posibilidad de lavar con soluciones diferentes.

3.	Que lleven a cabo control automático de ciclos de lavado, tiempo de remojo y

presión de dispensado.

4.	Que posean sensor de volumen para líquidos de lavado y para deshechos.

- Lector:

1.	Que sea automático para placas de microelisa.

2.	Que el tiempo de lectura sea de cómo mínimo de 5 segundos por placa.

3.	Que permita realizar lectura simple o bicromática.

4.	Que posea como mínimo 4 filtros de lectura.

5.    Que posea un rango mínimo de medición de Absorbancia de 0.000 a 4.000 DO.

6.     Que realice el cálculo de RP (relación de positividad de las muestras) y permita su visualización

en el informe impreso.

- Incubadores

  - Que sean automáticos para placas de microelisa.

  - Que posean capacidad para incubar independientemente como mínimo 6 placas cada uno.

- COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR CODIGO ETAP: PC-002-00

## Características Generales

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

## Detalle Técnico / Funcional

### Unidad De Procesamiento

Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “I3”,

Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,

Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

Nota : La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la Administración Pública Nacional.

### Memoria

Tipo: DDR3-1600 o superior.

Capacidad:

  - 4 GB mínimo.

### Disco Duro

Capacidad mínima:

  - 500 GB mínimo.

### Almacenamiento Óptico Extraíble

  - Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

### Video

  - Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

### Audio

  - Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características:

    - Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

    - Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

    - Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

### Networking Y Comunicaciones

  - Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.

### Consola

Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

### Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

### Monitor:

  - MN-006 (LCD 18.5 a 19”)

### Puertos Incorporados

Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

OPCIONAL: 1 Puerto deberá ser HDMI (High Definition Multimedia Interface)

### Sistema Operativo

  - Windows 10 Professional (x86) o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

### Recuperación Y Seguridad

  - Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

  - Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.

- IMPRESORA ELECTROFOTOGRAFICA CODIGO ETAP: PR-015-00

## Características Generales

- Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

## Detalle Técnico / Funcional

Deberán imprimir no menos de 22 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

### Productividad de por lo menos:

- 10.000 impresiones mensuales.

### Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

### Lenguaje de impresión:

- PCL5 o PCL6 o compatible superior.

### Será de tecnología electrofotográfica.

### Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

### Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

- A4 de papel de entrada de no menos de:

  - 150 hojas cortadas de 80 gr/m2.

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

### Tendrá una capacidad de memoria de (Seleccionar una alternativa):

- 16 MB (mínimo).

### Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

### Conectividad

Interfaz USB 2.0 o superior.

### Sistemas Operativos

Deberán proveerse los drivers para Windows 8.1/10

### Insumos

Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

    - 5.000 impresiones por mes durante 4 meses.

### Otras Características

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

APÉNDICE N° 2 AL ANEXO II

ESPECIFICACIONES DE LOS REACTIVOS, RELACIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES  Y CANTIDAD DE DETERMINACIONES.

1.	El ADJUDICATARIO deberá entregar sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y como parte del instrumental a proveer en concepto de alquiler por el período de vigencia de la presente contratación, la totalidad de los reactivos necesarios para realizar la cantidad de determinaciones que se detallan en el punto CINCO (5) del presente Apéndice.

2.	Los reactivos, deberán ser provistos por el ADJUDICATARIO en forma mensual dentro de las cantidades estipuladas. La DIVISIÓN HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, comunicará la frecuencia y cantidad a entregar por mes.

- Los reactivos para microtécnicas de ELISA deben ofrecer resultados que sean reproducibles en el tiempo, con estabilidad de color al finalizar el proceso de  la técnica y altamente sensibles para minimizar los riesgos de producirse resultados falsos negativos.

- Los reactivos entregados deberán poseer una fecha de vencimiento no inferior a OCHO (08) meses contados a partir de la fecha de recepción de los mismos por la División Hemoterapia y Banco de Sangre.

- CANTIDAD DE DETERMINACIONES SEMESTRALES:

| N° ORDEN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE DETERMINACIONES |
| --- | --- | --- |
| 1 | HVB Antígeno de Superficie ELISA | 1344 |
| 2 | CHAGAS ELISA LISADO | 1344 |
| 3 | HVC ELISA AG/AB | 1344 |
| 4 | HVB CORE ELISA | 1344 |
| 5 | HTLV I-II ELISA | 1152 |
| 6 | CHAGAS RECOMB. ELISA | 1344 |
| 7 | VDRL TEST | 1000 |
| 8 | ROSA DE BENGALA | 1125 |
| 9 | HIV AC 1 Y 2 incluyendo AC contra el Grupo O de VIH ELISA | 1344 |
| 10 | HIV + p24 AG/Ac 1 y 2 incluyendo AC contra el Grupo O ELISA | 1344 |

APÉNDICE N° 3 AL ANEXO II

FORMULARIO DE OFERTA

HOSPITAL NAVAL DE PUERTO BELGRANO

Licitación Pública Nº  08/17         Apertura           				a   las     	hs.

|  | Datos a completar por el OFERENTE |
| --- | --- |
| Razón Social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| CUIT Nº |  |
| Beneficiario Nº |  |

| RENGLON | CANT. EN MESES | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08 |  |  |

En letra: Pesos………..………………………………………………………..…………………………….-

ACLARACIONES AL FORMULARIO DE COTIZACIÓN

El OFERENTE deberá:

A)	Expresar los precios  en pesos, incluyendo el IVA.

B)	Expresar el precio unitario y total de cada uno de los renglones.

C)	El precio unitario deberá ser con respecto a la unidad de medida especificada (cuota mensual, tal como se menciona en el Apéndice Nº 2 al presente Anexo que integra el presente Pliego).

D)	El precio total de la oferta será en concepto de alquiler del instrumental.

E)	Los costos de los reactivos a proveer para las determinaciones indicadas en el Apéndice 2 al presente Anexo deberán estar considerados  en el costo del alquiler de los equipos asociados.

F)	En el caso que por las presentaciones de los kits, no se pudiera entregar en número exacto el total de determinaciones solicitadas, se deberá ofertar la cantidad de kits de reactivos que multiplicadas por las determinaciones que contenga, sea superior a la requerida en el pliego.

G)	Indicar en su oferta, la marca de los instrumentos, aclaraciones complementarias y toda otra característica que considere conveniente para una mejor evaluación (todo lo informado en idioma español).

H)  A efectos exclusivamente estadísticos y con el objetivo de calcular los costos de las determinaciones que efectúa este laboratorio, los OFERENTES adjuntarán una planilla que contenga la marca de reactivos, cantidad de cajas de reactivos necesarias para procesar las determinaciones que se detallan en el punto 5 del APÉNDICE Nº 2 del presente Anexo, cantidad de determinaciones por caja de reactivo, marca y cantidad de consumibles y el precio unitario de los kits y consumibles a proveer. En caso de variación de precios, los listados serán actualizados por el proveedor.

| Nº ORDEN | REACTIVOS Y CONSUMIBLES | MARCA | TOTAL de Cajas de Reactivos y de Unidades de Consumibles | Cantidad de Determinaciones por Caja de Reactivos y Cantidad de elementos por Unidad de Consumible | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HVB Antígeno de Superficie ELISA |  |  |  |  |
| 2 | CHAGAS ELISA LISADO |  |  |  |  |
| 3 | HCV ELISA AG/AB |  |  |  |  |
| 4 | HVB CORE ELISA |  |  |  |  |
| 5 | HTLV I-II ELISA |  |  |  |  |
| 6 | CHAGAS RECOMBINANTE ELISA |  |  |  |  |
| 7 | VDRL TEST |  |  |  |  |
| 8 | ROSA DE BENGALA |  |  |  |  |
| 9 | HIV Ac 1 Y 2 INCL GRUPO O ELISA |  |  |  |  |
| 10 | HIV p24 Ag/Ab ELISA |  |  |  |  |
| 11 | TUBOS DE POLIPROPILENO DE 5 ML |  |  |  |  |
| 12 | TUBOS CON GEL PARA SUERO DE 7.5 ML |  |  |  |  |
| 13 | TIPS 1000 l |  |  |  |  |
| 14 | TIPS 200 l |  |  |  |  |
| 15 | TIPS 300 l |  |  |  |  |

# Text boxes

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES