# ANEXO II

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

REPARACIÓN PAVIMENTO COCINA DE INTERNADOS

- TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN

El Adjudicatario deberá efectuar la reparación del pavimento flexible de aproximadamente 650 metros cuadrados en el estacionamiento interno (Sector Cocina Internados) del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, que se encuentra actualmente de suelo natural, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, al PLANO PROYECTO PAVIMENTACIÓN ESTAC. (SECTOR COCINA INTERNADOS) HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones de las Normas de Seguridad y del Arte del Buen Construir.

El Adjudicatario deberá proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, herramientas y equipos, como así también la Dirección Técnica necesaria para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

El Adjudicatario deberá ajustarse en un todo a las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN DE VIALIDAD NACIONAL (Edición 1998).

El Adjudicatario deberá preparar y constituir una base de tosca de 15 (QUINCE) centímetros de espesor, debidamente compactado a ensayo PROCTOR 95%, con pendientes usuales para desaguar normalmente hacia donde lo determine el estudio de niveles y obtener así un sustrato adecuado para recibir la capa definitiva de concreto asfáltico en caliente.

El Adjudicatario deberá aplicar riego de imprimación de 1,00 l/m2, la superficie a recubrir deberá hallarse completamente seca, limpia desprovista de material flojo o suelto; si es necesario, esos materiales se eliminarán mediante barrido o soplado.

El Adjudicatario deberá colocar una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 4 (CUATRO) centímetros de espesor, compactada y con parámetros de terminación como rugosidad, lisura, etc. normalizados.

El Adjudicatario deberá realizar los trabajos con materiales, equipos y técnicas constructivas ajustadas a los requisitos establecidos en las normas de la DIRECCIÓN DE VIALIDAD NACIONAL, obtendrá los testigos necesarios y asimismo realizará los ensayos que se soliciten en ámbito de las especificaciones técnicas de la DVN.

- TRABAJOS DE DEMARCACIÓN SECTORES DE ESTACIONAMIENTO

El Adjudicatario deberá realizar la completa demarcación de los estacionamientos en un todo de acuerdo al PLANO PROYECTO DEMARCACIÓN (COCINA INTERNADOS HNPB) y al PLANO DETALLE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (COCINA INTERNADOS HNPB), a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Unidad Requirente, a las Normas de Seguridad Vigentes y del Arte del Buen Construir.

Para tal tarea utilizará pintura para demarcaciones viales reflectiva de primeras marcas y calidades reconocidas Tipo Pintura Vial GLOW, previa reparación y/o preparación óptima de las superficies (y transcurrido su  correspondiente período de secado), aplicando como mínimo 3 (TRES) manos. Las manos indicadas son las mínimas a dar en cada caso, debiendo aumentarse de ser necesario para lograr la perfecta terminación de las superficies.

Los pinturas serán de color blanco y amarillo, según lo indicado en el PLANO DETALLE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (COCINA INTERNADOS HNPB).

CLÁUSULAS  ESPECIALES

- PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Unidad Requirente, el que no podrá superar los TREINTA (30) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

- PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos y en ningún caso podrá ser inferior a CINCO (5) Años contados desde la recepción definitiva.

- CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Oferente adjuntará obligatoriamente en el momento de la apertura de las ofertas un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desechadas y desestimadas.

Para su confección se seguirá el formato expuesto a continuación, al que se agregarán filas (tareas a ejecutar) y columnas (semanas) para ajustarlo a la obra.

| CRONOGRAMA DE TRABAJOS |
| --- |
| TAREAS | % de AVANCE |
| N° | Descripción | Monto $ | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana …. | Semana …. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |

- VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El Oferente deberá visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo y sobre la base de esa inspección, del estudio de los planos correspondientes y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con la Unidad Requirente, podrá efectuarse hasta (CUARENTA Y OCHO) 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación. Asimismo, los oferentes deberán tramitar el correspondiente certificado de Seguridad e Higiene.

- CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta (CUATRO) 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Unidad Requirente.

## PRESENTACIÓN DE PLANOS: Una vez finalizados, el Adjudicatario deberá presentar en forma obligatoria los planos conforme a los trabajos ejecutados, plantas y cortes (originales en papel vegetal), los que quedarán en poder de la Unidad Requirente, siendo esta condición indispensable para la firma del Acta de Recepción Provisional.

- VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Unidad Requirente supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

- FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la Armada Argentina no será en absoluto responsable.

- PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Unidad Requirente constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

- INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Unidad Requirente. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

- RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes, las que presentará a la Unidad Requirente. El original formará parte del legajo y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

- LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

- RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás serán cargados, transportados y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

- PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

- LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. 
Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.
La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

REENCARPETAMIENTO PAVIMENTO ESTACIONAMIENTO INTERNO SECTOR KINESIOLOGÍA

  - TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN

El Adjudicatario deberá efectuar la ejecución de un reencarpetamiento con un pavimento flexible en aproximadamente 1100 metros cuadrados en el área del estacionamiento interno (Sector Kinesiología) del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, que tiene una carpeta asfáltica deteriorada, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, al PLANO PROYECTO ESTACIONAMIENTO INTERNO (SECTOR KINESIOLOGÍA)  DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones de las Normas de Seguridad y del Arte del Buen Construir.

El Adjudicatario deberá proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, herramientas y equipos, como así también la Dirección Técnica necesaria para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

El Adjudicatario deberá ajustarse en un todo a las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN DE VIALIDAD NACIONAL (Edición 1998).

El Adjudicatario deberá preparar y normalizar toda la superficie existente de la playa de estacionamiento, realizando el tratamiento necesario para el estado de la carpeta de rodamiento, limpieza de bordes y baches, riego de imprimación y bacheo; a fin de obtener un sustrato adecuado para recibir la capa definitiva de concreto asfaltico en caliente.

El Adjudicatario deberá realizar un relevamiento de niveles para detectar anormalidades existentes y prever su corrección en los trabajos sucesivos.

El Adjudicatario deberá aplicar un riego de liga de 0,6 l/m2, la superficie deberá hallarse completamente seca, limpia, desprovista de material flojo o suelto; si es necesario, esos materiales se eliminarán mediante barrido o soplado.

El Adjudicatario deberá colocar una capa final promedio de 4 (CUATRO) centímetros de espesor, debidamente terminada, compactada y con parámetros de terminación como rugosidad, lisura, etc. normalizados.

El Adjudicatario deberá realizar los trabajos con materiales, equipos y técnicas constructivas ajustadas a los requisitos establecidos en las normas de la DIRECCIÓN DE VIALIDAD NACIONAL, obtendrá los testigos necesarios y asimismo realizará los ensayos que se soliciten en ámbito de las especificaciones técnicas de la DIRECCIÓN DE VIALIDAD NACIONAL.

  - TRABAJOS DE DEMARCACIÓN SECTORES DE ESTACIONAMIENTO

El Adjudicatario deberá realizar la completa demarcación de los estacionamientos en un todo de acuerdo al PLANO PROYECTO DEMARCACIÓN HORIZONTAL ESTAC. INTERNO (SECTOR KINESIOLOGIA) y al PLANO DETALLE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ESTAC. INTERNO (SECTOR KINESIOLOGIA), a la visita obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones de las Normas de Seguridad y del Arte del Buen Construir.

El Adjudicatario para tal tarea utilizará pintura para demarcaciones viales reflectiva de primeras marcas y calidades reconocidas Tipo Pintura Vial GLOW, previa reparación y/o preparación óptima de las superficies (y transcurrido su  correspondiente período de secado), aplicando como mínimo 3 (TRES) manos. Las manos indicadas son las mínimas a dar en cada caso, debiendo aumentarse de ser necesario para lograr la perfecta terminación de las superficies.

Los pinturas serán de color blanco y amarillo, según lo indicado en el PLANO DETALLE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ESTAC. INTERNO (SECTOR KINESIOLOGIA).

CLÁUSULAS  ESPECIALES

2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN: El Oferente indicará en su oferta el menor tiempo de ejecución de los trabajos, en días hábiles, contados desde la fecha de iniciación; documentada por la Unidad Requirente, el que no podrá superar los TREINTA (30) días hábiles desde la notificación fehaciente de la Orden de Compra.

2.2. PLAZO DE GARANTÍA POR LOS TRABAJOS: El Oferente indicará en su propuesta el tiempo de garantía que ofrece por los trabajos y en ningún caso podrá ser inferior a CINCO (5) Años contados desde la recepción definitiva.

2.3 CRONOGRAMA DE TRABAJOS: El Oferente adjuntará obligatoriamente en el momento de la apertura de las ofertas un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance semanal, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos. Las Ofertas que no cumplan con este requisito serán desechadas y desestimadas.

Para su confección se seguirá el formato expuesto a continuación, al que se agregarán filas (tareas a ejecutar) y columnas (semanas) para ajustarlo a la obra.

| CRONOGRAMA DE TRABAJOS |
| --- |
| TAREAS | % de AVANCE |
| N° | Descripción | Monto $ | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana …. | Semana …. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |

2.4 VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: El Oferente deberá visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo y sobre la base de esa inspección, del estudio de los planos correspondientes y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con la Unidad Requirente, podrá efectuarse hasta (CUARENTA Y OCHO) 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación. Asimismo, los oferentes deberán tramitar el correspondiente certificado de Higiene y Seguridad.

  - CONSULTAS PREVIAS AL INICIO: El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta (CUATRO) 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

  - AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIONES: Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el Adjudicatario deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Unidad Requirente.

## PRESENTACIÓN DE PLANOS: Una vez finalizados, el Adjudicatario deberá presentar en forma obligatoria los planos conforme a los trabajos ejecutados, plantas y cortes (originales en papel vegetal), los que quedarán en poder de la Unidad Requirente, siendo esta condición indispensable para la firma del Acta de Recepción Provisional.

  - VERIFICACIÓN DE TAREAS: La Unidad Requirente supervisará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Adjudicatario ejecutarlas a su costa.

  - FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminadas las tareas del rubro, realizando todas aquellas que, aunque no se mencionen en particular, sean necesarias para la correcta finalización de las mismas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

  - OBRADOR: El Adjudicatario deberá proveerse en el lugar y / o construir a su costa locales apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la Armada Argentina no será en absoluto responsable.

  - PROVISIÓN DE MATERIALES: Todos los materiales serán proporcionados por el Adjudicatario, nuevos, sin uso y de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Unidad Requirente constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el Adjudicatario deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose pasible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan. Los oferentes deberán indicar las marcas de los productos ofrecidos en un todo de acuerdo a lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, al momento de la apertura de las ofertas y en el propio cuerpo de las mismas.

2.12INGRESO DE MATERIALES: Cuando en sucesivas ocasiones la Empresa necesite ingresar más elementos, deberá presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y de la Unidad Requirente. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia y el original pasará a formar parte del Legajo Archivo.

2.13RETIRO DE MATERIALES: Para retirar materiales, maquinarias, herramientas o cualquier otro elemento, previamente ingresado para la ejecución de los trabajos, la Empresa confeccionará las planillas correspondientes, las que presentará a la Unidad Requirente. El original formará parte del legajo y una copia quedará en poder de cada una de las partes. Todo elemento que no complete este trámite, no podrá retirarse de la Base Naval Puerto Belgrano. No se autorizará el retiro de elementos o máquinas aún necesarios para continuar los trabajos.

2.14LIBRE TRÁNSITO: Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito por la zona en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

2.15RETIRO DE RESIDUOS: Todos los materiales sobrantes, escombros, restos de mampostería y demás serán cargados, transportados y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la Base Naval de Puerto Belgrano. Asimismo estará obligado a retirar, a su costa, los materiales que obtenga como consecuencia de cualquier demolición que deba realizar. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final del material citado, cumplimentando las normas vigentes de dicha disposición final que sean aplicables tanto en orden municipal, provincial, o nacional.

2.16LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO: El Adjudicatario deberá realizar la limpieza periódica de los sectores en los que se desarrollen los trabajos, debiendo efectuar al terminar la ejecución de los mismos, una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

2.17 PERSONAL: La Empresa Adjudicataria de trabajos en el ámbito de la Base Naval Puerto Belgrano presentará la lista del personal que trabajará en los mismos y la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento que estime necesario para ejecutar los trabajos.

2.18COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL: El Adjudicatario será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también de todo el deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en existentes.

2.19 LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Adjudicatario deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección involucrado, como asegurado adicional. 
Particularmente, no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente intervenga en los trabajos, durante el tiempo que dure la misma, a una A.R.T.
La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

# Text boxes

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE