# ANEXO II

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

OBJETO:

EL PRESENTE LLAMADO A LICITACION TIENE POR OBJETO CONTRATAR  MANO DE OBRA, PROVISIÓN DE MATERIALES Y TODO OTRO ELEMENTO Y TAREA QUE SEA NECESARIO PARA EFECTUAR LA MODERNIZACION DE CUATRO (4) ASCENSORES DEL HOSPITAL NAVAL, EN UN TODO DE ACUERDO A LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACION:

Los trabajos necesarios para realizar las tareas en su totalidad, se detallan en las especificaciones adjuntas.

La adjudicación de las provisiones, instalaciones, servicios y toda tarea a las que se refiere el presente pliego se hará a un único Oferente.

Corre por cuenta y cargo del Contratista efectuar las presentaciones y / o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los Organismos Públicos y / o Privados que pudieran corresponder.

Plan de Trabajos:

El adjudicatario deberá presentar un plan de avance de los trabajos  como condición previa a la iniciación de las tareas. El mismo debe detallar todas las etapas de la obra, indicando en un diagrama de Gantt los tiempos de ejecución de las tareas.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

La tarea consiste en la provisión de mano de obra, materiales, herramientas, útiles, equipos completos y la Dirección Técnica necesaria, para ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la puesta servicio de los ascensores.

En forma general, el Adjudicatario procederá a realizar el reacondicionamiento y modernización de CUATRO (4) ascensores  y sus respectivos componentes, pertenecientes al Hospital Naval Puerto Belgrano, como así también, realizará toda tarea que sea necesaria para normalizar el estado de los mismos, según las legislaciones vigentes.

El  objetivo de contratar este servicio  es conservar y asegurar el correcto funcionamiento de los siguientes ascensores:

Ascensor Pabellón I.

Capacidad: 5 Personas (400 Kg).

Tensión: 220/380 V.

Corriente: 8,8 A.

Revoluciones: 720 R.P.M.

Ascensor Pabellón III.

Capacidad: 6 Personas (500 Kg).

Tensión: 220/380 V.

Corriente: 24 A.

Revoluciones: 300/900 R.P.M.

Potencia: 12 HP.

Ascensor Pabellón VIII.

Capacidad: 6 Personas (500 Kg).

Tensión: 220/380 V.

Corriente: 36 A.

Revoluciones: 300/900 R.P.M.

Potencia: 13/25 KW.

Ascensor Centro Quirúrgico.

Capacidad: 6 Personas (500 Kg).

Tensión: 220/380 V.

Corriente: 24 A.

Revoluciones: 900 R.P.M.

Potencia: 8,83 KW.

2. TAREAS A REALIZAR.

- MODERNIZACION DE CUATRO (4) ASCENSORES.

- REACONDICIONAMIENTO EDILICIO DEBIDO A (1).

2.1 Modernización

El adjudicatario deberá realizar todas las tareas necesarias para modernizar los ascensores mencionados anteriormente, cumpliendo las reglamentaciones vigentes de forma tal de aumentar la confiabilidad de los equipos, aumentar el confort de los pacientes (suavidad de marcha, ausencia de vibraciones), disminuir el consumo de energía eléctrica, y  disminución de mantenimiento.

Objetivo: reacondicionar las unidades existentes según lo exigido por normas y reglamentaciones de forma tal de contar con equipamientos con capacidad de transporte para personas, insumos, camillas y equipos médicos; y un uso intensivo con optimización de energía para alto transito.

El adjudicatario deberá renovar integralmente las cabinas, máquinas, botoneras (de dirección y números con sistema braille), e indicadores, aplicando tecnología de vanguardia que incluya además el equipamiento motriz para  equipos de última generación.

La modernización de las unidades será integral, usando accesorios y productos del tipo “Servas”, “Otis”,”condor” o similar calidad.

El adjudicatario deberá lograr que las unidades reduzcan la asistencia técnica por fallas y el consecuente gasto por reparaciones. Además reducir el consumo de energía eléctrica, reducción del tiempo de espera del pasajero o paciente, mayor vida útil de los componentes instalados por no contener partes mecánicas y mayor confort de viaje con la adaptación de equipos de frecuencia variable.

Máquinas

El adjudicatario deberá proveer e instalar junto a los demás componentes señalados en el pliego, las máquinas de tracción correspondientes, tipo ADSUR o similar calidad.

Las máquinas serán fabricadas según norma IRAM 3681, de máquina de tracción para ascensor.

Deberán poseer sin fin rectificado y templado 100 %, protección de polea tractora, ventilación forzada tipo turbina, base de máquina perfilada incorporada, polea de desvió con soportes de fundición y rotor con jaula de cobre.

La alimentación será de 50/60 hz.

Todas las máquinas deberán satisfacer los requerimientos de cada elevador, de forma tal que su funcionamiento sea de máximo rendimiento.

Cabinas

El adjudicatario deberá reemplazar las cabinas por cabinas tipo “cóndor línea orión”. Según la nueva ley de accesibilidad Nº 962 con piso preparado para colocar cualquier tipo de revestimiento o goma antideslizante.

Los paneles laterales serán totalmente de acero inoxidable, pulido mate, espejo reglamentario desde el pasamano hasta el techo en el paño del fondo. Los pasamanos serán tubulares o rectos, zócalos de acero inoxidable y botonera integral.

Cielorraso.

Cielorraso tipo cóndor modelo L1.

Puertas

El adjudicatario deberá instalar puertas automáticas confeccionadas en acero inoxidable y en chapa DD preparadas para pintar. La inspección aceptará el modelo según muestras presentadas por la empresa en folleteria o catalogo digital. La imagen siguiente es ilustrativa del tipo de puerta requerida por la Inspección. El oferente cotizará las puertas a instalar en cada ascensor detallando modelo, material y adjuntando plano.

Accesorios con sistema braille.

El adjudicatario deberá instalar la totalidad de accesorios que se puedan instalar en un elevador con fines estéticos, funcionales y de seguridad.

La inspección aceptará el modelo según muestras presentadas por la empresa en folleteria o catalogo digital. La imagen siguiente es ilustrativa.

Control de maniobras

El adjudicatario deberá proveer e instalar un tablero de control de maniobra con la incorporación de variadores de frecuencia en los mismos, de forma tal de lograr suavidad de marcha en el funcionamiento de los ascensores, disminuyendo el desgaste mecánico de todas las partes del equipo (maquina de tracción, cables de acero, cintas de freno, etc.). Este dispositivo asegurará la disminución de ruidos de funcionamiento y la parada nivelada al milímetro son otras de las grandes ventajas de este dispositivo.

Se deberán además cumplir los siguientes requerimientos mínimos:

- Todas las puertas deberán contar con cerraduras electromecánicas.

- La puerta interior deberá poseer un contacto eléctrico que provoque la detención instantánea del ascensor en caso que la puerta se abra más de 25 mm.

- Deberá contar con un mecanismo de apertura manual operable desde el exterior para un eventual caso de emergencias.

- Deberá contar con interruptores de límite de carrera.

- Deberá tener un sistema de detención inmediata y trabado contra guías en caso de que la cabina tome velocidad descendente excesiva. Deberá poseer interruptores eléctricos que corten la fuerza motriz antes de proceder el frenado mecánico descripto.

- Deberá tener indicadores de capacidades máximas.

- Los conductores eléctricos ajenos no podrán pasar por el hueco del ascensor.

- La sala de máquinas debe estar libre de objetos almacenados y disponer de medios de extinción por riesgo de incendio.

- Deberá tener terminaciones interiores y exteriores en acero inoxidable que mantengan un aspecto sobrio y elegante.

- Dentro de la cabina deberá tener espejos y barandas perimetrales.

Normas para el resguardo y seguridad en el transporte vertical

El adjudicatario deberá  modernizar los ascensores de acuerdo a las normas siguientes:

Normas técnicas nacionales elaboradas por el Instituto Argentino de Normalización (IRAM).

Normas regionales (Mercosur NM y Europeas EN).Normas NM207 y NM267 (especifican las medidas de seguridad a tener en cuenta en la fabricación de ascensores, como así todos aquellos requisitos esenciales de seguridad relativos al diseño, fabricación e instalación).

Normas  internacionales (ISO).

Resolución 897/99.Art 3 ° y sus modificaciones: dispositivos de enclavamiento de las puertas de piso, de limitación del exceso de velocidad, paracaídas -impiden la caída libre de la cabina-; amortiguadores de acumulación de energía y de disipación de energía, elementos de seguridad que forman parte de los conjuntos hidráulicos de potencia y circuitos eléctricos de seguridad.

Ley de accesibilidad Nº 962.

2.3 Reacondicionamiento edilicio.

El adjudicatario de la tarea deberá reacondicionar toda estructura que por acción de los trabajos se viera afectada, esto incluye tareas de albañilería, reacondicionamientos de cielorrasos, paredes, revestimientos, pisos, servicios etc.

Una vez concluidos los trabajos de modernización y mantenimiento, el aspecto estético en las inmediaciones de las puertas de los ascensores deberá ser el mismo que se encontraba antes del comienzo de la tarea.

3. MATERIALES A UTILIZAR.

General:

Los materiales a emplear  en el reacondicionamiento de los equipos serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la INSPECCIÓN DE TAREAS.

Debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será EL ADJUDICATARIO.

Aquellos materiales que no sean mencionados en el presente pliego de bases y condiciones, y sean necesarios para el correcto funcionamiento de los ascensores serán a cuenta del adjudicatario.

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA.

- La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local,  y por medio de la visita al lugar, realizar la inspección visual de todos los ascensores del H.N.P.B. De esta manera el Oferente cotizará individualmente cada ítem/inciso/tarea componente del presente Anexo Técnico en concepto de provisión materiales y mano de obra.

- Las ofertas que no acompañen la documentación técnica solicitada en este punto y/o presenten materiales que no se adecuen a lo requerido, no cumplirán  con las especificaciones técnicas del presente pliego.

- El Oferente deberá presentar planilla de materiales a utilizar indicando características técnicas, marca y modelo.

- El Oferente deberá presentar folletería técnica de cada uno de los materiales mencionados en las especificaciones técnicas, si en un folleto aparece más de un artículo deberá resaltar o explicitar el que correspondiere.

- El oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- El Oferente deberá presentar un profesional con incumbencias en el área a desarrollar.

- El Oferente deberá adjuntar un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

- Antecedentes operativos: El Oferente deberá presentar constancias por la ejecución en los últimos tres (3) años de tareas similares a las proyectadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, no  cumpliendo tal fin facturas u órdenes de compras por trabajos anteriores.

5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TAREAS

La certificación de  las tareas, estará a cargo de la Jefatura del  Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la misma se realizará con una certificación final al concluir el trabajo, según el Cómputo y Presupuesto presentado por la Empresa, al referéndum del análisis y aprobación del mismo, por personal del departamento  arriba mencionado.

6. PERSONAL INTERVINIENTE

- A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el Adjudicatario asegurará en una compañía Argentina Aseguradora de Riesgos de Trabajo autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de esta tarea.

- Previo al inicio de la obra, se entregará a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO la nómina del personal citado en el párrafo anterior.

- Todas las pólizas de seguro con original, o  sus copias legalizadas, serán entregadas a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, antes de iniciarse las tareas, sin cuyo requisito no podrá iniciar la obra adjudicada.

- La empresa deberá presentar un responsable Técnico en Seguridad e higiene, matriculado y habilitado para desempeñar dicha función.El Técnico en Seguridad e Higiene deberá estar en forma permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos.

7. PAUTAS DE REALIZACIÓN

El Adjudicatario deberá cumplir con el programa ofertado y con las tareas complementarias que la DIRECCION del HOSPITAL PUERTO BELGRANO decida realizar directamente o por intermedio de otros Adjudicatarios, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección Técnica del HOSPITAL PUERTO BELGRANO, respecto al orden de ejecución de esos trabajos y las siguientes pautas:

- La vigilancia continua de la tarea, para prevenir robos, deterioros de los materiales, herramientas o equipos, estructuras u otros bienes propios o ajenos.

- Establecer un servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas ajenas a los trabajos, estos serán de exclusiva responsabilidad de la empresa. La responsabilidad subsistirá hasta la recepción final de la tarea y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. El adjudicatario tendrá en la zona de trabajo los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisorias que se requieran para la realización de los mismos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la tarea.

- En caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de los materiales y enseres, la decisión de la Inspección Técnica, será la determinante.

- Si el Adjudicatario experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros adjudicatarios, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección Técnica, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

- Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo dispuesto en las Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas.

- Durante la ejecución de la tarea, el adjudicatario deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendrá al término de éstas. Debiendo colocar los contenedores a su cargo.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo a la Inspección Técnica, antes de iniciar/continuar con el trabajo correspondiente.

- Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por la Inspección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las tareas.

- El Adjudicatario no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de las multas correspondientes por incumplimiento de contrato.

- Deberá presentar Memoria Descriptiva y Cómputo y Presupuesto detallado de la obra (materiales y mano de obra) original y duplicado, así como el Plan de Trabajo.

- La  planilla  de cómputo  y presupuesto detallado de la labor – parte materiales – contendrá  la siguiente información:

- Cantidad de materiales.

- Unidades de medida.

- Marcas, modelos y tipo de materiales empleados, los cuales deberán contar con aprobación I.R.A.M.

- Para el caso de provisión del nuevo ascensor, se indicará su valor final puesto en servicio.

- Dentro del plazo de ejecución establecido en la orden de compra, la empresa adjudicataria deberá cumplir con los trámites administrativos exigidos, como ser obtener pases de acceso a la Base Naval Puerto Belgrano, permisos, etc.

- Libre Tránsito: durante la ejecución de los trabajos no se deberá entorpecer la circulación de terceros, como tampoco los accesos a las distintas dependencias, mas allá de lo absolutamente necesario. Para ello el Adjudicatario programará los trabajos de forma tal de que se cumpla esta prescripción.

- La identificación, señalización, e iluminación de los sectores en los que se realizarán los trabajos, estarán a cargo del Adjudicatario, quién deberá adoptar todos los recaudos necesarios para ese fin.

- Colocar en el hall de entrada o acceso del edificio frente a la puerta del ascensor en el que se esté trabajando un cartel con la siguiente leyenda  “PELIGRO – PRECAUCION – ASCENSOR EN REPARACIÓN – NO PASAR – NO INGRESAR”.

Colocar en la puerta de acceso a la cabina del ascensor en reparación, un cartel igual al señalado en el punto anterior.

Cuando deban efectuarse pruebas con la instalación energizada y desplazamiento de cabina, verificando nivelaciones etc., además de los carteles de indicación de los trabajos, se deberá comunicar a la División Electromecánica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO para alertar a los usuarios en general de tal circunstancia.

En ningún caso realizar trabajos de Mantenimiento y/o reparación con la instalación librada al uso público, cualquiera sea el trabajo a ejecutar.

8. GARANTIAS

- La garantía del trabajo será por término mínimo de TRES (3) años a partir de la fecha de  recepción provisoria de la misma.

Durante el plazo de garantía, el adjudicatario será responsable de la conservación de las tareas y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del adjudicatario incluye la conservación de la labor, hasta la recepción definitiva de la misma. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, su precio deberá ser previamente convenido con la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitación.

- Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspección Técnica podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estarán a cargo del adjudicatario. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía , el adjudicatario deberá reparar o cambiar los trabajos defectuosos en el plazo que se fije, a contar desde su notificación por medio de telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de la Garantía de Adjudicación constituida oportunamente, la cual estará en poder del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, hasta que se produzca el vencimiento de la garantía ofrecida por los trabajos realizados.

- La DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO podrá contratar al margen del contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a  reclamo alguno, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente en esta licitación.

9. ENTREGA

- El tiempo de ejecución de la tarea será de OCHENTA (80) días corridos a partir de la recepción fehaciente de la orden de Compra. Durante este lapso, la empresa adjudicataria deberá restaurar todo elemento o componente afectado, por defecto del producto aplicado y/o procedimiento inadecuado de la tarea.

- El Adjudicatario ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, tal cual se infiere en las especificaciones y los demás documentos del pliego, aunque en los croquis no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. Debiendo aclarar esta situación ante la Inspección Técnica, antes de iniciar tareas definitorias.

- La ejecución de los trabajos se realizará en el horario de trabajo señalado por la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, de lunes a viernes de 08:00hs a 17:00hs. En casos excepcionales, se autorizará por escrito la ejecución de actividades los fines de semana, previa elección de un inspector para coordinación de las tareas programadas.

- El Adjudicatario deberá indicar los datos personales del representante técnico Profesional Universitario Matriculado para control y toma de decisiones sobre los trabajos en ejecución. El citado representante, independientemente de permanecer en el sector de trabajo durante todo el horario de actividad de los operarios, deberá presentarse diariamente en el Departamento Mantenimiento entre las 11:00hs y 12:00hs para tomar contacto con el Inspector Técnico.

10. VISITA AL SECTOR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Oferente deberá visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con la Jefatura del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (tel. 02932-489678); y el Certificado de Seguridad e Higiene que deberán coordinar con la División Higiene y Seguridad en el Trabajo y podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación.

11. ORGANOS DE CONTROL

La DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO verificará que:

- El adjudicatario facilite ampliamente el control de los trabajos, a la inspección de la misma, Jefatura  Departamento Mantenimiento del  HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- El adjudicatario no podrá colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza.

- Durante el período que abarca la ejecución de las tareas pautadas en el presente pliego, el personal de la empresa tomará contacto diario con la oficina de la inspección técnica, a los efectos de entregar la planilla de control de personal, informando: Apellido y Nombre y horario de entrada y salida del mismo.

12. MULTAS Y OTROS GASTOS / COMPROMISOS

- El adjudicatario y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la ejecución de las tareas. Será por cuenta del adjudicatario el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

- El adjudicatario asumirá los siguientes gastos:

- Gastos de servicios de salud, servicios de comida, transporte del personal, hospedajes, estadías, viáticos y gastos en general de la empresa, incluyendo transportes de los equipos, máquinas y herramientas.

- Planos, tramites de habilitación, honorarios y derechos por inscripciones y/o habilitaciones de cualquier orden ante organismos Nacionales, Provinciales, Municipales u Organizaciones Privadas con capacidad de intervención, según corresponda.

13. RECEPCION PROVISORIA

La tarea será recibida provisionalmente por la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  cuando se encuentre terminada de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

Se verificará el estado de los trabajos y si no presentan fallas o solamente fallas menores subsanables durante el plazo de garantía, a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la obra quedará recibida provisionalmente, el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación, dejándose constancia de ello mediante la respectiva Acta.

En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de la infraestructura de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

Si las tareas no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de este Pliego y documentos anexos, y/o presenten fallas, a juicio de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, esta podrá suspender la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la tarea se encuentre ejecutada de acuerdo al Pliego, esto a costa del ADJUDICATARIO.

A este efecto, se fijará un plazo para que los trabajos estén terminados, sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondieren, vencido el cual, se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.

Si el ADJUDICATARIO no corrige las fallas en el plazo acordado la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, podrá corregirlas con su propio personal, o el de terceros tomando los fondos necesarios del de garantía y/o de reparo.

De la recepción provisional se labrará un Acta en presencia del ADJUDICATARIO, rubricada por éste, o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación.

En dicha Acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En caso de que el ADJUDICATARIO  o su representante no concurrieren a las fechas fijadas por la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a presenciar el acto o de que no contestase la invitación, que deberá hacerse en forma fehaciente, la autoridad correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en Acta, de la citación y ausencia del ADJUDICATARIO y éste perderá todo su derecho a apelar por los resultados de la recepción.

14. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en el Pliego de Bases y Condiciones, a solicitud del contratista, tendrá lugar la recepción definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado y del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la INSPECCION TECNICA DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.

Si la tarea se encontrase en condiciones, se procederá a la recepción definitiva, dejándose constancia en el Acta respectiva, ello sin perjuicio de las responsabilidades del ADJUDICATARIO por el término de diez (10) años establecidos en el Art. 1646 del Código Civil.

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación.

Si el ADJUDICATARIO no corrigiere las fallas en el plazo acordado, se le aplicará la sanción de rescisión sin derecho resarcitorio alguno en su favor, la que operará sus efectos desde su comunicación al ADJUDICATARIO por "Carta Documento", sin perjuicio de que la REPARTICIÓN retenga del Fondo de Reparo o de la Garantía de Adjudicación o de ambas los montos económicos que estime equivalente al valor de las deficiencias advertidas y no subsanadas por el ADJUDICATARIO, procedimiento que éste acepta se practique.

Del Acta de Recepción deberá entregarse al ADJUDICATARIO una copia con las todas firmas intervinientes en la misma.

15) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DE LA TAREA

- N º  telefónico / fax para contacto con representante técnico de la empresa.

- Domicilio comercial.

- Representante técnico “in situ”: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Representante técnico de la tarea: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Personal a cargo de la empresa: nombre y apellido; DNI edad, Nº de cuil, etc.

- Carga horaria diaria.

- Listado de herramientas y equipos a ingresar por la empresa.

16) CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS

- Se descarta terminantemente la utilización de materiales presentados en la oferta, en los cuales no se acredite su origen y que el mismo no esté homologado con certificación que se ajuste  a  Normas Nacionales.

- Los materiales autorizados contarán con sello de aprobación IRAM.

- Los materiales no descriptos y/o especificados en el presente deberán cumplir con los requisitos delineados y conocidos en el arte de la construcción, previo estudio y aprobación del  Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- Los materiales reemplazados y/o extraídos durante la ejecución de las tareas descriptas serán entregados a la Inspección Técnica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  para su destino final.

- La ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones técnicas será controlada y aprobada por la Inspección Técnica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, mediante Actas de Inspección de los trabajos semanales.

- La ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones técnicas será ejecutada en forma completa, incluido las tareas asociadas u omitidas en la presente licitación, que garanticen el normal desenvolvimiento de la totalidad de las instalaciones, sistemas constructivos, equipos y demás elementos constructivos involucrados y/o asociados, de manera que permitan el cumplimiento de los objetivos técnicos y arquitectónicos propuestos.

- Todas las actividades se desarrollaran respetando el buen arte, sin innovaciones que no cuenten con la debida experiencia y aceptación técnica. Las tareas serán ejecutadas, controladas y aprobadas en forma puntual y completa, incluidas aquellas asociadas u omitidas en la presente, que garanticen el normal desenvolvimiento de la totalidad de los sistemas involucrados y permitan el cumplimiento de la normativa legal para instalaciones hospitalarias.

- Limpieza del sector: El adjudicatario dispondrá en las inmediaciones del mismo, contenedores a su cargo, a los fines de depositar el rezago del material utilizado con su posterior retiro a su cargo.

17) LEY DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

La firma adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a los trabajos, las normas de seguridad e higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes.

La A.R.T. deberá realizar capacitación y visita al lugar de trabajo según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o A.R.T. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zanjas o excavaciones. 
La Empresa dispondrá de un servicio de H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma A.R.T. según corresponda o convenga.

# Text boxes

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE