# ANEXO II

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

OBJETO:

EL PRESENTE LLAMADO A LICITACION TIENE POR OBJETO CONTRATAR  MANO DE OBRA, PROVISIÓN DE MATERIALES Y TODO OTRO ELEMENTO Y TAREA QUE SEA NECESARIO PARA EL REACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACION  DE QUINCE (15) BAÑOS PERTENECIENTES A DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

La tarea consiste en la provisión de mano de obra y materiales para dejar en servicio quince (15) baños ubicados en distintas dependencias del Hospital Naval Puerto Belgrano, realizando en cada uno de ellos las tareas que se mencionan a continuación, logrando un funcionamiento optimo de todas las instalaciones sanitarias y un perfecto acabado estético de los mismos.

Todas las actividades se desarrollaran respetando el buen arte, sin innovaciones que no cuenten con la debida experiencia y aceptación técnica. Las tareas serán ejecutadas, controladas y aprobadas en forma puntual y completa, incluidas aquellas asociadas u omitidas en la presente, que garanticen el normal desenvolvimiento de la totalidad de los sistemas involucrados y permitan el cumplimiento de la normativa legal para instalaciones hospitalarias.

CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACION:

Los trabajos necesarios para realizar las tareas en su totalidad, se detallan en las especificaciones adjuntas.

El Adjudicatario deberá ejecutar todas las tareas que se indican en el presente anexo, como así también cualquier otra que aunque no se mencione expresamente, sea necesaria para la perfecta terminación de las tareas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

La adjudicación de las provisiones, instalaciones, servicios y toda tarea a los que se refiere el presente pliego se hará a un único Oferente.

Corre por cuenta y cargo del Contratista efectuar las presentaciones y / o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los Organismos Públicos y / o Privados que pudieran corresponder.

La empresa adjudicataria dispondrá de la señalización, demarcación de obra y carteles correspondientes para delimitar el área de trabajo y cubrir la seguridad de las personas que transiten por la zona.

El adjudicatario deberá presentar un plan de avance de los trabajos  como condición previa a la iniciación de las tareas.

2. TAREAS GENERALES A REALIZAR.

- REACONDICIONAMIENTO DE DIEZ (10) BAÑOS.

| UBICACION | CANTIDAD |
| --- | --- |
| LABORATORIO | DOS (2) EN VESTUARIO MASCULINO. DOS (2) EN VESTUARIO FEMENINO. TOTAL CUATRO (4) BAÑOS. |
| PABELLON IX | TOTAL CUATRO (4) BAÑOS. |
| FISIOTERAPIA,PABELLON V. | TOTAL UN (1) BAÑO. |
| SALUD MENTAL | TOTAL UN (1) BAÑO. |

- El adjudicatario deberá retirar toda la instalación sanitaria presente y reemplazarla por una nueva, desde cada uno de los sanitarios y hasta el termotanque más próximo.

- Deberá reemplazar todos los sanitarios, por nuevos tipo Ferrum o similar calidad.

- Deberá proveer e instalar todas las griferías tipo FV.

- El adjudicatario deberá realizar los trabajos de pintura sobre paredes y cielorrasos logrando un excelente acabado de los mismos.

- Deberá proveer y colocar depósitos de agua tipo Ferrum o similar en los sanitarios que no lo tengan.

NOTA: si por necesidad de servicio se debieran reacondicionar uno o más baños ubicados en distintas dependencias a las mencionadas anteriormente, el adjudicatario deberá aceptar esta disposición, al solo criterio de la inspección de tareas del Hospital Naval.

- RECUPERACIÓN INTEGRAL DE CINCO (5) BAÑOS.

| UBICACION | CANTIDAD |
| --- | --- |
| PABELLON I | TOTAL CINCO (5) BAÑOS. |

- El adjudicatario deberá retirar toda la instalación sanitaria presente y reemplazarla por una nueva, desde cada uno de los sanitarios y hasta el termotanque más próximo.

- Deberá reemplazar todos los sanitarios, por nuevos tipo Ferrum o similar calidad.

- Deberá proveer e instalar todas las griferías tipo FV.

- El adjudicatario deberá realizar los trabajos de pintura sobre paredes y cielorrasos logrando un excelente acabado de los mismos.

- El adjudicatario deberá colocar  pisos cerámicos y revestimientos nuevos hasta una altura de 2 metros en cada baño.

NOTA: si por necesidad de servicio se debieran recuperar  uno o más baños ubicados en distintas dependencias a las mencionadas anteriormente, el adjudicatario deberá aceptar esta disposición, al solo criterio de la inspección de tareas del Hospital Naval.

PROCEDIMIENTO DE LAS TAREAS A REALIZAR EN LOS QUINCE (15) BAÑOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LOS BAÑOS.

Previa a la tarea de reacondicionamiento de los  baños, se realizará el retiro de todos los revestimientos de muros pertenecientes a los baños.

Remoción de todos los artefactos sanitarios en conjunto con todas las cañerías del sistema sanitario (agua fría, agua caliente, desagüe cloacal).

Remoción de la pintura descascarada de paredes y cielorrasos en todos los baños.

Retiro de todas las aberturas de madera de los baños para su posterior tratamiento.

Limpiar todos los pisos con ácido muriático para que la superficie se vuelva más porosa y así lograr que el material tenga mejor adherencia para la posterior colocación de pisos cerámicos, si por motivos de nivel fuera necesario, retirar los pisos actuales y emparejar con carpeta sólida antes de colocar los nuevos pisos. Dejar los ambientes limpios para comenzar a reacondicionar los nuevos baños.

INSTALACIÓN SISTEMA SANITARIO.

Adecuación completa de las cañerías del sistema sanitario (agua fría, caliente, desagüe cloacal) previo retiro de la totalidad de las cañerías existentes. Las nuevas cañerías de agua fría y caliente serán de PPN con uniones por termofusión tipo Hidro 3 o de similares características. Se dispondrán internamente a los muros a aproximadamente 0,30m del nivel de piso terminado y de manera tal que alimente a todos los artefactos tal como se indique en Obra.

Para el desagüe cloacal se utilizarán cañerías tipo Awaduct.  La nueva cañería de desagüe cloacal se dispondrá de manera tal que desagoten por ella la totalidad de los artefactos, y se conectará al desagüe cloacal existente, de manera estanca y con pendientes reglamentarias.

Cada baño contará con  un desagüe abierto, que será utilizado para la higiene del sector, con  rejilla de 10 x 10 de metal. Al solo criterio de la Inspección de tareas, el adjudicatario deberá colocar más de una rejilla para higiene del sector.

Se colocará en cada baño un extractor turbina de aire viciado según la ubicación determinada durante la Inspección de Obra.

La descarga de la instalación sanitaria será directamente al exterior y se conectará a las Cámaras de Inspección que se encuentran fuera de los edificios.

Adecuación de las Cámaras de Inspección mencionadas en el inciso anterior, debido al nuevo ingreso de cañerías de descarga.

El adjudicatario deberá proveer y colocar  accesorios de baño como lo son: jaboneras chicas, un toallero integral, portarrollos y  percheros simples, en la cantidad suficiente para cada uno de los baños.

Provisión y colocación de grifería tipo FV para la totalidad de los artefactos y todos los accesorios necesarios para instalar los nuevos sanitarios (flexibles, fuelles, etc.).

El adjudicatario deberá proveer y colocar espejos sobre cada lavamanos.

PINTURAS.

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo limpiar y preparar prolijamente todas las superficies a tratar, en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

El adjudicatario deberá notificar a la INSPECCIÓN DE TAREAS cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado, etc.

En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

Los colores a designar para las pinturas, tanto de muros como de cielorrasos, estarán a cargo de la Oficina de Inspección Técnica del Hospital Naval Puerto Belgrano.

PINTURA EN MAMPOSTERIAS.

- Remoción de la pintura descascarada en todas las paredes de los baños, y reparación de mampostería con revoques y/o terminaciones en mal estado de todos los sectores de los mismos.

- Se efectuará la reparación de fisuras de paredes utilizando una masilla tipo SIKACRYL o material de iguales características, descartándose la aplicación de enduido.

- Luego se realizará el lijado de todas las paredes de forma tal de lograr una superficie plana para su posterior pintado con látex para interior tipo Alba o de características similares. El número de manos será el suficiente como para asegurar un buen poder cubritivo en las paredes.

- El adjudicatario aplicará una mano de fijador y pintura base para pared previa al pintado de las mismas.

PINTURA EN CIELORRASOS.

- En primer lugar se efectuará la remoción de toda la pintura descascarada sobre los cielorrasos a tratar, luego se repararán las fisuras utilizando una masilla tipo SIKACRYL o material de iguales características, descartándose la aplicación de enduido.

- Se procederá al pintado de cielorrasos con al menos tres manos de pintura antihongos especial para cielorrasos tipo “Tersuave” o de similar calidad.

PINTURA EN PUERTAS.

El adjudicatario deberá limpiar las superficies a tratar, luego restaurar con masilla para madera tipo Polacrin o de similares características, de forma tal de tapar huecos e imperfecciones en las puertas de cada baño.

Una vez que las superficies tratadas se secan, finalizar con un lijado suave  usando un taco para asegurar una superficie bien nivelada.

Luego pintar con esmalte sintético brillante para madera tipo Alba o de similares características,  con color a  designar, las manos que sean necesarias aplicar(a solo criterio de la inspección de tareas) para asegurar un acabado de buena calidad.

COLOCACION DE PISOS Y REVESTIMIENTOS EN QUINCE (15) BAÑOS.

Provisión de materiales y mano de obra para la colocación y terminación de pisos cerámicos antideslizantes con sus  respectivos zócalos sobre las superficies de todos los baños a indicar por la Inspección de tareas del Hospital Naval Puerto Belgrano.

Los pisos cerámicos serán tipo Cerámica Lourdes o similar calidad (antideslizantes).

El revestimiento de los muros pertenecientes a los baños se realizará por encima del borde superior del zócalo hasta una altura de dos (2) metros, se procederá luego  al pintado de acuerdo a lo descripto en “Pintura en Mampostería”.

Dicho revestimiento será del tipo Cerámica Lourdes o de similares características.

El adjudicatario deberá presentar muestra de los pisos y revestimientos antes de su colocación. Será la Inspección Técnica del H.N.P.B. quien determine el modelo del mismo.

Los pisos cerámicos se asentarán con adhesivo impermeable especial para grandes piezas. Colocar las cerámicas con juntas de 0,50mm utilizando para ello si es necesario crucetas o separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos.

El material para la toma de juntas de colocación será de calidad y que obedezcan a los requisitos de las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado tipo Klaukol (pastina fluida) o equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color y removible. Pastina al tono del cerámico colocado.

INSTALACION ELECTRICA Y GAS.

Si durante las tareas fuera necesario reparar  parte de la instalación eléctrica o de gas de algún sector en particular, el adjudicatario deberá responsabilizarse de dichas tareas, indicando a la inspección técnica del Hospital Naval, la forma y materiales indicados, los cuales deberán ser de calidad certificada por norma.

Para cada uno de los baños cambiar todas las tapas y bastidores de llaves y toma corrientes, por nuevos tipo kalop o similar característica de forma tal que mejore el aspecto visual de los ambientes junto a las paredes reacondicionadas.

3. MATERIALES A UTILIZAR.

Los materiales a emplear serán  en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la INSPECCIÓN DE TAREAS. Debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será el adjudicatario.

MATERIALES PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES.

Látex para Interior.

Deberá ser formulada con materias primas de excelente calidad, logrando un acabado de alto poder cubritivo, lavable, sin olor a amoniaco y resistente a la formación de hongos, que no salpique.

Colores disponibles preparados listos a utilizar.

De aplicación a rodillo o pincel, diluyendo con un máximo de 10 % de agua si fuera necesario.

Con excelente poder cubritivo.

Rendimiento: de 12 a 14 m2 por litro y por mano según la absorción de la superficie y el color.

Acabado: mate.

Tipo Alba, Sherwin Williams o de similar calidad.

Pintura Antihongos Especial para Cielorrasos.

Cielorrasos Látex Anticondensante Interior Mate.

Uso: Interior.

Secado: (25 ºC, 50% HRA): Repintar: 4 a 6 horas y Curado final 7 días.

Nº de manos: 2 a 3.

Color: Blanco.

Tipo Alba, Tersuave o de similar calidad.

Temperatura de Aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C.

Brillo: Mate.

Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años.

Rendimiento: 12 a 14m2 por litro y por mano.

Diluyente y Limpieza: Agua.

De aplicación a rodillo o pincel o soplete.

Esmalte sintético para aberturas de madera interiores.

Esmalte Sintético Brillante

Cobertura aproximada: 12 m2por litro.

Tiempo de secado: al tacto de 2 a 4 horas. Secado entre manos: 10 horas.

Cantidad de capas: 2 o 3 manos.

Superficies: Maderas y Metales interiores y exteriores.

Aplicación: pincel, rodillo, o soplete

Dilución: Aguarrás Mineral.

Tipo: Alba.

MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS.

Cañerías Sistema de Distribución de agua caliente y fría:

Los caños y accesorios deberán ser de polipropileno, su fabricante deberá contar con certificación ISO 9001.

Brindar máxima resistencia a elevadas temperaturas y presiones, hasta 95˚ y 25kg/cm2 respectivamente.

Con sistema de unión por thermofusión de máxima seguridad.

Brindar alta resistencia al impacto.

Vida útil de más de cincuenta (50) años, libre de sarro y corrosión.

Cañerías sistema integral de desagüe y red cloacal:

Los materiales que conforman la obra sanitaria de descarga de agua serán tipo Awaduct o de características similares.

Deberán cumplir con las siguientes características técnicas:

Material Polipropileno.

Estructura: polímero sintético.

Deben proporcionar una excepcional resistencia a la corrosión y a los golpes.

Que No se rompan.

Que No se tapen.

No se corroe: que resistan la corrosión química, galvánica y bacteriana.

No se ablanda: El elevado punto de ablandamiento del polipropileno sanitario posibilita la conducción de fluidos a temperaturas de hasta 100°C.

Awaduct a diferencia del PVC soporta, sin deformarse, agua hirviendo, aceite, etc.

Unión por O ‘Ring de doble labio, máxima practicidad y seguridad:

Este sistema  permite durabilidad, estanqueidad y facilidad de trabajo:

• Asegura un sellado instantáneo y doblemente hermético.

• Facilita los montajes.

• Permite corregir ángulos y pendientes.

• Posibilita todo tipo de replanteos de obra sin desperdiciar tubos ni accesorios.

• Autoabsorbe las dilataciones y contracciones originadas por los saltos térmicos.

• Autoabsorbe desplazamientos estructurales.

• Facilita la construcción industrializada de desagües.

• Posibilita la transición con otros sistemas de desagües plásticos o metálicos.

SANITARIOS Y ACCESORIOS.

El adjudicatario deberá proveer sanitarios, de calidad tipo Ferrum línea a definir por la Inspección Técnica del H.N.P.B.

Las descargas de los lavamanos de cada baño, fuelles de inodoro, etc. Serán de PVC.

Inodoro/ bidet:

Tipo Ferrum línea Andina o similar, corto de loza sanitaria.

Medidas aproximadas:

Alto; 37 cm.

Ancho: 38 cm.

Profundidad: 50 cm.

Peso: 15 kg.

Que no se cache, ni oxide. Con garantía de fábrica. De fácil limpieza y brillo inalterable. Color blanco.

Deposito de colgar:

Tipo Ferrum línea Andina o similar.

De colgar. Material: loza sanitaria. Color: blanco. Fácil limpieza y brillo inalterable. Que no se cache, ni oxide. Con garantía de fábrica.

Tapas de inodoro:

Estas deberán ser:

Material Paravor.

Tipo universal.

Color blanco.

Irrompible, confortable de fácil limpieza, rígidas.

Lavamanos:

Tipo Ferrum línea Andina o similar, de loza sanitaria. Color: blanco. Fácil limpieza y brillo inalterable. Que no se cache, ni oxide. Con garantía de fábrica.

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA.

- La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local por medio de la visita a cada uno de los baños a reparar. De esta manera el Oferente cotizará individualmente cada ítem/inciso/tarea componente del presente Anexo Técnico en concepto de provisión materiales y mano de obra.

- Las ofertas que no acompañen la documentación técnica solicitada en este punto y/o presenten materiales que no se adecuen a lo requerido, no cumplirán  con las especificaciones técnicas del presente pliego.

- El Oferente deberá presentar planilla de materiales a utilizar indicando características técnicas, marca y modelo.

- El Oferente deberá presentar folletería técnica de cada uno de los materiales mencionados en las especificaciones técnicas, si en un folleto aparece más de un artículo deberá resaltar o explicitar el que correspondiere.

- El oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- El Oferente deberá presentar un profesional con incumbencias en el área a desarrollar, matriculado en Provincia de Buenos Aires y/o colegio de la Ingeniería Civil, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, con constancia de pago de matrícula vigente.

- El Oferente deberá adjuntar un Cronograma de Trabajos, en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

- Antecedentes operativos: El Oferente deberá presentar constancias por la ejecución en los últimos tres (3) años de tareas similares a las proyectadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones; no  cumpliendo para tal fin facturas u órdenes de compras por trabajos anteriores.

5. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TAREAS.

La certificación de  las tareas, estará a cargo de la Jefatura Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la misma se realizará con una certificación final al concluir el trabajo, según el Cómputo y Presupuesto presentado por la Empresa, al referéndum del análisis y aprobación del mismo, por personal del departamento  arriba mencionado.

6. PERSONAL INTERVINIENTE.

- A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el Adjudicatario asegurará en una compañía Argentina Aseguradora de Riesgos de Trabajo autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de esta tarea.

- Previo al inicio de la obra, se entregará a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO la nómina del personal citado en el párrafo anterior.

- Todas las pólizas de seguro con original, o  sus copias legalizadas, serán entregadas a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, antes de iniciarse las tareas, sin cuyo requisito no podrá iniciar la obra adjudicada.

7. PAUTAS DE REALIZACIÓN.

El Adjudicatario deberá cumplir con el programa ofertado y con las tareas complementarias que la DIRECCION del HOSPITAL PUERTO BELGRANO decida realizar directamente o por intermedio de otros Adjudicatarios, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección Técnica del HOSPITAL PUERTO BELGRANO, respecto al orden de ejecución de esos trabajos y las siguientes pautas:

- La vigilancia continua de la tarea, para prevenir robos, deterioros de los materiales, herramientas o equipos, estructuras u otros bienes propios o ajenos.

- Establecer un servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas ajenas a los trabajos, estos serán de exclusiva responsabilidad de la empresa. La responsabilidad subsistirá hasta la recepción final de la tarea y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. La dirección asignará el lugar para el obrador y baño químico. El adjudicatario tendrá en la zona de trabajo los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisorias que se requieran para la realización de los mismos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la tarea.

- En caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de los materiales y enseres, la decisión de la Inspección Técnica, será la determinante.

- Si el Adjudicatario experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros adjudicatarios, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección Técnica, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

- Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo dispuesto en las Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas.

- Durante la ejecución de la tarea, el adjudicatario deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendrá al término de éstas. Debiendo colocar los contenedores a su cargo.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo a la Inspección Técnica, antes de iniciar/continuar con el trabajo correspondiente.

- Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por la Inspección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las tareas.

- El Adjudicatario no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de las multas correspondientes por incumplimiento de contrato.

- Deberá presentar Memoria Descriptiva y Cómputo y Presupuesto detallado de la obra (materiales y mano de obra) original y duplicado, así como el Plan de Trabajo.

- La  planilla  de cómputo  y presupuesto detallado de la labor – parte materiales – contendrá  la siguiente información:

- Cantidad de materiales.

- Unidades de medida.

- Marcas, modelos y tipo de materiales empleados, los cuales deberán contar con aprobación I.R.A.M.

- Dentro del plazo de ejecución establecido en la orden de compra, la empresa adjudicataria deberá cumplir con los trámites administrativos exigidos, como ser obtener pases de acceso a la Base Naval Puerto Belgrano, permisos, etc.

8. GARANTIAS.

- La garantía del trabajo será por término mínimo de un  (1) año a partir de la fecha de  recepción provisoria de la misma.

Durante el plazo de garantía, el adjudicatario será responsable de la conservación de las tareas y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del adjudicatario incluye la conservación de la labor, hasta la recepción definitiva de la misma. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, su precio deberá ser previamente convenido con la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitación.

- Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspección Técnica podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estarán a cargo del adjudicatario. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía , el adjudicatario deberá reparar o cambiar los trabajos defectuosos en el plazo que se fije, a contar desde su notificación por medio de telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de la Garantía de Adjudicación constituida oportunamente, la cual estará en poder del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, hasta que se produzca el vencimiento de la garantía ofrecida por los trabajos realizados.

- La DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO podrá contratar al margen del contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a  reclamo alguno, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente en esta licitación.

9. ENTREGA.

- El tiempo de ejecución de la tarea será de SESENTA (60) días hábiles a partir de la recepción fehaciente de la orden de Compra. Durante este lapso, la empresa adjudicataria deberá restaurar todo elemento o componente afectado, por defecto del producto aplicado y/o procedimiento inadecuado de la tarea.

- El Adjudicatario ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, tal cual se infiere en las especificaciones y los demás documentos del pliego, aunque en los croquis no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. Debiendo aclarar esta situación ante la Inspección Técnica, antes de iniciar tareas definitorias.

- La ejecución de los trabajos se realizará en el horario de trabajo señalado por la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, de lunes a viernes de 08:00hs a 18:00hs. En casos excepcionales, se autorizará por escrito la ejecución de actividades los fines de semana, previa elección de un inspector para coordinación de las tareas programadas.

El Adjudicatario al finalizar la labor presentará a la División Planes del Departamento Mantenimiento toda Información técnica  (certificados de garantía de materiales, folletería de los materiales utilizados, etc.), según el criterio del Inspector de Obra.

- El Adjudicatario deberá indicar los datos personales del representante técnico Profesional Universitario Matriculado para control y toma de decisiones sobre los trabajos en ejecución. El citado representante, independientemente de permanecer en el sector de trabajo durante todo el horario de actividad de los operarios, deberá presentarse diariamente en el Departamento Mantenimiento entre las 11:00hs y 12:00hs para tomar contacto con el Inspector Técnico.

10. VISITA AL SECTOR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Oferente deberá visitar previamente el lugar en donde se realizarán los trabajos, tomando un detallado conocimiento del mismo, y sobre la base de esa inspección, del estudio de los planos correspondientes, y de la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente deberá agregar el correspondiente certificado de visita realizada, la que se coordinará previamente con la Jefatura del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (tel. 02932-489678); y el Certificado de Seguridad e Higiene que deberán coordinar con la División Higiene y Seguridad en el Trabajo y podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación.

11. ORGANOS DE CONTROL.

La DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO verificará que:

- El adjudicatario facilite ampliamente el control de los trabajos, a la inspección de la misma,  Departamento Mantenimiento del  HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- El adjudicatario no podrá colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza.

- Durante el período que abarca la ejecución de las tareas pautadas en el presente pliego, el personal de la empresa tomará contacto diario con la oficina de la inspección técnica, a los efectos de entregar la planilla de control de personal, informando: Apellido y Nombre y horario de entrada y salida del mismo.

12. MULTAS Y OTROS GASTOS / COMPROMISOS.

- El adjudicatario y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la ejecución de las tareas. Será por cuenta del adjudicatario el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

- El adjudicatario asumirá los siguientes gastos:

- Gastos de servicios de salud, servicios de comida, transporte del personal, hospedajes, estadías, viáticos y gastos en general de la empresa, incluyendo transportes de los equipos, máquinas y herramientas.

- Planos, tramites de habilitación, honorarios y derechos por inscripciones y/o habilitaciones de cualquier orden ante organismos Nacionales, Provinciales, Municipales u Organizaciones Privadas con capacidad de intervención, según corresponda.

13. RECEPCION PROVISORIA.

La tarea será recibida provisionalmente por la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  cuando se encuentre terminada de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

Se verificará el estado de los trabajos y si no presentan fallas o solamente fallas menores subsanables durante el plazo de garantía, a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la obra quedará recibida provisionalmente, el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación, dejándose constancia de ello mediante la respectiva Acta.

En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de la infraestructura de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

Si las tareas no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de este Pliego y documentos anexos, y/o presenten fallas, a juicio de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, esta podrá suspender la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la tarea se encuentre ejecutada de acuerdo al Pliego, esto a costa del ADJUDICATARIO.

A este efecto, se fijará un plazo para que los trabajos estén terminados, sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondieren, vencido el cual, se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.

Si el ADJUDICATARIO no corrige las fallas en el plazo acordado la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, podrá corregirlas con su propio personal, o el de terceros tomando los fondos necesarios del de garantía y/o de reparo.

De la recepción provisional se labrará un Acta en presencia del ADJUDICATARIO, rubricada por éste, o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación.

En dicha Acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En caso de que el ADJUDICATARIO  o su representante no concurrieren a las fechas fijadas por la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a presenciar el acto o de que no contestase la invitación, que deberá hacerse en forma fehaciente, la autoridad correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en Acta, de la citación y ausencia del ADJUDICATARIO y éste perderá todo su derecho a apelar por los resultados de la recepción.

14. RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en el Pliego de Bases y Condiciones, a solicitud del contratista, tendrá lugar la recepción definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado y del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la INSPECCION TECNICA DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.

Si la tarea se encontrase en condiciones, se procederá a la recepción definitiva, dejándose constancia en el Acta respectiva, ello sin perjuicio de las responsabilidades del ADJUDICATARIO por el término de diez (10) años establecidos en el Art. 1646 del Código Civil.

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación.

Si el ADJUDICATARIO no corrigiere las fallas en el plazo acordado, se le aplicará la sanción de rescisión sin derecho resarcitorio alguno en su favor, la que operará sus efectos desde su comunicación al ADJUDICATARIO por "Carta Documento", sin perjuicio de que la REPARTICIÓN retenga del Fondo de Reparo o de la Garantía de Adjudicación o de ambas los montos económicos que estime equivalente al valor de las deficiencias advertidas y no subsanadas por el ADJUDICATARIO, procedimiento que éste acepta se practique.

Del Acta de Recepción deberá entregarse al ADJUDICATARIO una copia con las todas firmas intervinientes en la misma.

15) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DE LA TAREA.

- N º  telefónico / fax para contacto con representante técnico de la empresa.

- Domicilio comercial.

- Representante técnico “in situ”: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Representante técnico de la tarea: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Personal a cargo de la empresa: nombre y apellido; DNI edad, Nº de cuil, etc.

- Carga horaria diaria.

- Listado de herramientas y equipos a ingresar por la empresa.

16) CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS.

- Se descarta terminantemente la utilización de materiales presentados en la oferta, en los cuales no se acredite su origen y que el mismo no esté homologado con certificación que se ajuste  a  Normas Nacionales.

- Los materiales autorizados contarán con sello de aprobación IRAM.

- Los materiales no descriptos y/o especificados en el presente deberán cumplir con los requisitos delineados y conocidos en el arte de la construcción, previo estudio y aprobación del  Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- Los materiales reemplazados y/o extraídos durante la ejecución de las tareas descriptas serán entregados a la Inspección Técnica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  para su destino final.

- La ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones técnicas será controlada y aprobada por la Inspección Técnica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, mediante Actas de Inspección de los trabajos semanales.

- La ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones técnicas será ejecutada en forma completa, incluido las tareas asociadas u omitidas en la presente licitación, que garanticen el normal desenvolvimiento de la totalidad de las instalaciones, sistemas constructivos, equipos y demás elementos constructivos involucrados y/o asociados, de manera que permitan el cumplimiento de los objetivos técnicos y arquitectónicos propuestos.

- Limpieza del sector: El adjudicatario dispondrá en las inmediaciones del mismo, contenedores a su cargo, a los fines de depositar el rezago del material utilizado con su posterior retiro a su cargo.

# Text boxes

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE