ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1  CONTRATAR  MANO DE OBRA, PROVISIÓN DE MATERIALES Y TODO OTRO ELEMENTO Y TAREA QUE SEA NECESARIO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE BOXES EN PLANTA ALTA DE LA SALA DE INFECCIOSAS DEL PABELLON VI DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- MEMORIA DESCRIPTIVA.

La tarea consiste en la provisión de mano de obra y materiales para reacondicionar la sala de infecciosas en planta alta, esto es  todos los boxes de atención, dos (2) baños, dependencias y pasillos.

Adecuación correspondiente de los sistemas cloacales y de agua fría y caliente, adecuación de la instalación eléctrica, reconstrucción de tabiques divisorios para boxes, suspender techo con durlock , reemplazo de revestimientos y pisos en ambos  baños, remoción de pintura descascarada, reparación de revoques en mal estado y fisuras existentes en cielorrasos y muros de toda la sala, tratamiento de pintura a todas las puertas y ventanas pertenecientes a la misma, pintura en toda la sala, todo de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas.

CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACION:

Los trabajos necesarios para realizar las tareas en su totalidad, se detallan en las especificaciones adjuntas.

El Adjudicatario deberá ejecutar todas las tareas que se indican en el presente anexo, como así también cualquier otra que aunque no se mencione expresamente, sea necesaria para la perfecta terminación de las tareas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

La adjudicación de las provisiones, instalaciones, servicios y toda tarea a los que se refiere el presente pliego se hará a un único Oferente.

Corre por cuenta y cargo del Contratista efectuar las presentaciones y / o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los Organismos Públicos y / o Privados que pudieran corresponder.

La empresa adjudicataria dispondrá de la señalización, demarcación de obra y carteles correspondientes para delimitar el área de trabajo y cubrir la seguridad de las personas que transiten por la zona.

El adjudicatario deberá presentar un plan de avance de los trabajos  como condición previa a la iniciación de las tareas.

- TAREAS A REALIZAR.

  - Tareas iniciales.

Remoción de todos los artefactos sanitarios en conjunto con todas las cañerías del sistema sanitario (agua fría, agua caliente y desagüe cloacal) de dos (2) Baños.

Remoción de todos los accesorios y cañerías pertenecientes al sistema eléctrico actual de la sala.

Retiro de la totalidad de los pisos y revestimientos de muros de los sectores de Baños.

Limpieza general de la sala. Retiro de todos los materiales en contenedores a cargo de la empresa.

Desmontar las puertas de ingreso a ambos lados de la sala.

Retirar persianas de madera de todas las ventanas de la sala.

Retirar mosqueras.

  - Reacondicionamiento General de Locales.

Las tareas a desarrollarse se realizarán de igual manera y con los mismos materiales en toda la sala a refaccionar.

Remoción de la pintura descascarada de paredes y cielorrasos, y reparación de mampostería con revoques y/o terminaciones en mal estado de toda la sala.

Se efectuará la reparación de fisuras de paredes y cielorrasos utilizando Sikacryl o material de iguales características, descartándose la aplicación de enduido. Para su aplicación se deberá romper siguiendo la línea de las fisuras, de manera de generar una muesca de 1cm. de profundidad por 1cm. de ancho, la cual posteriormente deberá ser limpiada y tratada con el producto recomendado.

Una vez curado, el Sikacryl puede experimentar una leve contracción por polimerizado, de allí que se deberá prever una nueva aplicación del sellador para completar el nivel de la junta.

Provisión de materiales y mano de obra para la colocación y terminación de pisos cerámicos con sus correspondientes capas niveladoras y sus respectivos zócalos sobre las superficies de ambos baños.

Los pisos cerámicos pertenecientes a los baños, serán antideslizantes tipo Cerámica Lourdes o similares características.

Los pisos cerámicos se asentarán con adhesivo impermeable especial para grandes piezas. Colocar las cerámicas con juntas de 0,50 mm utilizando para ello si es necesario crucetas o separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos.

El material para la toma de juntas de colocación será de calidad y que obedezcan a los requisitos de las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado tipo Klaukol (pastina fluida) o equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color y removible. Pastina al tono del cerámico colocado.

El revestimiento de los muros pertenecientes a los baños se realizará por encima del borde superior del zócalo hasta una altura de 1,80m, seguido al mismo, se continuará, hasta el nivel de cielorrasos, con al menos tres manos de Pintura Látex Antihongo tipo “Alba” de primera calidad o características similares.

Dicho revestimiento será del tipo Cerámica Lourdes de similares características.

Desmonte, reparación y limpieza de todos los radiadores pertenecientes a la sala.

BOXES DIVISORIOS.

El adjudicatario deberá realizar las divisiones en Durlock de cada uno de los boxes, utilizando las divisiones existentes de mampostería  baja de la sala. Deberá realizar la división desde el nivel del suelo, y hasta una altura de 2,60 metros donde se unirá al cielorraso suspendido del mismo material.

Seguido al armado de los tabiques divisorios se procederá al pintado de los mismos, con al menos tres manos de Pintura tipo “Tersuave” o de similar calidad. Los colores a designar para las pinturas, tanto de muros como de cielorrasos, estarán a cargo de la Oficina de Inspección Técnica del Hospital Naval Puerto Belgrano.

Cada box de asistencia será independiente, cerrado con puerta placa a proveer e instalar por la empresa.

SUSPENDER TECHOS

El  adjudicatario deberá suspender el techo en toda la sala a la altura indicada por la Jefatura del Departamento Mantenimiento (aproximadamente 2,60 metros).

El adjudicatario deberá proveer y colocar cielorraso desmontable tipo Durlock, de forma tal que este pueda desmontarse en cualquier momento para tener fácil e inmediato acceso hacia él entre techo para poder revisar las cañerías de luz.

El adjudicatario deberá proveer y colocar las placas y la perfilaría de sustento. Estas últimas estarán pre pintadas para su uso a la vista. Las placas serán de 0.61m por 0.61m y color blancas.

En primer lugar el contratista deberá replantear la altura del cielorraso, sobre las paredes perimetrales utilizando hilo entizado, fijar los perfiles perimetrales a las paredes mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6 mm de diámetro x 40 mm, colocados con una separación de 30 cm.

Luego marcar la ubicación de los perfiles largueros sobre las paredes mayores del cielorraso y transportar dicha marca a la losa sobre la que se trazarán líneas de referencia para colocar los elementos de suspensión (doble alambre galvanizado Nº 14) con la separación correspondiente a la modulación elegida. Los elementos de suspensión se fijarán a la estructura resistente mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o brocas metálicas. Colocar los Largueros, colgándolos de los elementos de suspensión.

### Una vez finalizado lo anterior  deberá colocar los travesaños vinculados a los largueros mediante el sistema de encastre de los cabezales. Controlar y corregir el nivel de la estructura.

### Por último colocar las placas sobre la estructura utilizando guantes o manos limpias y dejándolas descender hasta que apoyen en todo su perímetro sobre la estructura. Colocar primero las placas enteras en forma alternada para controlar la escuadra y luego las recortadas. Para cortar las placas se utilizará una trincheta y regla metálica, comenzando por la cara vista y quebrando el núcleo.

ABERTURAS.

Se reemplazarán las persianas de todas las ventanas  por nuevas de aluminio blanco.

Además se proveerán nuevas mosqueras de aluminio blanco 100 % Aluar, las cuales serán diseñadas a medida e instaladas tipo paño fijo al marco de la ventana.

Se reemplazarán las puertas de acceso a ambos lados de la sala por nuevas, de dos hojas de aluminio blanco 100 % Aluar, de idénticas dimensiones a la actual de madera.

  - Reacondicionamiento Sector Baños. Instalaciones sanitarias cloacales y sistemas de agua fría y caliente.

Las tareas a desarrollarse se realizarán de igual manera y con los mismos materiales en ambos  baños de la sala.

Adecuación completa de las cañerías del sistema sanitario (agua fría, caliente y desagüe cloacal), previo retiro de la totalidad de las cañerías existentes. Las nuevas cañerías de agua fría y caliente serán de PPN con uniones por termofusión tipo Hidro 3 o de similares características. Se dispondrán internamente a los muros a aproximadamente 0,30m del nivel de piso terminado y de manera tal que alimente a todos los artefactos. Para el desagüe cloacal se utilizará cañería en PPN con uniones por termofusión con la correspondiente colocación de una nueva pileta de patio abierta con rejilla metálica La nueva cañería de desagüe cloacal se dispondrá de manera tal que desagoten por ella la totalidad de los artefactos y piletas de patio, y se conectará al desagüe cloacal existente, de manera estanca y con pendientes reglamentarias.

La descarga de la instalación sanitaria será directamente al exterior y se conectará a las Cámaras de Inspección que se encuentran fuera del Pabellón VI.

Adecuación de las Cámaras de Inspección mencionadas en el inciso anterior, debido al nuevo ingreso de cañerías de descarga de PPN.

Por cada uno de los baños, se proveerá y colocará (las cantidades que la inspección requiera)  inodoro con mochila, bidet y lavatorio tipo “Ferrum” línea Andina o de similares características. Además el adjudicatario realizará la provisión y colocación de accesorios de baño como lo son: dos jaboneras chicas, un toallero integral, un portarrollo y dos percheros simples, todos del tipo “Ferrum” línea Clásica o de similares características.

Provisión y colocación de griferías tipo FV o de similar calidad para la totalidad de los artefactos.

Para cada inodoro se deberán proveer nuevas tapas, de  Material Paravor.Tipo universal. Color blanco. Irrompible, confortable de fácil limpieza, rígidas.

Se colocará en cada baño un extractor turbina de aire viciado según la ubicación determinada durante la Inspección de Obra.

2.4  Reacondicionamiento Instalación Eléctrica. Normalización.

Las tareas a desarrollarse se realizarán de igual manera y con los mismos materiales para todos los boxes y pasillos.

Detalles generales.

Se deberá proveer y ejecutar una nueva Instalación Eléctrica en la planta alta de la  sala infeciosas, se dimensionará un tablero seccional nuevo que deberá ser alojado en el pasillo general y a partir del mismo se realizará la nueva instalación que será canalizada y engrampada a las mamposterías existentes, se sectorizara y dividirá en diferentes circuitos de: Iluminación, Tomas, Ventiladores, Climatización, etc., de forma tal que la carga quede balanceada.

La empresa antes de iniciar el trabajo deberá presentar el plano correspondiente de Proyecto Eléctrico firmado por profesional responsable Arquitecto y / o Ingeniero con incumbencia en la materia y seguirá todas las prescripciones de la AEA (Asociación Argentina de Electrotécnicos), complementándose con lo establecido en el decreto 351/79 de la ley Nº 19.587. Deberá contar con la correspondiente puesta a tierra, llaves térmicas y disyuntor diferencial.

La provisión y colocación de todas las cañerías, grampas, tuercas, boquillas, conectores, cajas de conexión interna, externas etc., y en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.

La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, tomacorrientes, tablero general, dispositivos de protección, puesta a tierra etc., en general, todos los accesorios correspondientes para todas las instalaciones eléctricas interna y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

La instalación de cañerías y cajas será  a la vista, dispuesta sobre la mampostería según plano eléctrico presentado por el adjudicatario y aprobado por la Dirección Técnica del Hospital.

Las cañerías, cajas y todo accesorio que conforme la nueva red eléctrica del sector sujeto a proyecto será tipo sistema Tubelectric o similares características.

La unión entre caños (en caso de ser necesario) se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente.

En los tramos de cañerías mayores de 9 m, se deberán colocar cajas de inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además, se deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. No se permite la colocación de cajas de pase o derivación en los ambientes principales.

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante accesorios correspondientes y de primera marca.

En cuanto a la ubicación de las cajas, estas se ubicarán según lo indiquen los planos del adjudicatario aprobados  previamente por la Dirección Técnica.

Se fijarán los caños sobre soportes fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera, ramplug, u otro tipo de anclaje.

Los conductores a emplear desde el tablero serán de cobre, cables extra flexibles aislados en PVC que respondan a lo establecido en la norma IRAM.

No se usarán en iluminación secciones menores de 1,5 mm² para los circuitos de llaves de efecto y de 2,5 mm², en los circuitos de alimentación de los artefactos y 6 mm² para alimentación a equipos de aire acondicionado. En los circuitos de tomacorrientes no se hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la última caja.

Se colocará un tomacorriente cada 6m2 aproximadamente por local. Se proveerán e instalarán las llaves de efecto indicadas en los planos suministrados por el adjudicatario y aprobados por la Dirección Técnica.  Se exigen que sean del tipo Kalop.

El adjudicatario deberá proveer y colocar los artefactos eléctricos con luminarias de led para la correcta iluminación de los locales, cumpliendo  con lo establecido por la ley 19587 de Higiene y seguridad en el trabajo en su decreto reglamentario 351/79.

Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones.

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en especificaciones técnicas particulares, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM.).

- Código E.N.R.E. (Ente Nacional Regulador de Electricidad).

- Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

- Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones presentes, el adjudicatario deberá comunicarlo a la Dirección Técnica, a efectos de salvar las dificultades que se presentasen, ya que posteriormente, la dirección técnica no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

Representación Gráfica.

La ubicación final de los elementos componentes de la instalación de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos provistos por la Empresa al finalizar los trabajos.

El adjudicatario deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de las instalaciones en escala 1: 50 con las indicaciones que oportunamente reciba de la Dirección Técnica, para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación.

El adjudicatario deberá presentar tres juegos de copias de los planos de las instalaciones a ejecutar, y serán sometidos a la aprobación de la Dirección Técnica con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de las tareas.

Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:100, exactamente conforme al trabajo realizado  de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.

Especificaciones de marcas.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basará su cotización en la marca o tipo que figura en las especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a añadir o quitar a su propuesta según las especificaciones. Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado, la Dirección Técnica podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La selección final queda a opción de la Dirección Técnica.

Cualquier decisión que la Dirección Técnica pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Adjudicatario.

Inspecciones.

El Adjudicatario debe dar aviso a la Dirección Técnica para realizar las siguientes inspecciones:

- Una vez colocadas las cañerías, grampas y cajas tanto internas como externas.

- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y  accesorios.

- Después de finalizada la instalación.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la Dirección Técnica estime conveniente.

Puesta a tierra de seguridad.

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalaciones normalmente aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes tableros, etc., de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un conductor de protección al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. En el caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor de protección debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el enchufe erróneo de las espigas.

Llaves de efecto y toma corrientes.

Se colocará un tomacorriente cada 6m2 aproximadamente por local. Se proveerán e instalarán las llaves de efecto indicadas en los planos suministrados por el adjudicatario y aprobados por la Dirección Técnica.  Se exigen que sean del tipo y características de la línea JELUZ- VERONA.

Tablero eléctrico

Se proveerá e instalará los indicados en los planos suministrados por el adjudicatario, además el adjudicatario deberá indicar las características y forma constructiva de los mismos, distribución interna, borneras, elementos que contendrán, terminación, pintura y medidas.

Previamente a su ejecución, el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección Técnica, tres copias de los siguientes planos:

a) De vista del tablero en escala 1:50

b) De corte de detalles constructivos en escala 1:1

c) Del esquema unifilar.

2.5  Climatización.

El adjudicatario deberá proveer e instalar doce (12) equipos aire acondicionado frio/calor de 3000 frigorías en los lugares a indicar por la Inspección de tareas.

Tipo LG, línea Jetcool.  Modelo US-H126TNW0 tiene 3000 Frigorías - Frio / Calor.

Cuenta con el nuevo Filtro 3M tecnología exclusiva de LG que eliminan polvo microscópico, agentes alérgenos, olores, humo de tabaco e incluso ácaros.

Eficiencia energética tipo A, la más alta del mercado. Además el equipo cuenta con sistema Power Cooling, programa de enfriado rápido y deshumidificación saludable que elimina la humedad del aire en el ambiente, y funcionamiento silencioso.

2.6  Tratamiento en puertas y ventanas.

El adjudicatario deberá tratar todas las puertas y ventanas que existen en la sala y las nuevas puertas placas a colocar en cada box.

Para las aberturas existentes deberá limpiar las superficies a tratar, luego restaurar con masilla para madera tipo Polacrin o de similares características, de forma tal de tapar huecos e imperfecciones en las aberturas de la sala.

Una vez que las superficies tratadas se secan, finalizar con un lijado suave  usando un taco para asegurar una superficie bien nivelada.

Luego pintar con esmalte sintético brillante para madera tipo Alba o de similares características,  con color a  designar, las manos que sean necesarias aplicar(a solo criterio de la inspección de tareas) para asegurar un acabado de buena calidad.

2.7  Tratamiento de pisos.

El adjudicatario deberá pulir todos los pisos de la sala (pasillos, box), dejándolos limpios y brillosos.

Deberá eliminar rayones, manchas y otorgarle un aspecto más uniforme.

Una vez pulidos, deberá lustrarlos para dejarlos brillantes.

Renglón Nº2:  CONTRATAR  MANO DE OBRA, PROVISIÓN DE MATERIALES Y TODO OTRO ELEMENTO Y TAREA QUE SEA NECESARIO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE CAMAROTES, PASILLOS, BAÑOS Y DEPENDENCIAS DE LA SALA DE INFECCIOSAS (PLANTA BAJA) DEL PABELLON VI DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- MEMORIA DESCRIPTIVA.

La tarea consiste en la provisión de mano de obra y materiales para reacondicionar la sala de infecciosas en planta baja, esto es  todos los camarotes con sus respectivos baños, dependencias y pasillos.

Adecuación correspondiente de los sistemas cloacales y de agua fría y caliente, adecuación de la instalación eléctrica y sistema de distribución de gases medicinales, reemplazo de revestimientos y pisos en todos los baños, remoción de pintura descascarada, reparación de revoques en mal estado y fisuras existentes en cielorrasos y muros internos a camarotes, pasillos y dependencias, tratamiento de pintura a todas las puertas y ventanas pertenecientes a la sala, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas.

CARACTERISTICAS DE LA ADJUDICACION:

Los trabajos necesarios para realizar las tareas en su totalidad, se detallan en las especificaciones adjuntas.

El Adjudicatario deberá ejecutar todas las tareas que se indican en el presente anexo, como así también cualquier otra que aunque no se mencione expresamente, sea necesaria para la perfecta terminación de las tareas y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

La adjudicación de las provisiones, instalaciones, servicios y toda tarea a los que se refiere el presente pliego se hará a un único Oferente.

Corre por cuenta y cargo del Contratista efectuar las presentaciones y / o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, ante los Organismos Públicos y / o Privados que pudieran corresponder.

La empresa adjudicataria dispondrá de la señalización, demarcación de obra y carteles correspondientes para delimitar el área de trabajo y cubrir la seguridad de las personas que transiten por la zona.

El adjudicatario deberá presentar un plan de avance de los trabajos  como condición previa a la iniciación de las tareas.

- TAREAS A REALIZAR.

- 1era ETAPA. Tareas iniciales.

Las tareas a desarrollarse se realizarán de igual manera y con los mismos materiales en todos los camarotes.

Remoción de todos los artefactos sanitarios en conjunto con todas las cañerías del sistema sanitario (agua fría, agua caliente y desagüe cloacal) del Sector de Baños.

Remoción de todos los accesorios y cañerías pertenecientes al sistema eléctrico actual de la sala así como también, el retiro de todos los miniductos de gases medicinales.

Retiro de la totalidad de los pisos y revestimientos de muros de los sectores de Baños.

Limpieza general de la sala. Retiro de todos los materiales en contenedores a cargo de la empresa.

Retiro de todas las bañeras de cada baño de los camarotes.

Desmontar puertas de camarotes, baños y placares para su posterior tratamiento.

El adjudicatario deberá rellenar el terreno próximo a una de las salidas de la sala de infecciosas del pabellón VI, para colocar platea y caseta para alojar  tubos/reservorio de oxígeno. Seguido a esto deberá compactar, realizar replanteo y nivelación.

- 2da ETAPA. Reacondicionamiento General de Locales.

Las tareas a desarrollarse se realizarán de igual manera y con los mismos materiales en pasillos, dependencias, camarotes y baños.

Remoción de la pintura descascarada de paredes y cielorrasos, y reparación de mampostería con revoques y/o terminaciones en mal estado de todos los Pasillos de circulación  de la  sala, Offices y Camarotes.

Se efectuará la reparación de fisuras de paredes y cielorrasos utilizando Sikacryl o material de iguales características, descartándose la aplicación de enduido. Para su aplicación se deberá romper siguiendo la línea de las fisuras, de manera de generar una muesca de 1cm. de profundidad por 1cm. de ancho, la cual posteriormente deberá ser limpiada y tratada con el producto recomendado.

Una vez curado, el Sikacryl puede experimentar una leve contracción por polimerizado, de allí que se deberá prever una nueva aplicación del sellador para completar el nivel de la junta.

Provisión de materiales y mano de obra para la colocación y terminación de pisos cerámicos con sus correspondientes capas niveladoras y sus respectivos zócalos sobre las superficies de todos los baños.

Los pisos cerámicos pertenecientes a los baños de cada camarote, serán antideslizantes tipo Cerámica Lourdes o similares características.

Los pisos cerámicos se asentarán con adhesivo impermeable especial para grandes piezas. Colocar las cerámicas con juntas de 0,50 mm utilizando para ello si es necesario crucetas o separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos.

El material para la toma de juntas de colocación será de calidad y que obedezcan a los requisitos de las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado tipo Klaukol (pastina fluida) o equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color y removible. Pastina al tono del cerámico colocado.

El revestimiento de los muros pertenecientes a los baños se realizará por encima del borde superior del zócalo hasta una altura de 1,80m, seguido al mismo, se continuará, hasta el nivel de cielorrasos, con al menos tres manos de Pintura Látex Antihongo tipo “Alba” de primera calidad o características similares.

Dicho revestimiento será del tipo Cerámica Lourdes de similares características.

Se procederá al pintado de cielorrasos en pasillos, dependencias, camarotes y baños con al menos tres manos de Pintura Antihongos Especial para Cielorrasos tipo “Tersuave” o de similar calidad. Los colores a designar para las pinturas, tanto de muros como de cielorrasos, estarán a cargo de la Oficina de Inspección Técnica del Hospital Naval Puerto Belgrano.

Se reemplazarán las persianas de todas las ventanas  por nuevas de aluminio blanco.

Además se proveerán nuevas mosqueras de aluminio blanco 100 % Aluar, las cuales serán diseñadas a medida.

Se reemplazará la puerta de acceso a la sala por una nueva, de dos hojas de aluminio blanco 100 % Aluar, de idénticas dimensiones a la actual de madera.

Desmonte, reparación y limpieza de todos los radiadores pertenecientes a la sala.

- 3ra ETAPA. Reacondicionamiento Sector Baños. Instalaciones sanitarias cloacales y sistemas de agua fría y caliente.

Las tareas a desarrollarse se realizarán de igual manera y con los mismos materiales en todos los baños de cada camarote.

Adecuación completa de las cañerías del sistema sanitario (agua fría, caliente y desagüe cloacal), previo retiro de la totalidad de las cañerías existentes. Las nuevas cañerías de agua fría y caliente serán de PPN con uniones por termofusión tipo Hidro 3 o de similares características. Se dispondrán internamente a los muros a aproximadamente 0,30m del nivel de piso terminado y de manera tal que alimente a todos los artefactos. Para el desagüe cloacal se utilizará cañería en PPN con uniones por termofusión con la correspondiente colocación de una nueva pileta de patio abierta con rejilla metálica La nueva cañería de desagüe cloacal se dispondrá de manera tal que desagoten por ella la totalidad de los artefactos y piletas de patio, y se conectará al desagüe cloacal existente, de manera estanca y con pendientes reglamentarias.

Provisión de materiales y mano de obra para la colocación y terminación de piso cerámico con la correspondiente carpeta niveladora, su respectivo zócalo y  juntas de dilatación.

El revestimiento de los muros se realizará hasta una altura de 1,80m por encima del borde superior del zócalo con Cerámica tipo Lourdes o similares características. Por sobre este nivel se repararán los revoques y se procederá al pintado con al menos tres manos de Pintura Látex Antihongo tipo “Alba” o de similares características y para el caso de los cielorrasos, efectuará el mismo con al menos tres manos de Pintura Antihongos Especial para Cielorrasos tipo “Tersuave” o de similar calidad.

Los colores a designar para las pinturas, tanto de muros como de cielorrasos, estarán a cargo de la Oficina de Inspección Técnica del Hospital Naval Puerto Belgrano.

Se colocará por cada baño de Camarote un extractor turbina de aire viciado según la ubicación determinada durante la Inspección de Obra.

La descarga de la instalación sanitaria será directamente al exterior y se conectará a las Cámaras de Inspección que se encuentran fuera del Pabellón VI.

Adecuación de las Cámaras de Inspección mencionadas en el inciso anterior, debido al nuevo ingreso de cañerías de descarga de PPN.

Por cada uno de los baños, se proveerá y colocará un inodoro con mochila, bidet y lavatorio tipo “Ferrum” línea Andina o de similares características, al solo criterio de la dirección se utilizarán los mismos sanitarios(previa tarea de desinfección y limpieza), en los casos de sanitarios rotos se reemplazaran por nuevos de la línea mencionada. Además el adjudicatario realizara la provisión y colocación de accesorios de baño como lo son: dos jaboneras chicas, un toallero integral, una jabonera con agarradera para el sector de duchas, un portarrollo y dos percheros simples, todos del tipo “Ferrum” línea Clásica o de similares características.

Para cada camarote se retiraran las bañeras y se reconstruirán nuevos espacios para duchas, en el mismo lugar que se encontraban las anteriores y del mismo tamaño. El revestimiento y piso será el mismo que se utilizará en cada baño, y se dispondrá de una banquina de hormigón revestida con idéntica cerámica, de 15 cm de altura y 10 cm de ancho (el largo es el que ocupaba la bañera).

Provisión y colocación de griferías tipo FV o de similar calidad para la totalidad de los artefactos.

Para cada inodoro se deberán proveer nuevas tapas, de  Material Paravor.Tipo universal. Color blanco. Irrompible, confortable de fácil limpieza, rígidas.

2.4    4ta ETAPA. Reacondicionamiento Instalación Eléctrica. Normalización.

Las tareas a desarrollarse se realizarán de igual manera y con los mismos materiales para todos los camarotes, baños, pasillo y dependencias.

Detalles generales.

Realización de la apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., fijación de las cajas que contendrán los tableros de distribución y demás accesorios de las instalaciones, sujeción de grampas, cajas y demás mano de obra, inherente a estos trabajos.

La provisión y colocación de todas las cañerías, grampas, tuercas, boquillas, conectores, cajas de conexión interna, externas etc., y en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.

La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, tomacorrientes, tablero general, tableros de distribución, dispositivos de protección, puesta a tierra etc., en general, todos los accesorios correspondientes para todas las instalaciones eléctricas interna y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

Se deberá cumplir con las reglamentaciones de las compañías con respecto al factor de potencia establecida  por la Instalación suministradoras de corriente (AEA - ENRE).

Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones.

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en especificaciones técnicas particulares, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM.).

- Código E.N.R.E. (Ente Nacional Regulador de Electricidad).

- Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

- Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones presentes, el adjudicatario deberá comunicarlo a la Dirección Técnica, a efectos de salvar las dificultades que se presentasen, ya que posteriormente, la dirección técnica no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

Representación Gráfica.

La ubicación final de los elementos componentes de la instalación de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos provistos por la Empresa al finalizar los trabajos.

El adjudicatario deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de las instalaciones en escala 1: 50 con las indicaciones que oportunamente reciba de la Dirección Técnica, para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación.

El adjudicatario deberá presentar tres juegos de copias de los planos de las instalaciones a ejecutar, y serán sometidos a la aprobación de la Dirección Técnica con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de las tareas.

Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:100, exactamente conforme al trabajo realizado  de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.

Especificaciones de marcas.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, el contratista basará su cotización en la marca o tipo que figura en las especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a añadir o quitar a su propuesta según las especificaciones. Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado, la Dirección Técnica podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La selección final queda a opción de la Dirección Técnica.

Cualquier decisión que la Dirección Técnica pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Adjudicatario.

Inspecciones.

El Adjudicatario debe dar aviso a la Dirección Técnica para realizar las siguientes inspecciones:

- Una vez colocadas las cañerías, grampas y cajas tanto internas como externas.

- Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y  accesorios.

- Después de finalizada la instalación.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la Dirección Técnica estime conveniente.

Cañerías.

Las cañerías serán embutidas en paredes y losas, con caño corrugado o similar característica, pudiendo ser exterior a la vista, o transportadas en bandejas.

La disposición y tipo de las cañerías deberá ser determinada en los planos presentados por el adjudicatario y aprobadas por la inspección de tareas.

Cajas.

Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 mm esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente.

Responderán a la norma IRAM.

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55 mm para centros y chicas de 75 x 75 x 40 mm para brazos, cuadradas de 100 x 100mm con tapa lisa para inspección de cañerías simples. Para llaves de un efecto y tomacorrientes a puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares 55 x 100 mm. En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran más de seis conductores o más de tres caños, se utilizarán cajas de 100 x 100 mm con tapas adaptadoras especiales suplementarias.

Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para colgar artefactos del tipo especificado por la citada norma IRAM u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el Contratista deberá requerir ante la Dirección de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación.

Todos los tipos de cajas especificados se utilizarán solamente para cañería hasta 18,6 mm. En los casos de cañerías de dimensiones mayores deberán utilizarse cajas similares pero de dimensiones adecuadas al diámetro de las cañerías que entren a ellas. Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de paso, o de derivación con cañerías múltiples, serán construidas de dimensiones apropiadas a cada caso, de chapa de hierro de 1,6 mm de espesor como mínimo para cajas de hasta 20 cm; de 2 mm de espesor para cajas de 40 cm y para dimensiones mayores serán reforzadas con hierros perfilados. Los ángulos serán soldados y la tapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos. Se terminarán pintadas con base antióxida y esmalte sintético.

La ubicación de las cajas, se hará según indican los planos del adjudicatario aprobados por la Dirección Técnica.

Las cajas embutidas no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En los casos especiales en que esa profundidad fuera de un valor mayor, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida tanto desde el punto de vista metálico como eléctrico.

Cañerías y cajas a la vista.

Se fijarán los caños sobre soportes fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera, ramplug, u otro tipo de anclaje.

Los caños serán fijados a los soportes mediante abrazaderas "U" de hierro galvanizado del tipo portante y en fijación, con ajuste a tornillo, independientes para cada caño.

En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en acometida a montantes, se preverá muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

El tipo de cañería y accesorios, cajas de pase o derivación, cajas para llaves, tomacorrientes, etc., deberán ser detallados de acuerdo a las características de uso del local y según sean colocadas al interior o a la intemperie, y presentados a la Dirección Técnica.

Conductores.

Los conductores a emplear desde los tableros secundarios serán de cobre según secciones indicadas en los planos.

Serán cables extra flexibles aislados en P.V.C. Responderán a lo establecido en la norma IRAM.

No se usarán en iluminación secciones menores de 1,5 mm² para los circuitos de llaves de efecto y de 2,5 mm², en los circuitos de alimentación de los artefactos v tomas.

En los circuitos de tomacorrientes no se hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la última caja.

Los conductores colocados en interior de cañerías que por razones constructivas insalvables y con aprobación de la Dirección Técnica formen "sifón", llevarán una cubierta de plástico reforzado "tipo emplomado".

No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivación.

Las uniones se ejecutarán por trenzamiento reforzado, para secciones de conductores - hasta 2,5mm²y soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con una capa de goma pura y cinta aisladora o con cinta de P.V.C., debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor.

Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm² de sección, para su conexión con aparatos de consumo, máquinas, barras colectoras, interruptores, interceptores etc., se hará por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores irán dotados de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los mismos o fijados por compresión con herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente. Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la instalación.

Puesta a tierra de seguridad.

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalaciones normalmente aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes tableros, etc., de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un conductor de protección al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. En el caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor de protección debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el enchufe erróneo de las espigas.

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, y permita el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,03 segundos. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 Ohm, mediante entre cualquier punto de la parte protegida y tierra.

Los conductores para la conexión con la toma de tierra deberán ser de cobre.

Para la puesta a tierra, en el lugar que se indique en los planos, se utilizará jabalina, construida en cobre macizo estañado de sección cruciforme de 38mm de diámetro y 2 m de largo, aproximadamente, con abrazadera de bronce fundido en extremo superior, con sujeción a tornillos para el cable de salida.

Se introducirá en perforación de 4 pulgadas de diámetro hasta la primera napa de agua y se encaminará con caño de fibrocemento hasta la profundidad donde la compacidad del terreno asegure la permanencia de la perforación.

En la superficie se terminará la perforación en una cámara de inspección de 30 cm x 30 cm, en la que se instalarán amurados sobre un lateral dos pernos roscados de bronce de media pulgada de diámetro, cada uno de los cuales recibirá un extremo del cable de tierra con terminales de compresión, el de conexión a la jabalina y el de llegada de la instalación. Entre es estos dos pernos roscados se instalará un eslabón retirable, de planchuela de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema. La cámara tendrá tapa de hierro fundido.

La puesta a tierra deberá presentar continuidad a cada una de las cajas metálicas instaladas.

Llaves de efecto y toma corrientes.

Se colocará un tomacorriente cada 6m2 aproximadamente por local. Se proveerán e instalarán las llaves de efecto indicadas en los planos suministrados por el adjudicatario y aprobados por la Dirección Técnica.  Se exigen que sean del tipo y características de la línea JELUZ- VERONA.

Tablero eléctrico

Se proveerán e instalarán los indicadas en los planos suministrados por el adjudicatario, además el adjudicatario deberá indicar las cantidades a proveer e instalar, características y forma constructiva de los mismos, distribución interna, borneras, elementos que contendrán terminación, pintura y medidas.

Previamente a su ejecución, el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección Técnica, tres copias de los siguientes planos:

a) De vista del tablero en escala 1:50

b) De corte de detalles constructivos en escala 1:1

c) Del esquema unifilar.

2.4.17   Tablero general.

El Adjudicatario deberá presentar, en cuanto al Tablero General, y ser aprobado por la Dirección Técnica lo siguiente:

a) Descripción general de la forma constructiva de la estructura.

b) Distribución interna, montaje y acceso a los elementos que contendrá.

c) Condiciones y características que deben cumplir las barras de alimentación y distribución interna.

d) Tipo de borneras e identificación de conductores mediante anillos indicadores.

e) Características de los elementos de comando, protección y medición.

f) Terminación de la parte metálica, tratamiento desoxidante y desengrasante y pintura.

El Contratista, previamente a su ejecución, presentará para aprobación de la Dirección Técnica, tres copias de los siguientes documentos:

Memoria descriptiva del tablero, con:

a) Especificación de marca y tipo de los elementos de comando publicaciones o folletos descriptivos de los mismos con indicación de normas a que responderán e instrucciones para el mantenimiento.

b) Plano de vista del tablero en escala 1:50.

c) Plano de corte de detalles constructivos en escala 1:1.

d) Esquema unifilar.

Previamente a su ejecución, el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección Técnica.

Sistema de llamada a enfermeras.

El adjudicatario deberá proveer e instalar un equipo con indicador visual en el office de enfermeras con pulsador en cada camarote para facilitar la llamada del paciente con personal de guardia.

Antes de instalar el equipo deberá presentar muestra a la inspección a fin de definir modelo.

El equipo deberá contar con central en el office de enfermera que indique en pantalla desde que camarote se solicitando asistencia, a la vez en la puerta de cada camarote deberá encender una luz sobre el pasillo, la misma deberá ir colocada sobre cada puerta.

En cada camarote se instalará dos pulsadores de llamada, uno por cama con longitud de cable acorde a la comodidad del paciente.

2.5    5ta ETAPA.  Instalación de gases Medicinales.

El adjudicatario deberá construir una caseta para alojar los tubos de oxigeno necesarios para abastecer la nueva sala de infecciosas.

La caseta se ubicará en proximidades del Pabellón VI en lugar a indicar por la Inspección de Tareas del Hospital Naval Puerto Belgrano. La misma será construida de material tradicional, con terminaciones de revoque fino por dentro y fuera, será provista de una puerta de aluminio Aluar 100 % blanca, y una ventana de igual calidad (dimensiones a definir por la inspección). El piso de la caseta será de cerámico antideslizante de alto transito tipo Cerámica Lourdes o similar calidad. Dicho local estará provisto de instalación completa de electricidad y provisto de luminaria  led.

El techo de la caseta será de chapa a dos aguas, su estructura portante será de perfil tipo IPN de dimensiones a determinar por el adjudicatario, además estará provisto de aislante y chapa acanalada galvanizada.

El adjudicatario deberá conformar una nueva línea de oxígeno a cada camarote, teniendo en cuenta que cada uno estará provisto de dos camas, deberán dejar instaladas dos bocas de oxígeno y dos bocas para vacío.

El adjudicatario deberá proveer dos bombas cuyas especificaciones resulten acordes a la tarea a la cual serán sometidas en servicio. A su vez dispondrá de un lugar para alojarlas, teniendo en cuenta lo que sugiera la Inspección de tareas.

Según la distribución de camas en los Camarotes, se reubicarán los paneles cabecera tipo miniductos de cuatro bocas de gases medicinales (dos de oxígeno, y dos de vacío). Los mismos se colocarán empotrados a la pared sobre las cabeceras de las camas hospitalarias.

Las cañerías deberán encontrarse bajo los estándares de calidad establecidos por Norma. Los diámetros mínimos individuales se encuentran fijados en ½” para el caso de oxígeno, y de ¾” para el sistema de vacío. Serán tuberías de cobre tipo K sin costura rígida o de características similares,  resistentes a la presión, corrosión, temperatura, presencia de humedad o impurezas y riesgo de incendio.

Las tuberías deberán ser identificadas con etiquetas en distancias no mayores a 6 metros y derivaciones  en la que se indique el tipo de gas que distribuye, dirección y sentido del flujo y a su vez deberán ir pintadas con el color que indique el gas conducido. Según Normativa, los colores establecidos son los siguientes:

OXÍGENO: Verde

VACÍO: Blanco

Las redes de distribución estarán soportadas adecuadamente por medio de ganchos, platinas o ángulos fabricados totalmente en aluminio los cuales reúnan las propiedades de resistencia y calidad necesaria acorde con los diámetros utilizados y la longitud de las tuberías.

Los accesorios a utilizar como codos, reducciones, ramal Te y cambios de dirección serán sin costuras y deberán tener una adecuada limpieza, al igual que las cañerías, previa a su instalación.

Nota: La distribución de la red de gases medicinales deberá determinarse en Obra y estará a cargo de la Empresa.

2.6    6ta ETAPA.  Climatización.

El adjudicatario deberá proveer e instalar en cada uno de los camarotes y en el office equipos aire acondicionado frio/calor de 3000 frigorías.

Que, siendo que estos equipos  son para la  climatización de los camarotes de pacientes internados  y dadas las condiciones criticas de los mismos y a los fines de extremar los cuidados y brindarles una atención optima,  es que deberán  indefectiblemente contar con las siguientes características:  Filtro 3M que eliminan polvo microscópico, agentes alérgenos, olores, humo de tabaco e incluso ácaros, Eficiencia energética tipo A, sistema Power Cooling, programa de enfriado rápido y deshumidificación saludable que elimina la humedad del aire en el ambiente, y funcionamiento silencioso.

2.7    7ma ETAPA.  Tratamiento en puertas y ventanas.

El adjudicatario deberá tratar todas las puertas y ventanas que existen en la sala.

Deberá limpiar las superficies a tratar, luego restaurar con masilla para madera tipo Polacrin o de similares características, de forma tal de tapar huecos e imperfecciones en las aberturas de la sala.

Una vez que las superficies tratadas se secan, finalizar con un lijado suave  usando un taco para asegurar una superficie bien nivelada.

Luego pintar con esmalte sintético brillante para madera tipo Alba o de similares características,  con color a  designar, las manos que sean necesarias aplicar(a solo criterio de la inspección de tareas) para asegurar un acabado de buena calidad.

2.8    8va ETAPA.  Tratamiento de pisos.

El adjudicatario deberá pulir todos los pisos de la sala (pasillos, dependencias, camarotes), dejándolos limpios y brillosos.

Deberá eliminar rayones, manchas y otorgarle un aspecto más uniforme.

Una vez pulidos, deberá lustrarlos para dejarlos brillantes.

Especificaciones técnicas comunes

1.MATERIALES A UTILIZAR.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la INSPECCIÓN DE TAREAS. Debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será EL ADJUDICATARIO.

2. DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA.

- La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local por medio de la visita a la sala de infecciosas a reacondicionar. De esta manera el Oferente cotizará individualmente cada ítem/inciso/tarea componente del presente Anexo Técnico en concepto de provisión materiales y mano de obra.

- Las ofertas que no acompañen la documentación técnica solicitada en este punto y/o presenten materiales que no se adecuen a lo requerido, no cumplirán  con las especificaciones técnicas del presente pliego.

- El Oferente deberá presentar planilla de materiales a utilizar indicando características técnicas, marca y modelo.

- El Oferente deberá presentar folletería técnica de cada uno de los materiales mencionados en las especificaciones técnicas, si en un folleto aparece más de un artículo deberá resaltar o explicitar el que correspondiere.

- El oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

- El Oferente deberá presentar un profesional con incumbencias en el área a desarrollar, matriculado en Provincia de Buenos Aires y/o colegio de la Ingeniería Civil, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, con constancia de pago de matrícula vigente.

- El Oferente deberá adjuntar un Cronograma de Trabajos uno por cada renglón , en el cual indicará detalladamente cada uno de los rubros involucrados en las tareas, con sus correspondientes costos y porcentajes de avance, a los efectos de poder realizar un control periódico de los mismos.

- Antecedentes operativos: El Oferente deberá presentar constancias por la ejecución en los últimos tres (3) años de tareas similares a las proyectadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones. A modo de ejemplo se podrá presentar un listado que contenga información certera de clientes y contrataciones que haya realizado que permita obtener referencias del oferente

3. CERTIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TAREAS.

La visita al lugar de obra se efectuará con fecha límite hasta 48 hs. antes del día de apertura de la licitación en el horario de 10:00 a 12:00. Se coordinará con la jefatura del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (tel. 02932-489678), quien extenderá el correspondiente certificado de visita de obra. Como así también el Certificado de Seguridad e Higiene, que deberán coordinar con la División Higiene y Seguridad en el Trabajo y podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la fecha de apertura de la licitación.

4. PERSONAL INTERVINIENTE.

- A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el Adjudicatario asegurará en una compañía Argentina Aseguradora de Riesgos de Trabajo autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de esta tarea.

- Previo al inicio de la obra, se entregará a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO la nómina del personal citado en el párrafo anterior.

- Todas las pólizas de seguro con original, o  sus copias legalizadas, serán entregadas a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, antes de iniciarse las tareas, sin cuyo requisito no podrá iniciar la obra adjudicada.

5. PAUTAS DE REALIZACIÓN.

El Adjudicatario deberá cumplir con el programa ofertado y con las tareas complementarias que la DIRECCION del HOSPITAL PUERTO BELGRANO decida realizar directamente o por intermedio de otros Adjudicatarios, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección Técnica del HOSPITAL PUERTO BELGRANO, respecto al orden de ejecución de esos trabajos y las siguientes pautas:

- La vigilancia continua de la tarea, para prevenir robos, deterioros de los materiales, herramientas o equipos, estructuras u otros bienes propios o ajenos.

- Establecer un servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas ajenas a los trabajos, estos serán de exclusiva responsabilidad de la empresa. La responsabilidad subsistirá hasta la recepción final de la tarea y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. La dirección asignará el lugar para el obrador y baño químico. El adjudicatario tendrá en la zona de trabajo los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisorias que se requieran para la realización de los mismos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la tarea.

- En caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de los materiales y enseres, la decisión de la Inspección Técnica, será la determinante.

- Si el Adjudicatario experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros adjudicatarios, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección Técnica, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

- Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo dispuesto en las Cláusulas Particulares y Especificaciones Técnicas.

- Durante la ejecución de la tarea, el adjudicatario deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendrá al término de éstas. Debiendo colocar los contenedores a su cargo.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo a la Inspección Técnica, antes de iniciar/continuar con el trabajo correspondiente.

- Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por la Inspección Técnica, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las tareas.

- El Adjudicatario no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de las multas correspondientes por incumplimiento de contrato, según lo establece el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional, Resolución 834/2000 del Ministerio de Economía de la Nación.

- Se presentará Memoria Descriptiva y Cómputo y Presupuesto detallado de la obra (materiales y mano de obra) original y duplicado, así como el Plan de Trabajo. La falta de dicha documentación en la presentación de la oferta, será causa de desestimación de la misma.

- La  planilla  de cómputo  y presupuesto detallado de la labor – parte materiales – contendrá  la siguiente información:

- Cantidad de materiales.

- Unidades de medida.

- Marcas, modelos y tipo de materiales empleados, los cuales deberán contar con aprobación I.R.A.M.

- Dentro del plazo de ejecución establecido en la orden de compra, la empresa adjudicataria deberá cumplir con los trámites administrativos exigidos, como ser obtener pases de acceso a la Base Naval Puerto Belgrano, permisos, etc.

6. GARANTIAS.

- La garantía del trabajo será por término mínimo de tres  (3) años  a partir de la fecha de  recepción provisoria de la misma.

Durante el plazo de garantía, el adjudicatario será responsable de la conservación de las tareas y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del adjudicatario incluye la conservación de la labor, hasta la recepción definitiva de la misma. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, su precio deberá ser previamente convenido con la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitación.

- Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspección Técnica podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estarán a cargo del adjudicatario. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía , el adjudicatario deberá reparar o cambiar los trabajos defectuosos en el plazo que se fije, a contar desde su notificación por medio de telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de la Garantía de Adjudicación constituida oportunamente, la cual estará en poder del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, hasta que se produzca el vencimiento de la garantía ofrecida por los trabajos realizados.

- La DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO podrá contratar al margen del contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a  reclamo alguno, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente en esta licitación.

7. ENTREGA.

- El tiempo de ejecución de la tarea será de SESENTA (60) días hábiles a partir de la recepción/ notificación validad de la orden de Compra. Durante este lapso, la empresa adjudicataria deberá restaurar todo elemento o componente afectado, por defecto del producto aplicado y/o procedimiento inadecuado de la tarea.

- El Adjudicatario ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, tal cual se infiere en las especificaciones y los demás documentos del pliego, aunque en los croquis no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. Debiendo aclarar esta situación ante la Inspección Técnica, antes de iniciar tareas definitorias.

- La ejecución de los trabajos se realizará en el horario de trabajo señalado por la DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, de lunes a viernes de 08:00hs a 18:00hs. En casos excepcionales, se autorizará por escrito la ejecución de actividades los fines de semana, previa elección de un inspector para coordinación de las tareas programadas.

El Adjudicatario al finalizar la labor presentará a la División Planes del Departamento Mantenimiento toda Información técnica  (certificados de garantía de materiales, folletería de los materiales utilizados, etc.), según el criterio del Inspector de Obra.

- El Adjudicatario deberá indicar los datos personales del representante técnico Profesional Universitario Matriculado para control y toma de decisiones sobre los trabajos en ejecución. El citado representante, independientemente de permanecer en el sector de trabajo durante todo el horario de actividad de los operarios, deberá presentarse diariamente en el Departamento Mantenimiento entre las 11:00hs y 12:00hs para tomar contacto con el Inspector Técnico.

8. VISITA AL SECTOR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La visita al lugar de obra se efectuará con fecha límite hasta 48 hs. antes del día de apertura de la licitación en el horario de 10:00 a 12:00. Se coordinará con la Jefatura del Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (tel. 02932-489678), quien extenderá el correspondiente certificado de visita de obra.

9. ORGANOS DE CONTROL.

La DIRECCIÓN DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO verificará que:

- El adjudicatario facilite ampliamente el control de los trabajos, a la inspección de la misma,  Departamento Mantenimiento del  HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- El adjudicatario no podrá colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza.

- Durante el período que abarca la ejecución de las tareas pautadas en el presente pliego, el personal de la empresa tomará contacto diario con la oficina de la inspección técnica, a los efectos de entregar la planilla de control de personal, informando: Apellido y Nombre y horario de entrada y salida del mismo.

10. MULTAS Y OTROS GASTOS / COMPROMISOS.

- El adjudicatario y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la ejecución de las tareas. Será por cuenta del adjudicatario el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

- El adjudicatario asumirá los siguientes gastos:

- Gastos de servicios de salud, servicios de comida, transporte del personal, hospedajes, estadías, viáticos y gastos en general de la empresa, incluyendo transportes de los equipos, máquinas y herramientas.

- Planos, tramites de habilitación, honorarios y derechos por inscripciones y/o habilitaciones de cualquier orden ante organismos Nacionales, Provinciales, Municipales u Organizaciones Privadas con capacidad de intervención, según corresponda.

11. RECEPCION PROVISORIA.

La tarea será recibida provisionalmente por la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  cuando se encuentre terminada de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

Se verificará el estado de los trabajos y si no presentan fallas o solamente fallas menores subsanables durante el plazo de garantía, a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la obra quedará recibida provisionalmente, el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación, dejándose constancia de ello mediante la respectiva Acta.

En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de la infraestructura de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

Si las tareas no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de este Pliego y documentos anexos, y/o presenten fallas, a juicio de la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, esta podrá suspender la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la tarea se encuentre ejecutada de acuerdo al Pliego, esto a costa del ADJUDICATARIO.

A este efecto, se fijará un plazo para que los trabajos estén terminados, sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondieren, vencido el cual, se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.

Si el ADJUDICATARIO no corrige las fallas en el plazo acordado la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, podrá corregirlas con su propio personal, o el de terceros tomando los fondos necesarios del de garantía y/o de reparo.

De la recepción provisional se labrará un Acta en presencia del ADJUDICATARIO, rubricada por éste, o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación.

En dicha Acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En caso de que el ADJUDICATARIO  o su representante no concurrieren a las fechas fijadas por la INSPECCIÓN TÉCNICA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a presenciar el acto o de que no contestase la invitación, que deberá hacerse en forma fehaciente, la autoridad correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en Acta, de la citación y ausencia del ADJUDICATARIO y éste perderá todo su derecho a apelar por los resultados de la recepción.

12. RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en el Pliego de Bases y Condiciones, a solicitud del contratista, tendrá lugar la recepción definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado y del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la INSPECCION TECNICA DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional.

Si la tarea se encontrase en condiciones, se procederá a la recepción definitiva, dejándose constancia en el Acta respectiva, ello sin perjuicio de las responsabilidades del ADJUDICATARIO por el término de diez (10) años establecidos en el Art. 1646 del Código Civil.

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación.

Si el ADJUDICATARIO no corrigiere las fallas en el plazo acordado, se le aplicará la sanción de rescisión sin derecho resarcitorio alguno en su favor, la que operará sus efectos desde su comunicación al ADJUDICATARIO por "Carta Documento", sin perjuicio de que la REPARTICIÓN retenga del Fondo de Reparo o de la Garantía de Adjudicación o de ambas los montos económicos que estime equivalente al valor de las deficiencias advertidas y no subsanadas por el ADJUDICATARIO, procedimiento que éste acepta se practique.

Del Acta de Recepción deberá entregarse al ADJUDICATARIO una copia con las todas firmas intervinientes en la misma.

13) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DE LA TAREA.

- N º  telefónico / fax para contacto con representante técnico de la empresa.

- Domicilio comercial.

- Representante técnico “in situ”: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Representante técnico de la tarea: nombre y apellido; DNI; edad, Nº de cuil, etc.

- Personal a cargo de la empresa: nombre y apellido; DNI edad, Nº de cuil, etc.

- Carga horaria diaria.

- Listado de herramientas y equipos a ingresar por la empresa.

14) CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS.

- Se descarta terminantemente la utilización de materiales presentados en la oferta, en los cuales no se acredite su origen y que el mismo no esté homologado con certificación que se ajuste  a  Normas Nacionales.

- Los materiales autorizados contarán con sello de aprobación IRAM.

- Los materiales no descriptos y/o especificados en el presente deberán cumplir con los requisitos delineados y conocidos en el arte de la construcción, previo estudio y aprobación del  Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

- Los materiales reemplazados y/o extraídos durante la ejecución de las tareas descriptas serán entregados a la Inspección Técnica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  para su destino final.

- La ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones técnicas será controlada y aprobada por la Inspección Técnica del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, mediante Actas de Inspección de los trabajos semanales.

- La ejecución de las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones técnicas será ejecutada en forma completa, incluido las tareas asociadas u omitidas en la presente licitación, que garanticen el normal desenvolvimiento de la totalidad de las instalaciones, sistemas constructivos, equipos y demás elementos constructivos involucrados y/o asociados, de manera que permitan el cumplimiento de los objetivos técnicos y arquitectónicos propuestos.

- Limpieza del sector: El adjudicatario dispondrá en las inmediaciones del mismo, contenedores a su cargo, a los fines de depositar el rezago del material utilizado con su posterior retiro

# Text boxes

FOJA Nº

..............

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE