ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. MATERIAL A PROVEER: ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL MATERIAL.

ITEM 1: ACEITE ANTICONGELANTE MINERAL TIPO SUNISO 4GS.

El adjudicatario deberá proveer un aceite que sea químicamente estable para resistir la posible reacción con el refrigerante o cualquier otro material presente en el sistema. Qué posea estabilidad térmica para eliminar el exceso de residuos de carbón en los puntos calientes del compresor y bajo contenido de ceras para evitar la separación o floculación de ceras a partir de la mezcla aceite-refrigerante en los puntos de baja temperatura del sistema.

Bajo punto de congelación para evitar la separación en las líneas de refrigeración.

Alta fuerza dieléctrica que asegure  buenas propiedades aislantes; en las unidades herméticas la mezcla de aceite y refrigerante sirve como aislante entre el motor y el cuerpo del compresor.

Viscosidad apropiada incluso cuando se diluye con refrigerante, asegurando una película de gran espesor a temperaturas elevadas de operación y una buena fluidez en caso de condiciones por debajo de las líneas que se opera.

De acción no contaminante, que evite las ralladuras de las superficies de los cojinetes, el bloqueo de las líneas o las salidas de aceites, así como el deterioro en general.

ITEM 2: FREÓN TIPO 22.

Presentación: Envase 13.6 Kg.

Forma: gas licuado.

Color: claro, incoloro.

Punto de flamabilidad: No se quema.

Autoignición: > 632 ºC.

ITEM 3: Hierro de 8 mm.

Descripción: presentación en barra de 12 metros, sección circular, de diámetro 8 mm.

ITEM 4: HIERRO DE 6 mm.

Descripción: presentación en barra de 12 metros, sección circular, de diámetro 6 mm.

ITEM 5: TUBO LED.

De 16 /18 W.

1600 lumens.

Luz día o fría.

Vida útil 15000 hs.

220-240 V.

120 Cm.

Garantía 6 meses. Tipo Philips o similar calidad.

ITEM 6: LAMPARA LED.

De 14 W, tipo Philips o similar calidad.

Cuerpo aluminio.

Apertura lumínica 270 °.

Eficiencia energética clase A.

ITEM 7: LAMPARA LED.

De 12 W, tipo Philips o similar calidad.

Cuerpo aluminio.

Apertura lumínica 270 °.

Eficiencia energética clase A.

ITEM Nº 8: CABLES PARA ELECTRICIDAD.

Medida 2,5 mm2-color celeste-presentación rollo por 100 Mts. Tipo Prysmian o similar calidad.

ITEM Nº 9: CABLES PARA ELECTRICIDAD.

Medida 4 mm2-color marrón-presentación rollo por 100 Mts. Tipo Prysmian o similar calidad.

ITEM Nº 10: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Tipo bipolar - corriente nom 10a - norma din. Tipo siemens.

ITEM Nº 11: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Tipo bipolar - corriente nom 16a - norma din. Tipo siemens/sassin.

ITEM Nº 12: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.

Tipo bipolar - corriente nom 25a - norma din. Tipo siemens/sassin.

En todos los casos, el  material a proveer será nuevo sin uso.

# 2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local. El Oferente deberá presentar Certificado de entrega de muestra del material.

El Oferente deberá presentar folletería técnica de cada uno de los materiales mencionados en las especificaciones técnicas, si en un folleto aparece más de un artículo deberá resaltar o explicitar el que correspondiere.

El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

3 .ENTREGA.

La entrega del material se efectuará en el H.N.P.B. en el  Departamento Mantenimiento.

Entrega: cinco (5) días hábiles a partir de la recepción/notificación válida de la orden de compras.

La cantidad de producto suministrada será total. Bajo ningún aspecto se acepta faltante de alguno de los ítems mencionados en el presente anexo, ni compromiso de entrega en fechas posteriores a la pactada.

El costo del flete o traslado estará incluido en la oferta, bajo ningún aspecto el HNPB se responsabiliza por daños o pérdidas parciales o totales que puedan sufrir los materiales hasta ser depositados en el lugar destinado a tal fin y previamente indicado por las autoridades del HNPB.

El no cumplimiento de cualquiera de las pautas del presente Anexo Técnico habilitará al HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a efectuar las medidas / acciones que correspondan.

El ADJUDICATARIO y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la entrega. Será por cuenta del ADJUDICATARIO el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

4.   ENTREGA DE MUESTRA DE MATERIAL.

La  entrega de muestra de material se efectuará con fecha límite hasta 24 hs. hábiles antes del día de apertura de la licitación en el horario de 08:00 a 10:00 hs. Se coordinará con la Jefatura del Departamento Mantenimiento  del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (TEL. 02932-489678), quien extenderá el correspondiente CERTIFICADO DE ENTREGA DE MUESTRAS DE MATERIAL.

# Text boxes

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

FOJA Nº

..............