ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. MATERIAL A PROVEER

Los materiales a proveer serán de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Jefatura del Departamento Mantenimiento.

Debiendo ser llevados  en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será el proveedor.

Los materiales a proveer serán los siguientes:

ITEM 1: Removedor de pintura, presentación en gel por un litro.

Uso: remoción de pinturas en superficies varias.

Lavable.

Anticorrosivo

Superficies: barnices, lacas, látex, esmaltes de cualquier superficie.

ITEM 2: Látex para exterior, presentación envase por 20 litros color verde safari, tipo Alba o similar calidad.

Curado total 7 días. 
Temperatura de Aplicación: Mínima 5 °C, Máxima 35 °C.
Brillo: Mate.
Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años.
Rendimiento: 12 a 14m2 por litro y por mano. 
Diluyente y Limpieza: Agua.

Al presentar la muestra se deberá constatar que el tono verde safari coincida exactamente al existente en todas las paredes de las dependencias del Hospital Naval.

ITEM 3: Látex para exterior, presentación envase por 20 litros color blanco, tipo Alba o similar calidad.

Curado total 7 días. 
Temperatura de Aplicación: Mínima 5 °C, Máxima 35 °C.
Brillo: Mate.

Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años.
Rendimiento: 12 a 14m2 por litro y por mano. 
Diluyente y Limpieza: Agua.

ITEM 4: Esmalte sintético, presentación por 4 litros, color rojo.

Se requiere una fórmula que combine un esmalte de excelente acabado con componentes inhibidores de la corrosión, otorgándole al recubrimiento gran duración y un delicado acabado.

Terminación: brillante.

Dilución: Aguarrás Mineral.

Aplicación: Metal o madera, en superficies externas e internas.

Rendimiento: 10 m2 por litro y por mano.

Tipo: Casablanca.

ITEM 5: Aguarrás, presentación bidón por 5 litros.

ITEM 6: Pincel número 20, material cerda. Nuevo sin uso.

Tipo bambin, de cerda pura, de excelente calidad y terminación.

ITEM 7: Pincel número 30, material cerda, tipo brocha. Nuevo sin uso.

Tipo bambin, de cerda pura, de excelente calidad y terminación.

ITEM 8: Rodillo, material lana, largo 20 cm. Nuevo sin uso.

Pelo cortó o pelo largo para aplicación de pinturas, revestimientos y resinas (poliéster, epoxy, etc.). Tipo bambin.

ITEM 9: Rodillo, material goma espuma, largo 10 cm. Nuevo sin uso.

Rodillos de goma espuma (poliéster) de 10 cm -de alta densidad.

ITEM 10: Rodillo, material goma espuma, largo 17 cm. Nuevo sin uso.

Rodillos de goma espuma (poliéster) de 17 cm -de alta densidad.

# 2. MUESTRAS DE FOLLETERIA

El Oferente deberá presentar Certificado de  entrega de muestra del material (para los renglones que lo requieran).

El Oferente deberá presentar folletería técnica de cada uno de los materiales mencionados en las especificaciones técnicas, si en un folleto aparece más de un artículo deberá resaltar o explicitar el que correspondiere.

El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente licitación.

3. ENTREGA

La entrega del material se efectuará en el H.N.P.B. en el  DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO. El plazo será de 20 días hábiles a partir de la recepción/notificación valida de la orden de compra.

La cantidad de producto suministrada será total. Bajo ningún aspecto se acepta faltante de alguno de los ítems mencionados en el presente anexo, ni compromiso de entrega en fechas posteriores a la pactada.

El costo del flete o traslado estará incluido en la oferta, bajo ningún aspecto el HNPB se responsabiliza por daños o pérdidas parciales o totales que puedan sufrir los materiales hasta ser depositados en el lugar destinado a tal fin y previamente indicado por las autoridades del HNPB.

El no cumplimiento de cualquiera de las pautas del presente Anexo Técnico habilitará al HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a efectuar las medidas / acciones que correspondan.

El ADJUDICATARIO y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la entrega. Será por cuenta del ADJUDICATARIO el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

# Text boxes

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

FOJA Nº

..............