ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- FORMA DE COTIZAR:

De acuerdo con lo especificado con el ANEXO I (Punto 10.2) y en el ANEXO III que integran el presente pliego.

INSTRUMENTAL A INSTALAR:

2.1.      El ADJUDICATARIO deberá instalar el siguiente instrumental:

	UN (1) lector automático de placas microelisa

	DOS (2) lavadores automáticos de placas microelisa

	DOS (2) incubadores para placas microelisa

	El instrumental a proveer deberá estar acompañado de los manuales e instrucciones, los que deberán estar redactados en idioma español, en formato impreso y digital.

- El instrumental ofrecido, debe cumplir con los requisitos mínimos de performance detallados en el Apéndice 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES – al presente Anexo. El no cumplimiento con la performance mínima solicitada, será causal de desestimación automática.

	Serán sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, el transporte, instalación, seguro, servicio de mantenimiento, capacitación del personal operador (cubrimiento total de los gastos que ocasione formar al operador), y todo elemento que demande el instrumental, para su puesta en funcionamiento y durante el período que se extienda el alquiler.

	Junto a la oferta – a la apertura–, se deberá adjuntar folletería y toda la información que se considere necesaria para visualizar perfectamente los detalles de los equipos ofrecidos.

- El oferente deberá proveer la interfase correspondiente con el Sistema de Gestión actualmente instalado en el Departamento Bioquímica y la conexión con el Sistema Integrado Hospitalario.

- Los resultados de las lecturas de las técnicas microelisa deberán ser  recuperados en un formato digital accesible para consultas, independientemente del equipo lector instalado.

2.2.   El ADJUDICATARIO deberá incluir dentro del servicio de alquiler como mínimo:

- Una (1) PC según ETAP 2016 – PC-002.

- Una (1) Impresora Láser.

Este equipamiento debe cumplir con los requisitos mínimos de performance detallados en el Apéndice 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES – al presente Anexo. El no cumplimiento con la performance mínima solicitada, será causal de desestimación automática.

3.	REACTIVOS:

  - El ADJUDICATARIO deberá entregar sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO durante el período de vigencia de la presente contratación, la totalidad de los reactivos necesarios para procesar la cantidad de determinaciones que se detallan en el Apéndice 2 al presente ANEXO y los siguientes  insumos:

CUATRO (4) Resmas de Hojas A4.

UN (paquete por cinco unidades) Policubetas en U.

MIL (1000) Tubos con gel para suero de 7,5 ml.

SEIS MIL (6000) Tips amarillos con corona de 200 l.

TRESCIENTOS (300) Tips con corona de 300 l.

  - La entrega del material indicado en el párrafo precedente, será requerido en forma mensual por la DIVISIÓN HEMOTERAPIA  y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y las cantidades a suministrar surgirán de las necesidades que demande la mencionada División.

4.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL INSTRUMENTAL EN ALQUILER:

Los mantenimientos preventivos y correctivos (repuestos, mano de obra y viáticos) de toda la aparatología instalada, deberá ser sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

5.	SERVICIO TÉCNICO:

a.	El  Servicio Técnico deberá tener sede en un radio de distancia no mayor a CINCUENTA (50) kilómetros del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

b.	El Servicio Técnico deberá ser propio y en relación de dependencia del OFERENTE o de la firma representada, justificable con una certificación de Escribano Público Nacional, que manifieste expresamente dicho vínculo (en ningún caso podrán ser contratos con terceros, teniendo en cuenta que ante la ruptura de ese vínculo privado se vería afectada la relación contractual). Dicha certificación deberá ser entregada con la Oferta a la apertura.

c.	La cantidad mínima de ingenieros/técnicos que se deberá presentar es de UNA (1) persona. Se deberá entregar una planilla en donde conste: apellido y nombre de los ingenieros/técnicos, dirección del taller, teléfono fijo, móvil y fax, años de antigüedad de cada uno en la empresa, dirección de e-mail y documento de identidad de cada uno.

d.	El Servicio Técnico deberá realizar, por lo menos, una visita mensual en horario de 08:00 a 13:00 hs, de lunes a viernes, en días hábiles.

e.	Frente a una solicitud de Servicio Técnico, el mismo deberá presentarse en la División dentro de las SEIS (6) horas de haber recibido el llamado. En el caso de fines de semana y feriados, la respuesta del Servicio Técnico, deberá concretarse el primer día hábil antes de las 10:00 hs.

f.	A efectos de verificar el normal funcionamiento y manejo de la aparatología instalada, el personal que realiza el servicio técnico confeccionará una ficha de servicio técnico donde asentará fecha, hora y motivo de intervención del Servicio. La misma será firmada y sellada por el Jefe de la Sección correspondiente, quedando una copia para el Servicio técnico y otra para la División Hemoterapia y Banco de Sangre a fin de contar con un historial de funcionamiento para cada equipo.

APÉNDICE N° 1 AL ANEXO ”II”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

I - PRÓLOGO

Es condición excluyente, que los instrumentos ofertados sean nuevos, o remanufacturados a nuevos, con no más de CINCO (5) años de antigüedad desde su salida de fábrica como nuevo, y cada uno deberá estar certificado por medio de nota de la empresa fabricante.

Para la provisión de insumos, el ADJUDICATARIO, deberá tener un depósito local o zonal, teniendo en cuenta el transporte entre la ciudad donde se encuentra la casa matriz y la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

II- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- Lavadores:

1.	Que sean automáticos, programables para placas de microelisa.

2.	Que tengan posibilidad de lavar con soluciones diferentes.

3.	Que lleven a cabo control automático de ciclos de lavado, tiempo de remojo y

presión de dispensado.

4.	Que posean sensor de volumen para líquidos de lavado y para deshechos.

- Lector:

1.	Que sea automático para placas de microelisa.

2.	Que el tiempo de lectura sea de cómo mínimo de 5 segundos por placa.

3.	Que permita realizar lectura simple o bicromática.

4.	Que posea como mínimo 4 filtros de lectura.

- Incubadores

  - Que sean automáticos para placas de microelisa.

  - Que posean capacidad para incubar independientemente como mínimo 6 placas cada uno

- Pc según ETAP 2016 – CODIGO ETAP PC-002: Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

NOTA: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la Administración Pública Nacional..

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior, capacidad: 4 GB mínimo.

DISCO DURO

- Capacidad mínima: 500 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019.

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de PQS-001.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo. (10/100/1000 mbps)

CONSOLA

- Teclado:

- Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse:

- Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Monitor:

- MN-006 (LCD 18.5 a 19”)

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

OPCIONAL: 1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir):

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 7 Professional o superior, edición 32 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

- Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU.

- Impresora  Impresora Electrofotográfica Estándar CÓDIGO ETAP: PR-015

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 19 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos

- 10.000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión:

- PCL 5 o compatible superior

- PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- PostScript Level 3 o superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño:

- A4

- Oficio

- 150 hojas cortadas de 80 gr/m2.

Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá una capacidad de memoria de:

- 16 MB (mínimo).

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

- 5.000 impresiones por mes durante 6 (SEIS) meses.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

APÉNDICE N° 2 AL ANEXO “II”

ESPECIFICACIONES DE LOS REACTIVOS, RELACIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DETERMINACIONES  Y CANTIDAD DE DETERMINACIONES.

1. El ADJUDICATARIO deberá entregar sin cargo para el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO y como parte del instrumental a proveer en concepto de alquiler por el período de vigencia de la presente contratación, la totalidad de los reactivos necesarios para realizar la cantidad de determinaciones que se detallan en el punto CINCO (5) del presente Apéndice.

2. Los reactivos, deberán ser provistos por el ADJUDICATARIO en forma mensual dentro de las cantidades estipuladas. La DIVISIÓN HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, comunicará la frecuencia y cantidad a entregar por mes.

- Los reactivos para microtécnicas de ELISA deben ofrecer resultados que sean reproducibles en el tiempo, con estabilidad de color al finalizar el proceso de  la técnica y altamente sensibles para minimizar los riesgos de producirse resultados falsos negativos.

- Los reactivos entregados deberán poseer una fecha de vencimiento no inferior a OCHO (08) meses contados a partir de la fecha de recepción de los mismos por la División Hemoterapia y Banco de Sangre.

- CANTIDAD DE DETERMINACIONES SEMESTRALES:

| N° ORDEN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE DETERMINACIONES |
| --- | --- | --- |
| 1 | HVB Antígeno de Superficie ELISA | 480 |
| 2 | CHAGAS ELISA LISADO | 480 |
| 3 | HVC ELISA AG/AB | 480 |
| 4 | HVB CORE ELISA | 480 |
| 5 | HTLV I-II ELISA | 576 |
| 6 | CHAGAS RECOMB. ELISA | 384 |
| 7 | CHAGAS AGLUTINACION DE PARTICULAS | 100 |
| 8 | VDRL TEST | 250 |
| 9 | ROSA DE BENGALA | 500 |
| 10 | HIV AC 1 Y 2 incluyendo AC contra el Grupo O de VIH ELISA | 288 |
| 11 | HIV + p24 AG/AB ELISA | 288 |

# Text boxes

DEPARTAMENTO COMPRAS   Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS   Y CONTRATACIONES

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS   Y CONTRATACIONES