ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

NECESIDAD DE MANTENER EN ESTADO ÓPTIMO LOS EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

CONTRATAR SERVICIO PARA LA CALIBRACION ANUAL CORRECTIVA DE LAS MESAS DE ANESTESIA Y SUS ACCESORIOS.

EL ADJUDICATARIO DEBERA EJECUTAR TODAS LAS TAREAS QUE SE INDICAN A CONTINUACION, COMO ASI TAMBIEN CUALQUIER OTRA QUE AUNQUE NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE, SEA NECESARIA PARA LA PERFECTA TERMINACION DE LAS TAREAS Y EL PLENO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A SU FIN.

2. TAREAS A REALIZAR:

Calibración anual correctiva en las siguientes Mesas de Anestesia y sus componentes:

- 1(UNA) MESA DE ANESTESIA MARCA ADOX.

- 2 (DOS) MESAS DE ANESTESIA MARCA BAGUETTE.

- 1(UNA) MESA DE ANESTESIA MARCA ALYS V 1204.

2.1 MESA DE ANESTESIA MARCA ADOX.

MODELO AS 2000, SERIE 902-273.RESPIRADOR MARCA ADOX SP 702 Y MONITOR FEAS SERIE 9070.

CALIBRACION DE ACUERDO CON LAS NORMAS IRAM 4220-1, 4220-1-4,4220-2-12 Y 4220-2-13.

VERIFICACION DEL SISTEMA DE FLUJO GASEOSO Y COMPRESION.

RECAMBIO DE CANISTER DE CAL SODADA Y O`RINGS DE SELLADO DEL MISMO.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2.2 MESAS DE ANESTESIA MARCA BAGUETTE.

2.2.1 MODELO BAG 732, SERIE 1226.

RESPIRADOR NEUMOVENT 311 SERIE 1226.

MONITOR FEAS SERIE 90169.

CALIBRACION DE ACUERDO CON LAS NORMAS IRAM 4220-1, 4220-1-4,4220-2-12 Y 4220-2-13.

VERIFICACION DEL SISTEMA DE FLUJO GASEOSO Y COMPRESION.

RECAMBIO DE CANISTER DE CAL SODADA Y O`RINGS DE SELLADO DEL MISMO.

MANTENIMIENTO EXTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LA MESA CON PINTURA PLASTICA SIMIL ORIGINAL DE LAS PARTES DETERIORADAS.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2.2.2 MODELO BAG 732, SERIE 1225.RESPIRADOR NEUMOVENT 311 SERIE 1226.

RESPIRADOR NEUMOVENT 311.

MONITOR MULTIPARAMETRICO MCD 300 DAYNE.

OXICAPNOGRAFO NOVEMATRIX 80-2117-SNWW.

CALIBRACION DE ACUERDO CON LAS NORMAS IRAM 4220-1, 4220-1-4,4220-2-12 Y 4220-2-13.

VERIFICACION DEL SISTEMA DE FLUJO GASEOSO Y COMPRESION.

RECAMBIO DE CANISTER DE CAL SODADA Y O`RINGS DE SELLADO DEL MISMO.

MANTENIMIENTO EXTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LA MESA CON PINTURA PLASTICA SIMIL ORIGINAL DE LAS PARTES DETERIORADAS.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

2.3 MESA DE ANESTESIA MARCA ALYS V 1204.

MONITOR MULTIPARAMETRICO DAYNE MCD 300 SERIE 349-TA-67.

REVISAR QUE NO PRESENTE FUGAS DE AIRE EN CIRCUITO DE PACIENTE

CONTROLAR FUNCIONAMIENTO DE MONITOR.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

3. GARANTIA:

EL ADJUDICATARIO se deberá comprometer a otorgar la siguiente garantía:

Un (1) año de garantía por todo el trabajo realizado, los materiales y las partes especificas provistas.

# 4. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

4.1 La misma implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente el contenido de la licitación y obtenido informes de carácter local, y que por  medio de la visita  a los equipamientos en su lugar de instalación, les ha permitido comprobar el estado general y de funcionamiento de los mismos, debiendo indicar y presupuestar la eventual necesidad de realizar trabajos previos a la prestación del Servicio de calibración.

4.2 Los Oferentes deberán presentar:

- Fotocopia de habilitación municipal.

- Fotocopia de inscripción como proveedor de la provincia de Buenos Aires, en el rubro 73-150000.

- Listado del personal técnico de la empresa y su curriculum vitae.

- Listado de instrumental utilizado para mediciones y calibración.

- Acta de Inspección del equipo a reparar.

4.3 Antecedentes Operativos: El Oferente deberá presentar constancias verificables por la  ejecución en los últimos dos (2) años de tareas similares a las proyectadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, por importe similar o mayor al presupuestado. La falta de dicha documentación en la presentación de la oferta, será causa de desestimación de la misma. Se deja aclarado que la sola presentación de facturas y/o ordenes de compra por trabajos anteriores no cumplirá este requisito.

4.4 Deberán estar incluidos: Traslados, estadías, viáticos y gastos en general del personal de los Oferentes. Transportes de los equipos, máquinas y herramientas propias y eventuales traslados de los equipos, motivo de los mantenimientos previstos en el presente Pliego.

4.5 El Oferente deberá presentar en planilla los materiales a utilizar indicando características  técnicas y marca.

4.6 El Oferente deberá señalar durante el período de consultas (desde la Publicación hasta 4 días antes de la Apertura), cualquier error, omisión, o discrepancia, de cotas, cantidades, o conceptos en general, contenidos en la documentación de la presente

4.7 Deberán presentar en la División Electromedicina del Departamento Mantenimiento y Servicios Generales del H.N.P.B la muestra de cada elemento a ser reemplazado, así mismo los elementos defectuosos quedaran en poder del Hospital para su descargo.

5. CERTIFICACIÓN DE LAS TAREAS

La certificación de  las tareas, estará a cargo de la División Electromedicina del Departamento Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, la misma se realizará con una certificación final al concluir la tarea, según el Cómputo y Presupuesto presentado por la Empresa, ad referéndum del análisis y aprobación del mismo, por personal de la División  arriba mencionada.

6. PERSONAL INTERVINIENTE

El ADJUDICATARIO sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número como para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del presente Pliego de Bases y Condiciones. No podrá contratarse ningún tipo de actividad o tarea parcial o total con personal militar o civil en actividad de la ARMADA ARGENTINA, debiendo cumplir las siguientes pautas:

6.1 A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el ADJUDICATARIO asegurará en una compañía Argentina Aseguradora de Riesgos de Trabajo autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de esta tarea.

6.2 Previo al inicio de la tarea, entregará a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO la nómina del personal citado en el párrafo anterior.

6.3 Todas las pólizas de seguro con original, o  sus copias legalizadas, serán entregadas a la ARMADA ARGENTINA – División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, antes de iniciarse las tareas, sin cuyo requisito no podrá iniciar la tarea adjudicada.

7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

7.1 Para la ejecución de la reparación EL ADJUDICATARIO, deberá coordinar su visita con la división ELECTROMEDICINA del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, TEL (02932-489687) con una antelación no menor a 10 días hábiles, dentro del periodo que corresponda la asistencia técnica.

7.2 El ADJUDICATARIO se responsabiliza por los daños en los equipos descriptos cuando estos hayan sido motivados por culpa o negligencia de su personal y durante la ejecución de los trabajos motivo de la presente.

7.3 El ADJUDICATARIO del Servicio, entregará una Ficha de Servicio, dónde se asentará fecha, responsable técnico, tarea efectuada y detalle de repuestos  utilizados, entregando una constancia de la misma a la División Electromedicina del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO para su archivo historial.

7.4 El ADJUDICATARIO deberá respetar y hacer respetar a su personal todas las normas internas y de seguridad del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, debiendo contemplar en todo momento, las especiales características que rigen en una Institución de Salud, observando un comportamiento acorde a la  misma. A tales efectos deberá reemplazar, a solo pedido del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a cualquier dependiente y/o Personal de su Empresa que hubiere incumplido con tal obligación.

7.5 EL ADJUDICATARIO  no podrá agregar elementos adicionales del equipamiento objeto del presente pliego ni tampoco podrá introducir cambios en su forma de operación ni alterar el lugar de ubicación del equipamiento.

7.6 Presentará un seguro por responsabilidad civil por accidente. Ante cualquier tipo de incidente que ocurriere con un paciente, durante el estudio médico, por falla mecánica u otras anormalidades.

8. EXCLUSIONES:

8.1 El ADJUDICATARIO no cubrirá las reparaciones y/o cambios de repuestos que se refieren a fallas o daños causados por intervención de terceros no autorizados por el mismo, desperfectos por mal uso, fallas en los equipos de climatización, sobrecarga eléctrica, sobrecarga intencional del equipo, sabotaje, robo total o parcial, acción de roedores, derrumbes, inundación, derrame de agua sobre el equipamiento u incendio total o parcial del local dónde están instalados.

8.2 También se excluyen trabajos de pintura y reparaciones que no afecten   directamente en el funcionamiento de los equipos, accesorios, materiales operativos, materiales y mano de obra para reparaciones relacionadas con la instalación eléctrica y/o infraestructura exterior al equipamiento propiamente dicho.

9. PROVISION DE REPUESTOS:

9.1 El ADJUDICATARIO deberá incluir la provisión de repuestos con costos menores o iguales a PESOS TRES MIL ($3.000,00) sin cargos extras.

9.2 Para el caso en que los repuestos superen el valor de $3.000, el ADJUDICATARIO deberá informarlo a la autoridad competente, mediante un presupuesto en forma separada, debiendo ser aprobado por la autoridad competente  quien arbitrara los medios para adquirirlo. . Los repuestos deberán ser originales y tener una garantía de CIENTO VEINTE (120) días corridos a contar desde la fecha de su instalación en el equipamiento, excepto los elementos fungibles o sujetos a deterioro por desgaste natural.

9.3 Todos los tramites / gastos de importación, impuestos y tasas que graven a los repuestos, como así también del flete desde el lugar de arribo en el país al sitio de instalación, correrán por exclusiva cuenta del ADJUDICATARIO.

9.4  El ADJUDICATARIO, arbitrará todos los medios a su alcance a los efectos de minimizar la demora que implique la provisión del repuesto, si el mismo está en el país o su tiempo de llegada si hubiese que importarlo.

9.5 Aquellos repuestos o mecanismos que sean reemplazados por nuevos deberán ser entregados a la División Electromedicina del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO para su posterior descargo.

10. ACTUALIZACION Y MEJORAS DE INGENIERIA:

10.1 El presente servicio incluye además, la mano de obra y materiales necesarios para  la implementación de todas las modificaciones y actualización referidas a la seguridad y funcionamiento del equipo recomendadas por la fábrica. Estos cambios serán por cuenta del ADJUDICATARIO durante el periodo de cobertura del presente servicio en fechas mutuamente acordadas o coincidentes con las del mantenimiento preventivo.

Los trabajos de ajustes y calibración se realizaran de acuerdo a las exigencias y especificaciones de los fabricantes y con el instrumental adecuado a cada necesidad.

10.2 El HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO no podrá agregar elementos adicionales al equipo, introducir cambios en su operación o cambiar los lugares de ubicación, todo ello sin previa coordinación con  el ADJUDICATARIO.

11. MULTAS Y OTROS GASTOS / COMPROMISOS

El no cumplimiento de cualquiera de las pautas del presente Anexo Técnico habilitará al HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a efectuar las medidas / acciones que correspondan.

El ADJUDICATARIO y el personal a su cargo deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar de la ejecución de las tareas. Será por cuenta del ADJUDICATARIO el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

EL ADJUDICATARIO asumirá gastos en planos, tramites de habilitación, honorarios y derechos por inscripciones y/o habilitaciones de cualquier orden ante organismos Nacionales, Provinciales, Municipales u Organizaciones Privadas con capacidad de intervención, según corresponda.

12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS

N º  telefónico para contacto con representante técnico de la empresa.

Domicilio comercial.

Representante técnico de la empresa: nombre y apellido; DNI/LC/LE; edad, Nº de cuil, etc.

Representante técnico de las tareas: nombre y apellido; DNI/LC/LE; edad, Nº de cuil, etc.

Personal a cargo de la empresa: nombre y apellido; DNI/LC/LE; edad, Nº de cuil, etc.

Listado de herramientas y equipos a ingresar por la empresa.

13. VISITA AL SECTOR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La misma deberá efectuarse debido a que por el lugar físico donde se encuentra instalado el equipo en cuestión es necesario que los oferentes verifiquén personalmente el mismo, como así también recibir las indicaciones de la División Higiene y Seguridad.

Coordinar:

- Con la oficina del DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO (Tel. 02932-489680) la extensión  del Certificado de Visita al sector de ejecución de los trabajos, que se efectuará con fecha límite hasta 48 hs .hábiles antes del día de apertura de la contratación en el horario de 08:00 a 10.00.

- Con la oficina de la DIVISION HIGIENE Y SEGURIDAD (TEL.02932-489589), la extensión del correspondiente Certificado de Higiene y Seguridad en el trabajo que se efectuará con fecha límite hasta 48 hs. hábiles antes del día de apertura de la contratación en el horario de 08:00 a 10.00.

14. CONSIDERACIONES ESPECIALES

Deberá coordinar con el servicio de QUIROFANO del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO los requerimientos necesarios para llevar a cabo los trabajos de calibración de las Mesas de Anestesia, teniendo en cuenta la disponibilidad de acuerdo al servicio. Se preverá con una antelación no menor a 10 (diez) días hábiles el retiro de los equipos en cuestión para no entorpecer el desempeño de los servicios a los usuarios.

# Text boxes

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES

FOJA Nº

..............