# ANEXO II

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR:

- Certificado de habilitación municipal de las municipalidades de “Coronel de Marina Leonardo Rosales” y/o “Bahía Blanca”, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Ley Nº 7315/67 de la Provincia de Buenos Aires. No se aceptarán propuestas de oferentes que no posean habilitación de alguno de los municipios mencionados.

- Certificación de “Servicio Técnico Oficial” de las firmas 3-M ARGENTINA e INDUSTRIAS HOGNER.

Las certificaciones deberán ser presentadas por original; en caso contrario, deberán ser validadas por Escribano Público o por  el Señor Jefe de la la Unidad Operativa de Contrataciones de este Hospital.

2.- MANTENIMIENTO:

El servicio comprenderá el mantenimiento Preventivo y Correctivo durante un periodo de SEIS (6) meses, de CINCO (5) equipos de Esterilización, pertenecientes a la División Esterilización del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

El detalle de los equipos a mantener es el siguiente:

- Uno (1) Autoclave vapor de agua, marca HOGNER, Mod. 662b VL/SP VAP 5001 Medical. (Mant. Mensual)

- Una (1) Estufa de calor seco, marca HOGNER, compuesta por dos (2) módulos/equipos independientes. (Mant. Mensual)

- Una (1) Estufa de calor seco, marca FAETA. (Mant. Mensual)

- Una (1) Estufa de calor seco, marca LUFERMATIC. (Mant. Mensual)

- Un (1) Esterilizador de óxido de etileno, marca 3M, Mod. Sterivac 5XL-2001. (Mant. Semestral)

2.1.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Deberán efectuarse una visita mensual por el término de seis meses, a fin de realizar una inspección, prueba, verificación y corrección de fallas programadas de los equipos detallados como A, B, C y D.

El equipo E, Esterilizador de óxido de etileno, marca 3M, Mod. Sterivac 5XL-2001, requiere una sola visitas semestrales preventiva programada.

Las fechas y horarios serán pactadas previamente entre el ADJUDICATARIO y la División Esterilización del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

Comprenderá:

2.1.1.- Los controles eléctricos, electrónicos, mecánicos y ajustes según las normas del fabricante original.

2.1.2.- Comprobación del correcto funcionamiento del equipamiento, conforme a las normas del fabricante original.

2.1.3.- Desplatizado y limpieza técnica del equipamiento.

2.1.4.- Calibración y lubricación del equipamiento cuando corresponda.

2.1.5.- Presentación de documentación que avale los servicios prestados.

El tiempo estimado de duración de este servicio será de aproximadamente UN (1) día.

No obstante, este plazo estimado, el mismo estará sujeto a variaciones, atendiendo a los particulares requerimientos del equipamiento y a las contingencias que pudieran suceder eventualmente, las cuales serán a costo del ADJUDICATARIO.

2.2.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Comprenderá los trabajos necesarios para subsanar cualquier falla que se produzca en el equipamiento durante su operación normal.

La cantidad de prestaciones de este servicio de mantenimiento será ilimitada durante los SEIS (06) meses de duración establecido en el presente pliego.

Serán realizados a requerimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, los mismos podrán consistir en procedimientos temporales, mientras se busca una solución definitiva y se determina si se requieren recursos o partes adicionales, reanudándose tan pronto como se consigan dichas partes o recursos.

3.	PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

3.1.- La misma implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente el contenido de la Licitación y obtenido informes de carácter local y que por medio de la visita  opcional a los equipamientos en su lugar de instalación, les ha permitido comprobar el estado general y de funcionamiento de los mismos, debiendo indicar y presupuestar la eventual necesidad de realizar trabajos previos a la prestación del Servicio de Mantenimiento. La falta de visita no eximirá al oferente de sus responsabilidades en cuanto al conocimiento del equipamiento instalado y su estado de conservación.

4.-  PERSONAL INTERVINIENTE

4.1.- El ADJUDICATARIO solo empleara técnicos competentes autorizados en la especialidad, y en suficiente número como para que la ejecución de los trabajos sea regular y eficiente técnicamente. No podrá contratarse para el desarrollo de la actividad prevista, personal militar o civil de la ARMADA ARGENTINA.

4.2.- A fin de cubrir los riesgos por accidentes de trabajo, el ADJUDICATARIO tendrá asegurado en una compañía Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo autorizada, a todo el personal que emplee en la ejecución de las tareas de mantenimiento, debiendo concurrir el mismo munido de tal certificación al concurrir a realizar cada uno de los mantenimientos programados, debiendo presentar la misma en la oficina de la División Seguridad e Higiene del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

5.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

5.1.- El ADJUDICATARIO se responsabiliza por los daños en el equipo descrito, cuando estos hayan sido motivados por culpa o negligencia de su personal y durante la ejecución de los trabajos, motivo de la presente contratación.

5.2.- El ADJUDICATARIO del Servicio, llevará  una ficha de servicio, donde se asentarán fecha, responsable técnico, tarea efectuada y detalle de repuestos utilizados, de la cual se entregara constancia a la División Electromedicina del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

5.3.- El ADJUDICATARIO deberá respetar y hacer respetar a su personal todas las normas internas y de seguridad del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, debiendo contemplar en todo momento, las especiales características que rigen en una institución de salud, observando un comportamiento acorde a la misma. A tales efectos deberá reemplazar, a solo pedido del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO a cualquier dependiente y/o personal de su empresa que hubiere incumplido con tal obligación.

5.4.- No podrá agregar elementos adicionales del equipamiento objeto del presente pliego ni tampoco podrá introducir cambios en su forma de operación ni alterar el lugar de ubicación del equipamiento, salvo que sea resultante de una circular de mantenimiento mandatoria de la empresa fabricante del equipo, y previo acuerdo y autorización de la Dirección del Hospital.

6.- EXCLUSIONES

6.1.- El ADJUDICATARIO no cubrirá los servicios de mantenimiento, que surjan con motivo de cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Daños o desperfectos debido a negligencia, mal uso o manejo inadecuado del equipamiento en forma total o parcial por parte del personal del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, incluyendo su operación.

- Daños ocasionados por circunstancias o elementos que estén fuera de control del ADJUDICATARIO, y que den lugar a la reparación o sustitución de sus elementos que puedan resultar averiados.

- Casos de instalación total o parcial, reparación o cualquier intervención en el equipamiento, sus componentes o su software, efectuada por terceras personas no autorizadas por el ADJUDICATARIO.

- Daños surgidos por fallas en suministros eléctricos.

- Fallas en los equipos de climatización.

- Sobrecarga eléctrica accidental o intencional del equipamiento.

- Sabotaje.

- Robo total o parcial.

- Daños causados por roedores u otros animales o insectos.

- Derrumbes e inundación.

- Derrame de agua u otros líquidos sobre los equipamientos.

- Incendio parcial o total del local donde esta instalado el equipamiento o del equipamiento mismo.

- Uso de suministros y consumibles no recomendados por el fabricante.

6.2.- Quedan excluidos todos los trabajos siguientes: desmontaje, reformas y/o instalaciones del equipamiento.

7- PROVISIÓN DE REPUESTOS

7.1.- El ADJUDICATARIO deberá colocar repuestos menores a $ 500,00 sin cargos extras. Como ser rodamientos, integrados, resistencias, fusibles, o´rings, etc.

7.2.- Cuando para la reparación se requiera algún repuesto que supere la suma de $500, el adjudicatario deberá presentar el presupuesto a la autoridad competente quien  lo autorizara y arbitrara los medios para el pago de los mismos. Los repuestos deberán ser ORIGINALES y tener una garantía de CIENTO VEINTE (120) días a contar desde la fecha de su instalación en el equipamiento, excepto los elementos fungibles o sujetos a deterioro por desgaste natural.

7.3.- Todos los tramites/gastos de importación, impuestos y tasas que graven a los repuestos, como así también el flete desde el lugar de arribo en el país hasta el sitio de instalación, correrán por exclusiva cuenta del ADJUDICATARIO.

7.4.- El ADJUDICATARIO, arbitrará todos los medios a su alcance, a los efectos de minimizar la demora que implique la provisión del repuesto si el mismo esta en el país o su tiempo de llegada si hubiese que importarlo.

8.- CONSIDERACIONES ESPECIALES

Los trabajos de ajustes y calibración se realizarán de acuerdo a las exigencias y especificaciones de los fabricantes y con el instrumental adecuado a cada necesidad.

9.- ACTUALIZACIONES Y MEJORAS DE INGENIERIA

El presente servicio incluye además la mano de obra y materiales necesarios para la implementación de todas las modificaciones y actualizaciones referidas a seguridad y funcionamiento del equipo recomendadas por la fábrica. Estos cambios serán por cuenta del ADJUDICATARIO durante el periodo de cobertura del presente servicio, en fechas mutuamente acordadas o coincidentes con el mantenimiento. No estarán incluidos los accesorios, partes, software y/o subsistemas, ya sean agregados o en reemplazo de existentes (conocidos como ¨upgrades¨), que modifiquen la funcionalidad o características iniciales del equipamiento especificado. Tampoco se incluye la pintura ni las reparaciones que no afecten directamente el funcionamiento del equipamiento, accesorios, materiales y mano de obra para reparaciones relacionadas con las instalaciones eléctricas y/o local de instalación y/o infraestructura exterior al equipamiento propiamente dicho.

10.- RESPONSABILIDAD.

El ADJUDICATARIO se limitará a la ejecución de la prestación de los servicios de mantenimiento objeto del presente pliego. No responderá por fallas causadas directamente por el personal del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO o por el tiempo en que el equipamiento quedase detenido por eventuales fallas causadas por el personal precedentemente mencionado. Responderá cuando el equipamiento quede fuera de servicio por fallas/averías producidas por su personal designado.

11.- HORARIOS DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTOS

11.1.- En el marco del mantenimiento preventivo, una vez programada entre las partes las fechas de ejecución, los mismos se cumplirán dentro del horario normal, (Lunes a Viernes) de 0800 a 1800 hs.

11.2.- En el marco del mantenimiento correctivo, en un lapso de tiempo máximo de UNA (1) hora hábil, una vez recibida la comunicación fehaciente de falla del equipo, el ADJUDICATARIO, se comunicará con los usuarios, con el fin de clarificar o subsanar el problema.

En caso que una intervención en el sitio sea necesaria, se tendrá que trasladar un técnico hasta el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, en un tiempo máximo de DIEZ (10) horas hábiles. Entiéndase por horas hábiles únicamente las ocurridas de lunes a viernes de 0800 a 1800 hs.

Si esta solicitud fuera recibida en días inhábiles (Sábados, Domingos y/o Feriados), el ADJUDICATARIO deberá prestar el servicio dentro de las primeras OCHO (8) horas de recibida la comunicación. Cuando a requerimiento del HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO, los trabajos de mantenimiento correctivo debieran de realizarse en días u horas inhábiles, el ADJUDICATARIO presupuestará los trabajos y/o valores adicionales, debiendo el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO aceptar esto en forma previa a los trabajos.

11.3.- A fin de cumplir las tareas de mantenimiento especificadas en el Punto 2 y para los casos de verificación del estado, el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO facilitará el acceso al mismo, a especialistas, técnicos, operarios o personal designado por el ADJUDICATARIO, dentro del horario normal indicado en el punto 11.1 precedente.

11.4.- El HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO  se obliga a proporcionar al ADJUDICATARIO todas las facilidades necesarias para la prestación del servicio de mantenimiento tales como la habilitación y despeje de los lugares donde se ha de prestar los mismos y la provisión de un lugar para depósitos de equipos, instrumentos, repuestos y demás elementos.

12.- PUESTA EN VIGENCIA DEL MANTENIMIENTO

El servicio comenzará a regir a partir de la emisión de la Orden de Compra correspondiente al presente contrato.

# Text boxes

HERNAN JOSE CANTELMI

CAPITAN DE CORBETA CONTADOR

JEFE

DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES