PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. |
| --- |
| Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00 |
| Nº de Expediente: CUDAP-EXPPNA: S02 – 46834 | Ejercicio: 2017 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº: 001 | Ejercicio: 2018 |
| Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL. |
| Modalidad: LLAVE EN MANO. |
| Rubro: 24 – EQUIPOS. |
| Objeto: ADQUISICION DE MODULOS HABITACIONALES TRANSPORTABLES. |
| Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00). |
| Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: En la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas. |
| Correo Electrónico Institucional para comunicaciones e impugnaciones de los Interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes: adya@prefecturanaval.gov.ar. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.53 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 08 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 09:00 HORAS. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº DE RENG. | CANT. | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 439-09369-00012 Adquisición de Módulos Habitacionales Transportables- Tipo Dormitorio con Baño. | Unidad |

Características Generales del Módulo Habitacional - Tipo Dormitorio con Baño

Módulo tipo Dormitorio con Baño: El objeto de la presente es contratar la provisión de MÓDULOS HABITACIONALES TRANSPORTABLES, a ser entregados en el predio de la Prefectura que se indica. Los módulos podrán ser del tipo “MOBILBOX”, “INSIDEBOX”, “ECOSAN” o equivalentes de igual o superior calidad. Los módulos se construirán en el taller que disponga el Adjudicatario en un todo de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y PLANOS, debiendo ajustarse a la normativa vigente y ejecutarse con total prolijidad. Se agregan al presente los Planos Nº1, 2 y 3 donde se grafican con carácter orientativo, las dimensiones, comodidades y distribución de cada uno de los módulos. Los cuales se deberán ajustar en función del sistema adoptado. Las dimensiones aproximadas de cada módulo deberán ser: Longitud 6,00 a 6,10 metros, ancho 2,40 a 2,50 metros y altura 2,60 a 2,70 metros, con lo que resultará una superficie del orden de 14,40 a 15,25 metros cuadrados. La estructura del módulo será de acero autoportante, con una rigidez tal que permita su carga, transporte y montaje sobre sus puntos extremos, sin registrar deformaciones. Tendrá protexión anticorrosiva y esmalte de terminación. Los cerramientos exteriores y la cubierta serán conformados por paneles tipo ”sándwich” cuyos espesores estarán comprendidos entre los 50 y 100 milímetros. El aislamiento interno, con un mínimo de 2 pulgadas de espesor, estará conformado por poliuretano inyectado, placa de poliuretano rígido, lana de vidrio o poliestireno expandido. El diseño del sistema deberá garantizar la estanqueidad de los locales y la ausencia de filtraciones de agua. La cubierta y los paramentos externos serán de chapa lisa o moldurada, pudiendo ser galvanizada prepintada al horno o con pintura epoxi. Los paramentos interiores podrán ser en chapa galvanizada pintada, placas de terciado revestidas en melamina o con pintura sintética. En los sanitarios serán de chapa galvanizada prepintada o PVC, resistentes a la humedad. Los cielorrasos podrán ser de vainillas de PVC o de los mismos materiales especificados para los paramentos internos. Los pisos podrán ser de goma lisa / moldurada o bien vinílicos para alto tránsito, convenientemente adheridos a placas de terciado fenólico de 25 milímetros de espesor, atornillados a los largueros y travesaños metálicos.

-2-						---///

///---

Las puertas exteriores serán de doble chapa inyectadas en poliuretano o construidas en aluminio prepintado de color blanco, en todos los casos con herrajes completos y cerradura doble paleta. Los aventanamientos serán de alta prestación, con doble vidriado hermético, pudiendo estar construidos en PVC o perfilería de aluminio prepintado color blanco. La apertura de las ventanas será del tipo proyectante o corrediza, según convenga en cada caso. En todos los casos se instalarán con contramarcos y/o molduras para una correcta terminación. Se proveerán cortinas enrollables de PVC o rejas de protección combinadas con un dispositivo interno de oscurecimiento. Cada módulo deberá contar con su respectiva instalación eléctrica, acorde la normativa vigente en la materia, pudiendo conectarse mediante una ficha externa macho, resistente a la intemperie, del tipo “Steck” o equivalente de igual o superior calidad. Se proveerá por cada módulo, un tablero seccional para alimentar los tomacorrientes, la iluminación, el equipo de aire acondicionado y el termotanque eléctrico, de corresponder. Este tablero dispondrá de un interruptor termomagnético general, un disyuntor diferencial y un interruptor termomagnético por cada uno de los circuitos. Los conductores serán normalizados y embutidos en cañerías y cajas que se dispondrán en trazados compatibles con el diseño del módulo. La iluminación se realizará mediante artefactos con cuerpos y difusores de policarbonato estancos, lámparas de tipo tubo fluorescentes, montadas sobre zócalos, con balastos electrónicos y sus equipos completos. La climatización de cada módulo se realizará con un artefacto de aire acondicionado, frío- calor, tipo Split con una capacidad indicativa de 3.000 fr./cal. a instalarse prolijamente, la unidad interna próxima al cielorraso y la externa sobre ménsulas en el extremo del módulo. Para la instalación sanitaria se respetarán las siguientes pautas. Las cañerías cloacales tendrán posiciones compatibles con el sistema constructivo adoptado, debiendo rematar en un único caño de diámetro 110 milímetros para su futura conexión a cloaca externa. Las cañerías serán de polipropileno sanitario con uniones aseguradas por juntas sintéticas de doble labio, tipo “Awaduct” o equivalentes de igual o superior calidad. La provisión de agua fría y caliente, se realizará mediante cañerías con accesorios termofusionables del tipo “Aqua-sistem” o equivalentes de igual o superior calidad. Por cada módulo con servicio sanitario se proveerá un termotanque eléctrico de la capacidad adecuada. Como prevenciones en caso de incendio, se proveerá e instalará por cada módulo, un extinguidor de polvo químico tipo triclase ABC con 5 Kg. de capacidad y un letrero reglamentario sobre el dintel de la puerta de salida. Detalle del Equipamiento: Cada módulo se entregará además con el siguiente equipamiento: 1(un) inodoro tipo pedestal en loza esmaltada blanca con depósito tipo mochila y asiento. 1 (un) lavatorio con pie en losa esmaltada blanca con grifería de bronce cromado. 1 (una) ducha con grifería de bronce cromado y receptáculo de acero porcelanizado o PRFV, con cortina plástica de baño. 1 (un) juego de accesorios compuesto por 2 (dos) jaboneras, portarrollo, toallero y 2 (dos) perchas. 1 (un) espejo sobre el lavatorio. 1 (un) termotanque eléctrico con capacidad no inferior a 50 litros. 2 (dos) camas cucheta o superpuestas en madera, de dimensiones estándar, con sus respectivos colchones. 2 (dos) roperos en placas de melamina, con 80 / 90 cm. de frente, 55 / 60 cm. de profundidad y 180 cm. de altura, tabicados al medio, con puertas independientes cada una con su cerradura. 2 (dos) sillas tapizadas en cuerina de color negro.

| Nº DE RENG. | CANT. | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 439-09369-00012 Adquisición de Módulo Habitacional Transportable- Tipo Oficina con Baño. | Unidad |

Características Generales del Módulo Habitacional - Tipo Oficina con Baño

Módulo tipo Oficina con Baño: El objeto de la presente es contratar la provisión de un MÓDULO HABITACIONAL TRANSPORTABLE, a ser entregado en el predio de la Prefectura que se indica. El módulo podrá ser del tipo “MOBILBOX”, “INSIDEBOX”, “ECOSAN” o equivalente de igual o superior calidad. El módulo se construirá en el taller que disponga el Adjudicatario en un todo de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y PLANOS, debiendo ajustarse a la normativa vigente y ejecutarse con total prolijidad. Se agregan al presente los Planos Nº1, 2 y 3 donde se grafican con carácter orientativo, las dimensiones, comodidades y distribución de cada uno de los módulos. Los cuales se deberán ajustar en función del sistema adoptado. Las dimensiones aproximadas de cada módulo deberán ser: Longitud 6,00 a 6,10 metros, ancho 2,40 a 2,50 metros y altura 2,60 a 2,70 metros, con lo que resultará una superficie del orden de 14,40 a 15,25 metros cuadrados. La estructura del módulo será de acero autoportante, con una rigidez tal que permita su carga, transporte y montaje sobre sus puntos extremos, sin registrar deformaciones. Tendrá protexión anticorrosiva y esmalte de terminación. Los cerramientos exteriores y la cubierta serán conformados por paneles tipo ”sándwich” cuyos espesores estarán comprendidos entre los 50 y 100 milímetros. El aislamiento interno, con un mínimo de 2 pulgadas de espesor, estará conformado por poliuretano inyectado, placa de poliuretano rígido, lana de vidrio o poliestireno expandido. El diseño del sistema deberá garantizar la estanqueidad de los locales y la ausencia de filtraciones de agua. La cubierta y los paramentos externos serán de chapa lisa o moldurada, pudiendo ser galvanizada prepintada al horno o con pintura epoxi. Los paramentos interiores podrán ser en chapa galvanizada pintada, placas de terciado revestidas en melamina o con pintura sintética. En el sanitario será de chapa galvanizada prepintada o PVC, resistentes a la humedad. Los cielorrasos podrán ser de vainillas de PVC o de los mismos materiales especificados para los paramentos internos. Los pisos podrán ser de goma lisa / moldurada o bien vinílicos para alto tránsito, convenientemente adheridos a placas de terciado fenólico de 25 milímetros de espesor, atornillados a los largueros y travesaños metálicos.

-3-						---///

///---

Las puertas exteriores serán de doble chapa inyectadas en poliuretano o construidas en aluminio prepintado de color blanco, en todos los casos con herrajes completos y cerradura doble paleta. Los aventanamientos serán de alta prestación, con doble vidriado hermético, pudiendo estar construidos en PVC o perfilería de aluminio prepintado color blanco. La apertura de las ventanas será del tipo proyectante o corrediza, según convenga en cada caso. En todos los casos se instalarán con contramarcos y/o molduras para una correcta terminación. Se proveerán cortinas enrollables de PVC o rejas de protección combinadas con un dispositivo interno de oscurecimiento. Este módulo deberá contar con su respectiva instalación eléctrica, acorde la normativa vigente en la materia, pudiendo conectarse mediante una ficha externa macho, resistente a la intemperie, del tipo “Steck” o equivalente de igual o superior calidad. Se proveerá por cada módulo, un tablero seccional para alimentar los tomacorrientes, la iluminación, el equipo de aire acondicionado y el termotanque eléctrico. Este tablero dispondrá de un interruptor termomagnético general, un disyuntor diferencial y un interruptor termomagnético por cada uno de los circuitos. Los conductores serán normalizados y embutidos en cañerías y cajas que se dispondrán en trazados compatibles con el diseño del módulo. La iluminación se realizará mediante artefactos con cuerpos y difusores de policarbonato estancos, lámparas de tipo tubo fluorescentes, montadas sobre zócalos, con balastos electrónicos y sus equipos completos. La climatización del módulo se realizará con un artefacto de aire acondicionado, frío- calor, tipo Split con una capacidad indicativa de 3.000 fr./cal. a instalarse prolijamente, la unidad interna próxima al cielorraso y la externa sobre ménsulas en el extremo del módulo. Para la instalación sanitaria se respetarán las siguientes pautas. Las cañerías cloacales tendrán posiciones compatibles con el sistema constructivo adoptado, debiendo rematar en un único caño de diámetro 110 milímetros para su futura conexión a cloaca externa. Las cañerías serán de polipropileno sanitario con uniones aseguradas por juntas sintéticas de doble labio, tipo “Awaduct” o equivalentes de igual o superior calidad. La provisión de agua fría y caliente, se realizará mediante cañerías con accesorios termofusionables del tipo “Aqua-sistem” o equivalentes de igual o superior calidad. Por cada módulo con servicio sanitario se proveerá un termotanque eléctrico de la capacidad adecuada. Como prevenciones en caso de incendio, se proveerá e instalará por cada módulo, un extinguidor de polvo químico tipo triclase ABC con 5 Kg. de capacidad y un letrero reglamentario sobre el dintel de la puerta de salida. DETALLE DEL EQUIPAMIENTO: El módulo se entregará además con el siguiente equipamiento: 1(un) inodoro tipo pedestal en loza esmaltada blanca con depósito tipo mochila y asiento. 1 (un) lavatorio con pie en losa esmaltada blanca con grifería de bronce cromado. 1 (una) ducha con grifería de bronce cromado y receptáculo de acero porcelanizado o PRFV, con cortina plástica de baño. 1 (un) juego de accesorios compuesto por 2 (dos) jaboneras, portarrollo, toallero y 2 (dos) perchas. 1 (un) espejo sobre el lavatorio. 1 (un) termotanque eléctrico con capacidad no inferior a 50 litros. ). 1 (un) ropero en placas de melamina, con 80 / 90 cm. de frente, 55 / 60 cm. de profundidad y 180 cm. de altura, tabicado al medio, con puertas independientes cada una con cerradura. 2 (dos) escritorios construidos en placas enchapadas en melamina, con 120/140 cm. de largo y 70 cm. de profundidad, con cajonera. 2 (dos) muebles tipo biblioteca baja, con 90/100 cm. de largo y 45 cm. de profundidad, misma línea y construcción que los escritorios. 4 (Cuatro) sillas operativas con base giratoria y ruedas, tapizadas en cuerina de color negro.

| Nº DE RENG. | CANT. | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 439-09369-00012 Adquisición de Módulo Habitacional Transportable- Tipo Oficina con Cocina. | Unidad |

Características Generales del Módulo Habitacional - Tipo Oficina con Cocina

Módulo tipo Oficina con Cocina: El objeto de la presente es contratar la provisión de un MÓDULO HABITACIONAL TRANSPORTABLE, a ser entregado en el predio de la Prefectura que se indica. El módulo podrá ser del tipo “MOBILBOX”, “INSIDEBOX”, “ECOSAN” o equivalente de igual o superior calidad. El módulo se construirá en el taller que disponga el Adjudicatario en un todo de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y PLANOS, debiendo ajustarse a la normativa vigente y ejecutarse con total prolijidad. Se agregan al presente los Planos Nº1, 2 y 3 donde se grafican con carácter orientativo, las dimensiones, comodidades y distribución de cada uno de los módulos. Los cuales se deberán ajustar en función del sistema adoptado. Las dimensiones aproximadas de cada módulo deberán ser: Longitud 6,00 a 6,10 metros, ancho 2,40 a 2,50 metros y altura 2,60 a 2,70 metros, con lo que resultará una superficie del orden de 14,40 a 15,25 metros cuadrados. La estructura del módulo será de acero autoportante, con una rigidez tal que permita su carga, transporte y montaje sobre sus puntos extremos, sin registrar deformaciones. Tendrá protexión anticorrosiva y esmalte de terminación. Los cerramientos exteriores y la cubierta serán conformados por paneles tipo ”sándwich” cuyos espesores estarán comprendidos entre los 50 y 100 milímetros. El aislamiento interno, con un mínimo de 2 pulgadas de espesor, estará conformado por poliuretano inyectado, placa de poliuretano rígido, lana de vidrio o poliestireno expandido. El diseño del sistema deberá garantizar la estanqueidad de los locales y la ausencia de filtraciones de agua. La cubierta y los paramentos externos serán de chapa lisa o moldurada, pudiendo ser galvanizada prepintada al horno o con pintura epoxi. Los paramentos interiores podrán ser en chapa galvanizada pintada, placas de terciado revestidas en melamina o con pintura sintética. En la cocina serán de chapa galvanizada prepintada o PVC, resistentes a la humedad. Los cielorrasos podrán ser de vainillas de PVC o de los mismos materiales especificados para los paramentos internos. Los pisos podrán ser de goma lisa / moldurada o bien vinílicos para alto tránsito, convenientemente adheridos a placas de terciado fenólico de 25 milímetros de espesor, atornillados a los largueros y travesaños metálicos.

-4-						---///

///---

Las puertas exteriores serán de doble chapa inyectadas en poliuretano o construidas en aluminio prepintado de color blanco, en todos los casos con herrajes completos y cerradura doble paleta. Los aventanamientos serán de alta prestación, con doble vidriado hermético, pudiendo estar construidos en PVC o perfilería de aluminio prepintado color blanco. La apertura de las ventanas será del tipo proyectante o corrediza, según convenga en cada caso. En todos los casos se instalarán con contramarcos y/o molduras para una correcta terminación. Se proveerán cortinas enrollables de PVC o rejas de protección combinadas con un dispositivo interno de oscurecimiento. Este módulo deberá contar con su respectiva instalación eléctrica, acorde la normativa vigente en la materia, pudiendo conectarse mediante una ficha externa macho, resistente a la intemperie, del tipo “Steck” o equivalente de igual o superior calidad. Se proveerá por cada módulo, un tablero seccional para alimentar los tomacorrientes, la iluminación, el equipo de aire acondicionado y el termotanque eléctrico. Este tablero dispondrá de un interruptor termomagnético general, un disyuntor diferencial y un interruptor termomagnético por cada uno de los circuitos. Los conductores serán normalizados y embutidos en cañerías y cajas que se dispondrán en trazados compatibles con el diseño del módulo. La iluminación se realizará mediante artefactos con cuerpos y difusores de policarbonato estancos, lámparas de tipo tubo fluorescentes, montadas sobre zócalos, con balastos electrónicos y sus equipos completos. La climatización del módulo se realizará con un artefacto de aire acondicionado, frío- calor, tipo Split con una capacidad indicativa de 3.000 fr./cal. a instalarse prolijamente, la unidad interna próxima al cielorraso y la externa sobre ménsulas en el extremo del módulo. Para la instalación sanitaria se respetarán las siguientes pautas. Las cañerías cloacales tendrán posiciones compatibles con el sistema constructivo adoptado, debiendo rematar en un único caño de diámetro 110 milímetros para su futura conexión a cloaca externa. Las cañerías serán de polipropileno sanitario con uniones aseguradas por juntas sintéticas de doble labio, tipo “Awaduct” o equivalentes de igual o superior calidad. La provisión de agua fría y caliente, se realizará mediante cañerías con accesorios termofusionables del tipo “Aqua-sistem” o equivalentes de igual o superior calidad. Para la cocina se proveerá un termotanque eléctrico de la capacidad adecuada. Como prevenciones en caso de incendio, se proveerá e instalará por cada módulo, un extinguidor de polvo químico tipo triclase ABC con 5 Kg. de capacidad y un letrero reglamentario sobre el dintel de la puerta de salida. DETALLE DEL EQUIPAMIENTO: El módulo se entregará además con el siguiente equipamiento: 1 (una) mesada de acero inoxidable con pileta de cocina integrada del mismo material, con grifería de bronce cromado tipo monocomando. 1 (un) anafe eléctrico de 2 hornallas. 1 (un) mueble bajo mesada con estructura de madera y placas de melamina color blanco, con cajonera, estante interno, puertas y herrajes completos. 1 (una) heladera convencional con 60 cm. de frente. 1 (un) termotanque eléctrico con capacidad no inferior a 50 litros. 1 (un) ropero en placas de melamina, con 80 / 90 cm. de frente, 55 / 60 cm. de profundidad y 180 cm. de altura, tabicado al medio, con puertas independientes cada una con cerradura. 2 (dos) escritorios construidos en placas enchapadas en melamina, con 120/140 cm. de largo y 70 cm. de profundidad, con cajonera. 2 (dos) muebles tipo biblioteca baja, con 90/100 cm. de largo y 45 cm. de profundidad, misma línea y construcción que los escritorios. 4 (Cuatro) sillas operativas con base giratoria y ruedas, tapizadas en cuerina de color negro.

| Nº DE RENG. | CANT. | DESCRIPCION DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 439-09369-00012 Adquisición de Módulo Habitacional Transportable- Tipo Multipropósito. | Unidad |

Características Generales del Módulo Habitacional - Tipo Multipropósito

Módulo tipo Multipropósito: El objeto de la presente es contratar la provisión de un MÓDULO HABITACIONAL TRANSPORTABLE, a ser entregado en el predio de la Prefectura que se indica. El módulo podrá ser del tipo “MOBILBOX”, “INSIDEBOX”, “ECOSAN” o equivalente de igual o superior calidad. El módulo se construirá en el taller que disponga el Adjudicatario en un todo de acuerdo con las presentes ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y PLANOS, debiendo ajustarse a la normativa vigente y ejecutarse con total prolijidad. Se agregan al presente los Planos Nº1, 2 y 3 donde se grafican con carácter orientativo, las dimensiones, comodidades y distribución de cada uno de los módulos. Los cuales se deberán ajustar en función del sistema adoptado. Las dimensiones aproximadas de cada módulo deberán ser: Longitud 6,00 a 6,10 metros, ancho 2,40 a 2,50 metros y altura 2,60 a 2,70 metros, con lo que resultará una superficie del orden de 14,40 a 15,25 metros cuadrados. La estructura del módulo será de acero autoportante, con una rigidez tal que permita su carga, transporte y montaje sobre sus puntos extremos, sin registrar deformaciones. Tendrá protexión anticorrosiva y esmalte de terminación. Los cerramientos exteriores y la cubierta serán conformados por paneles tipo”sándwich” cuyos espesores estarán comprendidos entre los 50 y 100 milímetros. El aislamiento interno, con un mínimo de 2 pulgadas de espesor, estará conformado por poliuretano inyectado, placa de poliuretano rígido, lana de vidrio o poliestireno expandido. El diseño del sistema deberá garantizar la estanqueidad de los locales y la ausencia de filtraciones de agua. La cubierta y los paramentos externos serán de chapa lisa o moldurada, pudiendo ser galvanizada prepintada al horno o con pintura epoxi. Los paramentos interiores podrán ser en chapa galvanizada pintada, placas de terciado revestidas en melamina o con pintura sintética. Los cielorrasos podrán ser de vainillas de PVC o de los mismos materiales especificados para los paramentos internos. Los pisos podrán ser de goma lisa / moldurada o bien vinílicos para alto tránsito, convenientemente adheridos a placas de terciado fenólico de 25 milímetros de espesor, atornillados a los largueros y travesaños metálicos.

-5-						---///

///---

Las puertas exteriores serán de doble chapa inyectadas en poliuretano o construidas en aluminio prepintado de color blanco, en todos los casos con herrajes completos y cerradura doble paleta. Los aventanamientos serán de alta prestación, con doble vidriado hermético, pudiendo estar construidos en PVC o perfilería de aluminio prepintado color blanco. La apertura de las ventanas será del tipo proyectante o corrediza, según convenga en cada caso. En todos los casos se instalarán con contramarcos y/o molduras para una correcta terminación. Se proveerán cortinas enrollables de PVC o rejas de protección combinadas con un dispositivo interno de oscurecimiento. Este módulo deberá contar con su respectiva instalación eléctrica, acorde la normativa vigente en la materia, pudiendo conectarse mediante una ficha externa macho, resistente a la intemperie, del tipo “Steck” o equivalente de igual o superior calidad. Se proveerá por cada módulo, un tablero seccional para alimentar los tomacorrientes, la iluminación, el equipo de aire acondicionado y el termotanque eléctrico. Este tablero dispondrá de un interruptor termomagnético general, un disyuntor diferencial y un interruptor termomagnético por cada uno de los circuitos. Los conductores serán normalizados y embutidos en cañerías y cajas que se dispondrán en trazados compatibles con el diseño del módulo. La iluminación se realizará mediante artefactos con cuerpos y difusores de policarbonato estancos, lámparas de tipo tubo fluorescentes, montadas sobre zócalos, con balastos electrónicos y sus equipos completos. La climatización del módulo se realizará con un artefacto de aire acondicionado, frío- calor, tipo Split con una capacidad indicativa de 3.000 fr./cal. a instalarse prolijamente, la unidad interna próxima al cielorraso y la externa sobre ménsulas en el extremo del módulo. Como prevenciones en caso de incendio, se proveerá e instalará por cada módulo, un extinguidor de polvo químico tipo triclase ABC con 5 Kg. de capacidad y un letrero reglamentario sobre el dintel de la puerta de salida.

CONDICION DE CALIDAD:

- Los módulos a proveer por el Adjudicatario, deberán ser “NUEVOS” y “SIN USO”, construidos prolijamente con materiales de primera calidad que respondan a las presentes especificaciones (Art. 37 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

- La modalidad Llave en Mano significa, entre otros conceptos, que los módulos habitacionales transportables, serán entregados listos para ser usados. Se deja expresamente aclarado que todos los módulos deberán garantizar el buen funcionamiento integral de los elementos, detallados en las presentes Especificaciones Técnicas e incluidos en la propuesta. (Art. 25  inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 110 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 – E/16).

UNIDAD REQUIRENTE: (Art. 36 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 6º del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/16)

Dirección del Material - Asesoría Edilicia, sita en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8-29, TE: 4318-7400 / 7500. Interno 2828.

CLAUSULAS PARTICULARES

1) VISTA, CONSULTA, COMPRA O DESCARGA DEL PLIEGO: (Arts. 48 y 49 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 19 y 20 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/16, Arts. 7º y 8º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas del día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC): www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores” o ingresado a la Página Oficial de la Institución www.prefecturanaval.gov.ar; así como el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales se puede descargar del sitio “www.argentinacompra.gov.ar”.

- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentarse por escrito en la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o efectuarse por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar. En ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. En ningún caso la Unidad Operativa de Contrataciones responderá consultas telefónicas ni contestará aquéllas que se presenten fuera de término. (Punto 9 Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- En oportunidad de comprar o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o al efectuar consultas respecto del mismo, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

-6-						---///

///---

- El interesado en presentar oferta no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se produzcan hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

2) PLAZO DE ENTREGA: (Arts. 83 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 43 del Anexo I y Punto 35 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

Será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra al Adjudicatario.

3) COMPRE MIPYME: (Ley 25300 y Decreto Nº 1075/01):

- La condición de MIPYME deberá acreditarse junto con la oferta, mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma Oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no permite la presentación de cotizaciones parciales en virtud de tratarse de una cotización por grupo de renglón. (Art. 16, apartado 4 –último párrafo– del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

4) COTIZACION: (Art. 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Arts. 16 y 17 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Para todos los Renglones:

a.1)	Moneda de Cotización: Moneda Nacional.

a.2)	Si el total cotizado para el renglón no se correspondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cierto para determinar el total cotizado.

- Cotización por grupo de renglón: Con la finalidad de guardar uniformidad en los bienes que se pretenden adquirir, el Oferente deberá cotizar en forma unitaria y total el grupo conformado por los renglones del 1 al 4. La adjudicación de dichos renglones se realizará por grupo de renglones a la oferta de menor.

NOTA: El Oferente deberá cotizar la totalidad de los renglones que integran el grupo referido en el inciso b) de la presente Cláusula Particular, bajo percibimiento de tenerse desestimada la oferta. (Art. 66, incisos i) y j) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

5) GARANTIAS:

- Moneda de la Garantía: En Moneda Nacional (Art. 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 38 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Clases de Garantías: (Art. 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.1)	De mantenimiento de la oferta: Será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. (Art. 78 inciso a) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13, inciso h) apartado 1, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

b.2)	De cumplimiento del contrato: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del total del contrato, conforme al Arts. 77 y 78 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 37 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

b.3)	Contragarantía: Por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto. (Art. 78 inciso c) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.4)	De impugnación al dictamen de evaluación de ofertas: Será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta preadjudicada (Art. 78 inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Punto 28 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 – E/16). Para los supuestos previstos en el Art. 32, inciso a) del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, el importe que se estipula como monto fijo de esta garantía es el equivalente a PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000,00).

- Formas de Garantía:

c.1)	La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el Art. 39 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

c.2)	Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución, deberá ser mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Prefectura Naval Argentina, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014, con firmas certificadas por Escribano Público Nacional con su legalización correspondiente.

c.3)	Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD. F. TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

-7-						---///

///---

- Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías: (Art. 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

d.1)	No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 40 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

d.2)	No obstante lo dispuesto, todos los Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

6) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 12 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente procedimiento licitatorio.

- Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

7) CONDICIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL OFERENTE: (Art. 55 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- El Oferente, en virtud de la modificación introducida por el Art. 45 de la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, concordante con el Art. 66 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación.

8) CONSTANCIA DE VISITA:

- Previo a la cotización, podra realizar una visita concurriendo a la Prefectura de Zona Alto Paraná, sita en Avenida Malvinas Argentinas y Calle 18, Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a fin de tomar contacto con el lugar y verificar la accesibilidad al predio, si lo considera necesario.

- El Oferente deberá coordinar el día de visita con la Prefectura de Zona indicada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, TE 0376-4402246/4402231, Interno 119. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y hasta las 12:00 horas del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura.

NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

9) REQUISITOS DE LAS OFERTAS: (Art. 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Deberá ser presentada por duplicado, exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. La oferta se recibirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del procedimiento licitatorio. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. (Art. 9º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- El Oferente deberá incluir como parte de su oferta, a efectos de posibilitar su evaluación, folletos y/o material gráfico significativo, donde se puedan apreciar los materiales y las soluciones constructivas de los módulos habitacionales ofertados. Del mismo modo deberán suministrar planos y/o croquis con las dimensiones, comodidades y distribución de cada uno de los respectivos tipos de módulos.

- Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal, debiendo indicar el carácter con que actúa el firmante de la misma, situación que será corroborada por la Institución en el Portal de Compras Públicas: www.comprar.gob.ar. Si el Oferente no estuviese inscripto como proveedor en los registros que a tal fin dispone dicho sitio o el carácter del firmante no figurase, deberá acreditarlo con la oferta con la documentación pertinente.

-8-						---///

///---

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del presente procedimiento licitatorio, lugar, día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

- El Oferente deberá fijar domicilio especial y suministrar dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios.

- El Oferente deberá cotizar en moneda nacional acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

- El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa, debiendo realizar su oferta en formulario separado de la oferta base, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16. En todos los casos deberá existir una oferta base.

- El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. Art. 78, inciso a) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

- Toda oferta nacional, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde Anexo I ó en formulario propio mediante el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

- El Oferente deberá contar con la habilidad para contratar con la Administración Nacional en los términos del inciso f) del Art. 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01, sus modificatorias y complementarios, situación que será verificada por la Institución, en virtud de lo establecido en la Resolución General Nº 4164 –E/17 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- En relación al “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”:

k.1)	La inscripción previa en el SIPRO no constituye requisito exigible para presentar ofertas, sin embargo, el Oferente deberá encontrarse incorporado y con los datos actualizados a dicho sistema (figurar en Estado: “Inscripto”) para formar parte del orden de mérito cuando se emita el dictamen de evaluación.  (Art. 25 de la Disposición ONC N° 62/16, Arts. 20 y 25 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16 y Comunicación General ONC Nº 63/17).

- En relación a la Declaración Jurada de Intereses:

l.1)	Todo Oferente deberá presentar la menciona Declaración acorde al Anexo I de la Resolución Nº 11 –E/17 de la Secretaría de Ética Pública Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual se puede descargar del siguiente link:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/res11-1.pdf, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº 202/17 concordante con el  Punto 5 de la Comunicación General ONC Nº 76/17).

l.2)	Acorde lo establecido en el Art. 1° de la Resolución Nº 11 –E/17 de la Secretaría de Ética Pública Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se informa que la autoridad con competencia y capacidad de decisión en el presente procedimiento licitatorio es el Sr. Eduardo René Scarzello – Prefecto General – Prefecto Nacional Naval.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de los bienes componentes de cada renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. Toda fotocopia de documentación agregada al original de la Oferta, deberá lucir certificada por Escribano Público Nacional con su legalización correspondiente y cubrir adecuadamente los plazos del contrato.

-9-						---///

///---

10) ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES del SIDIF: (Art. 33 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Para resultar Adjudicatario el Oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del Sistema de Información Financiera (SIDIF) que administra el Ministerio de Hacienda (Disposiciones Conjuntas CGN Nº 40/10 y TGN Nº 19/10), pudiendo tramitar su incorporación acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda), en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

- Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Artículo 8º de la mencionada Resolución Nº 262/95.

11) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS:

- La adjudicación se realizará por grupo de renglones, acorde lo establecido en la Cláusula Particular N° 4 “Cotización” y recaerá sobre la oferta más conveniente para la Institución, teniendo en cuenta que además de dar cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares resulte la de menor precio. Se podrá adjudicar aun cuando se hubiera presentado una sola oferta, que cumpla los requisitos exigidos en el presente llamado y su precio resulte normal en plaza. (Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01, Punto 31 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- La Prefectura Naval Argentina, en la etapa de evaluación de las ofertas, se reserva el derecho de inspeccionar los módulos habitacionales ofrecidos, a tal fin el Oferente deberá consignar la ubicación de su taller y/o salón de exposiciones y/o emplazamiento de algún prototipo, preferentemente y de ser posible, cercana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este requisito involucra los datos del contacto con quien coordinar la visita y la posibilidad de ingresar al lugar.

12) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO: (Para el Renglón Nº 1)

- El Adjudicatario deberá transportarlos y descargarlos en el Lugar de Entrega, apoyados cada uno sobre CUATRO (4) dados de hormigón armado cuya ejecución correrá por cuenta de la Prefectura Naval Argentina. Las conexiones desde los módulos hasta los respectivos servicios de agua, cloacas y electricidad en el terreno, serán ajenos al Adjudicatario.

- El Adjudicatario, una vez recibida la Orden de Compra, deberá visitar obligatoriamente el lugar de entrega, a fin de planificar y coordinar la operación de descarga. Del mismo modo deberá asesorar al personal de la Prefectura, acerca de las características y posición de los dados de apoyo para los respectivos módulos, como así también acerca de los conexionados para las instalaciones.

13) GARANTIA DE LA unidad habitable para ser utilizadoS como oficinas para guardias e inspecciones en puestos fronterizos:

  - El Adjudicatario, junto con los bienes entregados, deberá presentar por escrito la garantía, que en ningún caso será inferior a UN (1) AÑO, a contar a partir de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda falla del material, defecto de armado o vicio oculto no detectable a simple vista de los bienes  entregados objeto del presente procedimiento licitatorio.

  - Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina que demandaren la inmediata sustitución de los bienes, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

14) LUGAR DE ENTREGA: (Arts. 83 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 43 del Anexo I, Punto 37 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Prefectura de Zona Alto Paraná, sita en Avenida Malvinas Argentinas y Calle 18 - Posadas - Provincia de Misiones - Teléfonos 0376-4442283 / 4402246 / 4460946, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

- La entrega deberá coordinarse con la Unidad Requirente, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

-10-						---///

///---

15) EMBALAJES: (Punto 36 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Los módulos y los accesorios deberán ser entregados en embalajes originales de fábrica, protegidas tanto para su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba en los respectivos depósitos.

- No se aceptarán con el embalaje violado, roto, con fajas de seguridad despegadas o reemplazadas, o con algún otro tipo de deterioro.

- Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes.

- Quedan bajo la responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos.

- Los embalajes deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido.

16) FLETE, DESCARGA Y ESTIBA: (Art. 43 del Anexo l de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

Correrán por cuenta del Adjudicatario.

17) RECEPCION DE LOS BIENES: (Arts. 88 y 89 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 44 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16 y Art. 47 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/16)

- Los módulos y accesorios arribados al lugar de entrega, se recepcionarán en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción.

- Los módulos y accesorios que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario.

- A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 11 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario (Para el Renglón Nº 1)” y Nº 12 “Garantía de la Unidad Habitable para ser Utilizados como Oficinas para Guardias”.

- Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

- El Acta de Conformidad de Recepción será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente. (Arts. 47 y 48 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 -E/16).

- Al momento del retiro del Acta de la Conformidad de la Recepción, el Adjudicatario o la persona designada en su representación, deberá presentar el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

- La conformidad de Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

18) RESPECTO AL IVA:

Esta  Institución  reviste  el  carácter  de  IVA  Exento,  debiendo  el  Adjudicatario  ajustarse  en  la facturación a la Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03.

19) RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros. 18/97, 830/00 y 1784/04, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar el Adjudicatario su Factura en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División  Liquidaciones de Gastos,  (Of. 7.01), deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

20) FACTURACION: (Art. 90 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 46 del Anexo I y Punto 40 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

El Adjudicatario deberá presentar la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10, en la  Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, el Remito y el Acta de Conformidad de la Recepción (que recabará de la “Unidad Requirente”), todos por duplicado y debidamente conformados.

-11-						---///

///---

21) FORMA, MONEDA Y PLAZO DE PAGO: (Arts. 91 y 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 47, 48 del Anexo I y Punto 41 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde la  Cláusula Particular “Facturación”. El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

22) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01, Arts. 102 y 106 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

23) CUESTIONES JUDICIALES: (Art. 54 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

En caso de conflicto judicial, los Oferentes/Adjudicatarios/Cocontratantes acuerdan someterse a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por cualquier motivo o causa derivada de la interpretación y ejecución de la presente contratación.

24) NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16.

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet  www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.-

- Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC.

- Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC.

- Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1556/03, 1784/04, 2852/10, 2939/10  y 4164-E/17 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 17.250 – Sistema Único de Seguridad Social.

- Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.

- Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.

- Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

- Ley 24.449 - Ley Nacional de Tránsito.

- Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

- Decreto Nº 1759/72 – T.O. 2017 – Reglamento de Procedimientos Administrativos.

- Decreto Nº 779/95 – Decreto Reglamentario de la Ley 24.449.

- Decreto Nº 1075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.

- Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551.

- Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera.

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Decreto Nº 202/17 – Conflicto de Interés. Procedimiento.

- Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio Hacienda.

-12-							---///

///---

  - Resolución Nº 197/16 del Ministerio de Seguridad. Derogada por Resolución 2017-777-APN-MSG y su modificatoria.-

  - Resolución Nº 11 –E/17 de la Secretaría de Ética Pública Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

  - Comunicaciones Generales ONC Nº 63 y 76/17.

CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: 30-54669471-9

-13-

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL |
| --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO | Nro. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. |
|  | FIRMA: |  |
|  | ACLARACION: |  |
|  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  | CARACTER: |  |
|  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 	LICITACION PRIVADA Nº 001/18.

DE ETAPA UNICA NACIONAL.

APERTURA: 08/02/2018.

HORA: 09:00.

FORMULARIO DE COTIZACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL: .........................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR Nº 9 INCISO e):……………….………...................................................................................................................................................................................................................................... C.P.:…....................................

E-MAIL: ...............……………….……………………………............................................................

C.U.I.T. Nº: ...........................................................................................................................................

ADQUISICION DE MODULOS HABITACIONALES TRANSPORTABLES.

| Nº DE RENG. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Unidades |  |  |
| 2 | 1 | Unidad |  |  |
| 3 | 1 | Unidad |  |  |
| 4 | 1 | Unidad |  |  |
| MONTO TOTAL DE LA OFERTA |  |

SON PESOS: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

# Text boxes

JOSE MARIA HALBRANDT

PREFECTO

E/A JEFE DIVISION CONTRATACIONES

DIVISION CONTRATACIONES