PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. |
| --- |
| Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00 |
| Nº de Expediente: CUDAP-EXPPNA: S02 – 11261. | Ejercicio: 2017 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº: 004 | Ejercicio: 2018 |
| Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Rubro: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA. |
| Objeto: REFACCION A NUEVO DEL BAÑO DEL DORMITORIO DE 3º AÑO DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO ESCUELA DE OFICIALES”. |
| Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00). |
| Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: En la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas. |
| Correo Electrónico Institucional para comunicaciones e impugnaciones de los Interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratante: adya@prefecturanaval.gov.ar. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero Nº 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.53 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 10 DE ABRIL DE 2018 A LAS 09:00 HORAS. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº DE RENG. | CANT. | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 331-05002-00003 Contratar el servicio de refacción integral a nuevo del baño correspondiente a los dormitorios de 3° Año Departamento Académico Escuela de Oficiales, acorde Plano adjunto, cuyas tareas se ejecutarán según lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se respetarán las presentes Especificaciones Técnicas y la distribución graficada en el Plano. Generalidades: El servicio consiste en la remodelación de un grupo sanitario en los “Institutos de Formación”, sito en la calle Crucero ARA General Belgrano N° 302, Zarate, Provincia de Buenos Aires, con aproximadamente 120 m² de superficie total a remodelar, de acuerdo al plano adjunto. La Adjudicataria deberá proveer todos los materiales, la mano de obra, la asistencia técnica, maquinarias, equipos, herramientas, andamios, seguros y todo elemento que sea necesario para la remodelación, en óptimas condiciones de seguridad e Higiene, cumpliendo con la normativa vigente que resulte de aplicación en cada caso. Se exigirá que todo el personal que ingrese a trabajar por parte de la empresa cuente con ART. | Servicio |

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

1 Trabajos Preliminares: 1.1 Limpieza Parcial. La Adjudicataria realizará la limpieza diaria de todos los lugares afectados por la remodelación, incluyendo los deshechos de subcontratos. Incluirá todas las zonas y áreas de influencia inmediata que perturbe el normal desarrollo académico. Según el caso, la Unidad Requirente se reserva el derecho de exigir la permanencia continua en el lugar de trabajo, de uno o más contenedores volquetes, a ubicarse en lugares a definir, a los efectos de ir depositando en ellos los escombros y deshechos a medida que se fueran produciendo. La Unidad Requirente, estará facultada para exigir, si así lo creyera, la intensificación de las limpiezas periódicas. 1.2 Limpieza Final. La Adjudicataria completará la limpieza final, con vistas a la Conformidad de la Recepción de los trabajos. Comprende pero no se limita a: Limpiar los vidrios y cristales interiores y exteriores sin productos abrasivos, todas las superficies visibles, quitar todas las etiquetas temporarias, aspirar y limpiar con lampazo todos los pisos. Limpiar sin productos abrasivos todas las carpinterías.

-2-							---///

///---

Limpiar y desobstruir cañerías cloacales. Limpiar equipamientos, artefactos, griferías y accesorios. Limpiar las áreas exteriores, afectadas por las tareas de remodelación. Eliminar todo rastro de morteros y demoler las canchas de preparación de mezclas que pudiera haber utilizado. Retirar del lugar de trabajo, los desechos, material sobrante, basura y construcciones temporarias. 1.3 Replanteo. La Adjudicataria verificará las medidas del lugar, antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Unidad Requirente, con el fin que esta determine las decisiones a adoptar. 1.4 Plano de Remodelación Ejecutada. La Adjudicataria presentará a la Unidad Requirente, los planos de remodelación ejecutada.

2 Adecuaciones y Extracciones: 2.1 La Adjudicataria deberá remover y readecuar muros, contrapisos, carpetas, revestimientos y todas las interferencias que sean necesarias, con el fin de poder realizar las refacciones previstas, según los planos de arquitectura y el presente pliego, para ello todos los residuos generados, y a fin de evitar inconvenientes, en las actividades propias del Edificio. 2.2 La Adjudicataria estará obligada a efectuar la limpieza de escombros u otros elementos en los sectores de trabajos, su área de influencia u zona afectada, siendo el único responsable del traslado y disposición final de los mismos. 2.3 Aquellos equipos removidos, de locales lindantes a los refaccionados, deberán ser readecuados, con el fin de que continúen funcionando en el local que haya sido afectado por las tareas de refacción. Será de aplicación mayormente a splits, estufas, cañerías muertas.

3 Trabajos de Albañilería: 3.1 Generalidades: Se incluyen dentro del rubro los siguientes trabajos: Ejecución de los revoques gruesos bajo revestimientos en perfectas condiciones y convenientemente reforzados para recibir los nuevos cerámicos. Ejecución de carpetas de concreto con agregado de aditivo hidrófugo, con los niveles y pendientes adecuados para recibir los nuevos pisos de cerámica antideslizante. Reconstrucción de paños de cielorrasos afectados, de existir filtraciones en la losas, deberán subsanarse y además en aquellos sectores donde las armaduras se encuentren a la vista, se realizará sobre los hierros un tratamiento anticorrosivo en base a la aplicación de producto tipo Sikatop-Armatec o de calidad similar o superior, acorde lo especificado por el respectivo fabricante. Se deberán amurar las nuevas carpinterías que se reemplacen o incorporen a los trabajos de reparación, para el caso se contemplará el corte de los vanos con maquinaria adecuada y la colocación de piezas de terminación o solias con los materiales originales de cada revestimiento. De ser necesario la construcción de algún tabique/s se realizara de mampostería de ladrillos cerámicos huecos, asentados con morteros reforzados y con el agregado de refuerzos y trabas con barras de acero, donde sea necesario. Apertura de canaletas y canalizaciones, en paredes y pisos, adecuadas a la colocación de las nuevas cañerías, con el posterior amurado de las mismas. 3.2 Tabiques Divisorios Premoldeados: Su ubicación responderá a los Planos adjuntos y su ejecución según las presentes especificaciones. Sector Duchas: Perfilería en aluminio anodizado natural, o pintado de color epoxi. Frentes en policarbonato alveolar de 6 mm espesor. Frentes con tubo frontales un 2.00 ho ajustes piso-techo. Separadores laterales en policarbonato alveolar de 6 mm espesor. Unión en laterales pared perfiles estafadores U de aluminio. Puertas de rebatir en policarbonato alveolar de 6 mm con bastidor perimetral. Medidas: Acorde a plano adjunto. Sector Inodoros: Se conforma estructuralmente por columnas laterales macizas en melamina de 25 mm de espesor y cantos en ABS, fijadas al piso mediante pieza niveladora de fundición de aluminio especialmente diseñada para salvar las posibles diferencias de nivel del piso. Las mismas quedaran ocultas por una funda de acero inoxidable de 0,7 mm, terminación esmerilado. En su parte superior la fijación se realizara mediante un travesaño dintel en perfil tubular de aluminio anodizado natural de 40 x 20 mm, o al cielorraso mediante buña oculta. Las puertas serán macizas en melamina de 25 mm con cantos en ABS color a elección, provista de un batiente de acero inoxidable esmerilado de 2 mm de espesor. Tal como lo grafica las imágenes adjuntas. Cierre tipo libre-ocupado, también de acero inoxidable. Las bisagras pomelas reforzadas de bronce platil embutidas, fijadas mediante 4 tornillos a la hoja y 4 tornillos a la columna. Los divisores entre retretes como las hojas de las puertas serán de melamina de 25 mm con cantos en ABS, de un ancho estándar de 1,35 mts con la posibilidad de ajustarse a la medida requerida. Paredes Interiores: Las paredes interiores que dividen los sectores de inodoros, mingitorios, lavatorios y duchas, existentes a conservar, se las picarán hasta llegar al ladrillo y luego desde ahí se realizará el azotado hidrófugo, revoque grueso y el adhesivo para revestimiento cerámico. Se demolerán en su totalidad las paredes existentes en el sector de los inodoros y se reemplazaran por los tabiques divisorios premoldeados. 3.3 Pisos: Se removerán en su totalidad los pisos cerámicos existentes, donde sea necesario, por motivo de la extracción de viejas cañerías, se reconstruirán contrapisos y carpetas ajustando las pendientes correspondientes.

-3-							---///

///---

Se proveerán y colocarán piezas de cerámico antideslizante tipo “San Lorenzo” o de calidad similar o superior de 30 cm x 30 cm pulido color a determinar por la Inspección. Se colocarán a juntas rectas abiertas de 3 mm de espesor asentadas con mezcla adhesiva impermeable tipo Klaukol o de calidad similar o superior. Las juntas serán empastinadas al tono. Los zócalos serán de 10 cm de altura a ejecutarse con piezas del mismo material del piso. 3.4 Revestimientos de Paredes: Se removerán el revestimiento total de cerámicos existente en las paredes y se colocaran nuevos revestimientos hasta la altura del cielorraso, se realizaran con cerámicas esmaltadas de color blanco, en piezas de 20 cm x 20 cm, tipo “San Lorenzo” o calidad similar o superior, terminación satinadas. Se colocarán, con mezcla adhesiva tipo “Klaukol” impermeable o de calidad similar o superior. 3.5 Tomado de Juntas: Serán de juntas abiertas de 2 mm de espesor, empleando separadores plásticos, con el ancho recomendado por el fabricante del revestimiento y se utilizara pastina tipo Klaukol o de calidad similar o superior, de color al tono. Los ángulos salientes se resolverán con cantoneras de aluminio prepintadas color blanco. 3.6 Cielorrasos: Los nuevos cielorrasos corresponderán a los sectores: pasillo de acceso y sector inodoros, serán suspendidos, tipo Durlock o de calidad similar o superior, junta tomada. El resto de los cielorrasos existentes en el sector de duchas, mingitorios y lavabos se reemplazaran las tablas de pvc que sean necesarias, solo si resultan dañados o debieran readecuarse, se procederá a su reparación. 3.6.1 Características del cielorraso: Serán de roca de yeso sistema Durlock o de calidad similar o superior, junta tomada. Se dispondrán perfiles estructurales dobles, de chapa galvanizada Nº 24, de 70 mm cada 1,20 mts, dispuestos como estructura maestra y otros como travesaños cada 40 cm unidos con tornillos tipo Philips, terminándose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos Fisher. Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso “verdes” resistentes a la humedad de 12,5 mm de espesor x 1,20 mts de ancho x 2,40 mts de largo, dispuestas en forma alternada. Los tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero, serán de tipo Philips Nº 2 autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. Se efectuará el enduído completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevarán buña, ejecutada con los perfiles “Z” galvanizados. El sistema deberá contar con la correspondiente aislación de lana de vidrio, tipo isover o de calidad similar o superior. Espesor 50 mm. 3.7 Instalación Sanitaria: 3.7.1 Generalidades: Se ejecutará la instalación de agua fría, con todos los dispositivos y elementos que garanticen la óptima provisión en presión y caudal de los artefactos a surtir. La instalación cloacal, será vinculada a las cámaras de inspección, más próximas al sanitario en cuestión y contará con todos los accesos y ventilaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Normas. Cumplirán con el Reglamento de la ex-Empresa Obras Sanitarias de la Nación y se exigirá el uso de materiales aprobados. Documentación a presentar. La Adjudicataria confeccionará los planos de remodelación de las instalaciones. Toda documentación entregada por la Adjudicataria, será reproducible digitalmente. 3.7.2 Instalación de agua fría: Las cañerías de distribución, llaves de paso y accesorios, serán del tipo polipropileno Copolímero Random (tipo3) “Acqua system” o de calidad similar o superior, de uniones por termofusión. Empotramiento. No habrá cañerías a la vista, irán embutidas o por cielorraso, el empotramiento de las cañerías en muros deberá efectuarse con las siguientes previsiones: Aumento del ancho de la canaleta que posibilite la separación de las cañerías de agua fría y caliente, cuando se ejecuten a la par. Separación de las cañerías mediante la distancia equivalente a un diámetro de la cañería embutida. Aislación térmica de polietileno expandido para las cañerías de agua caliente para evitar dilatación en el revoque. 3.7.3 Bajada nueva de agua desde tanque de reserva existente: Se adicionará una nueva bajada para la provisión de agua fría que alimentara los sanitarios: inodoros y mingitorios, la cañería será “Acqua system” o de calidad similar o superior, de uniones por termofusión, para el óptimo funcionamiento. 3.7.4 Instalación de desagües cloacales: Se vinculara a la instalación existente en cada local. Los desagües cloacales serán removidos en su totalidad y reemplazados con cañerías nuevas de polipropileno con accesorios vinculados con juntas sintéticas de doble labio tipo “Awaduct” o de calidad similar o superior. Se incluyen en el rubro: La cañería subsidiaria de ventilación, tapas de inspección y/o accesos en todos los tramos, bocas de acceso, piletas de piso abiertas o tapadas con sus tapas ciegas y/o rejillas de acero inoxidable. 3.8 Ventanas y Aireadores: 3.8.1 Ventanas: Las ventanas existentes que dan hacia el playón de cadetes, serán cerradas con mampostería, debidamente revocadas, aplicando material hidrófugo, grueso y fino para posterior colocación de cerámicos.

-4-							---///

///---

3.8.2 Aireadores: Estos serán del tipo Banderola Ventiluz Proyectante con brazo de empuje para baño, construidos en aluminio blanco de (0,40 mts x 1,20 mts) con vidrios colocados, burletes de goma y apertura hacia el exterior de dos posiciones de apertura. Se colocaran Once (11) aireadores en total, sobre las paredes que dan a los patios internos, a una altura no menor a 2,20 mts, repartidos: Tres (3) en sector de duchas, Dos (2) sector de lavabos, Cuatro (4) sector de inodoros y Dos (2) en sector de mingitorios.

4. Espejos y Mesadas/Divisores: 4.1 Espejos: Sobre los lavatorios y mesadas, se dispondrán espejos fabricados con cristales, con sus bordes biselados y las correspondientes piezas de fijación en acero inoxidable. Responderán a las cantidades y dimensiones que se indican: Doce (12) espejos de 50 cm x110 cm. 4.2 Divisores de mingitorios: Se colocaran divisores de mingitorios de granito tipo “gris mara” o de calidad similar o superior, de 25 mm de espesor, de acuerdo a lo indicado en plano, los mismos se empotraran en los muros. Toda cara que quede a la vista será pulida. 4.3 Mesadas y lavabos: Deben preservarse las mesadas y lavabos existentes, retirándolas con minucioso cuidado, para efectuar las tareas de reemplazo de cañerías, asimismo se restauraran a nuevo pegando con material adhesivo tipo epoxi todos aquellos lavabos que se encuentren flojos o despegados. A posteriori se volverán a instalar en el sector correspondiente. 4.4 Extractores de aire: Se reemplazaran los existentes y se colocaran Tres (3) nuevos extractores de aire axial potenciado de 30 cm o similar. Los mismos se dispondrán sobre la pared orientada al playón de la siguiente manera: Dos (2) en sector de duchas, y Uno (1) en sector mingitorios. A continuación se detallan características en el gráfico adjunto.

5. Instalación Eléctrica: 5.1 En el tablero existente se reemplazaran las piezas por nuevas, se realizara el reemplazo del cableado, llaves, tomas, puesta a tierra y artefactos de iluminación. Se utilizaran elementos normalizados, además se efectuará la alimentación de todas aquellas nuevas bocas o que se deban instalar en función de la nueva distribución de los baños. Se incluye la mano de obra y la provisión de todos los materiales necesarios para ejecutar estos circuitos acorde Normas vigentes. 5.2 Tanto en las bocas nuevas como en las existentes a conservar se dispondrán llaves y tomas modulares tipo “Cambre” línea Siglo 22 o de calidad similar o superior. 5.3 Se detallan a continuación los artefactos a proveer e instalar, completos con todos sus accesorios y lámparas adecuadas a su función: A1-Estanco Tipo Marea Lumenac 2 x 36 w o de calidad similar o superior. Cantidad DIEZ (10) unidades. Montaje directo a cielorraso.

-5-							---///

///---

Dimensiones: 95 mm x 1270 mm x 94 mm. Cuerpo: Inyección policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano. Reflector: en chapa galvanizada y pre-pintada poliéster blanca. Difusor: en policarbonato inyectado estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa. Portalámparas: Policarbonato. 2A/250V/T130. Tubos: Incluye tubos 36w de tipo fría (4000k).

6. Puerta de Emergencia: Se retirara la ventana existente en el sector de inodoros y se colocara una puerta de emergencia con las siguientes características: Ancho mínimo 0,90 mts. Sentido de apertura hacia fuera. Equipadas con cerraduras especiales con barrales antipánico aprobados, estas cerraduras se desbloquean automáticamente por efecto de la presión causada por una avalancha humana contra la puerta, causada por situaciones de pánico de los ocupantes (son más adecuados los de tipo tuch bar pues son indestructibles).

7. Pintura: 7.1 Los trabajos se entregarán completamente pintados, en todos y cada uno de los sectores de los grupos sanitarios y pasillos de ingreso, acorde la siguiente descripción, cuyos colores deberán ser aprobados por la Unidad Requirente, en base a muestras que presentará el Adjudicatario. 7.2 Las superficies de madera de las carpinterías se deberán entregar con su aspecto natural, uniformando de ser necesario la tonalidad de los diversos elementos. La terminación será lustre poliuretánico brillante. 7.3 Las estructuras de hierro tales como las ventanas, serán rasqueteadas, reparadas según el caso, recibirán tratamiento anticorrosivo en base a convertidor de óxido y acabado con esmalte sintético brillante. 7.4 Los paramentos revocados que conserven su revoque original deberán ser rasqueteados a fondo, eliminando todo vestigio de antiguas pinturas y reconstituidas las superficies a fin de presentar una textura y aspecto uniforme. Los nuevos sectores de revoques y cielorrasos, serán tratados con fijadores adecuados. El acabado de los paramentos interiores será con látex acrílico tipo “Albalátex” o de calidad similar o superior.

8. Ejecución de los Trabajos: 8.1 Se deberá mantener en todo momento la limpieza de los lugares de trabajos y sectores aledaños y se prohíbe el acopio de materiales y herramientas fuera del espacio de trabajo. Los áridos se manipularán convenientemente embolsados. 8.2 El Adjudicatario suministrará además los volquetes necesarios para el retiro de todos los residuos que generen los trabajos, evitando su acumulación en cualquier sector de este Instituto de Formación. 8.3 A la finalización del baño, se deberá realizar una exhaustiva revisión de todos los componentes e instalaciones para verificar el correcto funcionamiento de cada mecanismo, como así también una cuidadosa limpieza de cada elemento (incluir limpieza de vidrios y espejos, retiro de etiquetas de artefactos, manchas de pintura, sobrantes de pastina, etc.).

CONDICION DE CALIDAD:

- Los bienes a utilizar por el Adjudicatario, deberán ser “NUEVOS” Y “SIN USO”, sin modificaciones ni alteraciones de sus características. (Art. 37 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

-6-							---///

///---

- No se aceptarán materiales en malas condiciones de conservación o con una antigüedad de más de TRES (3) AÑOS a partir de su fecha de fabricación.

UNIDAD REQUIRENTE: (Art. 36 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 6º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62 – E/16)

Institutos de Formación, División Material, sito en la calle Crucero ARA General Belgrano N° 302, Zárate, Provincia de Buenos Aires; TE: 03487-438013, Interno: 113.

CLAUSULAS PARTICULARES

1) VISTA, CONSULTA, COMPRA O DESCARGA DEL PLIEGO: (Arts. 48 y 49 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 19 y 20 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/16, Arts. 7º y 8º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC): www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores” o ingresando a la Página Oficial de la Institución www.prefecturanaval.gob.ar; así como el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales se puede descargar del sitio “www.argentinacompra.gov.ar”.

- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentarse por escrito en la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o efectuarse por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar. En ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. En ningún caso la Unidad Operativa de Contrataciones responderá consultas telefónicas ni contestará aquéllas que se presenten fuera de término. (Punto 9 Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- En oportunidad de comprar o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o al efectuar consultas respecto del mismo, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- El interesado en presentar oferta no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se produzcan hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

2) PLAZO DE ENTREGA: (Arts. 83 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 43 del Anexo I y Punto 35 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

Será de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

3) COTIZACION: (Art. 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 16 y 17 del Anexo I y Punto 21 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Moneda de Cotización: Moneda Nacional.

- Formas de Cotización:

b.1)	El Oferente deberá cotizar el servicio en forma unitaria y total.

b.2)	El Oferente deberá cotizar obligatoriamente la totalidad de los Items componentes del renglón, bajo apercibimiento de tenerse desestimada la oferta en los términos del (Art. 66, incisos i) y j) del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16).

b.3)	La adjudicación del Renglón recaerá sobre aquella oferta que de la sumatoria de todos los Items cotizados resulte la oferta de menor valor.

b.4)	Unicamente serán considerados los servicios, bienes, etc., expresamente contemplados en el presente procedimiento licitatorio.

b.5)	Si el total cotizado para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cierto para determinar el total cotizado.

4) GARANTIAS:

- Moneda de la Garantía: En Moneda Nacional (Art. 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 38 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Clases de Garantías: (Art. 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

-7-							---///

///---

b.1)	De mantenimiento de la oferta: Será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. (Art. 78 inciso a) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13, inciso h) apartado 1, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

b.2)	De cumplimiento del contrato: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del total del contrato, conforme al Arts. 77 y 78 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 37 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

b.3)	De impugnación al dictamen de evaluación de ofertas: Será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta preadjudicada (Art. 78 inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Punto 28 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 – E/16). Para los supuestos previstos en el Art. 32, inciso a) del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, el importe que se estipula como monto fijo de esta garantía es el equivalente a PESOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO ($ 86.141,00).

- Formas de Garantía:

c.1)	La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el Art. 39 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

c.2)	Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución, deberá ser mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Prefectura Naval Argentina, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014.

c.3)	Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD. F. TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

- Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías: (Art. 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

d.1)	No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 40 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

d.2)	No obstante lo dispuesto, todos los Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

5) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 12 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente procedimiento licitatorio.

- Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

6) CONDICIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL OFERENTE: (Art. 13, inciso h) apartado 6 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II, de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Deberá contar con Oficina o Taller Habilitado, dependiendo la actividad comercial que ejerza el Oferente, por el Organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Municipal que corresponda según el lugar donde se encuentra el taller, lo que se acreditará mediante certificado o documentación equivalente, con vigencia al momento de la apertura de ofertas y que deberá mantenerse durante el plazo del contrato. Esta Institución, en cualquier momento previo a la adjudicación y/o durante el plazo del contrato podrá efectuar consultas o requerir constancias para corroborar la vigencia de esta habilitación.

- Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Deberá presentar como mínimo UN (1) antecedente de servicios efectuados, dentro de los últimos DOS (2) años, de características similares en su volumen de trabajo, al que trata el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que esta Prefectura Naval Argentina evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser extendidas y firmadas por los organismos y/o Entidades donde fueron realizados. Dichos antecedentes, quedarán sujetos a revisión y verificación; deberán contener como mínimo:

c.1)	Características del servicio.

c.2)	Periodo y lugar donde se realizó el servicio.

c.3)	Monto del contrato.

-8-							---///

///---

- Deberá presentar los croquis con las medidas de todos los locales con una reseña de los trabajos a realizar individualizando rubros, locales.

- Deberá especificar las características técnicas, marcas y modelos de los sanitarios, griferías, revestimientos, artefactos de luz y cañerías a utilizar durante la realización del servicio. La Unidad Requirente podrá requerir de considerarlo necesario, la ampliación de dichas características y/o folletos técnicos, los cuales deberán estar redactados o traducidos al español por Traductor Público Nacional.

- El Oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Nacional en los términos del inciso f) del Art. 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01, sus modificatorias y complementarios, situación que será verificada por la Institución, en virtud de lo establecido en la Resolución General Nº 4164 –E/17 de la Administración Federal de Ingresos Públicos concordante con el Art. 66 inc. b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. Las personas que se presenten agrupadas con compromiso de constituirse en UT de resultar adjudicadas, deberán satisfacer este requisito individualmente cada una de ellas.

- El Oferente, en virtud de la modificación introducida por el Art. 45 de la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, concordante con el Art. 66 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación.

- La documentación precedentemente mencionada, que no fuere original deberá presentarse en fotocopia de su original certificada por Escribano Público Nacional, deberá acompañarse su legalización correspondiente y deberá cubrir adecuadamente los plazos del contrato.

- La documentación solicitada en la presente Cláusula Particular, deberá lucir en original o bien en fotocopia de su original certificada por Escribano Público Nacional con su legalización correspondiente y deberá cubrir adecuadamente los plazos del contrato.

7) CONSTANCIA DE VISITA:

- Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita, acompañado de un Arquitecto o M.M.O. (debiendo presentar la credencial habilitante respectiva, que acredite su condición), a los Institutos de Formación, sito en la calle Crucero ARA General Belgrano N° 302, Zárate, Provincia de Buenos Aires; TE: 03487-438013, Interno: 113, con el fin de tomar debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

- El Oferente deberá coordinar el día de visita con la División Material del Institutos de Formación, sita en la calle Crucero ARA General Belgrano N° 302, Zárate, Provincia de Buenos Aires; TE: 03487-438013, Interno: 113. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas del día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente.

NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

8) REQUISITOS DE LAS OFERTAS: (Art. 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, Art. 2º de la Disposición ONC Nº 6 – E/18)

- Deberá ser presentada por duplicado, exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. La oferta se recibirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del procedimiento licitatorio. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. (Art. 9º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal, debiendo indicar el carácter con que actúa el firmante de la misma, situación que será corroborada por la Institución en el Portal de Compras Públicas: www.comprar.gob.ar. Si el Oferente no estuviese inscripto como proveedor en los registros que a tal fin dispone dicho sitio o el carácter del firmante no figurase, deberá acreditarlo con la oferta con la documentación pertinente.

-9-							---///

///---

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del presente procedimiento licitatorio, lugar, día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

- El Oferente deberá fijar domicilio especial y suministrar dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios.

d.1)	Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio electrónico especial en la respectiva oferta.

- El Oferente deberá cotizar en moneda nacional acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

- El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa, debiendo realizar su oferta en formulario separado de la oferta base, dando cumplimiento a lo establecido en los Arts. 13 inciso h) y 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16. En todos los casos deberá existir una oferta base.

- El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. Art. 78, inciso a) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

- Toda oferta nacional, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde Anexo II ó en formulario propio mediante el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

- Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, para el caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), deberán acompañar junto con la oferta, lo solicitado en el Art. 13º inciso j) del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16 sustituido por el Art. 1º de la Disposición ONC N° 6-E/18.

- A los fines de cumplir con las obligaciones establecidas por el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (LEY 22.431 – DECRETO Nº 312/10), el Oferente, deberá declarar por escrito y bajo juramento, al momento de presentar su oferta que en caso de resultar Adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10.

- En relación al “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”La inscripción previa en el SIPRO no constituye requisito exigible para presentar ofertas, sin embargo:

k.1)	El Oferente deberá encontrarse incorporado como preinscripto al SIPRO en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. (Art. 2º de la Disposición ONC Nº 6-E/18).

k.2)	El Oferente deberá encontrarse incorporado y con los datos actualizados a dicho sistema (figurar en Estado: “Inscripto”) para formar parte del orden de mérito cuando se emita el dictamen de evaluación.  (Art. 25 de la Disposición ONC Nº 62 -E/16, Arts. 20 y 25 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16 y Comunicación General ONC Nº 63/17).

k.3)	Se exceptuarán de los apartados k.1) y k.2) las UT, las que deberán efectuar la inscripción en el SIPRO en caso de resultar adjudicadas, previamente a la notificación de la Orden de Compra o firma del contrato. Su incumplimiento determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al Adjudicatario.

- En relación a la Declaración Jurada de Intereses:

l.1)	Todo Oferente deberá presentar la menciona Declaración acorde al Anexo I de la Resolución Nº 11 –E/17 de la Secretaría de Ética Pública Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual se puede descargar del siguiente link:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/res11-1.pdf, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº 202/17 concordante con el  Punto 5 de la Comunicación General ONC Nº 76/17).

l.2)	Acorde lo establecido en el Art. 1º de la Resolución Nº 11 –E/17 de la Secretaría de Ética Pública Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se informa que la autoridad con competencia y capacidad de decisión en el presente procedimiento licitatorio es el Sr. Eduardo René Scarzello – Prefecto General – Prefecto Nacional Naval.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de los bienes necesarios para el cumplimiento del servicio del renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

-10-							---///

///---

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

9) ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES del SIDIF: (Art. 33 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Para resultar Adjudicatario el Oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del Sistema de Información Financiera (SIDIF) que administra el Ministerio de Hacienda (Disposiciones Conjuntas CGN Nº 40/10 y TGN Nº 19/10), pudiendo tramitar su incorporación acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda), en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

- Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Artículo 8º de la mencionada Resolución Nº 262/95.

10) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS:

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la Institución, teniendo en cuenta que además de dar cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares resulte la de menor precio. Se podrá adjudicar aun cuando se hubiera presentado una sola oferta, que cumpla los requisitos exigidos en el presente llamado y su precio resulte normal en plaza, acorde lo previsto en la Cláusula Particular Nº 3 inciso b “Formas de Cotización”. (Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Punto 31 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

11) GARANTIA DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES:

- El Adjudicatario, junto con los trabajos del servicio realizado y los bienes utilizados, deberá presentar por escrito la garantía que corresponda, que un ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la fecha de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda  falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los trabajos del servicio realizado y/o los bienes utilizados objeto del presente acto licitario.

- El Adjudicatario, junto con las griferías utilizadas en el servicio, deberá presentar por escrito la garantía que otorga el fabricante, que un ningún caso será inferior a CINCO (5) AÑOS, a contar a partir de la fecha de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda  falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de las griferías utilizadas en el servicio objeto del presente acto licitario.

- Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina que demandaren la inmediata sustitución de los trabajos y/o bienes observados o defectuosos, serán realizados por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

12) INSPECCION DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE DURANTE EL SERVICIO:

- La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

- Si el personal técnico de la Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio con la posterior rescisión del contrato.

- El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Conformidad de la Recepción.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que se le indique.

-11-							---///

///---

13) LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS: (Arts. 83 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 43 del Anexo I, Puntos 36 y 37 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Los trabajos y la entrega deberán realizarse en los Institutos de Formación, sito en la calle Crucero ARA General Belgrano N° 302, Zárate, Provincia de Buenos Aires; TE: 03487-438013, en días hábiles administrativos.

- La entrega deberá coordinarse con la Unidad Requirente, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

14) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO:

- Previo al inicio del servicio deberá presentar la nómina de la totalidad del personal que realizará el servicio, donde se mencionarán los siguientes datos: Nombres y Apellido, Número de Documento Nacional de Identidad, Nacionalidad, Domicilio Particular. El mismo podrá ser sustituido con la autorización de la Prefectura Naval Argentina.

- Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Prefectura Naval Argentina, por todo el desarrollo del servicio. Por el Representante Técnico designado deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la ejecución de los trabajos y por lo que dure el servicio.

- Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Técnico Electricista o profesional en el rubro de la Electricidad, que será el responsable, frente a la Prefectura Naval Argentina, por todo el desarrollo del servicio eléctrico:

c.1)	Por el mencionado Representante Técnico, deberá presentar Certificado de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la apertura de ofertas del presente procedimiento licitatorio y durante la ejecución de los trabajos.

c.2)	Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizara los trabajos de electricidad.

- Acorde a lo establecido en el Art. 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) con las modificaciones introducidas por la Ley 25.013 (Ley de Reforma Laboral), el Adjudicatario deberá dar acabado cumplimiento de las normas emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Antes del inicio del servicio y periódicamente cuando corresponda deberá presentar en los Institutos de Formación, División de Material, sito en la calle Crucero ARA General Belgrano Nº 302, Zárate, Provincia de Buenos Aires, TE: 0487-438013, para su control, por cada uno de los trabajadores empleados para efectuar el servicio:

- Formulario AFIP Nº 931.

- Constancia de Pago.

- Declaración Jurada por CUIL de empleados por nómina, exclusivamente del personal que de forma activa infiera en los servicios prestados en los lugares de la Institución, descriptos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

De no contar con las constancias individuales de los empleados, deberá acompañar un informe actualizado en los que resulten los trabajadores empleados en el acto licitario acorde previa identificación rubricada por Contador Público matriculado y la debida intervención por el Consejo Profesional respectivo, en el que se deje constancia que se ha cumplido con lo solicitado en el presente inciso, en cuanto a las obligaciones en su carácter de empleador (seguridad social, riesgo de trabajo, etc.).

Tal extremo no implica que este organismo se someta voluntariamente al régimen regulado por el Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) ni acepte su aplicación.

- El Adjudicatario deberá tomar a su cargo, toda y cualquier responsabilidad obligándose directamente a reparar los daños y perjuicios originados por culpa o dolo y/o negligencia, omisiones, delitos o cuasidelitos o situaciones que surjan como consecuencia de los actos  de las personas bajo su dependencia de la que se valiera para la prestación del servicio que establece la presente licitación, acorde lo normado en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I del Código Civil y Comercial aprobado por ley Nº 26.994.

- El Adjudicatario será responsable de la conducta de sus empleados durante la realización del servicio debiendo responder por las acciones u omisiones de los mismos.

- El personal de la Empresa Adjudicataria deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada de la Empresa y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.

-12-							---///

///---

- Queda establecido que la totalidad del personal que disponga la Empresa para realizar los trabajos enunciados en el presente procedimiento licitatorio, estarán bajo su cargo, en consecuencia el pago de sueldos, viáticos, vacaciones, indemnizaciones, seguros, aportes jubilatorios, leyes sociales, etc., correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Prefectura Naval Argentina relación alguna con ellos, acorde lo previsto Ley de Empleo (24.013) y Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y demás normas que resulten de aplicación.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la instalación de los Sistemas, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes Laborales; Nacional de Empleo (24.013), Cajas Nacionales de Previsión (17.250), Impuesto al Valor Agregado (23.349), Régimen de Contrato de Trabajo (20.744), Riesgos del Trabajo (24.557) y demás normas que resulten de aplicación.

- La Prefectura Naval Argentina podrá solicitar al Adjudicatario por causas justificadas, que dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de notificado, cambie el personal que el mismo asigne para el cumplimiento de las tareas a realizar.

- Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar en la Unidad Requirente:

k.1)	Certificado Cláusula de No Repetición: Extendido por una Compañía ART, para el personal bajo relación de dependencia.

k.2)	Certificado de Cobertura de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición: Extendido por la Compañía de Seguros contratada eventualmente, para el caso de profesionales/técnicos independientes.

En los mismos se dejará expresa constancia de la renuncia a iniciar acciones de repetición o de regreso contra la Prefectura Naval Argentina, sus funcionarios y/o empleados, ya sea con fundamentos en el Art. 39 Ap.5 de la Ley 24.557 o de cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligado a otorgar o a abonar al personal dependiente de la empresa contratista o independiente que haya sufrido alguna de las contingencias previstas en dicha Ley.

- Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume la Empresa en lo referente a posibles accidentes que su personal pudiera sufrir al cumplir con las tareas emergentes del presente requerimiento o daños que el personal a su cargo pueda provocar u ocasionar a terceros (responsabilidad civil), el Adjudicatario deberá presentar en los Institutos de Formación, División de Material, sito en la calle Crucero ARA General Belgrano Nº 302, Zárate, Provincia de Buenos Aires, TE: 0487-438013, antes de iniciar los trabajos, las correspondientes pólizas ACTUALIZADAS y de sus endosos certificadas ante Escribano Público Nacional y con vigencia por todo el período del contrato. Las citadas pólizas deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación que cubra al personal como asimismo a terceros, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la nómina de personal.

- Los seguros deberán cubrir:

m.1)	Responsabilidad civil hacia terceros: en forma amplia, por daños corporales a personas, por daños a la propiedad, como protección contra toda clase de riesgo de daños o destrucción a la propiedad y lesiones o muerte resultante de la misma, o resultante de cualquier otro acto u omisión de la Empresa, o en relación con los trabajos o causados por sus empleados o dependientes, por la suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) cualquiera fuesen las causas de estos daños.

m.2)	Accidentes de trabajo: en un todo de acuerdo a las Leyes y Disposiciones vigentes a la fecha y que cubra a todo el personal empleado, dependiente, etc., que se desempeñe en la reparación o en relación a la misma.

m.3)	Equipos e instalaciones de Prefectura Naval Argentina: El Adjudicatario deberá presentar antes del inicio de las tareas y con vigencia por todo el periodo que demande el mismo y hasta la Conformidad de la Recepción del servicio, un seguro de tipo responsabilidad civil comprensiva de tareas a desarrollar o superior por un monto no inferior a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) que contemplará accidentes durante la realización de los trabajos.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que se le indique.

-13-							---///

///---

15) RECEPCION DEL SERVICIO Y LOS BIENES: (Arts. 88 y 89 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 44 del Anexo I de la Disposición ONC Nº  63 –E/16 y Art. 47 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/16)

- El servicio y los bienes se recepcionarán en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción.

- Los trabajos y bienes que resulten rechazados deberán ser sustituidos y/o subsanados y será de aplicación lo previsto en la Cláusula Particular Nº 2 “Plazo de Entrega”.

- A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 11 “Garantía del Servicio y de los Bienes”, Nº 12 “Inspección de los Trabajos a Realizarse Durante el Servicio” y Nº 14 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”.

- Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio se tendrá por recibido de conformidad.

- El acta Conformidad de la Recepción será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente. (Arts. 47 y 48 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 62-E/16).

- Al momento del retiro del Acta de la Conformidad de la Recepción, el Adjudicatario o la persona designada en su representación, deberá presentar el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

- La Conformidad de la Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

16) RESPECTO AL IVA:

Esta Institución reviste el carácter de IVA Exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación a la Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03.-

17) RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros 18/97, 830/00 y 1784/04 este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo, el Adjudicatario al momento de presentar su facturación deberá acreditar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

18) FACTURACION: (Art. 90 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 46 del Anexo I y Punto 40 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

  - El Adjudicatario deberá presentar en los Institutos de Formación, División Material, sito en la calle Crucero ARA General Belgrano Nº 302, Zárate, Provincia de Buenos Aires, TE: 0487-438013, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10 a efectos de ser conformada y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 14 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”.

  - Posteriormente, el Adjudicatario recabará de la División indicada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, la facturación, el Remito, el Acta de Conformidad de la Recepción y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 14 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario” para presentarla (todos por duplicado y debidamente conformados), juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

19) FORMA, MONEDA Y PLAZO DE PAGO: (Arts. 91 y 92 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 47, 48 del Anexo I y Punto 41 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde la  Cláusula Particular Nº 18 “Facturación”. El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

-14-							---///

///---

20) CUESTIONES JUDICIALES: (Art. 54 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

En caso de conflicto judicial, los Oferentes/Adjudicatarios/Cocontratantes acuerdan someterse a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por cualquier motivo o causa derivada de la interpretación y ejecución de la presente contratación.

21) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01, Art. 102 y 106 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

22) NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16.

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 –E/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización y la modificaciones introducidas por la Disposición ONC Nº 6 –E/18, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.-

- Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición ONC Nº 62 – E/16 y la modificaciones introducidas por la Disposición ONC Nº 6 –E/18.

- Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición ONC Nº 64 –E/16 y la modificaciones introducidas por la Disposición ONC Nº 6 –E/18.

- Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1556/03, 1784/04, 2852/10, 2939/10  y 4164-E/17 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- Resolución 2017-777-APN-MSG y su modificatoria.

- Resolución Nº 11 –E/17 – de la Secretaría de Ética Pública Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

- Comunicaciones Generales ONC Nros. 63 y 76.

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 17.250 – Cajas Nacionales de Previsión.

- Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.

- Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.

- Ley 20.744 – Régimen del Contrato del Trabajo; Ley 25.013 –Reforma Laboral- y modificatorios.

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.

- Ley 24.013 – Ley Nacional de Empleo.

- Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

- Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo.

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

- Decreto Nº 1759/72 – T.O. 2017 – Reglamento de Procedimientos Administrativos.

- Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551.

- Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera.

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Decreto Nº 202/17 – Conflicto de Interés. Procedimiento.

- Decreto Nº 27/2018 – Desburocratización y Simplificación.

- Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

-15-							---///

///---

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio Hacienda.

CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 30-54669471-9

-16-

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO I

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO II

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL |
| --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO | Nro. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. |
|  | FIRMA: |  |
|  | ACLARACION: |  |
|  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  | CARACTER: |  |
|  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 	LICITACION PRIVADA Nº 004/18.

DE ETAPA UNICA NACIONAL.

APERTURA: 10/04/2018.

HORA: 09:00.

FORMULARIO DE COTIZACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL: .........................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 8 INCISO d):……………….………...................................................................................................................................................................................................................................... C.P.:…....................................

E-MAIL: ...............……………….……………………………............................................................

C.U.I.T. Nº: ...........................................................................................................................................

REFACCION A NUEVO DEL BAÑO DEL DORMITORIO DE 3º AÑO DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO ESCUELA DE OFICIALES”.

| Nº DE RENG. | SUBITEMS | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 1 | Servicio |  |
|  | 1.2 |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  |  |
|  | 3.5 |  |  |  |
|  | 3.6 |  |  |  |
|  | 3.7 |  |  |  |
|  | 3.8 |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  |  |
|  | 4.2 |  |  |  |
|  | 4.3 |  |  |  |
|  | 4.4 |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  |  |
|  | 5.2 |  |  |  |
|  | 5.3 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7.1 |  |  |  |
|  | 7.2 |  |  |  |
|  | 7.3 |  |  |  |
|  | 7.4 |  |  |  |
|  | 8.1 |  |  |  |
|  | 8.2 |  |  |  |
|  | 8.3 |  |  |  |
| MONTO TOTAL DE LA OFERTA RESULTARA DE LA SUMATORIA DE TODOS LOS ITMES/SUBITEMS |  |

EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA RESULTARA DE LA SUMATORIA TOTAL DE LOS ITEMS / SUBITEMS: $.......................................................................................................................................

SON PESOS: ………………………………………………………………………………………..

---///

///---

………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos.

Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001. Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%)  de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa  viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

- En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5)  días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

- Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

- Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por  la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de   tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de  obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS  AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu.

# Text boxes

DIVISION CONTRATACIONES

LUIS RAMON LOVATTO

PREFECTO PRINCIPAL

JEFE DIVISION CONTRATACIONES