PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. |
| --- |
| Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00 |
| Nº de Expediente: CUDAP-EXPPNA: S02 – 8133 | Ejercicio: 2017 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº: 020 | Ejercicio: 2017 |
| Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Rubro: 14 – REPUESTOS. |
| Objeto: ADQUISICION DE BATERIAS DE PLOMO-ACIDO PARA MEDIOS NAVALES. |
| Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00). |
| Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Correo Electrónico Institucional para comunicaciones e impugnaciones de los Interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes: adya@prefecturanaval.gov.ar. |
| Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: En la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 17 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 11:00 HORAS. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LAS BATERIAS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 293-00284-00026 Batería de acumuladores de plomo-ácido, tensión nominal 12 V, capacidad real mínima 110 Ah. Características técnicas principales: Su uso será para arranque de motores diesel marinos e iluminación, a bordo de los Medios Navales de la Institución. Serán del tipo inundadas, de electrolito líquido y de libre gaseo. Se indican en el Anexo 110Ah los valores solicitados (a la izquierda) los cuales deben interpretarse como exigencias mínimas. Los valores y prestaciones propuestos por el Oferente (quien deberá indicarlos a la derecha y presentar el anexo) se tomarán contractualmente como Datos Garantizados. Características constructivas mínimas: Caja y tapa: Ambos serán de polipropileno autoextinguible u otro material plástico apto, los cuales estarán termosellados, no admitiéndose uniones por intermedio de pegamentos o adhesivos. Todos los materiales deberán ser resistentes al ácido. Incorporará panel rompeolas con diafragma antiderrame. Placas: Serán empastadas planas tipo Fauré, con rejillas de aleación plomo-calcio-plata y tendrán separador del tipo sobre de polietileno microporoso. Conexión intercelda: Serán con puente oculto o sobre el tabique (caballete), debiendo ser por soldadura intercelda, la que asegurará la total estanqueidad entre cada uno de los vasos. Bornes: Serán de plomo, tipo automotriz, tamaños standard, ubicados sobre un lado mayor de la batería con positivo a la izquierda, observando a la batería desde dicho lado mayor. Se protegerán con tapa plástica para evitar cortocircuitos durante su almacenamiento. Tapones de vasos: Deberán ser de plástico, con orificio de venteo y deberán evitar el derrame de electrolito ante movimientos bruscos, cabeceo o rolido de la embarcación. Transporte: El diseño de estas baterías será tal que permitan su fácil elevación para permitir su traslado. Etiquetas: El suministro comprende también una etiqueta autoadhesiva de identificación sobre cada batería, donde se indique: Tensión nominal (V), Capacidad (Ah), Corriente de Arranque según SAE a -18ºC (en Amper) y fecha de fabricación. | Unidades |

-2-                                                                      	 ---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LAS BATERIAS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Activación: Las baterías se proveerán con el electrolito vertido en las mismas y cargadas eléctricamente. Presentación de entrega: el conjunto de baterías se ubicará sobre pallets de madera debidamente asegurados, mediante envoltorio plástico transparente. |  |
| 2 | 190 | 293-00284-00051 Batería de acumuladores de plomo-ácido, tensión nominal 12 V, capacidad real mínima 180 Ah. Características técnicas principales: Su uso será para arranque de motores diesel marinos e iluminación, a bordo de los Medios Navales de la Institución. Serán del tipo inundadas, de electrolito líquido y de libre gaseo. Se indican en el Anexo 180Ah los valores solicitados (a la izquierda) los cuales deben interpretarse como exigencias mínimas. Los valores y prestaciones propuestos por el oferente (quien deberá indicarlos a la derecha y presentar el anexo) se tomarán contractualmente como Datos Garantizados. Características constructivas mínimas: Caja y tapa: Ambos serán de polipropileno autoextinguible u otro material plástico apto, los cuales estarán termosellados, no admitiéndose uniones por intermedio de pegamentos o adhesivos. Todos los materiales deberán ser resistentes al ácido. Incorporará panel rompeolas con diafragma antiderrame. Placas: Serán empastadas planas tipo Fauré, con rejillas de aleación plomo-calcio y tendrán separador del tipo sobre de polietileno microporoso. Conexión intercelda: Serán con puente oculto o sobre el tabique (caballete), debiendo ser por soldadura intercelda, la que asegurará la total estanqueidad entre cada uno de los vasos. Bornes: Serán de plomo, tipo automotriz, tamaños standard, ubicados sobre un lado menor de la batería, con positivo a la izquierda, observando a la batería desde dicho lado menor (ubicación standard). Se protegerán con tapa plástica para evitar cortocircuitos durante su almacenamiento. Tapones de vasos: Deberán ser de plástico, con orificio de venteo y deberán evitar el derrame de electrolito ante movimientos bruscos, cabeceo o rolido de la embarcación. Transporte: deberán contar con manijas para facilitar su traslado. Etiquetas: El suministro comprende también una etiqueta autoadhesiva de identificación sobre cada batería, donde se indique: Tensión nominal (V), Capacidad (Ah), Corriente de Arranque según SAE a -18ºC (en Amper) y fecha de fabricación. Activación: Las baterías se proveerán con el electrolito vertido en las mismas y cargadas eléctricamente. Presentación de entrega: el conjunto de baterías se ubicará sobre pallets de madera debidamente asegurados, mediante envoltorio plástico transparente. | Unidades |
| 3 | 10 | 293-00284-00079 Batería de acumuladores de plomo-ácido, tensión nominal 12 V, capacidad nominal real mínima C20 = 20Ah, tipo marca VISION modelo HP12-116 o de calidad similar o superior. Características técnicas principales: Su uso será en las motos acuáticas marca SEA-DOO BOMBARDIER GTI de la Institución, para arranque de su motor a nafta Rotax de 85HP e iluminación. Será del tipo electrolito absorbido, libre de mantenimiento y de gaseo regulado por válvula. Se indican en el Anexo 20Ah, los valores solicitados (a la izquierda) los cuales deben interpretarse como exigencias mínimas. Los valores y prestaciones propuestos por el oferente (quien deberá indicarlos a la derecha y presentar el anexo) se tomarán contractualmente como Datos Garantizados. Características Mecánicas: Tendrá un sistema antivuelco de electrolito, para permitir el funcionamiento correcto de la batería en posición invertida por vuelta campana o rolido de la moto acuática. Deberá soportar las vibraciones típicas de trabajo. Presentación de entrega: el conjunto de baterías se ubicará sobre pallets de madera debidamente asegurados, mediante envoltorio plástico transparente. | Unidades |
| 4 | 75 | 293-00284-00083 Batería de acumuladores de plomo-ácido, tensión nominal 12 V, Capacidad nominal real mínima C20 = 28Ah, tipo marca VISION modelo HF12-155W-X o de calidad similar o superior. Características técnicas principales: Su uso será en las motos acuáticas marca SEA-DOO BOMBARDIER GTX de la Institución, para arranque de su motor a nafta Rotax de 155HP e iluminación. Será del tipo electrolito absorbido, libre de mantenimiento y de gaseo regulado por válvula. Se indican en el Anexo 28 Ah los valores solicitados (a la izquierda) los cuales deben interpretarse como exigencias mínimas. Los valores y prestaciones propuestos por el Oferente (quien deberá indicarlos a la derecha y presentar el anexo) se tomarán contractualmente como Datos Garantizados. Características Mecánicas: Tendrá un sistema antivuelco de electrolito, para permitir el funcionamiento correcto de la batería en posición invertida por vuelta campana o rolido de la moto acuática. Deberá soportar las vibraciones típicas de trabajo. | Unidades |

-3-                                                                      	 ---///

///---

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DE LAS BATERIAS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presentación de entrega: el conjunto de baterías se ubicará sobre pallets de madera debidamente asegurados, mediante envoltorio plástico transparente. |  |
| 5 | 200 | 293-00284-00114 Batería de acumuladores de plomo-ácido, tensión nominal 12 V, capacidad real mínima 72 Ah. Características técnicas principales: Su uso será para arranque de motores diesel marinos e iluminación, a bordo de los Medios Navales de la Institución. Serán del tipo inundadas, de electrolito líquido y de libre gaseo. Se indica en el Anexo 72Ah, los valores solicitados (a la izquierda) los cuales deben interpretarse como exigencias mínimas. Los valores y prestaciones propuestos por el oferente (quien deberá indicarlos a la derecha y presentar el anexo) se tomarán contractualmente como Datos Garantizados. Características constructivas mínimas: Caja y tapa: Ambos serán de polipropileno autoextinguible u otro material plástico apto, los cuales estarán termosellados, no admitiéndose uniones por intermedio de pegamentos o adhesivos. Todos los materiales deberán ser resistentes al ácido. Incorporará panel rompeolas con diafragma antiderrame. Placas: Serán empastadas planas tipo Fauré, con rejillas de aleación plomo-calcio-plata y tendrán separador del tipo sobre de polietileno microporoso. Conexión intercelda: Serán con puente oculto o sobre el tabique (caballete), debiendo ser por soldadura intercelda, la que asegurará la total estanqueidad entre cada uno de los vasos. Bornes: Serán de plomo, tipo automotriz, dispuestos en diagonal, sobre cada lado de menor tamaño. Tapones: Deberán ser de plástico, con orificio de venteo y deberán evitar el derrame de electrolito ante movimientos bruscos, cabeceo o rolido de la embarcación. Transporte: Contará con manijas para facilitar su traslado. Etiquetas: El suministro comprende también una etiqueta autoadhesiva de identificación sobre cada batería, donde se indique: Tensión nominal (V), Capacidad (Ah), Corriente de Arranque según SAE a -18ºC (en Amper) y fecha de fabricación. Activación: Las baterías se proveerán con el electrolito vertido en las mismas y cargadas eléctricamente. Presentación de entrega: el conjunto de baterías se ubicará sobre pallets de madera debidamente asegurados, mediante envoltorio plástico transparente. | Unidades |

CONDICION DE CALIDAD:

- Las baterías a adquirir deberán ser “NUEVAS” y “SIN USO”. (Art. 37 inciso b) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

- No se aceptarán baterías en malas condiciones de conservación o con una antigüedad de más de TRES (3) MESES a contar a partir de su fecha de fabricación.

UNIDAD REQUIRENTE:

Dirección del Material, Departamento Material Naval, División Electricidad y Electrónica, sita en la calle Brandsen 65, 3° Piso, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4300-1793, Interno 4512 ó 4513.

CLAUSULAS PARTICULARES

1) VISTA, CONSULTA, COMPRA O DESCARGA DEL PLIEGO: (Arts. 48 y 49 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 19 y 20 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/2016, Arts. 7º y 8º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura. (Punto 9 Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC): www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores” o ingresado a la Pagina Oficial de la Institución www.prefecturanaval.gov.ar; así como el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales se puede descargar del sitio “www.argentinacompra.gov.ar”.

-4-                                                                      	 ---///

///---

- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentarse por escrito en la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o efectuarse por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar. En ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. En ningún caso la Unidad Operativa de Contrataciones responderá consultas telefónicas ni contestará aquéllas que se presenten fuera de término”.

- En oportunidad de comprar o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o al efectuar consultas respecto del mismo, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- El interesado en presentar oferta no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se produzcan hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

2) PLAZO DE ENTREGA: (Arts. 83 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 43 del Anexo I y Punto 35 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

Será de SESENTA (60) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

3) OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION: (Art. 12 inciso b) del Decreto Delegado Nº 1023/01).

Aumentar o disminuir el contrato en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 100 inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y en el Art. 50 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

4) COMPRE MIPYME: (Ley 25300 y Decreto Nº 1075/01):

- La condición de MIPYME deberá acreditarse en su oferta mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma Oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300 podrán concurrir a cotizar parcialmente cada renglón del presente acto licitario. El módulo que oferte deberá ser del 20% del total del renglón ofertado. (Art. 16, apartado 4 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

5) COTIZACION: (Art. 58 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Arts. 16 y 17 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Moneda de Cotización: Moneda Nacional.

- Si el total cotizado para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cierto para determinar el total cotizado.

6) GARANTIAS:

- Moneda de la Garantía: En Moneda Nacional (Art. 79 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 38 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- Clases de Garantías: (Art. 78 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.1)	De mantenimiento de la oferta: Será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. (Art. 78 inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13, inciso h) apartado 1, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

b.2)	De cumplimiento del contrato: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del total del contrato, conforme al Arts. 77 y 78 inciso b) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 37 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

b.3)	Contragarantía: Por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto. (Art. 78 inciso c) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.4)	De impugnación al dictamen de evaluación de ofertas: Será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta preadjudicada (Art. 78 inciso d) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Punto 28 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 E-/2016). Para los supuestos previstos en el Art. 32, inciso a) del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, el importe que se estipula como monto fijo de esta garantía es el equivalente a PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 119.989,00).

-5-                                                                      	 ---///

///---

- Formas de Garantía:

c.1)	La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el Art. 39 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

c.2)	Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución, deberá ser mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Prefectura Naval Argentina, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014.

c.3)	Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD. F. TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

- Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías: (Art. 80 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

d.1)	No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 40 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

d.2)	No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

7) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 54 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 12 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente acto licitario.

- Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

8) CONDICIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL OFERENTE: (Art. 13, inciso h) apartado 6 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II, de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Deberá ser Fabricante de la marca comercial de la batería ofrecida o ser Representante y/o Distribuidor Autorizado por el Fabricante, debiendo adjuntar la documentación que certifique alguna de estas condiciones.

a.1)	Si es Fabricante de las baterías ofrecidas, deberá presentar la documentación que avale tal circunstancia.

a.2)	Si es Representante Oficial o Subsidiaria del Fabricante deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo. Si quien lo autoriza es la subsidiaria y/o el Representante del Fabricante, deberá acreditar la autorización que posee del Fabricante.

a.3)	Si es Distribuidor o Vendedor Autorizado del Fabricante deberá presentar la autorización del mismo.

- Deberá especificar las características técnicas, marca, modelo y propiedades de las baterías ofertadas y adjuntar folletos técnicos. La Prefectura Naval Argentina podrá solicitar de ser necesario la ampliación de las características técnicas y/o folletería técnica.

- Deberá presentar los Anexos 110Ah, 180Ah, 20Ah, 28Ah y 72Ah (Tablas de Datos Garantizados), con los datos requeridos en los mismos. Éstos deberán ser completados con los valores propuestos, correspondientes a la marca y modelo ofrecido y acorde con la información técnica del fabricante respectivo. No se aceptarán ofertas con estos anexos incompletos, bajo apercibimiento de tenerse desestimada la oferta en los términos del Art. 66 incisos i) y j) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16  Dichos anexos, deberán ser firmados por el Oferente.

- Deberá contar con un Servicio de Ensayo Técnico, para lo cual deberá utilizar Laboratorio de Pruebas que permita dar cumplimiento efectivo a la Cláusula Particular Nº 18 “Pruebas de Aceptación”. A tal efecto deberá adjuntar a su oferta:

d.1) Deberá contar con habilitación del local donde se encuentre el Laboratorio de Pruebas, por el Organismo Municipal o por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponda según el lugar donde se encuentra el local, lo que se acreditará mediante certificado o documento equivalente emitido por el Organismo habilitante, con vigencia al momento de la apertura de ofertas y que deberá mantenerse durante todo el plazo del contrato. Esta Institución, en cualquier momento previo a la adjudicación y/o durante el plazo del contrato podrá efectuar consultas y requerir constancias para corroborar la vigencia de esta habilitación.

d.2)Nota donde exprese los datos de domicilio y teléfono del lugar previsto para efectuar dicho Servicio de Ensayo Técnico de verificación de los productos ofrecidos.

-6-                                                                      	 ---///

///---

d.3)	Nómina del personal técnico de supervisión para realizar las pruebas solicitadas.

d.4)	Dicho laboratorio deberá contar con el equipamiento adecuado. Para ello, el oferente deberá adjuntar a su oferta una descripción de la infraestructura técnica con la que cuenta para la realización de las pruebas. Entre estos elementos deberán disponer, como mínimo, con:

- Cámara frigorífica o freezer, aptos para mantener la batería en cuestión durante veinticuatro (24) horas a -18º C, a fin de constatar el valor de corriente de arranque en frío.

- Equipos para medición de capacidad de descarga e impedancia interna de las baterías.

- Conjunto de resistencias de descarga adecuados.

- Elementos de control físico-dimensional (balanza industrial, calibre, metro y reglas metálicas milimetradas).

- Elementos auxiliares necesarios para las pruebas (termómetros, cronómetros, etc.).

- La documentación precedentemente mencionada, que no fuere original deberá presentarse con fotocopia certificada por Escribano Público nacional con su legalización correspondiente y deberá cubrir adecuadamente los plazos del contrato. La documentación emitida en el extranjero deberá encontrarse debidamente apostillada o consularizada y, en caso de ser necesario, estar traducida al castellano por Traductor Publico Nacional con la legalización del Colegio pertinente.

NOTA: El incumplimiento de los incisos citados precedentemente, será causal de desestimación de la oferta, previa intimación fehaciente al oferente que realizará la Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º, incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS (Punto 33 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016), de conformidad a lo establecido en el Art. 67 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 26 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

9) REQUISITOS DE LAS OFERTAS: (Art. 55 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- Deberá ser presentada por duplicado, exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. La oferta se recibirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado (Art. 9º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal, debiendo indicar el carácter con que actúa el firmante de la misma, situación que será corroborada por la Institución en el Portal de Compras Públicas: www.comprar.gob.ar. Si el oferente no estuviese inscripto como proveedor en los registros que a tal fin dispone dicho sitio o el carácter del firmante no figurase, deberá acreditarlo con la oferta con la documentación pertinente.

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del presente procedimiento de selección, lugar, día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

- El Oferente deberá fijar domicilio especial y suministrar dirección de correo electrónico de la

Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios.

- El Oferente deberá cotizar en moneda nacional acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

- El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa, debiendo realizar su oferta en formulario separado de la oferta base, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016. En todos los casos deberá existir una oferta base.

- El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. (Art. 78, inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

-7-                                                                      	 ---///

///---

- Toda oferta nacional, en los casos en que se oferten baterías de origen nacional, deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde Anexo I ó en formulario propio mediante el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

- Deberá presentar copia de la nota presentada ante la dependencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se encuentre inscripto a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del “Certificado Fiscal para Contratar vigente”, conforme lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, modificada por la Resolución General AFIP Nº 2581/09.

- En relación al “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”:

j.1)	La inscripción previa en el SIPRO no constituye requisito exigible para presentar ofertas, sin embargo, el Oferente deberá encontrarse incorporado a dicho sistema y con sus datos actualizados para formar parte del orden de mérito cuando se emita el dictamen de evaluación.  (Arts. 20 y 25 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16 y Comunicación General ONC Nº 63/17).

j.2)	El Oferente deberá cumplimentar lo establecido por el Decreto Nº 202/17 concordante con la Resolución Nº 11 –E/17 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Declaración Jurada de Interés y Punto 5 de la Comunicación General ONC Nº 76/17), a tal efecto se adjunta modelo de “Declaración Jurada de Intereses”.

j.3)	Acorde lo establecido en el Art. 1° de la Resolución Nº 11 –E/17 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se informa que la autoridad con competencia y capacidad de decisión en el presente acto licitatorio es el Sr. Eduardo René Scarzello – Prefecto General - Prefecto Nacional Naval.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de las baterías componentes de cada renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

- Las baterías deberán ser cotizadas acorde a lo requerido en la Cláusula Particular Nº 21 “Respecto al IVA”.

NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

10) INSPECCIONES:

- Inspección del Taller del Oferente: Previo a la evaluación de las ofertas, la Unidad Requirente por medio de su personal técnico podrá inspeccionar las instalaciones del taller del Oferente para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula Particular Nº 8 “Condiciones que Deberá Cumplir el Oferente”, circunstancia que será notificada al Oferente con UN (1) DIA HABIL ADMINISTRATIVO de antelación de la fecha de la inspección. El resultado de la inspección se acreditará mediante el acta pertinente, que deberá agregarse al expediente.

- Inspección al Taller del Adjudicatario:

b.1)	La Prefectura Naval Argentina podrá verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados por medio de inspecciones que realizará su Personal Técnico, debiendo el Adjudicatario facilitar el libre acceso, como así también proporcionar los datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de la producción con el fin de verificar si la misma se ajusta a las condiciones pactadas.

b.2)	El hecho que haya sido inspeccionada la mercadería a proveer no liberará al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción.

b.3)	En caso de negativa por parte de una firma Adjudicataria a ser inspeccionada y/o eludir la entrega de datos, antecedentes o productos en cualquier etapa de producción que se requieran, se entenderá que dicha firma no cumple con los requisitos enunciados.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de desestimación de la oferta o recisión del contrato, según corresponda, previa intimación fehaciente que realizará la Comisión Evaluadora ó Comisión de Recepción de la Unidad Requirente a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que se le indique.

11) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO:

Deberá identificar a cada batería, mediante una etiqueta autoadhesiva con inscripción indeleble, que incorpore los datos mínimos indicados en las Especificaciones Técnicas, y las recomendaciones mínimas de seguridad para su traslado e instalación.

-8-                                                                      	 ---///

///---

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que se le indique.

12) ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES del SIDIF: (Art. 33 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del Sistema de Información Financiera (SIDIF) que administra el Ministerio de Hacienda (Disposiciones Conjuntas CGN Nº 40/10 y TGN Nº 19/10), pudiendo tramitar su incorporación acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda), en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

- Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Artículo 8º de la mencionada Resolución Nº 262/95.

13) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS:

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la Institución, teniendo en cuenta que además de dar cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares resulte la de menor precio. Se podrá adjudicar aun cuando se hubiera presentado una sola oferta, que cumpla los requisitos exigidos en el presente llamado y su precio resulte normal en plaza. (Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01, Art. 34 del Anexo I y Punto 31 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

14) GARANTIA DEL MATERIAL:

- El Adjudicatario, junto con las baterías entregadas, deberá presentar por escrito la garantía que da el fabricante, que en ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, esta garantía deberá cubrir toda falla del material, defecto de armado o vicio oculto no detectable a simple vista en la baterías objeto del presente acto licitario.

- El Adjudicatario será responsable solidario por la garantía solicitada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular.

- Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente, por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina, que demandaren la inmediata sustitución de las baterías observadas o defectuosas, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

15) LUGAR DE ENTREGA: (Arts. 83 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 43 del Anexo I, Puntos 36 y 37 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- El lugar de la entrega será en el Pañol del Taller General de Reparaciones Navales, sito en la calle 25 de Mayo y Río Luján S/Nº, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, teléfonos: 4512-4914/4915 ó 4890-1478.

- La entrega deberá coordinarse con el Taller indicado en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

16) EMBALAJES: (Punto 36 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- Las baterías deberán ser entregadas en embalajes originales de fábrica, protegidos tanto para su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba en los respectivos depósitos.

- Los conjuntos de baterías se agruparán adecuadamente sobre pallets estándar, de modo que puedan ser movilizados y depositados con seguridad.

- Queda a cargo del Adjudicatario el costo y diseño de los embalajes y de los respectivos pallets de madera para el transporte y estiba de las baterías.

- Quedan bajo la responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos por diseño y/o construcción.

- Los embalajes deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido.

-9-                                                                      	 ---///

///---

17) PLAN DE ENTREGAS:

- Se podrán realizar entregas parciales sólo en los casos expresamente autorizados por la Prefectura Naval Argentina. De autorizarse entregas parciales, dichas entregas darán lugar a pagos parciales equivalentes a la proporción entregada y bajo las formalidades fijadas en la Cláusula Particular Nº 24 “Forma, Moneda y Plazo de Pago”.

- El Adjudicatario, una vez recibida la Orden de Compra respectiva, deberá solicitar por nota a la Unidad Requirente, la aprobación del plan de entregas parciales propuesto (en el caso que las hubiere), indicando para cada una de ellas la descripción del contenido de cada renglón, cantidades y las fechas estimadas de entrega.

18) PRUEBAS DE ACEPTACION:

Previo a la entrega de cada lote de baterías por parte del Adjudicatario y considerando el plan de entregas previsto, la Unidad Requirente someterá las baterías, a las pruebas técnicas que avalen la calidad de las mismas, acorde con el siguiente procedimiento y sin costo alguno para la Prefectura Naval Argentina:

- Formalidades: La Firma Adjudicataria comunicará a la Unidad Requirente, con una antelación no menor a CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, la fecha a partir de la cual se dispone para realizar los ensayos establecidos a continuación. Los mismos se realizarán con presencia del inspector que la Unidad Requirente designará a tal efecto.

Se entiende que el Adjudicatario deberá prever que los tiempos de los ensayos solicitados, deberán ajustarse dentro de lo establecido en la Cláusula Particular Nº 2 “Plazo de Entrega”.

El Adjudicatario dispondrá los medios necesarios (instrumental y equipos), para posibilitar la realización de los ensayos indicados. La Institución, a su vez, podrá llevar el instrumental que disponga y considere necesario para contrastar valores.

Las pruebas se efectuarán sobre un lote que el inspector seleccionará al azar, de un DOS POR CIENTO (2%) del número total de baterías a adquirir por cada renglón. La totalidad de baterías a proveer, será previamente sellada por la Firma y marcada luego de aprobar los ensayos, por el personal designado para la inspección. Los gastos de movilidad del inspector y todo otro gasto que ello demandare, estará a cargo del Adjudicatario.

Para el muestreo indicado anteriormente, se cumplirán las siguientes reglas:

a.1)	El número mínimo de baterías a ensayar, será de UNA (1) unidad por tipo de batería (Ah).

a.2)	Si alguna de las baterías del primer lote ensayado arrojare resultados técnicamente no satisfactorios, se repetirá el ensayo sobre otro nuevo lote a elección del inspector.

a.3)	Si la última muestra ensayada, arrojare resultados positivos, el Adjudicatario reemplazará las baterías falladas de la muestra anterior.

a.4)	Si la cantidad total de baterías con fallas, fuere igual o superior al VEINTE (20%) por ciento del lote elegido, se rechazará la totalidad de la fabricación realizada.

- Pruebas Generales: Se verificará el peso, dimensiones, cantidad y calidad de los componentes de cada batería.

- Pruebas Eléctricas: Se someterá al lote elegido de baterías, a los siguientes ensayos normalizados:

c.1)	Capacidad: Consistirá en un proceso de descarga nominal, en las condiciones indicadas en la hoja de datos garantizadas correspondiente a cada renglón.

c.2)	Corriente de arranque: Consistirá en un proceso de simulación de arranque en frío para la medición del CCA, debiéndose comprobar la inalterabilidad de bornes y placas al finalizar los ensayos con los valores indicados en la hoja de datos garantizada correspondiente a cada renglón.

- A la finalización de las pruebas se labrará un Acta donde se volcarán los resultados de las mismas, adjuntándose una tabla de valores obtenidos por cada tipo de batería, donde se indicará como mínimo: tiempo (hora, minutos, segundos), corriente (Amp), tensión (Volt), Capacidad (Ah) y energía (Wh).

19) RECEPCION DE LOS ELEMENTOS: (Arts. 88 y 89 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 44 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016 y Art. 47 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/2016).

- Las baterías arribadas al lugar de entrega, se recepcionarán en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción.

- Las baterías que resulten rechazadas deberán ser sustituidas en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario.

-10-                                                                      	 ---///

///---

- A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Inspecciones”, Nº 11 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”, Nº 14 “Garantía del Material” y Nº 18 “Pruebas de Aceptación”.

- Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, las baterías se tendrán por recibidas de conformidad.

- El Acta de Conformidad de Recepción será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente. (Arts. 47 y 48 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 -E/2016).

e.1)	De existir entregas parciales, la conformidad de éstas se realizará mediante Actas de Conformidad de Recepciones Parciales, confeccionadas por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente.

- Al momento del retiro del Acta de la Conformidad de la Recepción, el Adjudicatario o la persona designada en su representación, deberá presentar el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

- La Conformidad de Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

20) FLETE, DESCARGA Y ESTIBA: (Punto 43 del Anexo de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

Correrán por cuenta del Adjudicatario.

21) RESPECTO AL IVA:

Las baterías cotizadas y facturadas  NO DEBERAN incluir el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. Ley 23.349 en virtud que los mismos están bajo los alcances del art 7º inciso g) de la mencionada Ley.

22) RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros. 18/97, 830/00 y 1784/04, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar el Adjudicatario su Factura en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos (Of. 7.01), deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

23) FACTURACION: (Art. 90 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 46 del Anexo I y Punto 40 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

El Adjudicatario deberá presentar la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10, en la  Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, el Remito y el Acta de Conformidad de la Recepción (que recabará de la “Unidad Requirente”), todos por duplicado y debidamente conformados.

24) FORMA, MONEDA Y PLAZO DE PAGO: (Arts. 91 y 92 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 47, 48 del Anexo I y Punto 41 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde la  Cláusula Particular Nº 23 “Facturación”. El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

- De efectuarse entregas parciales se realizarán pagos parciales con la presentación de la documentación citada precedentemente.

-11-                                                                      	 ---///

///---

25) CUESTIONES JUDICIALES: (Punto 54 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

26) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01, Art. 102 y 106 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

27) NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16.

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet  www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.-

- Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC.

- Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC.

- Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1556/03, 1784/04, 1814/05, 2581/09, 2852/10 y 2939/10 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 17.250 – Sistema Unico de Seguridad Social.

- Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.

- Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.

- Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

- Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

- Decreto Nº 1883/91 – Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72.

- Decreto Nº 1075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.

- Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551.

- Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda.

  - Resolución Nº 197/16 del Ministerio de Seguridad.-

CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: 30-54669471-9

-12-

| PREFECTURA NAVAL ARGENTINA DIRECCIÓN DEL MATERIAL DEPTO. MATERIAL NAVAL DIV. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | TABLA DE DATOS GARANTIZADOS DEL MATERIAL PROPUESTO A LLENAR POR EL OFERENTE | ANEXO 110 Ah |
| --- | --- | --- |
| BATERÍAS DE 12 VOLT - 110 Ah, DE PLOMO-ÁCIDO CON ELECTROLITO INUNDADO (FLA), DE LIBRE GASEO, PARA EMBARCACIONES |
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES FÍSICAS | VALORES ó PRESTACIONES SOLICITADAS | VALORES ó PRESTACIONES PROPUESTAS POR EL OFERENTE |
| a) GENERALES |
| País de origen | - | Indicar |  |
| Fabricante | - | Indicar |  |
| Marca y modelo | - | Indicar |  |
| b) ELÉCTRICAS |
| Tensión nominal | Volt | 12 |  |
| Capacidad real mínima medida en 20 hs a 25ºC, para una tensión final de 1,75 V por celda acorde Normas IRAM/SAE | Amper-hora | 110 |  |
| Capacidad de arranque en frío CCA mínima a -18ºC; en 30 seg; para una tensión final de 1,75 V por celda acorde Normas IRAM/SAE | Amper | 700 |  |
| Capacidad de arranque mínima a 0ºC | Amper | 850 |  |
| Reserva de carga mínima a 25A, 25ºC; para una tensión final de 1,75 V por celda acorde Normas IRAM/SAE | Minutos | 200 |  |
| Autodescarga mensual a 25ºC +/- 5ºC y HR < 70% | % | Menor a 2 |  |
| Rango mínimo de temperaturas de funcionamiento | ºC | 0 a 40 |  |
| c) NORMAS |
| Técnicas de construcción | - | IRAM AITA 13 A1/2000. Indicar si además cumple con otras (IEC 896, EN 60095, NBR 7815, 6851/56, SAE - DIN - UNE) |  |
| Técnicas de ensayos | - | IRAM AITA 13 A1/2000. Indicar si además cumple con otras (IEC 896, EN 60095, NBR 7815, 6851/56, SAE - DIN - UNE) |  |
| De gestión fabril/comercial | - | ISO 9001/2008 |  |
| d) FÍSICO-DIMENSIONALES |
| Composición rejilla placas | - | Aleación plomo-calcio-plata |  |
| Largo máximo de la caja | milímetros | 400 |  |
| Ancho máximo de la caja | milímetros | 180 |  |
| Alto máximo de la caja con y sin bornes | milímetros/ milímetros | 255 | 235 |  |  |
| Pesos mínimos con y sin electrolito | kg/kg | 26 | 18 |  |  |
| Forma y disposición de bornes. (Ver pliego) | tipo/norma | Automotriz | IRAM/DIN |  |  |
| e) CONDICIONES DE TRABAJO |
| Tensión mínima de carga para la batería | Volt | Mayor o igual a 13,8 |  |
| Tensión máxima de carga para la batería | Volt | Mayor o igual a 14,4 |  |
| Tensión a circuito abierto para despacho (dentro de límites indicados) | Volt | 12,6 a 12,9 |  |
| f) COMPLEMENTOS |
| Facilidad para el transporte (manijas, huecos, etc.) | - | Indicar |  |
| Visor de estado de carga, si lo posee (densímetro incorporado a la batería) | - | Indicar |  |
| PREFECTURA NAVAL ARGENTINA DIRECCIÓN DEL MATERIAL DEPTO. MATERIAL NAVAL DIV. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | TABLA DE DATOS GARANTIZADOS DEL MATERIAL PROPUESTO A LLENAR POR EL OFERENTE | ANEXO 180 Ah |
| BATERÍAS DE 12 VOLT - 180 Ah, DE PLOMO-ÁCIDO CON ELECTROLITO INUNDADO (FLA), DE LIBRE GASEO, PARA EMBARCACIONES |
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES FÍSICAS | VALORES ó PRESTACIONES SOLICITADAS | VALORES ó PRESTACIONES PROPUESTAS POR EL OFERENTE |
| a) GENERALES |
| País de origen | - | Indicar |  |
| Fabricante | - | Indicar |  |
| Marca y modelo | - | Indicar |  |
| b) ELÉCTRICAS |
| Tensión nominal | Volt | 12 |  |
| Capacidad real mínima medida en 20 hs a 25ºC, para una tensión final de 1,75 V por celda acorde Normas IRAM/SAE | Amper-hora | 180 |  |
| Capacidad de arranque en frío CCA mínima a -18ºC; en 30 seg; para una tensión final de 1,75 V por celda acorde Normas IRAM/SAE | Amper | 1100 |  |
| Capacidad de arranque mínima a 0ºC | Amper | 1300 |  |
| Reserva de carga mínima a 25A, 25ºC; para una tensión final de 1,75 V por celda acorde Normas IRAM/SAE | Minutos | 350 |  |
| Autodescarga mensual a 25ºC +/- 5ºC y HR < 70% | % | Menor a 2 |  |
| Rango mínimo de temperaturas de funcionamiento | ºC | 0 a 40 |  |
| c) NORMAS |
| Técnicas de construcción | - | IRAM AITA 13 A1/2000. Indicar si además cumple con otras (IEC 896, EN 60095, NBR 7815, 6851/56, SAE - DIN - UNE) |  |
| Técnicas de ensayos | - | IRAM AITA 13 A1/2000. Indicar si además cumple con otras (IEC 896, EN 60095, NBR 7815, 6851/56, SAE - DIN - UNE) |  |
| De gestión fabril/comercial | - | ISO 9001/2008 |  |
| d) FÍSICO-DIMENSIONALES |
| Composición rejilla placas | - | Aleación plomo-calcio |  |
| Largo máximo de la caja | milímetros | 530 |  |
| Ancho máximo de la caja | milímetros | 290 |  |
| Alto máximo de la caja con y sin bornes | milímetros/ milímetros | 255 | 235 |  |  |
| Pesos mínimos con y sin electrolito | kg/kg | 50 | 30 |  |  |
| Forma y disposición de bornes (Ver pliego) | tipo/norma | Automotriz | IRAM/DIN |  |  |
| e) CONDICIONES DE TRABAJO |
| Tensión mínima de carga para la batería | Volt | Mayor o igual a 13,8 |  |
| Tensión máxima de carga para la batería | Volt | Mayor o igual a 14,4 |  |
| Tensión a circuito abierto para despacho (dentro de límites indicados) | Volt | 12,6 a 12,9 |  |
| f) COMPLEMENTOS |
| Manijas de transporte. | - | Sí |  |
| Visor de estado de carga, si lo posee (densímetro incorporado a la batería) | - | Indicar |  |

| PREFECTURA NAVAL ARGENTINA DIRECCIÓN DEL MATERIAL DEPTO. MATERIAL NAVAL DIV. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | TABLA DE DATOS GARANTIZADOS DEL MATERIAL PROPUESTO A LLENAR POR EL OFERENTE | ANEXO 20 Ah |
| --- | --- | --- |
| BATERÍAS DE 12 VOLT - 20 Ah, DE PLOMO/CALCIO-ÁCIDO SELLADAS, CON ELECTROLITO ABSORBIDO, PARA USO EN MOTO DE AGUA A NAFTA DE 85 HP |
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES FÍSICAS | VALORES ó PRESTACIONES SOLICITADAS | VALORES ó PRESTACIONES PROPUESTAS POR EL OFERENTE |
| a) GENERALES |
| País de origen | - | Indicar |  |
| Fabricante | - | Indicar |  |
| Marca y modelo | - | Indicar |  |
| b) ELÉCTRICAS |
| Tensión nominal | Volt | 12 |  |
| Capacidad nominal real mínima medida en 20 hs de descarga a 1A y 25ºC, para una tensión final de 10,5 V | Amper-hora | 20 |  |
| Resistencia interna máxima a 20ºC y a plena carga | mOhm | 10 |  |
| Máxima corriente de descarga a 20ºC durante 5 seg | Amper | mayor a 260 |  |
| Autodescarga mensual máxima a 20ºC | % | 3 |  |
| Rango mínimo de temperaturas de funcionamiento (durante su descarga) | ºC | -10 a 50 |  |
| c) CONSTRUCTIVAS |
| Aptitud para solicitaciones mecánicas | - | Reforzada, apta para golpes y vibraciones típicas de motos de agua |  |
| Posición de uso sin volcar electrolito |  | Cualquier orientación |  |
| Recombinación de gases | - | Sí |  |
| d) REPOSICIÓN DE AGUA |
| Mantenimiento continuo/ reducido/ libre | - | Libre (sellada) |  |
| e) FÍSICO-DIMENSIONALES |
| Composición rejilla placas | - | Aleación plomo-calcio |  |
| Largo máximo de la caja | milímetros | 181 |  |
| Ancho máximo de la caja | milímetros | 101 |  |
| Alto máximo de la caja con bornes | milímetros | 175 |  |
| Peso mínimo con electrolito +/- 10% | kg | 6,3 |  |
| Forma y disposición de bornes ó terminales | - |  |  |
| f) COMPLEMENTOS |
| Instrucciones de uso e instalación | - | Sí |  |

| PREFECTURA NAVAL ARGENTINA DIRECCIÓN DEL MATERIAL DEPTO. MATERIAL NAVAL DIV. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | TABLA DE DATOS GARANTIZADOS DEL MATERIAL PROPUESTO A LLENAR POR EL OFERENTE | ANEXO 28 Ah |
| --- | --- | --- |
| BATERÍAS DE 12 VOLT - 28 Ah, DE PLOMO/CALCIO-ÁCIDO CON ELECTROLITO ABSORBIDO, PARA USO EN MOTO DE AGUA A NAFTA DE 155 HP |
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES FÍSICAS | VALORES ó PRESTACIONES SOLICITADAS | VALORES ó PRESTACIONES PROPUESTAS POR EL OFERENTE |
| a) GENERALES |
| País de origen | - | Indicar |  |
| Fabricante | - | Indicar |  |
| Marca y modelo | - | Indicar |  |
| b) ELÉCTRICAS |
| Tensión nominal | Volt | 12 |  |
| Capacidad nominal real mínima medida en 20 hs de descarga a 1,4A y 20ºC, para una tensión final de 10,5 V | Amper-hora | 28 |  |
| Resistencia interna máxima a 20ºC y a plena carga | mOhm | 7 |  |
| Máxima corriente de descarga a 20ºC durante 5 seg | Amper | Mayor a 290 |  |
| Autodescarga mensual máxima a 20ºC | % | 3 |  |
| Rango mínimo de temperaturas de funcionamiento | ºC | -10 a 50 |  |
| c) CONSTRUCTIVAS |
| Aptitud para solicitaciones mecánicas | - | Reforzada, apta para golpes y vibraciones típicas de motos de agua |  |
| Posición de uso sin volcar electrolito |  | Cualquier orientación |  |
| Recombinación de gases | - | Sí |  |
| d) REPOSICIÓN DE AGUA |
| Mantenimiento continuo/ reducido/ libre | - | Libre (sellada) |  |
| e) FÍSICO-DIMENSIONALES |
| Composición rejilla placas | - | Aleación plomo-calcio |  |
| Largo máximo de la caja | milímetros | 168 |  |
| Ancho máximo de la caja | milímetros | 132 |  |
| Alto máximo de la caja con bornes | milímetros | 192 |  |
| Peso mínimo con electrolito +/- 10% | Kg | 9 |  |
| Forma y disposición de bornes | - |  |  |
| f) COMPLEMENTOS |
| Instrucciones de uso e instalación | - | Sí |  |

| PREFECTURA NAVAL ARGENTINA DIRECCIÓN DEL MATERIAL DEPTO. MATERIAL NAVAL DIV. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | TABLA DE DATOS GARANTIZADOS DEL MATERIAL PROPUESTO A LLENAR POR EL OFERENTE | ANEXO 72 Ah |
| --- | --- | --- |
| BATERÍAS DE 12 VOLT - 72 Ah, DE PLOMO-ÁCIDO CON ELECTROLITO INUNDADO (FLA), DE LIBRE GASEO, PARA EMBARCACIONES |
| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES FÍSICAS | VALORES ó PRESTACIONES SOLICITADAS | VALORES ó PRESTACIONES PROPUESTAS POR EL OFERENTE |
| a) GENERALES |
| País de origen | - | Indicar |  |
| Fabricante | - | Indicar |  |
| Marca y modelo | - | Indicar |  |
| b) ELÉCTRICAS |
| Tensión nominal | Volt | 12 |  |
| Capacidad real mínima medida en 20 hs a 25ºC, para una tensión final de 1,75 V por celda acorde Normas IRAM/SAE | Amper-hora | 72 |  |
| Capacidad de arranque en frío CCA mínima a -18ºC; en 30 seg; para una tensión final de 1,75 V por celda acorde Normas IRAM/SAE | Amper | 600 |  |
| Capacidad de arranque mínima a 0ºC | Amper | 700 |  |
| Reserva de carga mínima a 25A, 25ºC; para una tensión final de 1,75 V por celda acorde Normas IRAM/SAE | Minutos | 140 |  |
| Autodescarga mensual a 25ºC +/- 5ºC y HR < 70% | % | Menor a 2 |  |
| Rango mínimo de temperaturas de funcionamiento | ºC | 0 a 40 |  |
| c) NORMAS |
| Técnicas de construcción | - | IRAM AITA 13 A1/2000. Indicar si además cumple con otras (IEC 896, EN 60095, NBR 7815, 6851/56, SAE - DIN - UNE) |  |
| Técnicas de ensayos | - | IRAM AITA 13 A1/2000. Indicar si además cumple con otras (IEC 896, EN 60095, NBR 7815, 6851/56, SAE - DIN - UNE) |  |
| De gestión fabril/comercial | - | ISO 9001/2000 ó 9001/2008 |  |
| d) FÍSICO-DIMENSIONALES |
| Composición rejilla placas | - | Aleación plomo-calcio-plata |  |
| Largo máximo de la caja | milímetros | 340 |  |
| Ancho máximo de la caja | milímetros | 180 |  |
| Alto máximo de la caja con y sin bornes | milímetros/ milímetros | 250 | 230 |  |  |
| Pesos mínimos con y sin electrolito | kg/kg | 20 | 14 |  |  |
| Forma y disposición de bornes (en diagonal) | tipo/norma | Automotriz | IRAM/DIN |  |  |
| e) CONDICIONES DE TRABAJO |
| Tensión mínima de carga para la batería | Volt | Mayor o igual a 13,8 |  |
| Tensión máxima de carga para la batería | Volt | Mayor o igual a 14,4 |  |
| Tensión a circuito abierto para despacho (dentro de límites indicados) | Volt | 12,6 a 12,9 |  |
| f) COMPLEMENTOS |
| Manijas de transporte, si posee | - | Indicar |  |
| Visor de estado de carga, si lo posee (densímetro incorporado a la batería) | - | Indicar |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL |
| --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO | Nro. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. |
|  | FIRMA: |  |
|  | ACLARACION: |  |
|  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  | CARACTER: |  |
|  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 	LICITACION PRIVADA Nº 020/2017.

DE ETAPA UNICA NACIONAL.

APERTURA: 17/08/2017.

HORA: 11:00.

FORMULARIO DE COTIZACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL: .........................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 9 INCISO d):… ……………….………...................................................................................................C.P.:…............

E-MAIL: ......……………….……………………………....................................................................

C.U.I.T. Nº: .........................................................................................................................................

ADQUISICION DE BATERIAS DE PLOMO-ACIDO PARA MEDIOS NAVALES.

| Nº DE RENG. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | Unidades |  |  |
| 2 | 190 | Unidades |  |  |
| 3 | 10 | Unidades |  |  |
| 4 | 75 | Unidades |  |  |
| 5 | 200 | Unidades |  |  |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA |  |

SON PESOS: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 	LICITACION PRIVADA Nº 020/2017.

DE ETAPA UNICA NACIONAL.

APERTURA: 17/08/2017.

HORA: 11:00.

FORMULARIO DE COTIZACION PARCIAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL: .........................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 9 INCISO d):… ……………….………...................................................................................................C.P.:…............

E-MAIL: ......……………….……………………………....................................................................

C.U.I.T. Nº: .........................................................................................................................................

ADQUISICION DE BATERIAS DE PLOMO-ACIDO PARA MEDIOS NAVALES.

| Nº DE RENG. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Unidades |  |  |
| 2 |  | Unidades |  |  |
| 3 |  | Unidades |  |  |
| 4 |  | Unidades |  |  |
| 5 |  | Unidades |  |  |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA |  |

SON PESOS: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de elementos de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de elementos de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los elementos ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como PYMES, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o elementos de capital que se utilicen en la producción de elementos o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los elementos de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los elementos ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los elementos que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los elementos de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran elementos que no sean de origen nacional en competencia con elementos de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los elementos de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los elementos de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los elementos no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los elementos de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de elementos que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de elementos de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de elementos de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los elementos que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o elementos de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de PYMES, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu.

# Text boxes

(+)

(-)

(+)

EDUARDO MARCELO RIQUELME

SUBPREFECTO

JEFE SECCION PLIEGOS Y APERTURAS

E/A JEFE DIVISION CONTRATACIONES

(-)

DIVISION CONTRATACIONES