PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. |
| --- |
| Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00 |
| Nº de Expediente: CUDAP-EXPPNA: S02 – 54428 | Ejercicio: 2016 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº: 022 | Ejercicio: 2017 |
| Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Rubro: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA. |
| Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACION DE PAVIMENTO CALLE INTERNA DEL TALLER GENERAL DE REPARACIONES NAVALES. |
| Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00). |
| Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
| Correo Electrónico Institucional para comunicaciones e impugnaciones de los Interesados, Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratante: adya@prefecturanaval.gov.ar. |
| Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: En la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.53 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 29 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10.00 HORAS. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº DE RENG. | CANT. | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 339-05074-0001 Servicio de reparación integral de doscientos noventa y OCHO metros CON VEINTINUEVE CENTIMETROS (298,29 ml) de una calle interna del Taller General de Reparaciones Navales, sitos en la calle 25 de Mayo y Rio Lujan, Ciudad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. | Servicio |

GENERALIDADES El objeto de la presente contratación de servicio se refiere a la reparación integral de la calle interna del Taller General de Reparaciones Navales ubicado en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Los trabajos comprenden la ejecución, provisión de materiales, insumos y equipamientos necesarios para la realización de la reparación. La traza de la calle a reparar es de aproximadamente DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS CON VEINTINUEVE CENTIMETROS (298,29 ml) de longitud y se ha considerado una superficie a pavimentar de aproximadamente MIL CIENTO NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS (1193 M²). Se contempla que la misma se realizar en TRES (3) tramos iguales y consecutivos de NOVENTA Y NUEVE METROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMETROS (99.43 ml) cada uno. La ejecución de la reparación del pavimento se realizara en Hormigón. Dicha reparación contempla la ejecución de los desagües correspondientes para conducir el agua de lluvia hacia el rio, relleno y compactación del terreno en la zona perimetral de la calle reparada. Además los trabajos incluyen la apertura de un acceso alternativo y compactación del mismo para ingresar al sector de implantación al almacén naval. El presente pliego cuenta con un dimensionamiento mínimo para su cotización, el adjudicatario será responsable del correcto dimensionamiento de la calzada para garantizar su durabilidad, cumpliendo como mínimo las presentes especificaciones. Como así también del correcto diseño de los desagües por gravedad para la conducción del agua de lluvia hacia el rio. Especificaciones Técnicas 1) Ingeniería Ejecutiva: Los planos que se agregan son indicativos de las tareas que se contratan. La Adjudicataria asumirá la responsabilidad por la correcta ejecución de las mismas en un todo con las disposiciones vigentes y la estabilidad de las estructuras, en consecuencia deberá adoptar el temperamento siguiente: Deberá analizar la documentación existente, prestar conformidad a la misma con la rúbrica de su Representante Técnico, de ser necesario efectuar correcciones las consensuará con la Inspección y aquellos elementos gráficos necesarios para ejecutar las tareas tales como los planos de replanteo, detalles, etc., deberá completarlos por su cuenta y someterlos a aprobación. Hasta que no se obtenga la aprobación de los documentos, por parte de la inspección, no se podrá dar inicio a la ejecución del servicio de reparación.

-2-                                                                      	 ---///

///---

El Adjudicatario deberá realizar todos los estudios y análisis previos (planimetría, estudio de suelos, etc.) para el correcto dimensionamiento del pavimento, distintos espesores de las capas de suelo y nivel de compactación, para que el pavimento soporte una carga como mínimo de VEINTE TONELADAS (20 tn) por eje. Como así también las cunetas y/o conductos para conducción de los desagües. Las medidas (espesores, calidad de materiales, grado de compactación, etc.) en el presente pliego son las mínimas que debe ejecutar el adjudicatario. Toda la documentación consignada en el presente punto deberá ser completada dentro de los primeros VEINTE (20) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS contados a partir del Inicio de los trabajos. Replanteos: La descripción de tareas que se hace en el presente ítem no es taxativa y la Adjudicataria está obligada a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de adicional alguno. La Adjudicataria verificará las medidas del sector antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección, con el fin que esta determine las decisiones a adoptar. Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas como Actas de replanteo. La Adjudicataria limpiará el sector o los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de manera que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno. Elementos. Para verificar replanteos, la Adjudicataria mantendrá permanentemente en el lugar de trabajo, para su uso y/o el de la Inspección los elementos necesarios a tal fin. Plan de trabajos: La Adjudicataria presentará un Plan de Trabajos inicial, por duplicado, a la Unidad Requirente dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de impartida la orden de comienzo de los trabajos, referido al Plan de Trabajos de la oferta. El Plan de Trabajos será revisado, actualizado y presentado nuevamente según sea necesario, identificando claramente los cambios habidos desde la presentación anterior del mismo y los hitos de avance no siendo justificable por eventuales retrasos, la superposición de tareas. Planos de implantación: Dentro de la documentación necesaria para ejecutar la el servicio no deberán faltar: Planos de desmonte (con niveles). Planos de niveles de terreno. Planos de niveles superiores de calle terminada. Planos de desagües pluviales. Planos de detalles constructivos. Procedimientos de cierre de contrato: La Adjudicataria presentará por escrito la notificación de que la totalidad de tareas ha sido revisada y completada de acuerdo con los documentos contractuales y que se encuentra pronta a ser inspeccionada por la Unidad Requirente. La Adjudicataria notificará a la Unidad Requirente cuando los trabajos se consideren en condiciones de Recepción Provisoria. Realizará conjuntamente con la Unidad Requirente la Inspección preliminar para determinar la lista de observaciones que se anexará al Acta de Recepción Provisoria. Cumplirá con las indicaciones de la Unidad Requirente para la corrección de trabajos observados y para coordinar el acceso a áreas ya ocupadas. Notificará a la Unidad Requirente cuando considere que la corrección de los trabajos está finalizada y se está en condiciones de efectuar la Conformidad de la Recepción. Realizará conjuntamente con la Unidad Requirente la Inspección final. Cumplirá las indicaciones de la Unidad Requirente referidas a la Conformidad de la Recepción. Conforme a los trabajos finalizados: La Adjudicataria presentará a la Unidad Requirente los planos conforme a los trabajos finalizados como requisito para la Recepción Provisional de los mismos. Asimismo mantendrá en el lugar un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones al trabajo. Ordenes de servicio y Notas de pedido. Archivará la documentación conforme a los trabajos finalizados separadamente de la empleada durante la ejecución de los trabajos. 2) Movimiento de Tierra y Mejoramiento de la Sub-Rasante Descripción de los Trabajos: Este ítem consiste en la realización, provisión de materiales y maquinarias necesarias para la reparación de la sub-rasante. Movimiento de Tierra: El movimiento de tierra y mejoramiento de la sub-rasante comprenderá los trabajos que se enumeran a continuación. La limpieza del terreno en el área que indique la Inspección y desde los límites de todas las superficies destinadas a la ejecución de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas y préstamos para la extracción de suelos: La extracción de los pavimentos existentes. Excavación en la traza del camino, se deberá excavar como mínimo cincuenta centímetros (50cm) de profundidad, en un ancho de SEIS METROS Y MEDIO (6,5 mts). Estos valores son los mínimos a ejecutar supeditados a los niveles de calle terminada que surjan del proyecto ejecutivo, pudiendo ser mayores. El saneo que fuese necesario efectuar. Compactación adecuada de la sub-rasante. El Adjudicatario efectuara trabajos de mejoramiento de la sub-rasante y consolidación de los terrenos no aptos, a fin de asegurar que la misma tenga homogeneidad, estabilidad y capacidad portante que el pavimento exija, recurriendo inclusive al estudio del suelo.

-3-                                                                      	 ---///

///---

El Adjudicatario deberá proceder al retiro de todo material (incluyendo tierra), productos de la limpieza, transportándolo fuera del predio, estando a su cargo el desmonte, carga, transporte y disposición final del mismo. La profundidad de la excavación será la necesaria para dar cumplimiento a los niveles terminados en los planos y cumplir con los espesores mínimos de sub base, base y pavimento. Preparación de la Sub-Rasante Una vez terminado el movimiento de tierra, se iniciara la preparación de la sub-rasante, en un ancho de SEIS METROS Y MEDIO (6,5 mts). La misma será conformada y perfilada de acuerdo con los requerimientos e indicaciones de la Inspección. Este trabajo deberá hacerse eliminando las irregularidades, tanto en el sentido longitudinal como transversal, con el fin de asegurar un espesor uniforme requerido en la estructura (base más sub- base). La verificación de las cotas de la sub-rasante y el perfil transversal de la misma, se efectuara previa a su aprobación sin perjuicio de que la Inspección verifique, durante la marcha de la realización de los trabajos, las cotas que juzgue convenientes e imparta las órdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las correcciones en la reconstrucción finalizada. Compactación: La compactación se efectuara mediante medios mecánicos por capas sucesivas de 20 cm con el riego necesario hasta obtener la densidad máxima equivalente como mínimo al NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98 %) del Proctor Standard. El agua necesaria será distribuida mediante dispositivo regador adecuado para lograr un riego uniforme. El equipo e implementos a utilizar serán aprobados previamente por la Inspección, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los que a su juicio no sean aceptables o convenientes. El Adjudicatario realizara los ensayos y presentará los resultados para la aprobación de la etapa por parte de la Prefectura Naval Argentina. Determinación de la Densidad: Para verificar el cumplimiento de lo especificado en este Pliego, se harán determinaciones de densidad en los sitios elegidos al azar con un mínimo de tres cada 100 mts. En el ensayo de sub-rasante cuyo valor soporte sea inferior a VEINTICINCO (25), la Contratista deberá mejorar la misma con el porcentaje necesario de C.U.V. (Cal Útil Vial), cumpliéndose con las normas para la ejecución de suelo cal. Conservación y Recepción de la Sub-Rasante: El Adjudicatario deberá conservar a su exclusiva cuenta la sub-rasante ejecutada, a satisfacción de la Inspección, la que hará determinaciones para verificar la densidad, forma y características especificadas. La conservación consistirá en mantener la sub-rasante de suelo en condiciones óptimas hasta la ejecución de la etapa sucesiva. La sub-rasante será preparada en cada sector en la forma especificada. No se permitirá la colocación de la sub-base antes de haberse recibido la sub rasante por la Inspección, la que deberá expedirse dentro de las 24 horas subsiguientes de haber sido solicitada por el Adjudicatario. 3) Ejecución de Sub-Base con Suelo Seleccionado: Descripción: Este ítem consistirá en la ejecución y provisión del material necesario para la realización de una sub-base formada por un material natural extraído de yacimiento, suelo seleccionado de 20 cm de espesor compactado y un ancho de 6 mts. Será realizado sobre la sub-rasante preparada, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, y de conformidad con las indicaciones de los planos y de la inspección. Materiales: El material a emplear en la realización de la sub-base será de tosca de consistencia media, de calidad y características tales que cumpla con los requisitos especificados en este Pliego. La utilización de la tosca se hará previa trituración, por cuanto se ha previsto emplear el material total que puede extraerse de cada yacimiento. En caso de no utilizar tosca triturada el adjudicatario estará obligado a incorporar a la sub-base, tosca cuya trituración o desmenuzado puede efectuarse mediante el pasaje de equipos pesados actuando sobre capas de espesor especificado para la sub-base. La tosca a emplear en la ejecución de la sub-base será aprobada por la Inspección, debiendo además cumplir con los requisitos relativos a granulometría y plasticidad que se consignan: Pasa tamiz 2” ............................. 100%. Pasa tamiz 1” ............................ 70% - 95%. Pasa tamiz 3/8 ............................ 50% - 75%. Pasa tamiz N° 40 ...................... 20 % - 45%. Pasa tamiz Nº 200 ..................... 10 % - 25%. Debiendo la curva granulométrica obtenida desarrollarse con uniformidad. La fracción librada por el tamiz N° 40 tendrá un límite liquido menor de CUARENTA (40), un índice de plasticidad menor de SIETE (7) y un valor soporte mayor de TREINTA (30). Fijación de Cantidades: El material a utilizar será distribuido sobre la sub-rasante en la cantidad necesaria para obtener en toda la longitud de la sub-base a realizar después de terminada su compactación, el espesor y ancho indicado en el proyecto, y de acuerdo a las normas de diseño utilizadas. Equipos: El equipo, herramientas y demás implementos usados en la ejecución, deberán ser aprobados previamente por la Inspección, que podrá exigir el cambio de los que a su juicio no Sean aceptables, ni convenientes. Todos los implementos deberán reponerse en número suficiente para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo.

-4-                                                                      	 ---///

///---

Si durante el desarrollo del trabajo se observara deficiencia o mal funcionamiento de los equipos, la inspección podrá ordenar su sustitución por otros más convenientes o adecuados. El adjudicatario deberá disponer durante el desarrollo de la ejecución la provisión y riego de agua necesaria para distribuir DOSCIENTOS lts por cada tonelada de material a regar, en un plazo máximo de CINCO (5) horas. Métodos Constructivos Colocación Del Material: El material a utilizar en la ejecución de la sub-base será depositado sobre la sub- rasante preparada. Con el mismo se formara una sección uniforme en todo el ancho marcado en los planos. A fin de verificar dicha uniformidad, la sección será medida a intervalos frecuentes, debiendo corregirse toda la deficiencia de uniformidad. Regado del Material: El agua se agregara al material de la sub-base en la cantidad necesaria para asegurar una adecuada compactación. Dicha cantidad la indicara la Inspección sobre la base del ensayo de compactación especificado. Deberán conducirse las operaciones de modo de obtener una mezcla íntima y uniforme del agua con el material a humedecer mediante el empleo de pulverizadores, y de ser necesario, con la aprobación de la inspección, se realizará un riego profundo de toda la superficie, la cual mediante rastras de discos u otros elementos adecuados se logrará homogeneizar con el nuevo material a aportar. Extendido y Compactación: Obtenida la humedad necesaria de la tosca, se iniciará la compactación de la misma en capas de espesor uniforme no mayores de 25 cm medido suelto. Cada capa será intensamente compactada utilizando el rodillo pata de cabra siempre que a juicio de la Inspección, el mismo no produzca retrituración del material, continuándose con pasadas de rodillo liso y neumáticos múltiples de las características especificadas. Se efectuará la compactación de la base iniciándola en los bordes y continuando progresivamente hacia el centro. Durante la compactación se continuarán los riegos de agua en las cantidades y oportunidades necesarias para obtener una base de acuerdo a lo especificado en este pliego. Medida de Compactación: En el material que constituye la sub-base, deberá obtenerse por compactación al NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98 %) de la densidad máxima y se determinara en campo mediante el correspondiente Ensayo Proctor Standard, a razón de TRES (3) ensayos cada 100 ml de calzada. Limitaciones para la Ejecución de los Trabajos: Las mezclas deberán compactarse con la humedad óptima, no comenzándose la compactación hasta que el material distribuido ocupe el ancho total. Si la sub-base de suelo seleccionado no estuviere aun compactada y fuera humedecida por lluvias o crecidas del rio, en forma tal que se excediera el contenido de humedad anteriormente indicado en la zona afectada será reconstruida. Esta reconstrucción correrá por cuenta del Adjudicatario. Recepción de la Sub-Base: La sub-base será preparada en cada sector en la forma especificada, no se permitirá la ejecución de la etapa posterior antes de haberse recibido la sub-base por la Inspección, la que deberá expedirse dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS subsiguientes de haber sido solicitada la recepción. 4) Ejecución de la Base con Suelo Seleccionado Estabilizado con Cemento Descripción: Consiste en la ejecución de todas las operaciones y materiales necesarias para obtener una mezcla íntima y homogénea de suelo-cemento, que compactada con una adecuada incorporación de agua permita obtener el espesor y perfiles transversal y longitudinal establecidas en el pliego, cumpliendo en un todo con las presentes Especificaciones. El presente trabajo consiste en la colocación de una capa compactada de suelo (material natural extraído de yacimiento) y cemento, cuyo espesor será de diez y ocho centímetros (18 cm) y se entenderá medido sobre la mezcla compactada, con una cantidad de cemento igual al diez por ciento (10%) medido en volumen de mezcla compactada ejecutándose en una sola capa. El ancho de esta base será de cinco metros (5.00mts) como mínimo. Materiales: El material a emplear en la ejecución de la base será de tosca de consistencia media, de calidad y características tales que cumpla con los requisitos especificados en este Pliego. La utilización de la tosca se hará previa trituración, por cuanto se ha previsto emplear el material total que puede extraerse de cada yacimiento. En caso de no utilizar tosca triturada el adjudicatario estará obligado a incorporar a la base, tosca cuya trituración o desmenuzado puede efectuarse mediante el pasaje de equipos pesados actuando sobre capas de espesor especificado para la base. La tosca a emplear para la base será aprobada por la Inspección, debiendo además cumplir con los requisitos relativos a granulometría y plasticidad que se consignan: Pasa tamiz 2” ............................. 100%. Pasa tamiz 1” ............................ 70% - 95%. Pasa tamiz 3/8 ............................ 50% - 75%. Pasa tamiz N° 40 ...................... 20 % - 45%. Pasa tamiz Nº 200 ..................... 10 % - 25%. Debiendo la curva granulométrica obtenida desarrollarse con uniformidad. La fracción librada por el tamiz N° 40 tendrá un límite liquido menor de CUARENTA (40), un índice de plasticidad menor de SIETE (7) y un valor soporte mayor de SESENTA (60).

-5-                                                                      	 ---///

///---

Fijación de Cantidades: El material a utilizar será distribuido sobre la sub-base en la cantidad necesaria para obtener en toda la longitud de la base ejecutar después de terminada su compactación, el espesor mínimo será de 18 cm y el ancho mínimo de 6 mts, debiendo cumplir con los niveles finales estipulados en los planos. Equipos: El equipo, herramientas y demás implementos usados en la ejecución, deberán ser aprobados previamente por la Inspección, que podrá exigir el cambio de los que a su juicio no Sean aceptables, ni convenientes. Todos los implementos deberán reponerse en número suficiente para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo. Si durante el desarrollo del trabajo se observara deficiencia o mal funcionamiento de los equipos, la inspección podrá ordenar su sustitución por otros más convenientes o adecuados. Etapas de Ejecución: Reconocimiento de la Superficie de Apoyo: Antes de ejecutarse la base de suelo seleccionado la Inspección determinara las zonas en que deban ser sustituidos los materiales existentes en la superficie de apoyo. Cualquier deficiencia que ésta presente, exceso de humedad, rotura o falta de compactación o incumplimiento de las demás condiciones oportunamente exigidas, deberá ser subsanada por el adjudicatario sin percibir pago alguno por tales trabajos. Colocación del Material: El material a utilizar en la construcción de la base será depositado sobre la sub-base preparada. Con el mismo se formara una sección uniforme en todo el ancho marcado en los planos. A fin de verificar dicha uniformidad, la sección será medida a intervalos frecuentes, debiendo corregirse toda la deficiencia de uniformidad. Regado del Material: El agua se agregara al material de la sub-base en la cantidad necesaria para asegurar una adecuada compactación. Dicha cantidad la indicara la Inspección sobre la base del ensayo de compactación especificado. Deberán conducirse las operaciones de modo de obtener una mezcla íntima y uniforme del agua con el material a humedecer mediante el empleo de pulverizadores. Extendido y Compactación: Una vez pulverizado y uniformado el suelo, previa verificación de su contenido de humedad, se lo extenderá en una capa de espesor uniforme, la que luego se cubrirá con una capa de cemento, calculada con la cantidad correcta de cemento a incorporar. Si la distribución del cemento no ha sido suficientemente homogénea se procederá a uniformar la capa del mismo por medio de rastrillos de mano u otros implementos adecuados; luego se procede al mezclado con pala, formando con el material un caballete; terminado el primer caballete se inicia la formación del segundo con el material del primero, operación que se repite tantas veces como sea necesario para obtener una mezcla íntima y uniforme de suelo-cemento, de tal modo que presente textura y coloración uniforme. La mezcla de suelo cemento se colocará y compactará cuando tenga la humedad óptima. Una vez humedecido el material cada capa será intensamente compactada empleando las maquinarias necesarias, tarea que se iniciara desde los bordes y continuara progresivamente hacia el centro. Durante la compactación se continuarán los riegos de agua en las cantidades y oportunidades que ordene la Inspección. Realizado el riego de la sub-base, se procederá al aporte de material necesario para llegar a la cota del suelo-cemento (base) establecida la cual se aproximará por medio de estacas colocadas con el apoyo de nivel óptico. Medida de Compactación: En el material que constituye la sub-base, deberá obtenerse por compactación al NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98 %) y verificada en campo de acuerdo a las presentes especificaciones. Limitaciones para la Ejecución de los Trabajos: Las operaciones de mezclado, riego, compactación y perfilado, deberán efectuarse en forma continua y en longitudes de trabajo tales que hasta que finalice la totalidad del proceso de compactación y perfilado no transcurra un tiempo superior a las TRES (3) HORAS. Controles y Tolerancias Espesores: Antes de iniciar la próxima etapa constructiva sobre la base terminada, se efectuará la verificación de espesores. Cada ciento veinte metros lineales (120 ml) sea harán tres (3) perforaciones. En ningún caso el espesor medido no podrá ser menor al noventa y cinco por ciento (95%). Densidad: Para el control de densidad en campo se amoldaran previamente en laboratorio probetas de suelo seleccionado con la incorporación de la humedad óptima. En este ensayo de densidad se utilizaran los moldes y la energía de compactación del Proctor Standard. Se deberá trabajar por puntos separados, estacionándose las mezclas tres horas (3hs) previamente a su compactación en el molde. De este ensayo se determinara el P.U.V.S. máximo y la humedad óptima. Aquí se exigirán como mínimo un noventa y ocho por ciento (98%) del P.U.V.S. máximo obtenido en laboratorio y el cien por ciento (100%) de humedad optima. El Adjudicatario determinara de densidad de la capa compactada y perfilada a razón de un mínimo de tres (3) por cada cien metros lineales (100ml) y alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo. Dichas determinaciones se realizaran dentro de las veinticuatro horas (24hs) de finalizadas las operaciones de compactación y perfilado en el correspondiente tramo.

-6-                                                                      	 ---///

///---

Conservación y Recepción de la Base: El Adjudicatario deberá conservar a su exclusiva cuenta la base a construir, la que hará determinaciones para verificar la densidad, forma y características especificadas. La conservación consistirá en mantener la base de suelo en condiciones óptimas hasta la ejecución de la etapa sucesiva. La base será preparada en cada sector en la forma especificada, no se permitirá la ejecución de la etapa posterior antes de haberse recibido la base por la Inspección, la que deberá expedirse dentro de las veinticuatro horas (24hs) subsiguientes de haber sido solicitada la recepción por el Adjudicatario. 5) Ejecución de la Calzadas de Hormigón: Descripción: Los pavimentos a ejecutar consisten en una calzada de hormigón simple de cemento portland, de veinte centímetros (20 cm) de espesor mínimo, y un ancho de cuatro metros (4mts). Materiales: El Adjudicatario es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. El hormigón será elaborado en planta externa y entregado en la misma, mediante camiones aptos para dicho transporte ( tipo mixer o mezcladores). En todos los casos el hormigón deberá llegar al sector de la calle sin que se produzca la segregación de los materiales, y en estado plástico trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. El hormigón será volcado antes de las dos hora (2hs) contadas desde el momento que el material abandona la planta elaboradora. La resistencia a la compresión del hormigón se fija en trescientos kilos por centímetro cuadrado (300 Kg/cm²) a los veintiocho (28) días de edad, con una relación agua/cemento de entre 0.45 y 0.50, y un contenido mínimo de cemento de 350 Kg/m³. Muestras: Durante la colada del hormigón en el pavimento se tomarán probetas cilíndricas (15 x 30 cm) en cantidad de seis (6) por cada hormigonada. Estas probetas serán ensayadas a los 28 días. El Adjudicatario deberá contar en el predio con todas las maquinas y herramientas que le permitan terminar los trabajos de acuerdo con las especificaciones. Antes de dar comienzo a las trabajos el Adjudicatario someterá a la aprobación de la Dirección el equipo necesario para la ejecución de los trabajos. Todo el equipo deberá ser mantenido en óptimas condiciones de trabajo y las demoras causadas por su rotura y arreglo no darán derecho a una ampliación del plazo. Para la Distribución y Compactación: Los métodos y los equipos para el manejo y deposito del hormigón en los encofrados, estarán sujetos a la aprobación de la inspección. El sistema vibratorio podrá ser del tipo masa o interno o bien del tipo externo, capaz de vibrar con una frecuencia de tres mil quinientos (3500) impulsos por minuto como mínimo. El dispositivo vibrador deberá estar constituido por una o más unidades de manera que la amplitud de vibraciones resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o caja que se hormigona entre moldes. Cuando se utilicen más de una unidad vibratoria los mismos se ubicaran espaciados entre sí, siendo una separación no mayor del radio del circulo dentro del cual la vibración de la unidad visiblemente efectiva. En el caso que se utilicen vibradores del tipo externo la misma será mantenida sobre la regla enrasadora de manera de transmitir a esta por su intermedio al hormigón el efecto del vibrador, en forma uniforme en toda la longitud de la regla. Cualquiera sea el tipo de vibración utilizada, el hormigón resultante, deberá quedar perfectamente compactado, y no producirá segregación de los materiales componentes. Cuando la regla vibradora no forme parte de la maquina distribuidora, la misma estará provista en sus extremos de ruedas o patines que permitan su suspensión entre los moldes laterales y deslizamiento sobre ellos. El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podrá ser del tipo manual o mecánico y permitirá su avance a una velocidad uniforme. El Adjudicatario dispondrá de por lo menos un vibrador portátil de inmersión para la compactación del hormigón de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la regla o de unidades vibradoras independientes. Estos vibradores serán capaces de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como mínimo y producir un hormigón perfectamente compacto, sin segregación de los materiales que lo constituyen. Su utilización requerirá la aprobación de la Inspección. Maquinas Terminadoras: Fratases: El Adjudicatario tendrá en campo no menos de dos fratases destinados al alisado de la superficie del pavimento. Tendrá un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio y fuera del pavimento, y la hoja tendrá un largo de 1,50 m por 0,50 m de ancho. Correas: El Adjudicatario dispondrá en el predio de dos correas provistas de mangos en sus extremos, de un ancho comprendido entre 15 y 29 cm y de un largo de 50 cm, mayor que el ancho de la calzada o faja a hormigonar. Serán de goma o lona, o una combinación de ambas. Las correas deberán estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste máximo admisible será tal que cumpla a satisfacción con el objeto a que se las destina.

-7-                                                                      	 ---///

///---

Moldes: Los moldes deberán ser de acero, quedando terminantemente prohibido los de madera, que serán utilizados como caso de excepción y exclusivamente autorizados por la Dirección. Será de una longitud mínima de 2.50 m deberán ser rectas y libres de torceduras en cualquier sentido y sus dimensiones deberán ser tales que correspondan estrictamente al perfil del pavimento indicado en los planos. El ancho de su base no será menor a 12 cm. La alineación y espesor del pavimento serán determinados por los moldes exteriores, los cuales deberán ser firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero, tal que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de construcción y terminado de pavimentos. Los moldes serán cuidadosamente engrasados y limpiados antes de iniciarse el hormigonado, y los que se encuentren torcidos, averiados, etc., serán retirados de la predio y no se permitirá su empleo hasta que no hayan sido reparados a satisfacción de la inspección que aprobará siempre que se encuadren en lo que prescribe en esta especificación. Laterales: Los moldes laterales serán metálicos de altura igual o superior al espesor de los bordes de la losa, rectos libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El dispositivo de unión, las secciones sucesivas o unidades será tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de unión. Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base, una sección transversal y una resistencia que le permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigón al volcarse y el impacto y vibración de los pisones, reglas y equipo mecánico de distribución y terminación que pudieran emplearse. La longitud mínima de cada sección o unidad de los moldes usados en los alisamientos rectos será de tres (3) metros. En las curvas se utilizaran moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellos. Los moldes contaran con un sistema de fijación que permitirán colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados al terreno mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asentamientos durante las operaciones de hormigonado. En cuanto a la longitud mínima cantidad y estado general se hará de manera tal que una vez colocados el conjunto se comparte como una única pieza en lo que a rigidez y firmeza se requiere. Colocación: Previa aprobación de los moldes y su colocación el Adjudicatario dispondrá la distribución y consolidación y enrasamiento del hormigón. El Adjudicatario controlará, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y espesores del proyecto. No se admitirán en este control espesores menores que los especificados, para lo cual el Adjudicatario procederá a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando los excedentes de suelos en aquellas zonas en que provoquen una disminución del espesor del firme. Simultáneamente el Adjudicatario verificará que no se hayan producido asentamientos en los moldes, y en caso de que ello haya ocurrido, procederá a la reparación inmediata de esa situación. En los casos en que resultare un mayor espesor de hormigón por existir depresiones o zonas bajas en la subrasante, no se permitirá el relleno de las mismas con suelos sueltos o en capas delgadas. El Adjudicatario no podrá reclamar adicional alguno por exceso de hormigón que tenga que colocar en virtud de lo expuesto. El espesor no podrá ser menor en ½ cm al indicado en planos. Terminación y Control de la Superficie del Pavimento: Una vez compactado el hormigón, el Adjudicatario procederá a la terminación del mismo, dando a la superficie del firme características de lisura ajustada en todos los casos a los perfiles de proyecto que correspondan en cada progresiva. Pasaje de la Correa: Cuando la superficie del hormigón esté libre de exceso de humedad y justamente antes de su fragüe inicial, será terminada con la correa. Esta se pasará con movimientos cortos de vaivén, normales al eje longitudinal del afirmado y acompañados de un movimiento de avance. Las correas se limpiarán después de cada día de trabajo y se reemplazarán en cuanto se desgasten. Terminación Final con Correa: La terminación final se realizará colocando la correa normalmente al eje del afirmado y haciéndolas avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta operación se realizará sin interrupción en toda la longitud de la losa. Se alisará la superficie del hormigón con la correa que tendrá un ancho de 15 cm y una longitud mayor al ancho del pavimento. La correa que será de una combinación de lana y goma, deberá mantenerse limpia y lubricarse periódicamente. El alisado se verificará por movimientos transversales y longitudinales de la correa, la cual será manejada de los costados. Se hará una primera pasada cuando desaparezca el exceso de agua, haciendo oscilar la correa transversalmente unos 30 cm con un pequeño avance longitudinal antes de comenzar. El fraguado inicial del hormigón se hará con un pasaje final de la correa, oscilando solamente unos 10 cm. En el sentido transversal y adelantando más rápidamente el sentido longitudinal que la primera aplicación. Terminada esta operación se alisará la superficie del hormigón. El aspecto final de la superficie mostrara una textura uniforme libre de pozos, de depresiones, prominencias o vacíos producidos por arranques de materiales durante el alisado.

-8-                                                                      	 ---///

///---

Curado del Hormigón: El curado se hará por medio de una película de productos químicos, que impermeabilicen la superficie, impidiendo la evaporación del agua de fraguado. Estos productos, que serán de marca reconocida tipo Antisol de Sika, o superior, se aplicarán de acuerdo a normas del fabricante. Llegarán a al predio en envases originales y se aplicarán sin dejar poros ni solución de continuidad alguna, pudiendo la Inspección pedir la aplicación de capas adicionales, si se probara la ineficacia de la primera. Los equipos para su aplicación deberán estar en el predio y probados antes de comenzar el hormigonado. Hormigón en Tiempo de Frío: El hormigón no se preparará ni se colocará cuando la temperatura del ambiente, a la sombra y lejos del calor artificial sea inferior a cinco (5) grados centígrados (5º C). Verificado: Posteriormente el alisado se verificará la regularidad del perfil por medio de una regla de tres metros (3 m), la cual se aplicara paralelamente al eje de la calzada. Cualquier irregularidad que se notase se corregirá antes de que se inicie el fraguado del hormigón. No se permitirán resaltos mayores de tres milímetros (3 mm). Los bordes de los puntos deben quedar a un mismo nivel. Toda parte que presente resaltes mayores a tres milímetros (3 mm), deberá removerse. Toda área o sección que debe ser reconstruida se hará exclusive costo del Adjudicatario y se exigirá que sus bordes coincidan con los bordes del pavimento con juntas longitudinales o transversales, es decir la superficie que se reconstruya no tendrá menor área que la losa. Tiempo de Duración de las Operaciones: Desde que el hormigón haya sido depositado hasta el término de las operaciones que se terminan de especificar, no deberán transcurrir más de treinta y cinco (35) a cuarenta (40) minutos. Ejecución de Juntas: Los puntos a construir serán de tipo y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto. Las juntas transversales formarán ángulos rectos con ese eje, salvo otras indicaciones de los planos respectivos, ambos serán perpendiculares a la superficie del pavimento. Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento deben ser rectas no admitiéndose desviaciones. La ubicación de las juntas será la que se indica los planos o bien la que surja de aplicar los criterios y especificaciones de este pliego a las superficies especiales que se pavimenten a las instrucciones impartidas por la inspección. Juntas Transversales de Expansión o Dilatación: Los puntos transversales de dilatación se construirán a las distancias que indican los planos del proyecto. Se colocará en el lugar antes de hormigonar y se lo mantendrá perpendicular a la superficie y rígidamente fijo en su posición, mediante dispositivo adecuado que se retirarán una vez realizado el hormigonado. El borde superior del relleno premoldeado se protegerá mediante un elemento adecuado para ello, que se retirara una vez concluida la colocación de pasadores, deberá agujerearse en correspondencias con los mismos para permitir su paso antes de colocarlos. Retirados todos los dispositivos auxiliares para la colocación se terminarán los bordes de las losas adyacentes con herramientas adecuadas para tal fin. Una vez verificado los moldes laterales, se abrirá el hormigón en los extremos de las juntas y en el espesor de la losa y cordones si los hubiese. Esta tipo de junta llevara pasadores como se indica más abajo. Juntas de Expansión en Contacto con la Estructura: Este tipo de juntas se formara o construirá en todos aquellos casos en que la calzada de hormigón debe adosarse a otra estructura, ya sea existente o a construir de naturaleza diferente. El espesor, dimensiones y características generales del relleno serán similares a los de las juntas de dilatación, sin pasadores. Juntas Transversales de Ejecución: Entre las juntas transversales de dilatación se construirán juntas de contracción del tipo denominado de plano de debilitamiento o de grietas dirigidas, distanciadas entre sí de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto. Estarán construidos por una ranura practicada en el hormigón, de un ancho que no exceda de diez milímetros (10 mm) y de una profundidad de un tercio del espesor de la losa. El tiempo para el aserrado de los puntos, el modo de ejecutarla, el tipo y número de sierras, así como otros requisitos deberán ser aprobados por la inspección a solicitud de Adjudicatario. Estas juntas llevan barras de unión como se detalla más abajo. La separación de dichas juntas no deberá ser mayor a cuatro metros y medio (4.50mts). Juntas Transversales de Construcción: Estas juntas solo se construirán cuando el trabajo se interrumpa por más de treinta minutos (30 min.) y al terminar cada jornada y siempre que la distancia que la separe de cualquier otra junta transversal no sea inferior a cuatro metros y medio (4.5 mts). No se permitirá la construcción de losas de largo menor a cuatro metros y medio (4.5m). Se empleara la misma armadura que en las juntas de contracción. Terminación de las Juntas: Antes de su sellado con material asfáltico el Adjudicatario procederá a un repaso general de todas las juntas rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan un correcto funcionamiento de los puntos y verificando que se hayan ejecutado los bordes en las formas redondeadas que se especifican para todo tipo de juntas.

-9-                                                                      	 ---///

///---

Relleno de Juntas: Las juntas se tomaran siguiendo las siguientes prescripciones: Las juntas deberán estar completamente secas y libres de todo material extraño. Se pintaran con una capa delgada de asfalto diluido, de endurecimiento rápido. Transcurrida una hora, como mínimo, se rellenaran vertiendo una mezcla de arena y betún, por partes iguales, medidas en peso. La arena tendrá una temperatura de entre 150º y 200º C cuando se mezcle con el betún. Este será calentado lo suficiente, para estar fluido cuando este mezclado con la arena, pero en ningún caso su temperatura excederá los 200º C. Pasadores, su Colocación: Se colocarán pasadores en las juntas transversales de expansión o dilatación. Se dispondrán de manera tal que resulten longitudinalmente paralelos al eje y a la rasante de la calzada. Previa a la colocación del hormigón, una mitad del pasador será cubierto con una capa de pintura asfáltica y posteriormente engrasado de modo tal que se impida la adherencia entre el hormigón y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas, en los casos de dilatación y construcción. El pintado de los pasadores, precedentemente exigidos, será especialmente cuidado por el Adjudicatario, que utilizará para ello material bituminoso de características adecuadas, capaz de formar alrededor de la barra de acero una película consistente y de una resistencia suficiente que impida su eliminación por compactación del hormigón fresco. En la colocación de los pasadores, el Adjudicatario dispondrá de elementos o armaduras subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la posición en que se exige sea colocada, sufra la menor variación durante el moldeo, compactación y vibrado del hormigón de las losas. En el extremo de la mitad pintada del pasador, en las juntas de dilatación, se colocara el manguito correspondiente, el cual permitirá la expansión. Los pasadores se materializaran mediante hierro de diámetro veinticinco milímetros (25mm) separado cada treinta centímetros (30 cm), con una vaina en uno de los extremos que permita la dilatación. Se ubicados a la mitad del espesor del pavimento y con cada uno tendrá una longitud de cuarenta centímetros (40cm), como se indica en los planos de detalles. Barras de Unión o Anclaje: Se colocaran barras de unión o anclaje a lo largo de las juntas transversales de contracción y de construcción. En la colocación de las barras, el Adjudicatario dispondrá de elementos o armaduras subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la posición en que se exige sea colocada, sufra la menor variación durante el moldeo, compactación y vibrado del hormigón de las losas. Las barras de anclaje se colocaran distanciadas entre si cada cuarenta centímetros (40 cm), ubicadas a la mitad del espesor del pavimento y tendrán una longitud de cuarenta centímetros (40 cm), siendo los mismo de hierro diámetro veinticinco milímetros (25 mm), como se indica en los planos de detalles. 6) Trabajos Complementarias: Desagües: Se ejecutara una cuneta longitudinal de Hormigón de sección curva según plano adjunto, en una longitud de OCHENTA Y CINCO METROS (85 mts) en el sector de la calle como se indica en los planos. La sección, profundidad y niveles finales serán los resultantes de proyecto ejecutivo necesarios para un correcto escurrimiento de las aguas de lluvia. La cuneta se ejecutara en Hormigón H21 y malla electrosoldada de diámetro seis milímetros (6 mm) y su terminación superficial se le dará con fieltro, quedando una superficie perfectamente lisa para no producir turbulencia en el agua que escurre por esta. El espesor mínimo será de quince centímetros (15 cm). La cuneta será independiente del pavimento estará contiguo a este, llevara en toda la longitud de unión junta del tipo de expansión. Apertura Acceso Alternativo al Sector del Almacén Naval: Se abrirá un acceso alternativo a un sector del predio. Esta tarea consiste en abrir un acceso de un ancho de CUATRO METROS (4 m), la traza es la que se indica en los planos. La apertura se debe hacer mecánicamente, una vez abierto el acceso se deberá compactar, nivelar por capas y consolidar para que el acceso soporte el tránsito de camiones. El adjudicatario será responsable del mantenimiento en óptimas condiciones de este acceso, durante el plazo que demande el servicio objeto de este pliego. Relleno y Compactación Perímetro Calle: Se ejecutara un relleno y compactación de suelo seleccionado, en ambos lados de todo el perímetro de la calle a reparar. Dicha tarea consiste en el relleno por capas y compactación mediante medios mecánicos a ambos lados de la calle con el objeto de generar una transición armónica entre la calle y su contorno, y permitir un acceso desde el terreno natural en cualquier punto de la traza de la calle. De ser necesario se retirara suelo natural de la zona que no permita ejecutar correctamente dicha nivelación.

CONDICION DE CALIDAD:

Los bienes a utilizar en el servicio por el Adjudicatario, deberán ser “NUEVOS” y “SIN USO”, sin modificaciones ni alteraciones de sus características. (Art. 37 inciso b) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

UNIDAD REQUIRENTE: (Art. 36 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 6º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62 – E/16)

Dirección del Material, División Arquitectura, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 9º Piso, Oficina 9.24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7575.

-10-                                                                      	 ---///

///---

CLAUSULAS PARTICULARES

1) VISTA, CONSULTA, COMPRA O DESCARGA DEL PLIEGO: (Arts. 48 y 49 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 19 y 20 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/16 y Arts. 7º y 8º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC): www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores” o ingresado a la Pagina Oficial de la Institución www.prefecturanaval.gov.ar; así como el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales se puede descargar del sitio “www.argentinacompra.gov.ar”.

- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentarse por escrito en la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o efectuarse por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar. En ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. En ningún caso la Unidad Operativa de Contrataciones responderá consultas telefónicas ni contestará aquéllas que se presenten fuera de término”. (Punto 9 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- En oportunidad de comprar o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o al efectuar consultas respecto del mismo, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- El interesado en presentar oferta no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se produzcan hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

2) PLAZO DE ENTREGA: (Art. 83 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 43 del Anexo I y Punto 35 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

Será de SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

3) OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION:

Aumentar o disminuir el contrato en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 12 inciso b) del Decreto Delegado Nº 1023/01, Art. 100 inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y en el Art. 50 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

4) COMPRE MIPYME: (Ley 25300 y Decreto Nº 1075/01):

- La condición de MIPYME deberá acreditarse con su oferta mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no permite la presentación de cotizaciones parciales en virtud de tratarse de un solo servicio de reparación de pavimento de una calle, por lo que resulta inconveniente su parcialización. (Art. 16, apartado 4º – último párrafo – del Anexo I y Punto 18 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

5) COTIZACION: (Art. 58 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 16 y 17 del Anexo I y Punto 21 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Moneda de Cotización: Moneda Nacional.

- Formas de Cotización:

b.1)	El Oferente deberá cotizar en forma unitaria por tramo y el total del servicio.

b.2)	El Oferente deberá cotizar obligatoriamente la totalidad del renglón, bajo apercibimiento de tenerse desestimada la oferta en los términos del (Art. 66, incisos i) y j) del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16).

b.3)	La adjudicación del Renglón recaerá sobre aquella oferta que de la sumatoria de todos los tramos cotizados resulte la oferta de menor valor.

b.4)	Unicamente serán considerados los servicios, bienes, etc., expresamente contemplados en el presente procedimiento licitatorio.

-11-                                                                      	 ---///

///---

b.5)  Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este    último como precio cierto para determinar el total cotizado.

6) GARANTIAS:

- Moneda de la Garantía: En Moneda Nacional. (Art. 79 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 38 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

- Clases de Garantías: (Art. 78 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.1)	De mantenimiento de la oferta: Será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta, acorde los supuestos previstos en el Art. 78, inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 13, inciso h) apartado 1, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

b.2)	De cumplimiento del contrato: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del total del contrato, conforme al Arts. 77 y 78 inciso b) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 37 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

b.3)	Contragarantía: Por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto. (Art. 78, inciso c) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.4)	De impugnación al dictamen de evaluación de ofertas: Será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta preadjudicada (Art. 78, inciso d) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16). Para los supuestos previstos en el Art. 32, inciso a) del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, el importe que se estipula como monto fijo de esta garantía es el equivalente a PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00).

- Formas de Garantía:

c.1)	La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el Art. 39 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

c.2)	Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución, deberá ser mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Prefectura Naval Argentina, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014.

c.3)	Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD. F. TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

- Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías: (Art. 80 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

d.1)	No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 40 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

d.2)	No obstante lo dispuesto, todos los Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro de efectuado el pago.

7) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 54 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 12 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente procedimiento licitatorio.

- Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

8) CONDICIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL OFERENTE: (Art. 55 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Prefectura Naval Argentina, por todo el desarrollo del servicio. El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada.

a.1)	Por el Representante Técnico designado deberá presentar Certificación de Matrícula vigente al momento de la apertura de ofertas extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula.

- Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar todas las tareas requeridas en el presente procedimiento de selección, dado que no está permitida la tercerización de los trabajos.

-12-                                                                      	 ---///

///---

- Deberá presentar una nota en carácter de Declaración Jurada que contenga una nómina de antecedentes de servicios de reparación de pavimento como mínimo DOS (2), prestados o realizados a empresas u organismos dentro de los últimos DOS (2) AÑOS, a contar hasta la fecha de apertura del presente acto, (debiendo contener como mínimo: características del servicio, periodo y lugar donde se realizan o realizó el servicio y monto del contrato), quedando sujeto a revisión y verificación por la Unidad Requirente.

- El Oferente, en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación.

- La documentación comprendida en la presente cláusula deberá lucir en original o bien en fotocopia de su original certificada por Escribano Público Nacional con su legalización correspondiente y deberá cubrir adecuadamente los plazos del contrato.

9) CONSTANCIA DE VISITA:

- Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita al predio del Taller General de Reparaciones Navales, sito en la calle 25 de Mayo y Río Lujan, donde se encuentra la calle a reparar a fin de tomar debida nota del estado de la misma, su emplazamiento, niveles, metrajes, etc., por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

- El Oferente deberá coordinar el día de visita al lugar con la Dirección del Material, División Arquitectura TE 4318-7575, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 9º Piso, Of. 9.24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas del día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente.

NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las taras o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

10) REQUISITOS DE LAS OFERTAS: (Art. 55 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 13 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Deberá ser presentada por duplicado, exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. La oferta se recibirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del procedimiento licitatorio. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. (Art. 9º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

- Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal, debiendo indicar el carácter con que actúa el firmante de la misma, situación que será corroborada por la Institución en el Portal de Compras Públicas: www.comprar.gob.ar. Si el oferente no estuviese inscripto como proveedor en los registros que a tal fin dispone dicho sitio o el carácter del firmante no figurase, deberá acreditarlo con la oferta con la documentación pertinente.

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del presente procedimiento de selección, lugar, día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

- El Oferente deberá fijar domicilio especial y suministrar dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios.

- El Oferente deberá cotizar en moneda nacional acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

- El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa, debiendo realizar su oferta en formulario separado de la oferta base, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16. En todos los casos deberá existir una oferta base.

- El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. (Art. 78 inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

-13-                                                                      	 ---///

///---

- Toda oferta nacional, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde Anexo I ó en formulario propio mediante el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

- A los fines de cumplir con las obligaciones establecidas por el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (LEY 22.431 – DECRETO Nº 312/10), el Oferente, deberá declarar por escrito y bajo juramento, al momento de presentar su oferta que en caso de resultar Adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10.

- Deberá presentar copia de la nota presentada ante la dependencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se encuentre inscripto a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del “Certificado Fiscal para Contratar vigente”, conforme lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, modificada por la Resolución General AFIP Nº 2581/09. Para el caso que el oferente, habiendo acompañado copia de la nota presentada ante la AFIP, no posea Certificado Fiscal para Contratar vigente, previo a emitirse el Dictamen de Evaluación o la Adjudicación, según corresponda, esta Institución solicitará la información conforme el procedimiento previsto en la Comunicación General ONC N° 80/17.

- En relación al “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”:

k.1)	La inscripción previa en el SIPRO no constituye requisito exigible para presentar ofertas, sin embargo, el Oferente deberá encontrarse incorporado a dicho sistema y con sus datos actualizados para formar parte del orden de mérito cuando se emita el dictamen de evaluación.  (Arts. 20 y 25 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16 y Comunicación General ONC Nº 63/17).

k.2)	El Oferente deberá cumplimentar lo establecido por el Decreto Nº 202/17 concordante con la Resolución Nº 11 –E/17 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Declaración Jurada de Interés y Punto 5 de la Comunicación General ONC Nº 76/17), a tal efecto se adjunta modelo de “Declaración Jurada de Intereses”.

k.3)	Acorde lo establecido en el Art. 1° de la Resolución Nº 11 –E/17 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se informa que la autoridad con competencia y capacidad de decisión en el presente acto licitatorio es el Sr. Eduardo René Scarzello – Prefecto General - Prefecto Nacional Naval.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de los bienes necesarios para el cumplimiento del servicio del renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

11) ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES del SIDIF: (Art. 33 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

- Para resultar Adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Unico de Entes del Sistema de Información Financiera (SIDIF) que administra el Ministerio de Hacienda (Disposiciones Conjuntas CGN Nº 40/10 y TGN Nº 19/10), pudiendo tramitar su incorporación acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

- Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Artículo 8º de la mencionada Resolución Nº 262/95.

12) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS:

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la Institución, teniendo en cuenta que además de dar cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares resulte la de menor precio. Se podrá adjudicar aun cuando se hubiera presentado una sola oferta, que cumpla los requisitos exigidos en el presente llamado y su precio resulte normal en plaza, acorde lo previsto en la Cláusula Particular Nº 5 inciso b) “Cotización”. (Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01, Art. 34 del Anexo I y Punto 31 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16).

-14-                                                                      	 ---///

///---

13) PLAZO PARA SUBSANAR ERRORES U OMISIONES: (Punto 33 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

Se fija en CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS el plazo que, como mínimo otorgará la Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones a los oferentes para que subsanen errores u omisiones, conforme lo establecido en el Art. 67 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 26 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16. Cuando resulte procedente la posibilidad de subsanar cuestiones formales que no afecten el principio de igualdad para los oferentes, se los notificará a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º, incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, para que dentro del plazo que se les indique procedan a subsanar lo que corresponda, bajo apercibimiento de desestimar la respectiva oferta.

14) INSPECCION DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE DURANTE EL SERVICIO:

- La Unidad Requirente, por medio de inspecciones que realizará su personal técnico durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos.

- Si el personal técnico de la Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio y exigir las acciones inmediatas para su subsanación.

- El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Conformidad de la Recepción.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que se le indique.

15) GARANTIA DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES:

- El Adjudicatario, junto con los trabajos del servicio realizado y los bienes utilizados, deberá presentar por escrito la garantía que corresponda, que un ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la fecha de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda  falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los trabajos del servicio realizado y/o los bienes utilizados objeto del presente procedimiento licitatorio.

- Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina que demandaren la inmediata sustitución de los trabajos y/o bienes observados o defectuosos, serán realizados por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

16) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO:

- Previo al inicio del servicio deberá presentar la nómina de la totalidad del personal que realizará el servicio, donde se mencionarán los siguientes datos: Nombres y Apellido, Número de Documento Nacional de Identidad, Nacionalidad, Domicilio Particular. El mismo podrá ser sustituido con la autorización de la Prefectura Naval Argentina.

- Acorde a lo establecido en el Art. 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) con las modificaciones introducidas por la Ley 25.013 (Ley de Reforma Laboral), el Adjudicatario deberá dar acabado cumplimiento de las normas emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Antes del inicio del servicio y periódicamente cuando corresponda deberá presentar en la Dirección del Material, División Arquitectura, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 9º Piso, Of. 9.24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE: 4318-7575, para su control, por cada uno de los trabajadores empleados para efectuar el servicio:

- Formulario AFIP Nº 931.

- Constancia de Pago.

- Declaración Jurada por CUIL de empleados por nómina, exclusivamente del personal que de forma activa infiera en los servicios prestados en los lugares de la Institución, descriptos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

-15-                                                                      	 ---///

///---

De no contar con las constancias individuales de los empleados, deberá acompañar un informe actualizado en los que resulten los trabajadores empleados en el procedimiento licitatorio acorde previa identificación rubricada por Contador Público matriculado y la debida intervención por el Consejo Profesional respectivo, en el que se deje constancia que se ha cumplido con lo solicitado en el presente inciso, en cuanto a las obligaciones en su carácter de empleador (seguridad social, riesgo de trabajo, etc.).

Tal extremo no implica que este organismo se someta voluntariamente al régimen regulado por el Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) ni acepte su aplicación.

- El Adjudicatario deberá tomar a su cargo, toda y cualquier responsabilidad obligándose directamente a reparar los daños y perjuicios originados por culpa o dolo y/o negligencia, omisiones, delitos o cuasidelitos o situaciones que surjan como consecuencia de los actos  de las personas bajo su dependencia de la que se valiera para la prestación del servicio que establece la presente licitación, acorde lo normado en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I del Código Civil y Comercial aprobado por ley Nº 26.994.

- El Adjudicatario será responsable de la conducta de sus empleados durante la realización del servicio debiendo responder por las acciones u omisiones de los mismos.

- El personal de la Empresa Adjudicataria deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada de la Empresa y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.

- Queda establecido que la totalidad del personal que disponga la Empresa para realizar los trabajos enunciados en el presente procedimiento licitatorio, estarán bajo su cargo, en consecuencia el pago de sueldos, viáticos, vacaciones, indemnizaciones, seguros, aportes jubilatorios, leyes sociales, etc., correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Prefectura Naval Argentina relación alguna con ellos, acorde lo previsto Ley de Empleo (24.013) y Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y demás normas que resulten de aplicación.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el servicio, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes Laborales (20.744), Previsionales (17.250), Impuestos (23.349), Trabajo (24.013), Riesgos del Trabajo (24.557) y demás normas que resulten de aplicación.

- La Prefectura Naval Argentina podrá solicitar al Adjudicatario por causas justificadas, que dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de notificado, cambie el  personal que el mismo asigne  para el cumplimiento de las tareas a realizar.

- Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar en la Unidad Requirente:

i.1)	Certificado Cláusula de No Repetición: Extendido por una Compañía ART, para el personal bajo relación de dependencia.

i.2)	Certificado de Cobertura de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición: Extendido por la Compañía de Seguros contratada eventualmente, para el caso de profesionales/técnicos independientes.

En los mismos se dejará expresa constancia de la renuncia a iniciar acciones de repetición o de regreso contra la Prefectura Naval Argentina, sus funcionarios y/o empleados, ya sea con fundamentos en el Art. 39 Ap.5 de la Ley 24.557 o de cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligado a otorgar o a abonar al personal dependiente de la empresa contratista o independiente que haya sufrido alguna de las contingencias previstas en dicha Ley.

- Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume la Empresa en lo referente a posibles accidentes que su personal pudiera sufrir al cumplir con las tareas emergentes del presente requerimiento o daños que el personal a su cargo pueda provocar u ocasionar a terceros (responsabilidad civil), el Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material, División Arquitectura, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 9º Piso, Of. 9.24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE 4318-7575, antes de iniciar los trabajos, las correspondientes pólizas ACTUALIZADAS y de sus endosos certificadas ante Escribano Público Nacional y con vigencia por todo el período del contrato. Las citadas pólizas deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación que cubra al personal como asimismo a terceros, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la nómina de personal.

- Los seguros deberán cubrir:

-16-                                                                      	 ---///

///---

k.1)	Responsabilidad civil hacia terceros: en forma amplia, por daños corporales a personas, por daños a la propiedad, como protección contra toda clase de riesgo de daños o destrucción a la propiedad y lesiones o muerte resultante de la misma, o resultante de cualquier otro acto u omisión de la Empresa, o en relación con los trabajos o causados por sus empleados o dependientes, por la suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) cualquiera fuesen las causas de estos daños.

k.2)	Accidentes de trabajo: en un todo de acuerdo a las Leyes y Disposiciones vigentes a la fecha y que cubra a todo el personal empleado, dependiente, etc., que se desempeñe en la reparación o en relación a la misma.

k.3)	Equipos e instalaciones de Prefectura Naval Argentina: El Adjudicatario deberá presentar antes del inicio de las tareas y con vigencia por todo el periodo que demande el mismo y hasta la Conformidad de la Recepción del servicio, un seguro de tipo responsabilidad civil comprensiva de tareas a desarrollar o superior por un monto no inferior a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) que contemplará accidentes durante el movimiento la realización de los trabajos de reparación del pavimento de la calle.

- Previo al inicio del servicio, el Adjudicatario deberá presentar el Plan de Trabajos, con sus respectivas entregas parciales, indicando los plazos de ejecución de cada uno de los tramos, detallando los tiempos estimados para realizar las distintas tareas de ejecución.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo que se le indique.

17) LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS: (Arts. 83 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 43 del Anexo I, Puntos 36 y 37 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Los trabajos y la entrega se deberán  realizar en el Taller General de Reparaciones Navales, sito en la calle 25 de Mayo y Río Lujan, Provincia de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.

- La Entrega deberá coordinarse con la Unidad Requirente, al menos con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

18) RECEPCION DEL SERVICIO: (Arts. 88 y 89 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 44 del Anexo I de la Disposición ONC Nº  63 –E/16 y Art. 47 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/16)

- El servicio se recepcionará en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción.

- Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario.

- A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 15 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 16 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”.

- Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio se tendrá por recibido de conformidad.

- El acta Conformidad de la Recepción será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente. (Arts. 47 y 48 del Anexo I de la Disposición ONC Nº  63-E/16).

e.1)	De existir entregas parciales acorde la Cláusula Particular Nº 19 “Plan de Entregas”, la conformidad de éstas se realizará mediante Actas de Conformidad de Recepciones Parciales, confeccionadas por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente

- Al momento del retiro del Acta de la Conformidad de la Recepción, el Adjudicatario o la persona designada en su representación, deberá presentar el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

- La Conformidad de la Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

-17-                                                                      	 ---///

///---

19) PLAN DE ENTREGAS:

- Se podrán realizar entregas parciales por tramos, dichas entregas darán lugar a pagos parciales equivalentes a la proporción entregada y bajo las formalidades fijadas en la Cláusula Particular Nº 23 “Forma, Moneda y Plazo de Pago”.

- El Adjudicatario, una vez recibida la Orden de Compra respectiva, deberá solicitar por nota a la Unidad Requirente, la aprobación del plan de entregas parciales propuesto (en el caso que las hubiere), indicando para cada una de ellas la descripción del contenido del renglón, cantidades y las fechas estimadas de entrega.

20) RESPECTO AL IVA:

Esta Institución reviste el carácter de IVA Exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación a la Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03.-

21)  RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros 18/97, 830/00 y 1784/04 este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo, el Adjudicatario al momento de presentar su facturación deberá acreditar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

22) FACTURACION: (Art. 90 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 46 del Anexo I y Punto 40 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

  - El Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material, División Arquitectura, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 9º Piso, Of. 9.24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10 a efectos de ser conformada y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 16 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”.

  - Posteriormente, el Adjudicatario recabará de la División indicada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, la facturación, el Remito, el Acta de Conformidad de la Recepción y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 16 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario” para presentarla (todos por duplicado y debidamente conformados), juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

23) FORMA, MONEDA Y PLAZO DE PAGO: (Arts. 91 y 92 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 47, 48 del Anexo I y Punto 41 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

- Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde la  Cláusula Particular Nº 22 “Facturación”. El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

- De efectuarse entregas parciales se realizarán pagos parciales con la presentación de la documentación citada precedentemente.

24) CUESTIONES JUDICIALES: (Punto 54 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

En caso de conflicto judicial, los Oferentes/Adjudicatarios/Cocontratantes acuerdan someterse a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por cualquier motivo o causa derivada de la interpretación y ejecución de la presente contratación.

25) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01, Art. 102 y 106 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

26) NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16.

-18-                                                                      	 ---///

///---

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.-

- Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC.

- Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC.

- Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1556/03, 1784/04, 1814/05, 2581/09, 2852/10 y 2939/10 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 17.250 – Sistema Único de Seguridad Social.

- Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.

- Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.

- Ley 20.744 – Régimen del Contrato del Trabajo; Ley 25.013 –Reforma Laboral- y  modificatorios.

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.

- Ley 24.013 – Ley Nacional de Empleo.

- Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

- Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo.

- Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

- Decreto Nº 1883/91 – Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72.

- Decreto Nº 1075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.

- Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551.

- Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera.

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda.

- Resolución Nº 197/16 del Ministerio de Seguridad.-

###### CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: 30-54669471-9

-19-

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO I

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL |
| --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |
| TIPO | Nro. |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la Empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. |
|  | FIRMA: |  |
|  | ACLARACION: |  |
|  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  | CARACTER: |  |
|  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	LICITACION PRIVADA Nº 022/2017.

DE ETAPA UNICA NACIONAL

APERTURA: 29/08/2017.

### HORA: 10:00.

FORMULARIO DE COTIZACION

NOMBRE o RAZON SOCIAL: ..........................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 10 INCISO d):…………….………........................................................................................................................... ............................................................................................................... C.P.:…....................................

E-MAIL: ................................................................................................................................................

C.U.I.T. Nº: ...........................................................................................................................…............

CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACION DE PAVIMENTO CALLE INTERNA DEL TALLER GENERAL DE REPARACIONES NAVALES.

| Nº DE REGLON | CANT. | TRAMOS DE METROS LINEALES | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Servicio |  |
|  |  | 2 | Servicio |  |
|  |  | 3 | Servicio |  |
| MONTO TOTAL DE LA OFERTA |  |

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (TRAMO 1 + TRAMO 2 + TRAMO 3) $...........................................................................……………………………………………………… .................................................................................................................................................................

SON PESOS:.........................................................................................................................................

……........................................................................................................................................................

.........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante la misma unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor de la unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones a la unidad requirente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones a la unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

# Text boxes

DIVISION CONTRATACIONES

LUIS RAMON LOVATTO

PREFECTO PRINCIPAL

JEFE DIVISION CONTRATACIONES