PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº 1 Y 2

- NREF/NNE/CODIGO: M-25-008

- CODIGO DE FABRICANTE: Chasis N° K198564

- DESIGNACION: Camión Kenworth   MOD.C500

- NRO SERIE / MATRICULA: EAS 725

- NOVEDADES: Sistema de transmisión fuera de servicio, disco de embrague desgastado, placa de embrague en mal estado. Bomba inyectora fuera de servicio.

  - MOTOR: Fuera de servicio

  - INSTALACION ELECTRICA: En servicio

  - INSTRUMENTAL: En servicio

  - NEUMATICOS: En buen estado.

  - CARROCERIA: En buen estado

- CONCLUSION: Se sugiere reposición de placa, disco y rectificado de volante, embrague, reparación de bomba inyectora.

RENGLON Nº 3

- CANTIDAD DE GRUAS: (3) TRES

- NREF/NNE/CODIGO: T-52-030 / T-52-036 / T-52-038

- CODIGOS DE FABRICANTE: Chasis N° K198569 / N° K198573 / N° K198592

- DESIGNACION: Camión Kenworth   MOD.C500

- NROS SERIE / MATRICULAS: FZF 922 / FZF 923 / GDO 198

- NOVEDADES: Sistema hidráulico de brazo de grúa en servicio precario (problemas en los movimientos de actuadores de apoyo, tuberías y flexibles con vida útil cumplida, reparación de filtraciones de la bomba hidráulica, cilindros del movimiento principal con filtraciones de fluido hidráulico)

  - MOTOR: En servicio

  - INSTALACION ELECTRICA: En servicio

  - INSTRUMENTAL: En servicio

  - NEUMATICOS: En buen estado.

  - CARROCERIA: En buen estado

- CONCLUSION: Se sugiere mantenimiento general de los sistemas hidráulicos de los brazos de las grúas de los tres (3) camiones.

RENGLÓN Nº 4

Servicio de reparación de frenos completos del vehiculo camión HYUNDAI HD-65 modelo 1999 diesel dominio CYZ-206 N° Chasis KMFGA17FPXC107689  de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Reemplazo de 2 bombines de freno (cilindro, pistón y 2 cubetas) 1 1/4 delantero izquierdo.

- Reemplazo de 2 bombines de freno (cilindro, pistón y 2 cubetas) 1 1/4 delantero derecho.

- Reemplazo de 1 bombín de freno (cilindro, pistón y 2 cubetas) trasero superior izquierda.

- Reemplazo de 1 bombín de freno (cilindro, pistón y 2 cubetas) trasero inferior izquierdo.

- Reemplazo de 1 bombín de freno (cilindro, pistón y 2 cubetas) trasero superior derecho.

- Reemplazo de 1 bombín de freno (cilindro, pistón y 2 cubetas) trasero inferior derecho.

- Pagado de cinta de freno en 8 patines.

- Rectificado de 4 campanas.

- Reemplazo de 2 rulemanes medida 30211.

- Reemplazo de 2 rulemanes medida 30212.

- Reemplazo de 2 rulemanes medida 30207.

- Reemplazo de 2 rulemanes medida 30110.

Así mismo se aclara que los repuestos a utilizar deben ser nuevos (rulemanes calidad tipo SKF o superior).

RENGLÓN Nº 5

Servicio de reparación de palier de rueda del vehiculo camión MERCEDES BENZ 322 modelo 1961 dominio JXT-710 Diesel N°Chasis 322-008101024236 de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Reemplazo de espárragos de palier (rueda izquierda trasera).

- Reparación de palier (rueda izquierda trasera)

- Reemplazo de rulemán y reten de palier (rueda izquierda trasera).

Así mismo se aclara que los repuestos a utilizar deben ser nuevos

RENGLÓN Nº 6

Servicio de reparación de bomba de gasoil del vehiculo tractor DEUTZ 5 cilindros dominio AA-0519 Diesel N° Chasis 000.369 de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Reparación de Bombin.

- Reemplazo de juego de juntas.

- Reemplazo de regulador de caudal.

- Limpieza y calibración.

- Reemplazo de válvulas de cabezal.

- Reemplazo de cualquier componente que presente desgaste e impida el normal funcionamiento.

Así mismo se aclara que los repuestos a utilizar deben ser nuevos

RENGLÓN Nº 7

Servicio de reparación de tren delantero de los tractores DEUTZ AX100  modelo 1981 diesel cinco cilindros dominio AA-0519 N° Chasis 000.372 y AA-0831 N° Chasis 000.369  de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Reemplazo de 4 puntas de eje.

- Reemplazo de 4 crapodinas de punta de eje.

- Reemplazo de 8 guardapolvos de punta de eje.

- Reemplazo de 4 tuercas de punta de eje.

- Reemplazo de 4 chavetas de punta de eje.

- Reemplazo de 6 extremos de dirección.

- Reemplazo de 2 juegos de rodamientos (4 rulemanes).

- Reemplazo de 8 bujes de punta de eje.

Así mismo se aclara que los repuestos a utilizar deben ser nuevos (rulemanes de calidad tipo SKF o superior)

RENGLÓN Nº 8

Servicio de reparación de caño de escape tractor DEUTZ AX100  modelo 1981 diesel cinco cilindros dominio AA-0519 N° Chasis 000.372 y AA-0831 N° Chasis 000.369 y tractor DEUTZ A85 modelo 1979 cuatro cilindros dominio AA-1773 N° Chasis 5127600-22 de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Reemplazo de silenciador con tapa de boca (para evitar el ingreso de agua).

- Reemplazo de todos los tornillos de sujeción de múltiple de escape.

Así mismo se aclara que los repuestos a utilizar deben ser nuevos y los servicios prestados deben ser de tal manera que proporcione garantía.

RENGLÓN Nº 9

Servicio de reparación de embrague, caja de velocidades y tren delantero PEUGEOT 405 EMBASSY modelo 1999 nafta dominio CYB-915 N° Chasis 8AD4BRFX2X5341152 de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:

- Reemplazo de disco, placa de embrague y rulemán de empuje.

- Rectificación de volante.

- Reemplazo de 4 bujes de parrilla.

- Reemplazo de 2 bieletas de barra estabilizadora.

- Reemplazo de 3 soportes de motor.

- Reemplazo de 4 discos de freno (2 delanteros y 2 traseros).

- Reemplazo de 8 pastillas de freno (4 delanteras y 4 traseras).

- Reemplazo de bomba de freno.

- Caja de velocidades:

- Reparación de frenos de caja.

- Reemplazo de retenes.

- Reemplazo del 3° y 4° engranaje.

Así mismo se aclara que los repuestos a utilizar deben ser nuevos.