FUERZA AEREA ARGENTINA

COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO

B.A.M. “MAR DEL PLATA”

# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS RENGLON NRO 1

- NRF/NNE/CODIGO: T-52-030/ T-52-036/ T-52-038

- CODIGO DE FRABRICANTE: Chasis N° K198569/ N° K198573/ N° K198592

- DESIGNACION: Camión Kenworth  MOD.C500

- NRO SERIE / MATRICULA FZF-922.

- NOVEDADES: Sistema hidráulico de brazo de grúa en servicio precario (problemas en los movimientos de actuadores de apoyo, tuberías y flexibles con vida útil cumplida, reparación de filtraciones de la bomba hidráulica, cilindros del movimiento principal con filtraciones de fluido hidráulico).

  - MOTOR: En servicio

  - INSTALACION ELECTRICA : En servicio

  - INSTRUMENTAL : En servicio

  - NEUMATICOS : En buen estado

  - CARROCERRIA : En buen estado

- PLAZO DE REPARACION: Cuarenta (40) días corridos del momento que el comerciante recepciona la orden de compra

- Tareas a realizar desmonte de cilindros de grúa, reemplazo de sellos y orring, reemplazo de flexibles reparación de válvulas compensadoras.

- GARANTIA ESCRITA  DE REPARACION : Cincuenta (50) horas de uso.

- Desarme armado puesta en funcionamiento a cargo de la empresa en presencia del inspector

- Los repuestos a utilizar deben ser de calidad original o superior en su totalidad.

MAR DEL PLATA,     de octubre de 2016

Suboficial Ayudante  CARLOS JOHANNESEN

Inspector Automotores