PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº1

PC AVANZADA:

COMPUTADORA TIPO PCBOX.

CARACTERISTICAS:

- MICRO INTEL (1151) CORE 17-6700K SKYLAKE 4.2 GHZ SIN COOLER 8 MB 91 W.

- INTEL HD GRAPHICS 530

- COOLER (1151) INTEL THERMAL SOLUTION BXTS 15 A (SKU: 944216)

- MB INTEL (1151) ASUS H170M-E D3 – 4XDDR3, 8 X USB 3.0, 4 SATA 6GB/S

- MEMORIA CRUCIAL DDR3 8 GB 1600MHZ MT7S (PC3-12800) CL 11 (PN: CT102464BD160B)

- REGRABADORA DVD 24 X DUAL BLACK

- GABINETE ZALMAN Z3 PLUS-NEGRO

- DISCO SSD KINGSTON FURY SSD 480GB 560MB/S (SHFS37A/480G)

- FUENTE SEASONIC 620 WATT REAL 80 PLUS BRONZE (PN M12 ii-620)

- VIDEO PCIE ASUS GTX 750 NVIDIA 1 GD5 (PN: GTX750-PHOC-1GD5)

COMBO LOGITECH MK 120USB NEGRO (PN: 920-004428)

LICENCIA WINDOWS 10 INCORPORADO

RENGLON Nº 2

MONITOR 23 PULGADAS TIPO LED: FULL HD, ENTRADA VGA.

RENGLON Nº 3

MONITOR 19 PULGADAS TIPO LED: ENTRADA VGA

#### DISPLAY

##### TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS)

- 18,5"

##### TIPO

- TN LED

##### BRILLO

- 250 CD/M³

##### RATIO DE CONTRASTE

- MEGA DCR (ESTÁTICO 1.000:1)

##### RESOLUCIÓN

- 1.366 X 768

##### TIEMPO DE RESPUESTA

- 5 MS (BTW)

##### ÁNGULO DE VISIÓN (H/V)

- 170° / 160°

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

##### CONNECTSHARE™ (USB 2.0)

##### EPG

##### TELETEXTO

- SÍ

##### IDIOMA OSD

- 29 IDIOMAS EUROPEOS

##### CAPTION (SUBTITLE)

##### PICTURE-IN-PICTURE

##### CERTIFICADO DE ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE

- ETIQUETA ENERGY CLASS

RENGLON Nº 4

MONITOR DELL S2340T MULTITÁCTIL DE 23"

PANTALLA:

TAMAÑO DE LA VISTA DIAGONAL:  58,42 CM (23")

HORIZONTAL: 533,2 MM (20,99")
VERTICAL: 312 MM (12,28")

RESOLUCIÓN MÁXIMA:

FULL HD DE 1920 X 1080 A 60 HZ

PROPORCIÓN DE ASPECTO: 16:9

SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES: 0,27 MM

BRILLO: (TÍPICO) 270 CD/M2

COLORES ADMITIDOS: ESPECTRO DE COLORES (TÍPICO): 82%

PROFUNDIDAD DEL COLOR: 16,7 MILLONES DE COLORES

RELACIÓN DE CONTRASTE: 1000:1 (TÍPICA)

8.000.000:1 (MÁXIMA RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO)

ÁNGULO MÁXIMO DE VISIÓN (TÍPICO): (178° VERTICAL/178° HORIZONTAL)

TIEMPO DE RESPUESTA (TÍPICO): 8 MS CON ANULACIÓN (GRIS A GRIS)

TIPO DE PANEL: CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO, BRILLANTE

RETROILUMINACIÓN DEL PANEL: SISTEMA DE BARRA DE LUCES LED

CONECTIVIDAD

CONECTORES: PUERTOS DISPLAYPORT, HDMI, USB 3.0, G/ETHERNET, AURICULARES Y MICRÓFONO

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

BASE: ARTICULACIÓN E INCLINACIÓN

CÁMARA Y MICRÓFONO INTEGRADOS:

FULL HD CON MIC. DOBLE

SEGURIDAD: RANURA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

CORRIENTE, FRECUENCIA Y VOLTAJE DE ENTRADA DE CA (TÍPICOS):

100 A 240 VCA/50 Ó 60 HZ ± 3 HZ/1,5 A

CONSUMO DE ENERGÍA (FUNCIONAMIENTO NORMAL, TÍPICO)

27 W

RENGLON Nº 5

RACK  31U 800MM

CARACTERISTICAS:

- PROFUNDIDAD EXTERIOR: 825MM

- PROFUNDIDAD UTIL : 800 MM

- ANCHO EXTERIOR:  600MM

- ANCHO DE RACKEO: 19”

- ALTURA EXTERIOR:1525MM

- ALTURA UTIL: 31 U (1377,95MM)

- CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOS

RENGLON Nº 6

AURICULARES MICROFONO EDIFIER K 550: O SIMILAR TIPO HEADSET

(MÍCROFONO INTEGRADO A LOS AURICULARES).

caracteristicas:

- POTENCIA NOMINAL: 20 MW 
- UNIDAD CONTROLADORA: 30 MM 
- ENTRADAS: MINI PLUG 3.5 MM ESTÉREO 
- DIMENSIONES: LONGITUD DE CABLE 2 M 
- IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 OHM 
- SENSIBILIDAD DE ENTRADA: 104 DB 
- RESPUESTA EN FRECUENCIA: 20 - 20000K HZ

RENGLON Nº 7

CCTV KIT DE CÁMARAS DE SEGURIDAD INTERIOR EXTERIOR 
KIT DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV ES UN COMPLETO Y SEGURO SISTEMA DE

VIDEO VIGILANCIA.

CARACTERÍSTICAS DEL KIT DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV:

- VIDEOGRABADORA DIGITAL (DVR) EN FORMATO H.264

- SOPORTA VISUALIZACIÓN WEB Y MONITOREO VÍA CELULAR

- SALIDAS DE VIDEO HDMI, VGA Y BNC

- OPERACIÓN PENTAPLEX Y REMOTA INDEPENDIENTE 
IMÁGENES CLARAS Y NÍTIDAS CON GRABACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO

- CÁMARAS SENSOR 1/3" DE 600TVL ALTA RESOLUCIÓN CON LEDS DE LUZ INFRARROJA PARA VISIÓN NOCTURNA

- EL KIT DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV CONTIENE: 
1 DVR DE 4 CANALES CON MOUSE USB Y CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 
4 CÁMARAS COLOR NEGRO O BLANCO TIPO BULLET IR CON SENSOR HDIS 600 TVL 
4 ROLLOS DE CABLE SIAMÉS BLANCO DE 20 MTS. CON CONECTORES 
1 FUENTE DE 12V CON DIVISOR DE ENERGÍA 
MANUAL DE USO Y CD CON SOFTWARE CMS PARA ADMINISTRACIÓN 
KIT DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV

RENGLON Nº 8

UPS APC 650: O EQUIVALENTE DE MÍNIMO 650 VA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TIPO: RESERVA;
POTENCIA DE SALIDA: 650 VA/410 W;
A PLENA CARGA: 5,5 MIN;
TIEMPO A MEDIA CARGA: 14,2 MIN; 
DE FORMA DE ONDA DE SALIDA: SINUSOIDAL ONDA;
MAX: 290 J; 
EL NÚMERO DE CONECTORES DE POTENCIA DE SALIDA: 4 (INCLUYENDO BATERÍAS - 3);
TIPO DE CONECTORES DE POTENCIA DE SALIDA: IEC 320 C13 (EQUIPO); 
ENTRADA/SALIDA
EN LA ENTRADA: 1-FASE DE ALIMENTACIÓN;
A LA SALIDA: FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 1 FASE;
VOLTAJE DE ENTRADA: 160 - 280VVV; 
ADMINISTRACIÓN
INTERFACES: RS-232;
FUNCIONALIDAD
INFORMACIÓN DE LA PANTALLA: LED; 
AUDIBLE ALARMA
BATERÍA
TIEMPO DE CARGA: 5,5 HORAS
LA POSIBILIDAD DE REEMPLAZAR LAS BATERÍAS
PROTECCIÓN
PROTECCIÓN DE SOBRECARGA
PROTECCIÓN CONTRA PULSOS DE ALTO VOLTAJE
FILTRADO DE RUIDO
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS
PRESERVACIÓN DE TELÉFONO
INFORMACIÓN ADICIONAL
COLOR: BLANCO; 
MEDIDAS (WXHXD): 119X168X368 MM; 
PESO: 10,68 KG;

RENGLON Nº 9

# MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-1617NW: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, COPIADORA, ESCÁNER, HASTA 21 PPM, 2400 X 600 DPI, WI-FI, ETHERNET, USB.

ESPECIFICACIONES GENERALES

MARCA: BROTHER

MODELO. DCP-1617NW

IMPRESORA:

TIPO: MULTIFUNCIONAL LÁSER

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER ELECTROFOTOGRÁFICO

RESOLUCIÓN: HASTA 2400 X 600 DPI (TECNOLOGÍA HQ1200)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 21PPM (CARTA)

TAMAÑO DE PAPEL: A5, A4, CARTA Y LEGAL

ENTRADA DE PAPEL: BANDEJA CON CAPACIDAD PARA 150 HOJAS

VISOR: LCD DE DOS LÍNEAS

CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 10.000 PÁGINAS

VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO: 250 A 1.800 PÁGINAS (MÁXIMO)

ESCÁNER:

TIPO DE ESCÁNER: ESCANEA EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR

RESOLUCIÓN DE ESCÁNER: HASTA 600 X 1.200 DPI

PROFUNDIDAD DE COLOR: 24 BITS

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

INTERFAZ: USB 2.0, ETHERNET, 802.11B/G/N

SOFTWARE: WINDOWS, MAC OS Y LINUX

CARTUCHOS: TN-1060: CARTUCHO DE TÓNER NEGRO BROTHER TN-1060.
DR-1060: UNIDAD DE TAMBOR BROTHER DR-1060.

RENGLON Nº 10

PROYECTOR EPSON POWERLITE X17 2700 LUM

CARACTERISTICAS

- 3X COLORES MÁS BRILLANTES Y UN RENDIMIENTO FIABLE: TECNOLOGÍA 3LCD DE 3-CHIPS.

- UNA MEDICIÓN DEL BRILLO NO ES SUFICIENTE: MISMO NIVEL DE BRILLO TANTO EN BLANCO COMO EN COLOR. EL POWERLITE X17 CUENTA CON:

- BRILLO EN COLOR: 2.700 LÚMENES

- BRILLO EN BLANCO: 2.700 LÚMENES

- IMPRESIONANTE CALIDAD DE IMAGEN: RESOLUCIÓN NATIVA XGA Y UNA RELACIÓN DE CONTRASTE DE HASTA 10.000:1

- CONECTIVIDAD DIGITAL HDMI: VÍDEO Y AUDIO DE ALTA CALIDAD CON UN SOLO CABLE.

- WIRELESS: PROYECTE DESDE SU IPHONE ®, IPAD ® Y DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROIDTM CON LA APLICACIÓN EPSON IPROJECTIONTM (REQUIERE MÓDULO INALÁMBRICO OPCIONAL)

- LÁMPARA DE LARGA DURACIÓN: DURACIÓN DE HASTA 6.000 HORAS

- CAPTURE LA ATENCIÓN DE SUS ESTUDIANTES: PARLANTE INCORPORADO DE 5W

- USB 3 EN 1: PROYECTA, TRANSMITE AUDIO Y CONTROLA LAS PRESENTACIONES UTILIZANDO UN SOLO CABLE USB.

- APAGADO INSTANTÁNEO: SISTEMA INSTANT OFF. NO REQUIERE TIEMPO DE ENFRIAMIENTO.

- ESPECIFICACIONES GENERALES

- LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR)

- 2,700

- LUMINOSIDAD DEL BLANCO

- 2,700

- RESOLUCIÓN NATIVA : XGA

- PESO (KG) : 2.5 (KG)

- TAMAÑO (ALTO/ANCHO/PROFUNDIDAD) : 87 X 297 X 244 MM

- RELACIÓN DE CONTRASTE : HASTA 10000:1

- DURACIÓN LÁMPARA NORMAL / ECO (HRS.): 5.000 / 6.000 HRS.

- NIVEL DE RUIDO NORMAL / ECO (DB): 37 / 29 DB

- CONSUMO DE ENERGÍA 110 A 120V: 284W (NORM) - 208W (ECO)

- CONSUMO DE ENERGÍA 220 A 240V: 273W (NORM) - 204W (ECO)

ESPECIFICACIONES AVANZADAS

- PARLANTES (WATTS): 5W

- CLOSED CAPTION: SI

- PROYECCIÓN MULTI-PC / FUNCIÓN MODERADOR

- USB PLUG N PLAY IMAGEN / VIDEO: SI

- PRESENTACIONES PCFREE VÍA USB: SI

- CORRECCIÓN DE TRAPECIO: HORIZONTAL Y VERTICAL

- EPSON IPROJECTION / COMPATIBLE IOS-ANDROID: SI

- NUMERO F: 1.58 A 1.72

- LONGITUD FOCAL: 16.9-20.28

- THROW RATIO: 1.48 WIDE, 1.77 TELE

- RELACIÓN DE ZOOM : 1.2 X OPTICO

- CONECTIVIDAD: LAN

- COMPUTADOR (VGA) / COMPONENTE

- VGA X 2

- S-VIDEO

- MINI DIN X 1

- VIDEO COMPUESTO: RCA X 1

- ENTRADA AUDIO: RCA X 1 MINI STEREO X 2

- SALIDA DE AUDIO: MINI STEREO X 1

- CONECTORES USB 2.0

- TIPO B X 1 TIPO A X 1

- HDMI X 1